УКРАЇНА

Харківська область

Дергачівський район

КП «АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО ДЕРГАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ»

Кваліфікаційний сертифікат серії АА №001676 від 18.06.2013 р.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

дошкільного навчального закладу за межами населених пунктів на території Безруківської сільської ради Дергачіського району Харківської області (с. Безруки, вул. Шевченко, 22Б)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Замовник : Дергачівська районна державна адміністрація

Шифр:     44/2018

## Директор КП “Архітектурне бюро

## Дергачівського району ”			                                       О.І. Устименко

Головний архітектор проекту                                             Д.С. Калита

М. ДЕРГАЧІ

2018

АВТОРСЬКИЙ СКЛАД

Список осіб, які приймали участь у розробці детального плану території

| № з/п | Розділи | Займана посада | Прізвище, ініціали |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Архітектурно-планувальне рішення | ГАП | Калита Д.С. |
|  |  | архітектор | Калита Д.С. |

Проект розроблений на основі діючих норм, правил і стандартів.

Головний архітектор проекту                                          Д.С. Калита

СКЛАД І ЗМІСТ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

| № п/п | Назва розділу |  |
| --- | --- | --- |
|  | А. Пояснювальна записка |
| 1. | Вступ. |  |
| 1.1. | Загальні відомості. |  |
| 2. | Аналіз існуючої містобудівної ситуації. |  |
| 2.1. | Соціально – економічні та містобудівні умови. |  |
| 2.2. | Природні умови. |  |
| 2.3. | Стисла історична довідка. |  |
| 2.4. | Оцінка існуючого стану території проектування. |  |
| 2.4.1 | Стисла характеристика населеного пункту. |  |
| 2.4.2 | Характеристика об’єкту проектування. |  |
| 3. | Проектні пропозиції. |  |
| 3.1. | Пропозиції щодо встановлення режиму території для містобудівної діяльності. |  |
| 3.2. | Принципи структурно-планувальної організації території. |  |
| 3.3. | Територіальний аспект. |  |
| 3.3.1 | Розподіл території за функціональним призначенням і характеристика видів використання (зонінг). |  |
| 3.3.2 | Архітектурно-планувальні рішення в межах ДПТ. |  |
| 3.3.3 | Техніко-економічні показники. |  |
| 3.4 | Соціальний аспект. |  |
| 3.5 | Економічний аспект. |  |
| 3.6. | Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту та пішоходів. |  |
| 3.7. | Інженерна підготовка та інженерний захист території. |  |
| 3.8. | Комплексний благоустрій та озеленення території. |  |
| 3.9. | Інженерне забезпечення території. Розміщення інженерних мереж і споруд. |  |
| 3.9.1 | Водопостачання та каналізація. |  |
| 3.9.2 | Енергопостачання (електропостачання, опалення). |  |
| 3.9.3 | Газопостачання. |  |
| 3.10. | Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища. |  |
| 3.10.1 | Заходи щодо поліпшення повітряного середовища. |  |
| 3.10.2 | Заходи по захисту водного басейну від забруднення. |  |
| 3.10.3 | Містобудівні заходи по захисту грунтів. |  |
| 3.10.4 | Заходи по захисту від шуму. |  |
| 4. | Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи. |  |
| 5. | Перелік вихідних даних. |  |
| 6. | Основні техніко-економічні показники детального плану. |  |
|  | Б. Графічні матеріали |
| 1. | Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту М 1:10000. | ГП-1 |
| 2. | План існуючого стану території зі схемою планувальних обмежень, М 1:1000, ситуаційна схема М 1:10000 | ГП-2 |
| 3. | Проектний план з планом червоних ліній, поєднаний зі схемою організації руху, транспорту та пішоходів М 1:1000. | ГП-3 |
| 4. | Схема інженерних мереж і споруд і використання підземного простору, М 1:1000. | ГП-4 |
| 5. | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування, М 1:1000. | ГП-5 |

- ВСТУП

Детальний план території, розроблено КП «Архітектурне бюро Дергачівського району» на замовлення Дергачівської районної державної адміністрації.

Рішення детального плану не суперечить функціональному призначенню та містобудівному зонуванню території, що визначені у генеральному плані с. Безруки, розробленого у 1986 році інститутом «Харківпроект».

Детальний план території виконано з метою розміщення дошкільного навчального закладу за межами населених пунктів на території Безруківської сільської ради  Дергачівського району Харківської області, (с. Безруки вул. Шевченко, 22Б). на  підставі:

- Розпорядження Дергачівської районної державної адміністрації  Харківської області № 309 від 22 червня 2018 року.

- Завдання на розробку детального плану території.

4.  Державних вимог наданих Департаментом містобудування та архітектури Харківської ОДА.

5. Договору на виготовлення проектно-містобудівної документації між за     мовником та  КП «Архітектурним бюро Дергачівського району».

Детальний план містить графічні і текстові матеріали, склад яких відповідає                   ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

В проекті враховані державні інтереси при їх узгодженні з приватними та громадськими.

Пропозиції детального плану мають бути реалізовані протягом нормативного розрахункового терміну до 2022 року (згідно п. 4.4 з врахуванням  можливих  інвестиційних намірів будівництва для відповідної території).

Топографічну основу проекту складає геодезична зйомка   М 1:500, виконана у  2018 році КП «Архітектурне бюро Дергачівського району».

На основі затвердженого детального плану території з урахуванням його положень, має бути розроблений проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб.

Площа та межі території можуть бути уточнені при розробці землевпорядної документації.

  - ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території уточнює положення містобудівного об’єкту в структурі населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток відповідної території.

Детальний план території розробляється для вирішення ряду питань:

- визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої  земельної  ділянки  з  метою розміщення  дошкільного навчального закладу;

- визначення усіх планувальних обмежень існуючого використання території;

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території;

- обґрунтування потреб, доцільності і обсягів використання територій;

- забезпечення території інженерно-транспортними мережами;

- забезпечення екологічної безпеки.

Розроблення детального плану виконано на підставі наступних нормативних документів:

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

- Закон України від 18.09.2017 р. за № 7117 «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості;

- Земельний Кодекс України;

- ДБН Б.22-12:2018 планування і забудова територій

- ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;

- Державні санітарні правила  проектування та забудови населених пунктів від 19 червня 1996 р. за № 173;

- ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

- ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки»;

- ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки і споруди. Основні положення»;

- ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я»;

- ДБН В.2.2-5:2011 «Благоустрій території»;

- ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»;

- ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомашин»;

- ДБН В.2.3-4-2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»;

- ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні    положення проектування»;

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні  положення проектування»;

- ДБН В.2.5-20-2001 «Газоснабжение»;

- ПУЕ-2009 Правила устройства электроустановок;

- Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 року за №1417, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за №252/26697;

- ДБН В.1.1-5-2007. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно - технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони у містобудівної документації».

- Аналіз існуючої містобудівної ситуації.

2.1  Соціально-економічні та містобудівні умови.

Даним проектом розглядається територія, що розташована у північно-східній частині Дергачівського району Харківської області, за межами населених пунктів на території Безруківської сільської ради.

Населення становить 2463 осіб.

Село Безруки знаходиться на річці Лопань в балці Мендалька. Русло річки дуже звивисте і вздовж нього проведено багато іригаційних каналів, вище за течією на відстані 1 км розташоване село Солоний Яр та смт Слатине, нижче за течією примикає до сіл Шовкопляси і Ємці, на відстані 2 км розташоване село Лещенки.

Поруч із селом проходить залізниця, станція Безруківка, до села примикає невеликий лісовий масив (дуб).

Наявність природно-ресурсного потенціалу (насамперед родючих зе-мель) зумовила розвиток села у сільськогосподарському напрямку.

Більша частина населених пунктів Дергачівського району, в тому числі і с. Безруки, знаходяться в зоні впливу м. Харкова.

Близькість обласного центру і наявність розвинутої транспортної ін-фраструктури в певний час сприяли розвитку сільськогосподарських підпри-ємств обласного значення.

Ринкові відносини, що склалися в Державі, корінним чином змінили соціальну структуру суспільства і його економічний розвиток.

В теперішній час на базі великих сільськогосподарських підприємств та прилеглих до них земель створені і продовжують формуватися дрібні приватні виробництва.

Село Безруки відноситься до урбанізованого ядра Харківської агломерації. Особливістю Харківської агломерації, як багатовісевій, є розвиток радіальних коридорів урбанізації, які, як правило, формуються повздовж магістральних доріг та річок.

Один з таких коридорів урбанізації склався повздовж автодороги Харків-Дергачі-К.Лопань.

Територія, що розглядається, розташована в центральній частині села в кварталі громадської малоповерховій забудові села Безруки.

Село забезпечене об’єктами культурно-побутового обслуговування повсякденного користування та інженерно-транспортною інфраструктурою.

У якості територіальних ресурсів розглядаються вільні від забудови земельні ділянки.

2.2. Природні умови

Місцеположення та рельєф

В орографічному відношенні територія село Безруки розташовані на південно-східного крила Дніпровсько - Донецької  впадини.

Відмітки поверхні коливаються від 124.68-126.68 м.

Загальний уклін території від півночі та півдня до тальвегу балки та потім на схід в долину річки. Лопань.

Клімат району, що розглядається, помірно-континентальний. Літо спекотне, іноді посушливе, зима малосніжна з частими відлигами.

Середньорічна температура повітря – +6,9оС

Згідно кліматичного зонування територія відноситься до IIВ фізико-географічного    району, де несприятлива орієнтація будівель знаходиться в межах 310º-50º.

Розрахункові будівельні температури повітря:

- Середня температура самої холодної доби  – -28(С.

- Зимня вентиляційна температура – -10оС.

- Середня температура самого холодного тижня – -23(С.

- Середня температура опалювального періоду  – -1,7°С.

Інші розрахункові данні:

- Термін опалювального періоду – 189 діб.

- Середня тривалість без морозного періоду – 158 діб.

- Середнє число діб з хуртовинами – 22 діб.

- Середнє число діб з суховіями – 13 діб.

- Середня висота снігу – 7-14 см.

- Максимальна глибина промерзання ґрунтів – 130 см.

- Середня кількість опадів – 516 мм.

- Переважний напрямок вітру 	– в теплий період – південно-західний і західний;

– в холодний період – східний, південно-східний.

- Відносна вологість повітря – зимою – 85-87 %

влітку – 55-66%

В геоструктурному відношенні район знаходиться на північно-східному крилі Дніпровсько-Донецької впадини, що складається з товщі осадових порід крейдяного, третинного і четвертинного віку.

Гідрогеологічні умови характеризуються водоносними горизонтами в крейдових, харківських, київських та четвертинних відкладеннях.

Водоносний горизонт в четвертинних відкладеннях використовується населенням для шахтних колодязів (вода невідповідає нормативним показникам якості).

В   водоносному   горизонті    харківських    відкладень     (глибина  120 м,

дебіт 6 м3/год.) – вода має підвищену жорсткість та вміст заліза.

Водоносний горизонт в нижньокрейдових відкладеннях (глибина 620 м, дебіт 40-60 м3/год.). Горизонт рекомендований для водопостачання (свердловина колишньої птахоферми, на території школи).

Інженерно-будівельні умови. В залежності від геоморфологічних умов, землі, що розглядаються, розподіляються по ступеню придатності під забудову:

Територія, що розглядається, відноситься до придатної для будівництва території.

Абсолютні відмітки ділянки становлять 124,68-126,68 м.

При будівництві житлових, промислових та громадських будівель в якості основи фундаментів служать лісовидні жовто – бурі суглинки та піски.

Природною основою під фундаменти є суглинки лесовидної структури, нормативний тиск на які дорівнює 2,5 кг/см2  , пісків

Глибина залягання ґрунтових вод більше ніж 5 метрів.

2.3. Стисла історична довідка

Історично Харківська область, до складу якої входить територія села Безруки належить до регіону Слобожанщини. З кінця Х століття територія Слобожанщини входила до складу давньоруських держав. Слов'янські поселення існували тут до ХІІІ століття і були знищені навалами татар. Після навалу татар тривалий час ця територія була безлюдною і тому получила назву «Дикого поля».

Село раніше називалося хутор Шептухін, Харківського повіту, Харківської губернії. Під цією назвою хутір згадується у XLVI (сорок шостому) випуску "Списку населених місць Харківської губернії за відомостями 1864 року". Видано Центральним Статистичним Комітетом Міністерства Внутрішніх справ. Опрацьовано членом Статистичного Ради Н. Штігліцем. Санкт-Петербург 1869 рік. Друковано за розпорядженням Міністра Внутрішніх Справ у друкарні Карла Вульфа (С.-П. Ливарний проспект будинок 60). Станом на 1864 рік хутор складався з 12 домоволодінь та нараховував чоловічого населення 27 та жіночого 31.

Згодом виникла Дергачівська козацька слобода, що стала частиною захисної лінії міст-фортець (Бєлгородська лінія захисту меж Російської імперії). В 1680 році ця лінія була зруйнована навалом татар.

Активне заселення південних окраїн «Дикого поля» пов’язане  з будівництвом з 1730 року Української оборонної лінії, що потребувало багато робочої сили. Поряд із захисними спорудами почали виникати поселення.

І вже у 1765 році за наказом Катерини ІІ із слобідських полків була створена Слободсько-Українська губернія.

В кінці XVIII і на початку XIX століть почався розвиток промисловості, ремесел та дрібнотоварного підприємства.

Революційні події майже не торкнулись мешканців Дергачівського району. Після встановлення Радянської влади (1920 рік) в районі першочергову увагу приділено розвитку економіки.

Так в Дергачівському районі з’явились:

- в1928 році – цегловий завод;

- в 1930 році – Дергачівський державний механічний турбокомпресорний завод;

- в 1922 році – Харківський зооінститут (на базі сільськогосподарського училища);

- в 1926 році – санаторій «Березівськи мінеральні води»;

- в 1932 році – почалось формування Куряжського промвузла.

Завдяки багатим природним ресурсам (родючі землі та ліси) на території Дергачівського району, а в тому числі і на території Великі Проходи сільської ради, відбувається розвиток сільського господарства – рослинництва, тваринництва та супутніх підприємств по їх переробці.

Історичні пам'ятки:

-   В селі фуннкціонує Іоанно – Богословський храм побудований в 1898 році стараннями парафіян. 200 рублів сріблом пожертвував поміщик Яків Білокопитов з села Карасівка, а кошти на внутрішнє оздоблення і начиння - архієпископ Амвросій Ключар. За словами старожилів, будівельний матеріал для храму був придбаний в селі Черкаська Лозова, з розібраного маєтку роду Основ'яненків. Пізніше, коли в Харкові розбирали Миколаївську церкву, було придбано цеглу, якою і було зовні обкладено храм. Будівництво тривало 20 років. Керував будівництвом будівельний комітет, який очолював мешканець села Бережний Василь Іванович. Храм побудовано у архітектурному стилі еклектика. Еклектика (еклектизм, історизм) в архітектурі - напрямок в архітектурі, що домінувала в Європі і Росії в 1830-1890 роках. При побудові була облаштована двоярусна дерев'яна дзвіниця. Дванадцять дзвонів виготовлені на заводі братів Рижових. Великий дзвін важив 200 пудів, другий 150 пудів. Освячено храм 28 грудня (за старим стилем) 1898 року архієпископом Амвросієм (Ключарьовим), про що було повідомлено в газеті "Губернские ведомости" № 332 від 29 грудня 1898 року. Згідно "Довідкової книги для Харківської єпархії", виданої в 1904 році, храм мав 33 десятини орних земель. Парафіян чоловічої статі - 986, жіночої - 954. Було приміщення для церковного причту, школи грамоти. Об'єднав 14 хуторів. У 1930 році храм був закритий, дзвіниця зруйнована. У приміщенні храму влаштовано клуб (відбулося тільки одне засідання партактиву), пізніше зерносховище і стайня. У 1942 році (під час німецької окупації), у храмі після ремонту відновилися богослужіння.

Село постраждало внаслідок геноциду українського народу, проведеного урядом СССР в 1932—1933 роках, кількість встановлених жертв — 80 людей.

4.  Оцінка існуючого стану території  проектування.

2.4.1 Стисла характеристика населеного пункту.

Територія, що проектується, розташована в центральній частині села Безруки за межами населених пунктів Дергачівського району Харківської області.

На території села проживає 2463 мешканців.

Архітектурно-планувальна структура поселення історично сформована вздовж, як природних планувальних осей ( ріки Лопань), так і автодороги місцевого значення, що пов’язує село з обласним центром.

Село Безруки є складовою Харківської приміської зони, що має певний вплив на економічний, територіальний і соціальний розвиток села.

Більша частина території села зайнята житловою забудовою, що складається з присадибної забудови.

Центр села історично склався в кварталі громадської забудови села.

В центрі сконцентровані основні заклади та підприємства культурно-побутового обслуговування, а саме:

- школа ;

-  амбулаторія сімейного лікаря;

-  магазини;

-  сільська рада.

Територія села забезпечена необхідним інженерним обладнанням і мережами.

Електропостачання села відбувається від підстанцій 35/10 кВ розташованих на території села. На території населеного пункту розташовано 2 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ.

Газозабезпечення відбувається від газопроводу низького тику.

Водозабезпечення підприємств громадського обслуговування відбувається від  існуючого водопроводу.

Житлові будинки присадибного типу використовують воду із шахтних та трубчатих колодязів.

Каналізування стоків відбувається малі очисні споруди септики.

Транспортна мережа села тісно пов’язана з дорогою місцевого значення Харків-Дергачі-К.Лопань, яка пов’язує село з обласним, районним центром та населеними пунктами вздовж неї.

2.4.2 Характеристика ділянки проектування в межах ДПТ.

По завданню на проектування проектом відпрацьований намір розміщення дошкільного навчального закладу за межами населених пунктів на території Безруківської сільської ради Дергачівського району Харківської області с. Безруки, вул. Шевченко, 22Б).

Територія, в межах ДПТ, розташована в центральній частині села в громадському центрі і обмежена:

На території проектування частково розташовується щойно виявлений об’єкт культурної спадщини – поселення «Безруки, вул. Шевченка» (наказ УКіТ від 12.07.2010 № 233/1).

- з півночі – землями житлової приватної забудови села.

- з півдня – червона лінія вул. Шевченка.

- зі сходу – територія магазину «Меблі».

з заходу – ділянка обмежена територією «Безруківського ліцею».

В теперішній час на земельній ділянці що проектується розташована нежитлова будівля 297,7 м² літ. «А-1» з верандою літ. «а» та ганкам літ. «а1» в с. Безруки вул. Шевченко, 22-Б, яка підлягає під реконструкцію дошкільного навчального закладу.  Поодинокі дерева підлягають максимальному збереженню.

На території в межах ДПТ розташовані:

-  трансформаторна підстанція 10/0,4 кВ;

По земельній ділянці частково з північно-східної сторони, яка входить в межі детального плану проходить охоронна зона підприємства ТОВ НАУКОВО ВИРОБНИЧОЇ КОМПАНІЇ «РЕАЛПАКС» (виробництво виробів з полімерних матеріалів) з санітарно захисною зоною 100м., до проектуємої території дошкільного навчального закладу відстань 165м., таким чином зона обмеження не входить до території дошкільного навчального закладу.

-   мережі водопостачання, теплопостачання та каналізування проектуємі.

Під’їзди до об’єктів проектування здійснюються по існуючий з вул. Шевченка та внутрішньо квартального проїзду.

3. Проектні пропозиції.

Проектом детального плану відпрацьований намір розміщення дошкільного навчального закладу.

Запропонована модель дошкільного навчального закладу придатна забезпечити навчально - виховним комплексом забезпечення дошкільними учбовими закладами сільських поселень.

-	забезпечення мешканців дошкільними учбовими закладами двох сіл (с. Безруки та с. Лещенки) з загальною кількістю населення більш ніж 2463 тис. осіб;

-	наявність транспортної мережі з твердим покриттям;

-	наявність маршрутів громадського транспорту;

-	наявність вільних територій в центральній частині села.

3.1. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території для містобудівної  діяльності.

Режим використання та забудови території населеного пункту і території ДПТ,  як її невід’ємної частини, напряму зв’язаний з структурно-планувальною організацією села, яка розвинута на існуючих інженерно-транспортних мережах. На режим використання та забудови території також впливають планувальні обмеження санітарно-гігієнічного, техногенного та природного характеру.

Мета ДПТ – розміщення дошкільного навчального закладу в системі розселення села Безруки, удосконалення інженерно-транспортної інфраструктури села та виявлення впливу нової забудови на економічний, соціальний та територіальний аспекти розвитку населеного пункту.

Вимоги щодо використання території щойно виявленого об’єкта культурної спадщини – поселення «Безруки, вул. Шевченка» – згідно з ЗУ «Про охорону культурної спадщини». Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт (ч. 1 ст. 37 ЗУ «Про охорону культурної спадщини»).

3.2. Принципи структурно-планувальної організації території.

Основне завдання  структурної організації села – покращення середовища проживання, умов праці, побуту та відпочинку мешканців села.

Головна вулиця села вул.  Шевченка поєднує центр села, а також прилеглі до вулиці структурні утворення з автодорогою Харків-Дергач-К.Лопань .

Подальше формування транспортного каркасу населеного пункту, як основи структурно-планувальної  організації території, здійснюється на основі існуючої вулично-дорожньої мережі.

3.3. Територіальний аспект.

3.3.1 Розподіл території за функціональним призначенням і характеристика видів використання (зонінг).

Територія, що аналізується, поділена на зони функціонального призначення (згідно ДСТУ-НББ.1.1-12:2011):

- житлову;

- громадську;

- транспортної інфраструктури;

-  інженерної інфраструктури.

1. Зона транспортної інфраструктури являє собою сформовану і проектуєму мережу вулиць та проїздів, що забезпечують зовнішні та внутрішні зв’язки.

Вулиці та дороги, в межах села, поділені на категорії:

- головні вулиці;

- житлові вулиці.

До зони транспортної інфраструктури також відносяться автостоянки та майданчики, що знаходяться в межах червоних ліній.

2. Зона інженерної інфраструктури містить:

- головні та розподільчі об’єкти інженерних мереж;

- мережа водопостачання.

- каналізування.

-теплопостачання.

-електропостачання.

В проекті інженерні мережі розглядаються, як супутні види до переважного користування.

3.Житлова зона представлена садибною житловою забудовою і має перспективу щодо розвитку.

4.Громадська зона сконцентрована в центрі села, що прилягає до меж ДПТ. Зони знаходяться на стадії формування по всій території села. Об’єкти проектування є складовою громадської зони.

3.3.2 Архітектурно-планувальні рішення в межах ДПТ.

В проекті відпрацьований намір розміщення дошкільного навчального закладу в кварталі громадської забудови на вільній території села Безруки і встановлення меж її ділянки.

Існуючий стан території проектування та аналіз проблем, що склалися, був розглянутий в розділі 2.4. «Оцінка існуючого стану території проектування».

- Дощкільний навчальний заклад .

Згідно наданій класифікації в селі Безруки передбачене розміщення дошкільного навчального закладу на 80 міст.

Площа ділянки під розміщення дошкільного навчального закладу становить 0,4920 га.

Територія дошкільного учбового закладу поділена на наступні зони:

- зона групових майданчиків;

Передбачає майданчики для дітей ясельного віку до трьох років

Майданчики для дітей віком від 3 до 6ти років, тіньові навіси за кількістю групових майданчиків.

- спортивно-ігрову зону, з фізкультурним майданчиком з місцем для гімнастичних снарядів, біговою доріжкою, ямою для стрибків та лужком для рухливих ігор.

- зоною юних натуралістів з ділянками овочевих і плодово-ягідних культур з куточком ліс  та зоокуточком.

- господарською зоною з контейнерним майданчиком.

Всі розрахунки і відстані передбачені для будівель II ступеню вогнестійкості.

Будівля дошкільного учбового закладу поділена на:

- приміщення дитячих груп (роздягальня, ігрова, спальня, веранда, туалет);

- приміщення для музичних, фізкультурних, навчальних занять та ігор;

- медичні приміщення;

- службово – побутові приміщення.

Інсоляція приміщень коригується на послідуючих стадіях проектування розміщенням вікон згідно нормативних вимог або розміщенням будівлі в дзеркальному відображенні.

Озеленення ділянок закладів дошкільної освіти повинно становити не менш ніж 20м² на одне місце.

В господарській зоні передбачається контейнерний майданчик (згідно з ДСТУ-Н Б Б.2.2-7, ДСанПіН 145, 9.2 ДБН Б.2.2-5).

Передбачається підключення до існуючої мережі водопроводу.

3.3.3 Техніко-економічні показники в межах ДПТ

Площа земельної ділянки (в межах ДПТ)                               -  3.1000га

Територія проектування                                                            -  0.4920га

Площа забудови                                                                        -  0.0740га

Площа території з твердим покриттям                                   -  0.1033га

Площа озеленення                                                                    -  0.1468га

3.4. Соціальний аспект.

Для виявлення впливу об’єктів проектування на соціальний аспект, що склався на території Безруківської сільської ради в проекті проведений аналіз та виконані відповідні розрахунки (дивитись таблицю).

Розрахунок закладів та підприємств обслуговування

наведено у таблиці

| Заклади, підприємства, споруди | Одиниці виміру | Норма на 1000 осіб | Потреби за розра- хунком на 5272 мешканц. | Існуючі, що зберігаються |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Дитячий дошкільний заклад | місць | 53 | 271 | 36 |
| Загальноосвітня школа | учнів | 108 | 543 | 242 |
| Амбулаторія сімейної медицини | відв/зм. | 40 | 203 | 60 не відповідає сучасним потребам |
| Аптеки | об’єкт | 0,143 | 0,103 | 2 |
| Фізичні оздоровчі майданчики | га | 0,01 | 0,05 | 3 |
| Спортивні зали загального користування | м2 площі підлоги | 98 | - | в шкільному закладі |
| Клубні установи | місць відвід. | 15 | 300 | 250 |
| Масові бібліотеки | тис. од. збер. | 4 | 21,0 | 20000 |
| Культові споруди | об’єкт | - | 1 | 1 |
| Магазини змішаної торгівлі | м2 торг. пл. | 250 | 507 | 280 |
| Ринкові комплекси | м2 торг. пл. | 24 | 121 | - |
| Підприємства громадського харчування | місць | 40 | 203 | - |
| Підприємства побутового обслуговування | роб. місць | 5 | 25 | 3 |
| Бані, сауни | пом. місць | 7 | 35,5 | 10 |
| Відділення зв’язку | об’єкт | 0,39 | 1 | 1 |
| Відділення ощадбанку | опер. каса | 0,5 | 2,5 | 1 |
| Адміністративна будівля | об’єкт | - | 1 | 1 |
| Пожежне депо | пож. авто | 0,25 | 1,26 | - |
| Громадські вбиральні | пристрій | 1 | 5 | - |
| Цвинтар традиційного поховання | га | 0,1 | 0,5 | 6,5 |

Аналіз та розрахунки об’єктів громадського обслуговування показав, що село не повністю забезпечене установами та підприємствами повсякденного попиту.

На теперішній час насамперед не вистачає місць в дошкільних і шкільних учбових закладах, місць в амбулаторії, спортивних споруд, підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування спортивних споруд та оздоровчих майданчиків.

Проектом передбачається розміщення дошкільного навчального закладу, що обслуговує 2463особи.

Проектом, згідно розрахункам, також передбачене розміщення зони спортивного майданчика з футбольним полем для мешканців села Безруки та с. Лещенки.

Періодичне та епізодичне обслуговування населення села в тому числі, що проектується, передбачено в обласному центрі, відстань до якого становить до 4 км.

3.5. Економічний аспект.

Аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів дав змогу зробити висновок, що село Безруки також є перспективним в своєму економічному розвитку:

- Населений пункт розташований в зоні впливу обласного центру (приміська зона).

- Розвиток виробничої зони на базі колишнього совхозу.

- Наявність територіальних і трудових ресурсів.

- Високий рівень зовнішньої і внутрішньої транспортної та інженерної інфраструктури.

В теперішній час на базі розформованих сільськогосподарських підприємств, формуються дрібні приватні виробництва всілякого призначення.

В селі також розвинута маятникова трудова міграція в м. Харків.

Розміщення дошкільного учбового закладу соціальної інфраструктури також утворить нові робочі місця і підвищать транспортну доступність до села, як до центру периферійного учбового закладу.

3.6. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту та пішоходів.

Вулично-дорожня мережа, що розглядається, є складовою дорожньо-транспортної мережі села Безруки і складається з:

-  центральної вулиці села;

-  головних житлових вулиць села;

-  житлових вулиць села.

Вулиці, що потрапляють в межах ДПТ не мають технічної категорії.

Для під’їзду до об’єктів проектування, будівництво нових вулиць не передбачено. В’їзди до них забезпечені з існуючих житлових вулиць.

Мережа існуючих вулиць та під’їздів придатна для проїзду пожежного автотранспорту.

Існуючі маршрути міжміського транспорту, що обслуговують село, сформовані автобусними маршрутами,  які пов’язують село з населеними пунктами району.

Після будівництва дошкільного навчального закладу, проектом передбачено забезпечення транспортного сполучення з селом Лещенки, що входить до радіусу обслуговування, не менше чотирьох разів в день.

Автобусні зупинки розподілені з урахуванням пішохідної доступності.

В місцях зупинок передбачені «кармани» та пішохідні перетини.

При організації руху транспорту та пішоходів врахована необхідність забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення  до об’єктів соціальної інфраструктури, згідно ДБН В.2.2-17:2006.

А саме передбачено:

-   ширина шляхів руху 1,8 м;

-   повздовжній ухил - шляху до 5 %;

-   поперечний ухил - в межах 1-2%;

-   висота бордюрів пішохідних шляхів - 0,05 м;

-   висота бортового каменю на перетині з проїзною частиною - 0,04 м;

-   покриття пішохідних шляхів руху неслизькими будівельними матеріалами;

-   обладнання переходів пандусами;

-   розміри сходів - 0,4 х 0,12 (h) м;

-   влаштування спеціалізованого місця на автостоянках шириною 3,5 м.

Короткочасне збереження легкового транспорту, передбачено на зупинках вздовж проїжджих частин житлових вулиць і на автостоянці біля проектуємої амбулаторії.

Тривале збереження автомобіля, передбачено в гаражі на проектуємій ділянці.

Пішохідний рух, в межах кварталу, передбачений по тротуарах.

3.7. Інженерна підготовка та інженерний захист території.

Територія, що проектується, розташована на лівому схилі річки Лопань. Абсолютні відмітки території що проектується – 124,68 м – 126,68 м, перепад висот становить  2 м, найбільший ухил дорівнює 2 % (0,02 %).

За результатами інженерно-будівельної оцінки території відповідно до табл.9.1 ДБН 360-92** територія проектування не потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві (I категорія земель за ступеню придатності під забудову).

Організація рельєфу ділянки, що проектується, вирішено сумісно з прилеглою територією.

Збирання та відведення поверхневих вод з території, передбачено влаштуванням проїзних частин вулиць з нормативними ухилами в плані і профілі з застосуванням відкритого водовідвідного устаткування (лотки, кювети) з послідуючим видаленням очищених стічних вод за межі населеного пункту.

3.8. Комплексний благоустрій та озеленення території.

Озеленення на території, що підлягає аналізу, представлено:

-  зеленими насадженнями загального користування (по вулицям села);

-  зеленими насадженнями обмеженого користування (на присадибних ділянках, дошкільного учбового закладу);

-  ландшафто-рекреаційна зона (зона відпочинку).

В кварталі проектування, в межах вулиць, передбачено інтенсивне озеленення.

Сортамент зелених насаджень необхідно визначити на послідуючих стадіях проектування, виходячи з призначення та дендрологічних характеристик. В даному випадку це деревно-чагарникові насадження, які виконують роль механічного і біологічного фільтра, що сприяє захисту від газів, пилу та шуму.

До комплексного благоустрою території відносяться:

-   організація рельєфу, влаштування відкритої дощової каналізації;

-   будівництво проїжджих частин під’їздів, тротуарів та паркувальних майданчиків з твердим покриттям;

-   встановлення лавок,  накриття, альтанок, обладнання дитячих майданчиків;

-   огорожа ділянки дитячого дошкільного закладу.

При проектуванні об’єктів благоустрою передбачені заходи, що до створення без бар’єрного середовища для маломобільних груп населення.

З метою ефективності експлуатації громадських будівель та зони відпочинку запропоноване облаштування їх універсальними вхідними вузлами, що адаптовані до потреб інвалідів.

Елементи благоустрою, що можуть стати перешкодою для інвалідів, заплановано розміщати за межами пішохідної зони.

Об’єкти благоустрою передбачено обладнати пристроями та устаткуваннями:

- уніфікованою візуальною та звуковою інформацією;

- уніфікованою звуковою сигналізацією світлофорів (при наявності);

- засобами зв’язку розташованих біля входів до громадських закладі та підприємств;

- спеціальними показниками, що інформують про небезпеку.

3.9. Інженерне забезпечення території. Розміщення інженерних мереж і споруд.

3.9.1 Водопостачання та каналізація.

Водопостачання

Водопостачання проектуємих територій від існуючого водопроводу Ø100, який відходить від існуючої водонапірної башти.(аналіз води додаються до проектної документації).

Проектом передбачене, водопостачання на господарсько-побутові потреби від існуючого водопроводу.

- Розрахункові витрати водоспоживання

дошкільного учбового закладу                               - 1,5 м3/доб.

- Витрати води на зовнішнє пожежогасіння

- 15 л/с.

Розрахункові витрати води на пожежогасіння

Згідно ДБН В.2.5-74:2013 табл. 3; ДБН В.2.5-6.4:2012 табл. 3; 4 п. 8.4 кількість одночасних пожеж, витрати води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння в населеному пункті залежить від:

-  населення села                                                       - 2463 особи

-  висоти будівель                                                     - 1-2 поверхи

-  площа будівлі, що

потребує найбільшої кількості води для

пожежогасіння                                                      -  18 тис. м3

Будівля амбулаторії прийнята ІІ ступеню вогнестійкості.

В відповідності до нормативних вимог в проекті прийняті такі розрахункові дані:

-  кількість одночасних пожеж                                   -  1

-  витрати води на зовнішнє пожежогасіння             -  15 л/с

-  тривалість пожежі                                                    -  3 години

-  радіус обслуговування пожгідрантами                  -  200 м

-  витрати води на одну пожежу                                 -  162 м3

На розрахунковий період передбачені існуючі два резервуари ємкістю 60 м3 кожний, які знаходяться на подвір’ї Безруківського ліцею.

Розміщення житлової і громадської забудови та відстань між ними; тросування доріг, під’їздів та інженерних мереж прийняті відповідно до вимог ДБН 360-92**:

Відстані становлять:

-  між будівлями (ІІІ ступінь вогнестійкості)                 - 8 м

-  між будівлями (ІІ ступінь вогнестійкості)                  - 6 м

-  між будівлями та інженерними мережами:

-  водопровід                                         - 5 м

-  каналізація                                        - 3 м

-  газопровід високого тиску            - 6 м

-  газопровід низького тиску              - 2 м

-  водопроводу до проїжджої частини вулиць                - 2 м

-  від автостоянок до громадських будівель                   - 10 м

Каналізація

При розробці подальших стадій проектування необхідно передбачити заходи щодо організації каналізування відповідно до чинного законодавства та будівельних і санітарних норм. Каналізування об’єкта забудови передбачається шляхом будівництва малих очисних споруд (септиків) на ділянці дошкільного навчального закладу  відповідно до будівельних та санітарних норм. Передбачені біосептики «BIOTAL» для глибокої біологічної очисткистічних вод, потужністю 1,5м³/сут., ступень очиски становить 98%.  Стоки після комплексної очистки скидаються у ємкість з подальшим видаленням з території шляхом їх вивозу спец. транспортом, відповідно договорів з комунальними службами району. Відстань біосептиків від проектованих будівель має бути не менше 5,0м.

Організація відведення дощових вод з даної території розрахована з урахуванням рельєфу місцевості відкритим способом з застосуванням відкритого водовідвідного устаткування (канав, кюветів, лотків тощо), що допускається в сільських населених пунктах. ( п. 2,25 «Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць).

3.9.2 Енергопостачання.

Електропостачання

Електропостачання об’єкту будівництва заплановано від джерел державної енергосистеми.

Електрозабезпечення житлової забудови передбачено від існуючої трансформаторної  підстанції 10/0,4 кВ, що розташована в районі сільської ради.

Розрахункова потужність  токоприймачів складає 90 кВт.

Опалення

Опалення дошкільного учбового закладу передбачене від існуючої теплогенераторної, яка розташована на подвір’ї Безруківського ліцею.

Витрати тепла на опалення на 1 будинок складають – 30 кВт.

Гаряча вода передбачена від електричних водонагрівачів.

3.9.3 Газопостачання.

Відсутнє.

3.10. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього                  середовища.

Існуючий природний та екологічний стан території, що розглядається, та аналіз проблем, що склалися, відпрацьований  у розділі  «Аналіз існуючої містобудівної ситуації» пояснювальної записки.

В проекті ДПТ розглянуті та запропоновані заходи планувального характеру, що сприяють поліпшенню стану навколишнього середовища та організації санітарно-захисної зони згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» 173/96.

Певні містобудівні умови та обмеження що до розміщення об’єкту проектування проектом встановлені згідно до вимог діючих на території України нормативних документів, перелік яких наведений в розділі «Загальні відомості».

На територію детального плану розповсюджуються наступні планувальні обмеження:

-  охорона зона ТП 10/0,4 кВ

(згідно ДБН 360-92** таб. 8,5 а**)                           - 3,0 м

-  охорона зона електричної мережі до 1кВ

(згідно «Правил охорони електричних

мереж – 97 р. пункт 5)                                                                  - 2,0 м

Згідно ДБН 360-92** додаток 8.1 відстань до фундаментів будинків становить:

-  від водопроводу                                                         - 5,0 м

-  від газу низького тиску                                             - 2,0 м

-  від каналізації                                                           - 3,0 м

Відстань між будівлями залежить від ступеню вогнестійкості.

3.11. Пропозиції щодо збереження культурної спадщини

Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт (ч. 1 ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та орган місцевого самоврядування, на території якого проводяться земляні роботи (ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

У межах території щойно виявленого об’єкта культурної спадщини – поселення «Безруки, вул. Шевченка» встановлюється єдиний режим використання, що відповідає наступним вимогам:

дозволяється здійснювати наукові археологічні дослідження;

дозволяється збереження недоторканих (резервних) ділянок культурного шару для їх дослідження у майбутньому;

дозволяється здійснювати роботи із благоустрою території без проведення земляних робіт;

дозволяється виконання протизсувних заходів за умови обов’язкового проведення перед зазначеними роботами наукового археологічного дослідження;

дозволяється прокладання та обслуговування інженерних мереж за умови дотримання трас уже існуючих комунікацій, а також глибини їх залягання;

дозволяється ремонт та обслуговування існуючих автомобільних шляхів, тротуарів та алей за умови збереження глибини їх залягання;

дозволяється проведення будівельних робіт без порушення ґрунтового покриву, або у межах існуючих фундаментів за умови збереження глибини їх залягання;

у виняткових випадках дозволяється виконувати термінові аварійні роботи на інженерних комунікаціях, які зачіпають ділянки недослідженого або незабудованого культурного шару об’єкта археології без дозволу органу охорони культурної спадщини, однак з подальшим повідомленням останнього;

юридичні та фізичні особи, у користуванні яких перебувають об’єкти археології, зобов’язані сприяти і не перешкоджати будь-яким роботам з виявлення, обліку та вивчення археологічних об’єктів або предметів;

допускається проведення туристичних екскурсій;

науково-проектна документація на будівництво, реконструкцію будівель і споруд погоджуються відповідним органом охорони культурної спадщини;

забезпечення вільного доступу на територію об’єктів археології для органу охорони культурної спадщини та його представників.

3.10.1 Заходи щодо поліпшення повітряного середовища.

Джерела  забруднення повітря на території, що аналізується є:

-   автомобільний транспорт;

-   теплогенераторні на твердому та газовому паливі (топочні).

Для зниження забруднення повітряного середовища від всілякого транспорту передбачено озеленення території та вулиць з використанням дерев та чагарників, стійких до забруднення атмосфери і ґрунту.

Для розсіювання викидів від котлів на  твердому або газовому паливі передбачені  димові труби  розрахункової висоти. Висоти труб залежать від спроможності котлів і розраховуються індивідуально на максимальну  приземну концентрацію пилу 0,6 мГ на 1 куб.м повітря.

3.10.2 Заходи по захисту водного басейну від забруднення.

Джерелом водопостачання на території, що пропонується, є Крейдовий горизонт    в    четвертинних    відкладеннях     (глибиною   залягання  30-50 м

дебіт 2-3 м3/год).

Заходи по охороні поверхневих та підземних вод складаються:

- з охоронних заходів джерел водопостачання;

- з забезпечення відводу та очистки поверхневих вод;

- з забезпечення відводу та очистки господарсько-побутових стоків.

Водопостачання на питні потреби проектом передбачені: питна вода від існуючого водопроводу. Для збереження питної води передбачені ємкості, що відповідають санітарним вимогам України.

Згідно інженерно-будівельної оцінки території, ділянка, що розглядається, відноситься до І категорії і не потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві.

3.10.3 Містобудівні заходи по захисту ґрунтів.

На забруднення ґрунтів мають вплив майже всі вищеперераховані джерела (автотранспорт, теплогенераторні, поверхневі води з виробничої території та інші).

До заходів по охороні ґрунтів належить очистка території села від твердих побутових  відходів, що планово вивозиться на полігон  твердих побутових  відходів Дергачівського району.

Для підтримки задовільного санітарного стану проектної території утворюється система очистки від твердих побутових відходів шляхом їх вивозу відповідно договорів з комунальними службами населеного пункту.

Збір твердих побутових відходів передбачений по системі сміттєзбірників, згідно з якою сміття збирається у змінні контейнери та вивозиться спецмашинами. Виробничі відходи, що утворюються, транспортуються в бункера відходів. З бункерів відходи вивантажуються на автотранспорт і відправляються на утилізацію. Для тимчасового зберігання твердих побутових відходів (ТВП), проектними рішеннями запропоновано розміщення майданчику обладнаного спеціальними контейнерами (сміттєзбірниками).

Поводження з побутовими відходами здійснюється відповідно  до 
державних норм, стандартів і правил. 
     Збирання  та  вивезення  побутових  відходів  у  межах певної 
території  здійснюються  юридичною  особою, яка уповноважена на це 
органом  місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, 
встановленому  Кабінетом Міністрів України, спеціально обладнаними 
для цього транспортними засобами.

Під час проектування громадських, 
виробничих,  складських та інших споруд передбачаються будівництво 
та облаштування контейнерних майданчиків для роздільного  збирання 
і зберігання побутових відходів, урн для побутових відходів.

Роздільне збирання   побутових   відходів   здійснюється   їх 
власниками  згідно  з  методикою  роздільного  збирання  побутових 
відходів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, 
що    забезпечує    формування    державної   політики   у   сфері 
житлово-комунального господарства.

Великогабаритні та ремонтні відходи у складі  побутових 
відходів  мають  збиратися  окремо  від  інших   видів   побутових 
відходів.

Небезпечні відходи  у  складі  побутових  відходів збираються 
окремо  від  інших  видів  побутових  відходів,  а   також   мають 
відокремлюватися  на  етапі збирання чи сортування та передаватися 
спеціалізованим підприємствам,  що одержали ліцензії на здійснення 
операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Перевезення побутових    відходів   здійснюється   спеціально 
обладнаними транспортними засобами.

Докладний розгляд запропонованих заходів, відповідні розрахунки, здійснюється на наступних стадіях проектування.

Родючий ґрунт, порушений при будівництві, пропонується  використовувати на благоустрій та рекультивацію малоцінних земель.

3.10.4 Заходи по захисту від шуму.

Основні джерела шуму на проектуємій території дошкільного учбового закладу являється транспорт.

Для боротьби з шумом в проекті передбачений ряд заходів:

-  розвиток рекреаційної зеленої зони з розміщенням шумозахисних дерев з густою кроною;

-  розміщення будинків на відстані 6 метрів від червоної лінії.

Вимір рівня звуку від житлової вулиці до будинку дошкільного учбового закладу:

-  Шумова характеристика транспортних потоків

на дорозі з вантажним рухом                                             - 73 ДБА

Нормативний рівень звуку в кабінеті лікаря                      - 30 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок віконних блоків

з прокладками (металопластикові)                                     - 42 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок озеленення                   -  7 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок відстані (середня)        - 8 ДБА

-  Розрахунковий рівень звуку в спальні житлового

будинку                                                                                  - 18 ДБА

що менше нормативного рівня звуку на                             - 12 ДБА

Як захід до подальшого зниження рівня шуму передбачено використання сучасних шумозахисних матеріалів, озеленення деревами та кущами з густою кроною та ін.

3.10.5 Захист від  електромагнітних випромінювань.

На території села джерела випромінювання електромагнітних хвиль, такі як радіопередавальні, радіотелевізійні, радіолокальні станції відсутні.

По території села вздовж автодороги Харків-Дергачі-К.Лопань) пролягає південна залізниця (знаходиться на відстані кількох кілометрів від меж ДПТ).

4. Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи.

Згідно вимог діючого ДБН Б. 1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації» та інших нормативно-правових актів з цього питання, розроблення проектних рішень інженерно-технічних заходів цивільної оборони на стадії ДПТ не передбачене. Даний розділ виконується в складі генерального плану населеного пункту або окремим проектом по завданню на проектування.

Планувальні заходи спрямовані на попередження пожежі

В проекті відпрацьований один із видів надзвичайної ситуації техногенного характеру, що спричиняється пожежею.

Пожежна безпека об’єкту проектування забезпечується комплексом проектних рішень спрямованих насамперед на попередження пожежі, а також заходів до її ліквідації.

Планувальні заходи, що до попередження пожежі, згідно нормативним вимогам містять:

-   дотримання нормативної відстані від існуючої забудови до об’єкту проектування;

-   забезпечення нормативних протипожежних розривів між будівлями та спорудами в межах ДПТ;

-   забезпечення об’єкту проектування безпечними шляхами евакуації людей та матеріальних цінностей;

-   виготовлення внутрішньо-квартальних проїздів та майданчиків з твердим покриттям з можливістю проїзду пожежних машин;

-   забезпечення нормативних відстаней від існуючих інженерних мереж та споруд до проїздів;

-   забезпечення зовнішнього гасіння пожеж від пожгідрантів, розрахунковою ємкості з дотриманням радіусів обслуговування (200 метрів).

Розрахунок витрат води на зовнішнє і внутрішнє пожежогасіння виконано в розділі 3.9.1 «Водопостачання та каналізація» пояснювальної записки.

Розрахунок потужності пожежного депо і його оснащення

Необхідність розміщення пожежного депо визначена згідно з ДБН 2.5-74:2013 п. 6.2.12; СНиП -89-80* п. 3.37 і ДБН 360-92** додаток 3.1 т .3.

За даними ГУ ДСУНС у Харківській області село Безруки знаходиться в районі виїзду діючої пожежної частини 53 ДПРЧ. Відстань від пожежної частини до села становить 9 км, час прибуття 10-15 хвилин.

Згідно нормативним даним та розрахункам радіуси обслуговування пожежних депо становлять:

-  для садибної і громадської забудови                        - 3 км

-  для виробничих об’єктів  категорії «В»

з щільністю забудови менше ніж 50 %                      - 4 км

-  для виробничих об’єктів з щільністю

забудови більше ніж 50 %                                          - 2 км

Розрахунок радіусів обслуговування визначається по шляхам з твердим покриттям до найбільш віддаленої будівлі.

На розрахунок кількості пождепо і його оснащення впливають такі дані:

-  населення села                                                           - 2463 особи

-  висота будівель                                                          - 1-2 поверхи

-  площа більшої виробничої зони                               - 2,3 га

Отже нормативна кількість пождепо і його оснащення для села Безруки становить – одне пождепо на 2 спецавтомобіля ( пожежно рятувальний та спеціалізований-автодрабина).

В проекті передбачено розміщення проектуємого пождепо згідно матеріала генерального плану с. Безруки в районі в’їзду в с. Безруки з автомобільної дороги Харків – Дергачі-К.Лопань.

В проекті відпрацьований намір розміщення пожежного поста на території села Безруки на відстані 1.2км.

Згідно штатного розкладу, затвердженого наказом, численність  особистого складу на рядовому пожежно-рятувальному автомобілі 47-ДПРЧ складає 5 осіб, що можуть працювати із двома стволами РС-70.

Знаючи можливості витрат води пожежно-рятувального автомобіля та розрахункові витрати води на зовнішнє пожежогасіння населеного пункту (орієнтовно 25 л/с) перевіряємо потребу кількості машин на пождепо, що проектується:

N = Qm/Q = 25/45 = 0,56 (машина)

Отже для села Безруки на одну пожежу необхідно 2 пожежно-рятувальний спеціалізований автомобіль та спеціалізований – автодрабина).

Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт (ч. 1 ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та орган місцевого самоврядування, на території якого проводяться земляні роботи (ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

У межах території щойно виявленого об’єкта культурної спадщини – поселення «Безруки, вул. Шевченка» встановлюється єдиний режим використання, що відповідає наступним вимогам:

дозволяється здійснювати наукові археологічні дослідження;

дозволяється збереження недоторканих (резервних) ділянок культурного шару для їх дослідження у майбутньому;

дозволяється здійснювати роботи із благоустрою території без проведення земляних робіт;

дозволяється виконання протизсувних заходів за умови обов’язкового проведення перед зазначеними роботами наукового археологічного дослідження;

дозволяється прокладання та обслуговування інженерних мереж за умови дотримання трас уже існуючих комунікацій, а також глибини їх залягання;

дозволяється ремонт та обслуговування існуючих автомобільних шляхів, тротуарів та алей за умови збереження глибини їх залягання;

дозволяється проведення будівельних робіт без порушення ґрунтового покриву, або у межах існуючих фундаментів за умови збереження глибини їх залягання;

у виняткових випадках дозволяється виконувати термінові аварійні роботи на інженерних комунікаціях, які зачіпають ділянки недослідженого або незабудованого культурного шару об’єкта археології без дозволу органу охорони культурної спадщини, однак з подальшим повідомленням останнього;

юридичні та фізичні особи, у користуванні яких перебувають об’єкти археології, зобов’язані сприяти і не перешкоджати будь-яким роботам з виявлення, обліку та вивчення археологічних об’єктів або предметів;

допускається проведення туристичних екскурсій;

науково-проектна документація на будівництво, реконструкцію будівель і споруд погоджуються відповідним органом охорони культурної спадщини;

забезпечення вільного доступу на територію об’єктів археології для органу охорони культурної спадщини та його представників.

5. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

| Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан | Проектний Етап |
| --- | --- | --- | --- |
| Територія |  |  |  |
| Площа ділянки в межах ДПТ В тому числі: | га | 3,100 | 3,100 |
| Територія проектування | га | - | 0,4920 |
| Установи та підприємства Обслуговування села |  |  |  |
| Дошкільні навчальні заклади | місць | 80 | - |
| Загальноосвітні навчальні заклади | учнів | 250 | - |
| Амбулаторія сімейної медицини | відв. за зміну | 60 | 60 |
| Магазини змішаної торгівлі | кв.м. торг. площі | 280 | 320 |
| Підприємства громадського харчування | місць | - | 40 |
| Установи побутового обслуговування | роб. місць | 3 | 10 |
| Оздоровчі установи(бані, сауни) | місць | 10 | 10 |
| Вулична мережа та міський пасажирський транспорт в межах ДПТ |  |  |  |
| Протяжність вуличної мережі, всього, у тому числі: | м |  |  |
| житлові вулиці | м |  |  |
| Кількість надземних переходів | одиниць |  |  |
| Протяжність ліній надземного громадського транспорту (по осях вулиць в межах тер. проектування) всього: | м | - | - |
| - трамвай | - | - | - |
| - тролейбус | - | - | - |
| - автобус | - | - | - |
| Гаражі для постійного зберігання легкових автомобілів | Маш.- місць | - | - |
| Відкриті автостоянки для тимчасового Зберігання легкових автомобілів | Маш.- місць | - | - |
| Інженерне обладнання в межах ДПТ |  |  |  |
| Водопостачання | м3/добу |  |  |
| Каналізація | м3/добу |  |  |
| Сумарний об’єм стічних вод |  |  |  |
| Електропостачання | кВт |  |  |
| Газопостачання | тис.м3/рік |  |  |
| Протяжність газових мереж (будівництво) в межах тер. проектування | м |  |  |
| Теплопостачання | кВт | - |  |
| Інженерна підготовка та благоустрій в межах ДПТ |  |  |  |
| Територія з твердим покриттям | га | - | 0.1033 |
| Площа озеленення |  |  | 0.1468 |

Наведені техніко-економічні та технологічні показники щодо щільності забудови, загальної площі будівель та споруд, можуть дещо коригуватись. Остаточна щільність забудови та загальна площа будівель та споруд буде уточнена на наступних, більш детальних стадіях проектування.

ДОДАТКИ

Б. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА