УКРАЇНА

Харківська область

Дергачівський район

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРСПЕКТИВА – ДІ»

Кваліфікаційний сертифікат серії АА №001676 від 18.06.2013 р.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

для визначення можливості розміщення блоку цехів для виробництва обладнання для харчової промисловості з адміністративно-побутовими та складськими приміщеннями на території Малоданилівської селищної ради за межами населених пунктів Дергачівського району Харківської області

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Замовник : Дергачівська районна                                  Шифр:  16/2018

## державна адміністрація

## Директор ПП “Перспектива ДІ ”			                           /Ю.П. Бушева/

Головний архітектор проекту                                             /Д.С. Калита/

М. ДЕРГАЧІ

2018

АВТОРСЬКИЙ СКЛАД

Список осіб, які приймали участь у розробці детального плану території

| № з/п | Розділи | Займана посада | Прізвище, ініціали |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Архітектурно-планувальне рішення | архітектор | Калита Д.С. |
|  |  | архітектор | Ярова Ю.О. |
| 2. | Техніко-економічне обґрунтування | архітектор | Ярова Ю.О. |
| 3. | Природні умови | архітектор | Бушева Ю.П. |
| 4. | Інженерно-комунальне обладнання | інженер | Бушева Ю.П. |
|  |  | архітектор | Воропай Д.О. |
| 5. | Інженерна підготовка території | архітектор | Воропай Д.О. |
| 6. | Гідротехнічні заходи санітарно-гігієнічної оцінки санітарного стану навколишнього середовища і заходи з охорони і поліпшення природних умов | архітектор | Ярова Ю.О. |

Проект розроблений на основі діючих норм, правил і стандартів.

Головний архітектор проекту                                          Д.С. Калита

СКЛАД І ЗМІСТ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

| № п/п | Назва розділу |  |
| --- | --- | --- |
|  | А. Пояснювальна записка |
| 1. | Вступ. |  |
| 1.1. | Загальні відомості. |  |
| 2. | Аналіз існуючої містобудівної ситуації. |  |
| 2.1. | Соціально – економічні та містобудівні умови. |  |
| 2.2. | Природні умови. |  |
| 2.3. | Стисла історична довідка. |  |
| 2.4. | Оцінка існуючого стану території проектування. |  |
| 3. | Проектні пропозиції. |  |
| 3.1. | Територіальний аспект. |  |
| 3.1.1 | Розподіл території за функціональним призначенням і характеристика видів використання. |  |
| 3.1.2 | Переважні, супутні і допустимі види використання території в межах детального плану. |  |
| 3.1.3 | Встановлення режиму території для перспективної містобудівної діяльності. Переважні види використання. |  |
| 3.2. | Основні принципи планувально-просторої організації території детального планування. |  |
| 3.3. | Архітектурно-планувальні рішення об’єкту проектування. |  |
| 3.4. | Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту та пішоходів. |  |
| 3.5. | Інженерна підготовка та інженерний захист території. |  |
| 3.6. | Комплексний благоустрій та озеленення території. |  |
| 3.7. | Інженерне забезпечення території. Розміщення інженерних мереж і споруд. |  |
| 3.7.1 | Водопостачання та каналізація. |  |
| 3.7.2 | Енергопостачання (електропостачання, опалення). |  |
| 3.7.3 | Газопостачання. |  |
| 3.7.4 | Санітарне очищення території. |  |
| 3.8. | Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища. |  |
| 3.8.1 | Заходи щодо поліпшення повітряного середовища. |  |
| 3.8.2 | Заходи по захисту водного басейну від забруднення. |  |
| 3.8.3 | Заходи по захисту ґрунтів. |  |
| 4. | Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи |  |
| 5. | Перелік вихідних даних. |  |
| 6. | Основні техніко-економічні показники детального плану. |
|  | Б. Графічні матеріали |
| 1. | Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі району, М 1:5000, М 1:50000. | ГП-1 |
| 2. | План існуючого стану території зі схемою планувальних обмежень, М 1:1000. | ГП-2 |
| 3. | Проектний план з планом червоних ліній, М 1:1000. | ГП-3 |
| 4. | Схема організації руху транспорту і пішоходів, М 1:1000. | ГП-4 |
| 5. | Схема інженерних мереж і споруд і використання підземного простору, М 1:1000. | ГП-5 |
| 6. | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування, М 1:1000. | ГП-6 |

1. ВСТУП

Детальний план території, розроблено ПП «Перспектива ДІ» на замовлення Дергачівської районної державної адміністрації.

Рішення детального плану не суперечить функціональному призначенню та містобудівному зонуванню території, що визначені в Схемі планування території Харківської області, розробленої Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» та затвердженої рішенням Харківської обласної ради у 2010 році.

Детальний план території виконано з метою розміщення блоку цехів для виробництва обладнання для харчової промисловості з адміністративно-побутовими та складськими приміщеннями на території Малоданилівської селищної ради за межами населених пунктів Дергачівського району Харківської області, на  підставі:

1.  Розпорядження голови Дергачівської районної державної адміністрації  Харківської області від 15 травня 2018 року № 239.

2. Державних вимог наданих Департаментом містобудування та архітектури                     Харківської ОДА.

3. Договору на виготовлення проектно-містобудівної документації між замовником та  ПП «Перспектива-ДІ»;

- Завдання на проектування.

При розробці детального плану території враховано:

- Детальний план території для визначення можливості розміщення об’єктів дорожнього сервісу на території Малоданилівської селищної ради за межами населених пунктів Дергачівського району Харківської області, виконаний ПП «Перспектива-ДІ» в 2017 році;

-  дані чергового кадастрового плану території Малоданилівської селищної ради, за межами населених пунктів;

-  існуюча містобудівна ситуація;

-  природно-ландшафтна характеристика району.

Топографічну основу проекту складає геодезична зйомка   М 1:500, виконана у 2018 року ПП «Перспектива-Земля».

Пропозиції детального плану мають бути реалізовані протягом нормативного розрахункового терміну до 2033 року в два етапа (згідно п. 4.4 з врахуванням  можливих  інвестиційних намірів будівництва для відповідної території).

На основі затвердженого детального плану території з урахуванням його положень, розробляється проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб.

  - ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території уточнює положення містобудівного об’єкту в структурі району та визначає планувальну організацію і розвиток відповідної території.

Детальний план території розробляється для вирішення ряду питань:

- визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки за межами населеного пункту з метою розміщення об’єкту будівництва;

- визначення усіх планувальних обмежень існуючого використання території;

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території;

- обґрунтування потреб, доцільності і обсягів використання територій;

- забезпечення території інженерно-транспортними мережами;

- забезпечення екологічної безпеки.

Розроблення детального плану виконано на підставі наступних нормативних документів:

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Земельний Кодекс України;

- ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;

- Державні санітарні правила  проектування та забудови населених пунктів.1996р.;

- ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

- ДСТУ 8767:2018 «Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду. Комплектування пожежними автомобілями та проектування;

- ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомашин»;

- ДБН В.2.3-5:2048 «Вулиці та дороги населених пунктів;

- СНиП ІІ -89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий»;

- В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення»;

- СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания»;

- СНиП 2.11.01-85 «Складские здания»;

- ДБН В.2.3-4-2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»;

- ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні    положення проектування»;

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні  положення проектування»;

- ДБН В.2.5-20-2001 «Газоснабжение»;

- ПУЕ-2009 Правила устройства электроустановок;

- «Правила пожежної безпеки в Україні», затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 року №1417, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за № 252/26697.

2. Аналіз існуючої містобудівної ситуації.

2.1  Соціально-економічні та містобудівні умови.

Даним проектом розглядається територія, що розташована у центральній частині Дергачівського району Харківської області, на території Малоданилівської селищної ради, за межами населених пунктів.

До складу Малоданилівської селищної ради відносяться також села Черкаська Лозова, Зайченки, Караван, Лужок, Чайковка та селище Лісне.

Селище Мала Данилівка розташоване на відстані 5 км  від  райцентру  (м. Дергачі) і 14 км від обласного центру і примикає до окружної дороги Харкова (М-03).

Селище Мала Данилівка (населення 7471 осіб) розташоване на лівому боці ріки Лопань в місці впадання в неї ріки Лозовенька, що поділяє селище на дві частини. Крізь селище проходить автодорога (Т-2103) Харків-Золочів та залізниця Харків-Казача Лопань- Бєлгород. На території селища розташовані дві залізничні платформи – Підгородня та Лозовеньки.

Наявність природно-ресурсного потенціалу (насамперед родючих земель) зумовила розвиток села у сільськогосподарському напрямку.

Площа Малоданилівської селищної ради містить 30,65 км2.

Більша частина населених пунктів Дергачівського району, в тому числі і Мала Данилівка, знаходяться в зоні впливу м. Харкова.

Територія проектування розташована на відстані 50-150 метрів від межі міста Дергачі на узбіччі дороги Харків-Золочів, яка є складовою «коридорів» урбанізації міста Харкова.

2.2. Природні умови

Місцеположення та рельєф

В геоморфологічному відношенні територія Малоданилівської селищної ради знаходиться в межах другої (борової) тераси, притерасового пониження, в межах третьої лісової тераси і частково в заплаві річки Лопань.

Район, що проектується, розташовано на третій (однолєсовой) терасі, яка складена з пісків, вкритих маломовним горизонтом верхнечетвертинних суглинків.

Абсолютні відмітки ділянки, що проектується, становить 136,5-153,0 м.

Рельєф ділянки має ухил в західному напрямку.

Клімат району, що розглядається, помірно-континентальний. Літо спекотне, іноді посушливе, зима малосніжна з частими відлигами.

Середньорічна температура повітря – +6,9оС

Згідно кліматичного зонування територія відноситься до IIВ фізико-географічного    району, де несприятлива орієнтація будівель знаходиться в межах 310º-50º.

Розрахункові будівельні температури повітря становлять:

- Середня температура самої холодної доби  – -28(С.

- Зимня вентиляційна температура – -10оС.

- Середня температура самого холодного тижня – -23(С.

- Середня температура опалювального періоду  – -1,7°С.

Інші розрахункові данні:

- Термін опалювального періоду – 189 діб.

- Середня тривалість без морозного періоду – 158 діб.

- Середнє число діб з хуртовинами – 22 діб.

- Середнє число діб з суховіями – 13 діб.

- Середня висота снігу – 7-14 см.

- Максимальна глибина промерзання ґрунтів – 130 см.

- Середня кількість опадів – 516 мм.

- Переважний напрямок вітру 	– в теплий період – південно-західний і західний;

– в холодний період – східний, південно-східний.

- Відносна вологість повітря – зимою – 85-87 %

влітку – 55-66%

В геоструктурному відношенні район знаходиться на північно-східному крилі Дніпровсько-Донецької впадини, що складається з товщі осадових порід крейдяного, третинного і четвертинного віку.

Гідрогеологічні умови характеризуються водоносними горизонтами в крейдових, харківських, маргельно-крейдових відкладеннях.

Водоносний горизонт в четвертинних відкладеннях використовується населенням для шахтних колодязів (вода не відповідає нормативним показникам якості).

В водоносному горизонті  харківських відкладень (глибина 120 м, дебіт 6 м3/год.) – вода має підвищену жорсткість та вміст заліза.

Водоносний горизонт в нижньокрейдових відкладеннях (глибина 600 м, дебіт 40-60 м3/год.). Горизонт рекомендований для водопостачання (свердловина колишньої птахоферми).

Інженерно-будівельні умови залежать від геоморфологічних умов і геологічної будови території.

Основою для фундаментів служать суглинки. Допустимі навантаження на ґрунти до 2,5 кг/см2 в залежності від просадочних ґрунтів. Ґрунтові води в зоні будівництва залягають на глибині більш ніж 5 м від поверхні землі.

В цілому природні та інженерно-будівельні умови сприятливі для будівництва.

2.3. Стисла історична довідка

Історично Харківська область, до складу якої входить територія Малоданилівської селищної ради, належить до регіону Слобожанщини. З кінця Х століття територія Слобожанщини входила до складу давньоруських держав. Слов'янські поселення існували тут до ХІІІ століття і були знищені навалами татар. Після навалу татар тривалий час ця територія була безлюдною і тому получила назву «Дикого поля».

Перші спогади про поселення Мала Данилівка відбулися у 1714 році, коли Слободська Україна почала інтенсивно заселятися вихідцями з правобережної України, які рятувалися від польсько-шляхетського гніту. Як правило, місця поселень були захищені лісами та іншими природними перешкодами.

Згодом виникла Дергачівська козацька слобода, що стала частиною захисної лінії міст-фортець (Бєлгородська лінія захисту меж Російської імперії). В 1680 році ця лінія була зруйнована навалом татар.

Активне заселення південних окраїн «Дикого поля» пов’язане  з будівництвом з 1730 року Української оборонної лінії, що потребувало багато робочої сили. Поряд із захисними спорудами почали виникати поселення.

І вже у 1765 році за наказом Катерини I із слобідських полків була створена Слободсько-Українська губернія.

В кінці XVIII і на початку XIX століть почався розвиток промисловості, ремесел та дрібнотоварного підприємства.

Революційні події майже не торкнулись мешканців Дергачівського району. Після встановлення Радянської влади (1920 рік) в районі першочергову увагу приділено розвитку економіки.

Так в Дергачівському районі з’явились:

- в1928 році – цегловий завод;

- в 1930 році – Дергачівський державний механічний турбокомпресорний завод;

- в 1922 році – Харківський зооінститут (на базі сільськогосподарського училища);

- в 1926 році – санаторій «Березівськи мінеральні води»;

- в 1932 році – почалось формування Куряжського промвузла.

Завдяки багатим природним ресурсам (родючі землі та ліси) на території Дергачівського району, а в тому числі і на території Малоданилівської селищної ради, відбувається розвиток сільського господарства – рослинництва, тваринництва та супутніх підприємств по їх переробці. Найбільш великі з них – Харківська, Токарівська, Протопопівська птахоферми.

Селище Мала Данилівка є центром Малоданилівської селищної ради, до складу якої входять також села Черкаська Лозова, Зайченки, Караван, Лужок, Чайковка та селище Лісне. На території селищної ради мешкає 13142 особи, в тому числі в с. м. т. Мала Данилівка – 7471 особа.

У селі функціонують:

-    Харківська державна зооветеринарна академія;

- загальноосвітня школа I-III ступенів;

- дитячий дошкільний заклад;

- музична школа

- амбулаторія загальної практики сімейного типу;

- адміністративна будівля;

- кафе;

- магазини;

- стадіон і клуб ХДЗВА;

- храм Іоана Златоуста.

Історичні пам'ятки:

-      на території сільської ради є кургани скіфських поселень;

-      братська могила радянських воїнів;

-      музей історії Харківської державної зооветеринарної академії.

2.4.  Оцінка існуючого стану території  проектування.

Територія, що проектується, під розміщення підприємства по виробництву обладнання для харчової промисловості розташована в північній частині Малоданилівської селищної ради на відстані 50-150 м від м. Дергачі. З півночі територія об’єкту проектування прилягає до Дергачівського промислового вузла, що створений на базі «Дергачівського філіалу заводу ім. Малишева». Дергачівський промисловий вузол знаходиться в зоні впливу автодороги Харків-Золочів, що забезпечує підприємства  технологічними, ресурсними і трудовими зв’язками.

За даними державного земельного кадастру територія детального плану та прилеглі землі знаходяться в оренді або приватній власності з визначеним цільовим призначенням, а саме:

-  землі промисловості;

- землі транспорту;

- землі іншого призначення (об’єкт дорожнього сервісу);

- землі житлової забудови;

- землі запасу;

- землі сільськогосподарського призначення.

На території проектування та в межах аналізу, знаходяться:

- Землі промисловості (за межами ДПТ).

Землі промисловості в основному представлені невеликими виробничими підприємствами Дергачівського промислового вузлу IV – V категорії класу шкідливості.

Найближчі діючі підприємства до об’єкту проектування (на відстані 100 і 200 метрів) – це цех по виробництву упаковки під цигарки та цех по виготовленню металопластикових та столярних виробів.

2. Землі транспорту.

Південна залізниця пролягає на відстані 150 метрів від об’єкту проектування. Санітарно-захисна зона від залізниці до житлової і громадської забудови становить 100 метрів і на об’єкт проектування, що проектується, не впливає.

Автодорога IV категорії Харків – Золочів пролягає на відстані 20 метрів від об’єкту проектування.

Санітарно-захисна зона від дороги дорівнює 50 метрів. Частково дорога попадає в межі ДПТ так як від неї формується під’їзд на ділянку користування.

3. Об’єкти дорожнього сервісу (землі іншого призначення).

Землі об’єктів дорожнього сервісу межують з територією проектування.

На теперішній час землі знаходяться на стадії формування.

- Землі житлової забудови.

Земельні  ділянки  садибної  житлової  забудови  розташовані   за   межами смт Мала Данилівка по вул. Енергетиків належать громадянам на праві особистої власності.

- Землі запасу.

До них, як правило, відносяться землі обмежено-придатні і не придатні під забудову та землі в санітарно-захисних зонах.

- Землі сільськогосподарського призначення Малоданилівської селищної ради.

Приватні землі для ведення особистого селянського господарства.

Вздовж території проектування проходять:

- ЛЕМ 10 кВ (мережі АТ «Харківобленерго»);

- газопровід середнього тиску;

- кабельна лінія зв’язку.

Характеристика об’єкту проектування.

Територія об’єкту проектування площею 5,8629 га складається з чотирьох приватних ділянок для ведення особистого селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення).

Згідно витягів з Державних реєстрів речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, земельні ділянки належать ПрАТ «ПРОМОГРУП»

(дивитись додатки).

Площа ділянок становить:

− 1,5 га кадастровий номер 6322055900:03:000:0150;

− 1,4349 га кадастровий номер 6322055900:03:000:0151;

− 1,4640 га кадастровий номер 6322055900:03:000:0152;

− 1,4640 га кадастровий номер 6322055900:03:000:0153.

Територія об’єкту проектування обмежена:

- з півночі – землями промисловості Малоданилівської селищної ради і землями Дергачівської міської ради;

- зі сходу – землями Малоданилівської селищної ради. На відстані 18 метрів пролягає ВЛ – 110 кВ;

- з півдня – житловою вулицею, що відокремлює присадибну забудову;

- з заходу – полосою відведення автодороги IV технічної категорії Харків-Золочів (Т-2103) і територією об’єктів придорожнього сервісу.

Територія вільна від забудови та багаторічних зелених насаджень.

Частина території об’єкту проектування потрапляє  в санітарно-захисні зони від електричних мереж 10, 35, 110 кВ та автодороги ІV технічної категорії, що встановлені до житлової та громадської забудови і не є обмеженнями для виробничих підприємств.

На території об’єкту проектування обмеженням для розташування будинків і споруд є відстань від високовольтних проводів напругою 110 кВ, що дорівнює 4 метри.

Під’їзд до об’єкту проектування існуючий – з автодороги Харків – Золочів.

Стан навколишнього середовища задовільний.

3. Проектні пропозиції.

В цілому територія, що розглядається, має конкурентні переважні територіальні ресурси. Зона впливу обласного центру, наявність транспортних та інженерних мереж створюють всі умови для розвитку промислового вузла, що продовжує формуватися на землях Дергачівського району.

Згідно завдання на проектування, в проекті відпрацьовано намір об’єднання чотирьох земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства загальною площею 5,8629 га та зміни їх цільового призначення на землі промисловості для розміщення  блоку цехів для виробництва обладнання для харчової промисловості з адміністративно-побутовими та складськими приміщеннями на території Малоданилівської селищної ради за межами населених пунктів Дергачівського району Харківської області.

3.1. Територіальний аспект.

3.1.1 Розподіл території за функціональним призначенням і характеристика видів використання (зонінг).

Територія, що аналізується, поділена на зони функціонального призначення (згідно ДСТУ-НББ.1.1-12:2011):

- житлову;

- виробничу;

- транспортної інфраструктури;

-  інженерної інфраструктури.

1. Житлова зона представлена присадибною житловою забудовою, що розташована за межами смт Мала Данилівка по вул. Енергетиків. Житлові квартали розташовані на відстані 20 метрів до межі території проектування і на відстані 56 метрів від цеху по виробництву обладнання для харчової промисловості, що проектується.

Встановлені джерела забруднення розміщені на відстані 125,0 м від межі присадибної житлової забудови.

2. Виробнича  зона сформована і продовжує формуватися насамперед на території Дергачівського промислового вузла та прилеглих до нього територій. Частково територія знаходиться в межах ДПТ і підлягає розгляду та проектуванню.

3. Зона транспортної інфраструктури являє собою сформовану мережу вулиць та проїздів вздовж дороги Харків – Золочів, що забезпечують зовнішні та внутрішні зв’язки з населеними пунктами сільської ради, району та області.

Вулиці та дороги на території, що розглядається, поділені на категорії:

- територіальна авдорога районного значення (Т 21-03);

- дороги та під’їзди  технологічного  призначення, що існують та формуються в виробничій зоні;

- житлові вулиці (в межах житлової забудови).

До зони транспортної інфраструктури також відносяться автостоянки та майданчики, що знаходяться в межах червоних ліній.

4. Зона інженерної інфраструктури містить:

- головні та розподільчі об’єкти інженерних мереж;

- магістральні інженерні мережі.

В проекті частина інженерних мереж розглядається як супутні види до переважного користування.

3.1.2 Переважні, супутні і допустимі види використання території

в межах детального плану.

Територія в межах детального плану є частиною виробничої зони, що формується на землях Дергачівського району.

Згідно містобудівних регламентів проектом встановлені:

-   переважні види користування;

-    супутні види дозволеного використання;

-   граничні параметри дозволеного будівництва.

До переважних видів використання в межах ДПТ відносяться територія

підприємства по виробництву обладнання для харчової промисловості (V  клас  шкідливості з СЗЗ - 50 м), адміністративно-побутові та складські приміщення.

Дороги в виробничій зоні та паркінги в межах червоних ліній і інженерні споруди в межах ДПТ відносяться також до переважних видів користування.

До супутніх видів переважного використання в межах підприємств відносяться:

-   споруди, що призначені для охорони об’єктів;

-   об’єкти інженерної інфраструктури підприємств (трансформаторні підстанції, насосна станція, електрогенераторна);

-   мережа під’їздів;

-   об’єкти комунального призначення підприємств (свердловина, водонапірна башта, вбиральні, сміттєзбірники).

Сумарна площа об’єктів супутнього використання не може перевищувати загальну площу переважних та допустимих видів користування.

Детальним планом території передбачено об’єднання та зміна цільового призначення 4 ділянок під землі промисловості з розміщенням підприємства по виробництву обладнання  для харчової промисловості (V клас шкідливості).

Механізм зміни цільового призначення землі здійснюється згідно чинного законодавства, що регулює земельні відносини в державі.

3.1.3  Пропозиції щодо встановлення режиму території для містобудівної  діяльності.

Аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження подальшого розвитку виробничої зони на землях Малоданилівської селищної ради, дав змогу зробити висновки, що зона є перспективною в своєму розвитку.

- Розміщення виробничої зони в складі існуючого промвузла в зоні впливу обласного центру на базі якої отримує подальше формування Харківська зона урбанізації, вузла.

- Наявність територіальних та трудових ресурсів.

- Високий рівень зовнішньої і внутрішньої транспортної та інженерної інфраструктури.

На землях держзапасу повздовж магістралі Харків – Золочів в санітарно-захисній зоні є можливість розташування об’єктів дорожнього сервісу, комунальних підприємств, пождепо та інших.

3.2. Основні принципи планувально-просторої організації території детального планування.

Центральна частина Дергачівського району до складу якого відноситься територія проектування, має сформовану лінійну планувальну структуру, яка утворилася вздовж дороги Харків – Золочів, південної залізниці та ріки Лопань.

Автодорога Харків – Золочів взяла на себе роль основної планувальної вісі. Вона об'єднує найбільш значні структурні утворення поселень, розташованих вздовж.

Територія детального планування (підприємства по виготовленню обладнання для харчової промисловості) зручно пов'язана з автодорогою Харків – Золочів, а значить і з Харковом та іншими районами області.

При розробці ДПТ враховані:

-   функціональне зонування територій підприємств;

-   техніко-економічна ефективність планувальних рішень;

-   рельєф, природо-кліматичні і геологічні умови місцевості;

-   санітарні та пожежні розриви між будівлями;

-   технологічні і інженерно-технологічні вимоги;

-   розташування існуючих мереж.

Територія, що проектується, загальною площею  5,8629 га, підлягає об’єднанню земельних ділянок в одну із зміною цільового призначення.

За результатами інженерно-будівельної оцінки, територія сприятлива для забудови.

3.3 Архітектурно-планувальні рішення об’єкту проектування.

Згідно завдання на проектування, проектом, відпрацьовано намір розміщення на даній території підприємства по виробництву обладнання для харчової промисловості.

Територія підприємства, що проектується, поділена на зони:

- передвиробничу (адміністративно-гостьова);

- виробничо-складську;

- підсобну.

Усі зони пов’язані між собою транспортною мережею, що передбачає проїзд пожежних машин.

На території підприємства передбачене розміщення:

- блоків цехів, розміром 72х288 м ІІ ступінь вогнестійкості з категорією виробничого процесу «Д»  і  класом  наслідків - СС2, V клас  шкідливості  з  СЗЗ - 50 м  для виробництва обладнання для харчової промисловості, що містить:

- ділянку порізки та розкрою металу і пластику;

- ділянку формування заготівок;

- ділянку по збиранню виробів;

- фарбувальну ділянку (джерело забруднення).

- склади сировини та готової продукції;

- комунальну зону, що містить:

- свердловину;

- водонапірну башту;

- насосну станцію;

- трансформаторну підстанцію;

- теплогенераторні в об’ємі виробничих приміщень джерело забруднення, що  коригується висотою труби (дивитись розділ 3.8.1 даної пояснювальної записки).

В проекті також передбачена адміністративно-побутова  будівля розміром 24 х 288 м ІІ ступеню вогнестійкості, в якій заплановані: офісні приміщення, побутові приміщення (душеві, роздягальні), приміщення охорони здоров'я (відпочинку, психологічного розвантаження), приміщення для прийому їжі (їдальня). Адміністративно-побутова будівля розташована між житловою забудовою і виробничими приміщеннями, головним фасадом на вулицю Енергетиків і є екраном для зменшення шумових характеристик та створює більш естетичний вигляд довкілля.

На території проектування, вздовж вулиці Енергетиків, передбачено облаштування пішохідних доріжок, озеленення та освітлення.

На території підприємства передбачені зона відпочинку з альтанкою, тимчасова паркова легкових автомобілів.

Адміністративно-побутові приміщення обладнанні інженерними мережами водопроводу та каналізації.

Коротка технологія виробництва.

Основні напрямки діяльності підприємства – виготовлення обладнання для харчової промисловості, що містить: колони для розливу напоїв, рол бари, стелажі та стелажні системи, краплезбірники, штендери, огорожі, парасолі-накриття, світлові реклами.

Сировина (чорний та нержавіючий металевий прокат, пластики, ДСП, ДВП, композити та інше) доставляється на підприємство вантажним автотранспортом і складується в складському приміщенні.

Згідно технологічного процесу:

- метал (сировина) підлягає порізки, розкрою, виготовленню заготівок.                   Заготівки доставляються на ділянки збирання виробів.;

- пластик (сировина) підлягає формуванню, обрізанню.

Підготовлений пластик доставляється на ділянку збирання виробів.

Зібрані вироби підлягають механічному очищенню та фарбуванню.

Готові вироби, що пройшли контроль відповідності, доставляються на склад готової продукції з подальшим вивозом автотранспортом замовнику.

На підприємстві здійснюються наступні роботи:

- порізка та розкрій металу та пластику;

- згинання заготівок;

- зварювання заготівок;

- механічне очищення виробів;

- фарбування виробів (нанесення порошкової фарби);

- свердління та фрезування отворів;

- формовка;

- обрізка пластин.

Зварювальні пости обладнані місцевою вентиляцією, що об’єднана загальнообмінною вентиляцією підприємства.

Фарбувальна ділянка обладнана приладами автоматичного пожежогасіння і системою вентиляції для викиду шкідливих речовин. Точки викиду розташовані на відстані 125 м від межі присадибної забудови.

Контроль відповідності параметрів виробів, зварних швів, якості фарбування та контрольного збирання виробів здійснюється відповідно діючих нормативних документів.

Техніко-економічні показники :

1. Основний вид діяльності                               - виготовлення обладнання для харчової промисловості

2. Потужність виробництва в тому числі       - 700 тис. од. в рік

- на І етап                                                   - 450 тис. од. в рік

3. Загальна чисельність працюючих               -  200 осіб

в тому числі

- на І етап                                                    -  150 осіб

4. Кількість змін                                              -  2 зміни

5. Категорія виробничого  процесу                  - Д

6. Клас наслідків (відповідальності)                - СС2

Баланс території на ІІ етап будівництва:

Територія ділянки (в межах ДПТ)                   –  12,0297 га

в  тому числі:

- територія об’єкту проектування               –  5, 8629 га

в тому числі:

-  площа під будівлями та спорудами            –  2,7852  га

-  площа під проїздами та ділянками

з твердим покриттям                                     –  1,8869  га

-  зелені насадження                                         –  1,1908  га

- інші території                                                  –   6,1668 га

-  територія виробничого призначення          –  0,8572  га

-  територія об’єктів дорожнього сервісу       –  0,3198  га

-  територія житлової забудови                        –  0,8535  га

-  ділянка для ведення осг                                 –  0,0713 га

-  вулично-дорожня мережа

в червоних лініях                                           –  2,1618 га

-  зелені насадження                                          –  1,9032 га

3.4. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту та пішоходів.

Дорожня мережа території, що підлягає аналізу, існуюча і є складовою дорожньо-транспортної мережі  Малоданилівської селищної ради та міста Дергачі.

Крізь населені пункти  пролягає дорога  IV  категорії Харків – Золочів, яка передбачена для обслуговування пасажирських і вантажних перевезень міжобласного  значення, а також як дорога внутрішнього  значення для населених пунктів повздовж неї.

Усі транспорті мережі на території, що аналізується, поділені на категорії:

-  територіальна дорога районного значення Т-2103 (ІV технічної категорії, СЗЗ-50 м);

-  дороги та проїзди господарського призначення (не категоровані);

-  житлові вулиці в районі житлової забудови (не категоровані).

Вантажні та пасажирські перевезення на громадському транспорті передбачені по автодорозі Харків – Золочів та залізницею зупиночна станція «Моторна». В місцях перетину з дорогами і вулицями населених пунктів знаходяться автобусні зупинки і пішохідні переходи з відстанню 500 м в населених пунктах і 750-1000м між ними.

Проектом передбачено облаштування автобусної зупинки в районі вулиці Енергетиків.

Вантажні перевезення передбачено по внутрішньоквартальній дорозі Дергачівського промислового вузла з автодороги Харків-Золочів.

Для тимчасового (гостьового) розміщення автотранспортних засобів поряд з головним в’їздом до підприємства влаштована автопарковка на 30 машиномісць.

В проекті передбачені заходи щодо забезпечення безпечності руху транспорту і пішоходів, а саме:

-  організація руху транспорту;

- організація внутрішньої пішохідної мережі по тротуарах, що забезпечить максимально можливий розподіл транспортних і пішохідних потоків;

-  передбачені «кармани» в місцях зупинок громадського транспорту;

-  встановлення і позначення міць пішохідних перехід «зеброю».

При організації руху транспорту та пішоходів врахована необхідність забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єкту проектування згідно ДБН В.2.2-17:2006.

А саме передбачено:

- ширина шляхів руху 1,8 м;

- повздовжній ухил шляху – до5%;

- поперечний ухил – в межах 1-2%;

- висота бордюрів пішохідних шляхів – 0,05 м;

- висота бортового каменю на перетині з проїзною частиною – 0,04 м;

- покриття пішохідних шляхів руху неслизькими матеріалами;

- обладнання переходів пандусами;

- розміри сходів – 0,4 х 0,12 (h) м;

- влаштування спеціалізованого місця на автостоянках шириною 3,5 м.

пішохідний рух, в межах кварталу, передбачений по тротуарам.

На території  підприємства створена транспортна мережа, що забезпечує:

-   вільний під’їзд до усіх будівель і споруд підприємства;

-   ширину під’їздів передбачено з урахуванням проїзду пожежної машини;

-  організацію двох виїздів з території, що проектується;

- влаштування парковок як для легкового (тимчасового)  транспорту, так і технологічного;

- всі дороги, під’їзди, стоянки на ділянці передбачені з твердим покриттям з урахуванням проїзду пожежних машин.

3.5. Інженерна підготовка та інженерний захист території.

Об’єкт проектування, розташований на лівому схилі річки Лопань. Абсолютні відмітки території що проектується – 136,5 -153,0 м. Перепад землі становить 16,50 м, ухил –  42 %о.

За результатами інженерно-будівельної оцінки території відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» територія підприємства, що проектується, не потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві (I категорія земель за ступеню придатності під забудову).

Існуючий рельєф місцевості, що розглядається, має ухил в західному напрямку.

Організація рельєфу ділянки, що проектується, вирішена сумісно з прилеглою територією.

Збирання та відведення поверхневих вод з території, що проектується, передбачено влаштуванням проїзних частин доріг з нормативними ухилами в плані і профілі.

Дощові стоки забруднені автотранспортом проходять попередню очистку в брудовідстійниках та нафто- масло- уловлювачах з послідуючим відведенням за межі об’єкту проектування.

3.6. Комплексний благоустрій та озеленення території.

Озеленення на території, що підлягає аналізу, існуюче, розташоване уздовж автодоріг та природно-ландшафтної зони, що не підлягає забудові.

На території існуючих підприємств розташовані зелені насадження обмеженого користування.

На ділянці об’єкту проектування, зелені насадження передбачені по всій вільній від забудови та мощення території. Сортамент зелених насаджень необхідно визначити на послідуючих стадіях проектування, виходячи з призначення та дендрологічних характеристик. В даному випадку це деревно-чагарникові насадження, які виконують роль механічного і біологічного фільтра.

До комплексного благоустрою території відносяться:

-   організація рельєфу, влаштування дощової каналізації;

-   будівництво проїжджих частин під’їздів та паркувальних майданчиків з твердим покриттям, тротуарів;

-   встановлення лавок,  урн, сміттєзбірників;

-   встановлення реклами;

-   облаштування місць відпочинку;

-   огорожа території підприємства.

3.7. Інженерне забезпечення території. Розміщення інженерних мереж і споруд.

3.7.1 Водопостачання та каналізація.

Водопостачання

На  виробничій зоні території джерелом водопостачання є проектуєма свердловина технічного водопостачання.

На проектний період проектом передбачена об’єднана централізована система водопостачання на господарчо-побутові та пожежні потреби III категорії надійності з пластикових труб діаметром 100 мм.

Мінімальні вільні тиски у водогінній мережі на вводу у будівлі прийняті:

- при одноповерховій будівлі                                        – не менш 10 м;

- При малоповерховій будівлі                                        – 14 м.

- Розрахункові витрати водоспоживання містять           – 10 м3/добу

в тому числі на І етап                                                  – 6 м3/добу

Для надійності системи водопостачання на проектуємій ділянці підготовки води розташовані:

- водонапірна башта об’ємом 30 м3;

- два резервуари запасу води (2х150 м3);

- насосна станція з дизельгенератором.

Питна вода привозна або бутильована. Збереження питної води передбачено в місцях і ємкостях, що відповідають державним санітарним нормам. Технологія виробничого процесу не потребує використання води.

Пожежогасіння

Оскільки об’єкт проектування розташований за межами населених пунктів, кількість пожеж на його території розраховується окремо (ДБН В.2.5-74:2013 п. 6.2.11).

Згідно  з  ДБН В.25-74:2013 табл. 3; ДБН В.2.5-6.4:2012 табл. 3; 4, п.8.4 кількість одночасних пожеж, витрати води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння в населеному пункті залежить від:

- площі об’єкту проектування                                 – 5,8629 га

- загальної площі виробничої будівлі                      –  20,74 тис. м2

- висоти будівель                                                    – 1-2 поверхи

- об’єму виробничої будівлі, що потребує

найбільшої кількості води для пожежогасіння

(пожежний відсік)                                                  – 78,62 тис. м3

Виробнича будівля прийнята II ступеню вогнестійкості з категорією виробничого процесу В.

В відповідності до нормативних вимог, в проекті прийняті такі розрахункові дані:

- кількість одночасних пожеж                                    – 1

- витрати води на зовнішнє пожежогасінн                 – 30 л/сек

- витрати води на внутрішнє пожежогасіння              – 2х5 л/сек

- тривалість пожежі                                                    – 2 години

- радіус обслуговування пожгідрантами                     – 200 м

-  витрати води на 1 пожежу                                       – 216 + 72 м3

- об’єм водонапірної башти                                        – 30 м3

- діаметр водопроводу                                                – 100 мм

На ділянці підготовки води встановлені два резервуари ємністю 150 м3 кожний (недоторканий двухгодинний запас води, в тому числі протипожежний 216 м3) в комплексі з насосною станцією і дизельгенератором.

Водопровід (d 100) на об’єкті проектування передбачений по кільцевій схемі з встановленням в колодязях пожежних гідрантів розрахункової кількості (2 шт.)

Розміщення будівель на об’єкті проектування забудови та відстань між ними; трасування доріг, під'їздів та інженерних мереж прийняті відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій».

Каналізація

Каналізування господарчо-побутових стічних вод об’єкта будівництва закладено на існуючі мережі Дергачівського промвузла, створено на базі колишнього «Заводу імені Малишева» з послідуючим збросом  на очисні споруди, розташовані на території Малоданилівської селищної ради, що знаходяться в стадії реконструкції.

Розрахункові витрати водовідведення               – 7,2 м3/добу

в тому числі

-  на І етап будівництва                                    – 4 м3/добу

3.7.2 Енергопостачання.

Електропостачання

Електропостачання об’єкту будівництва передбачено від проектуємої трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ на території підприємства.

Витрати електроенергії підприємством буде визначатися  на наступних стадіях проектування, згідно технологічних розрахунків.

Опалення

Опалення передбачено локальне (в об’ємі виробничої  будівлі) від теплогенераторної потужністю до 200 кВ, яка працює на газовому паливі.

Приміщення теплогенераторних обладнані загальнообмінною вентиляцією і димовими трубами. Висота димових труб розраховується згідно спроможності котла і нормативної кількості приземної концентрації пилу.

Гаряча вода передбачена від електричних водонагрівачів.

3.7.3 Газопостачання.

Газопостачання передбачено від існуючого ГРП розташованого на території Дергачівського промвузла.

3.7.4 Санітарне очищення.

Для підтримки задовільного санітарного стану проектної території запропонована система очистки від твердих побутових відходів шляхом їх вивозу відповідно договорів з комунальними службами селища. Збір твердих побутових відходів передбачений по системі сміттєзбірників, згідно з якою сміття збирається у змінні контейнери та вивозиться спецмашинами.

На території та у виробничих будівлях передбачені місця для роздільного збору та тимчасового зберігання промислових відходів. Вивезення на утилізацію відходів виробництва з місць тимчасового зберігання проводиться відповідно до вимог діючого законодавства.

3.8. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього                  середовища.

Існуючий природний та екологічний стан території, що розглядається, та аналіз проблем, що склалися, відпрацьований  у розділі  «Аналіз існуючої містобудівної ситуації» пояснювальної записки.

В проекті ДПТ розглянуті запропоновані заходи планувального характеру, що сприяють поліпшенню стану навколишнього середовища та організації санітарно-захисної зони згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

Для більш детального вивчення ситуації на послідуючих стадіях проектування передбачити проведення санітарно-гігієнічної оцінки стану земель, водного й повітряного басейнів, рівнів шумового, електромагнітного й радіаційного забруднення території, на яку розробляється містобудівна документація.

Містобудівні умови та обмеження.

Певні містобудівні умови та обмеження, що до розміщення об’єктів різних видів використання проектом встановлені, згідно до вимог діючих на території України нормативних документів, перелік яких наведений в розділі «Загальні відомості» та ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011. «Настанова про склад і зміст плану зонування території (Зонінг).

На територію детального плану розповсюджуються наступні планувальні умові і обмеження:

-  СЗЗ підприємства для виробництва обладнання для харчової промисловості від джерел забруднення атмосфери становить 50 м відповідно ДСП 173-96 (додаток 4);

-  відстань від високовольтних проводів напругою 110 кВ (35 кВ втому числі) – 4 м, відповідно ДБН Б.2.2-12:2018;

-  відстань від трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ - 7 м (для будівлі ІІ ступеню вогнестійкості), згідно ДБН Б.2.2-12:2018 табл. 15,9;

-  відстань від електромережі до 1 кВ (крайній провід) становить 2 м в обидва боки, згідно «Правил охорони електричних мереж затверджених постановою КМУ від 4.03.1997 р.» пункт 5.

Згідно ДБН Б.2.2.12:2018 додаток И.1 обов’язковий – відстані до фундаментів будинків становлять:

-  від водопроводу – 5,0 м;

-  від газопроводу середнього тиску – 4,0 м;

-  від каналізації – 3,0 м.

Згідно СНиП ІІ-89-80* табл. 1* - відстані між будинками в залежності від ступеню вогнестійкості та категорії виробничого процесу.

3.8.1 Заходи щодо поліпшення повітряного середовища.

Джерела  забруднення повітря на території, що аналізується є:

-   діючі промислові та складські підприємства;

-   транзитний технологічний транспорт;

-   теплогенераторні (топочні).

Підприємство, що проектується, класифікується, як металообробне виробництво V класу шкідливості (згідно  Державних санітарних правил  проектування та забудови населених пунктів).

Санітарно-захисна зона до житлової і громадської забудови, а також підприємств харчового призначення – становить 50 метрів від джерел шкідливості.

Для поліпшення умов проживання, передбачено розміщення адміністративно-побутового корпусу зі сторони житлової забудови, що працює як екран для зменшення шумових характеристик підприємства.

Точки викиду шкідливих речовин від фарбувальних ділянок і теплогенераторних розташовані на відстані 125 метрів від житлової забудови.

Всі вільні від забудови і твердого покриття території підлягають озелененню.

Для зниження забруднення повітряного середовища від всілякого транспорту намічається озеленення території підприємств та вулиць з використанням дерев, стійких до забруднення атмосфери і ґрунту.

Для розсіювання викидів від котлів на  твердому паливі передбачені  димові труби  розрахункової висоти. Висоти труб залежать від спроможності котлів і розраховуються індивідуально на максимальну  приземну концентрацію пилу 0,4 мГ на 1 куб.м повітря.

3.8.2 Заходи по захисту водного басейну від забруднення.

Джерелом водопостачання на території, що проектується, є проектуємо свердловина технічного водопостачання.

Заходи по охороні поверхневих та підземних вод довкілля складаються:

- з охоронних заходів джерел водопостачання;

- з захисту території від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів;

- з забезпечення відводу та очистки поверхневих вод;

- з забезпечення відводу та очистки господарсько-побутових стоків.

Навколо  джерела водопостачання  встановлена зона санітарної охорони, що складається з трьох поясів:

- перший пояс – сурового режиму з радіусом - 15 м ( на огородженій території поясу забороняється сторонніх осіб, будь-яке забруднення  та порушення землі), згідно ДБН В.2.5-74:2013 п.15.2;

- другий  та  третій пояси – розрахункові і згідно нормативних документів, встановлюються при проектуванні свердловини виходячи з санітарних та гідрологічних умов спеціалізованими закладами (забороняється забруднення території відходами, розміщення підприємств і складів, що створюють  небезпеку хімічного та мікробного забруднення).

Якість  води з свердловини повинна відповідати вимогам  СанПін 2.2.4-171-10.

Згідно інженерно-будівельної оцінки території, ділянка, що розглядається, відноситься до І категорії і не потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві.

3.8.3 Містобудівні заходи по захисту ґрунтів.

На забруднення ґрунтів мають вплив майже всі вищеперераховані джерела (автотранспорт, теплогенераторні, поверхневі води з виробничої території та інші).

До заходів по охороні ґрунтів належить очистка території проектування від твердих побутових  відходів, що планово вивозиться на полігон  твердих побутових  відходів Дергачівського району.

Родючий ґрунт , порушений при будівництві, пропонується  використовувати на благоустрій та рекультивацію малоцінних земель.

4. Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи.

Згідно вимог діючого ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації» та інших нормативно-правових актів з цього питання, розроблення проектних рішень інженерно-технічних заходів цивільної оборони на стадії ДПТ не передбачене. Даний розділ виконується в складі генерального плану населеного пункту або окремим проектом по завданню на проектування.

Планувальні заходи, спрямовані на попередження пожару.

В проекті відпрацьований один із видів надзвичайної ситуації техногенного характеру, що спричиняється пожежею.

Пожежна безпека об’єкту проектування забезпечується комплексом проектних рішень спрямованих насамперед на попередження пожежі, а також заходів до її ліквідації.

Планувальні заходи, щодо попередження пожежі, згідно нормативним вимогам містять:

- дотримання нормативної відстані від існуючої забудови до об’єкту проектування;

- забезпечення нормативних протипожежних розривів між будівлями та спорудами в межах ДПТ;

- забезпечення об’єкту проектування безпечними шляхами евакуації людей та матеріальних цінностей;

- виготовлення внутрішньо-квартальних проїздів та майданчиків з твердим покриттям з можливістю проїзду пожежних машин;

- забезпечення нормативних відстаней від існуючих інженерних мереж та споруд до проїздів;

- забезпечення нормативних відстаней від існуючих інженерних мереж та споруд до проїздів;

- забезпечення зовнішнього гасіння пожеж від пожгідрантів, розрахунковою ємності з дотриманням радіусів обслуговування (200 метрів).

Розрахунок витрат води на зовнішнє пожежогасіння виконано в розділі 3.6.1 «Водопостачання та каналізація» пояснювальної записки.

Розрахунок потужності пожежного депо і його оснащення.

Необхідність розміщення пожежного депо визначена згідно ДБН 2.5-74:2013 п.6.2.12; СНиП-89-80*п.3.37; ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій».

За даними ГУ ДСУНС у Харківській області об’єкт проектування (за межами населених пунктів) знаходиться в районі виїзду діючої пожежної частини 53ДПРЧ м. Дергачі (вул. Панфілова, 8), що знаходиться на відстані 1,25 км від об’єкту проектування. Час прибуття – 5 хвилин.

Згідно нормативних даних та розрахункам радіуси обслуговування пожежних депо становить:

- для садибної і громадської забудови                                                – 3 км;

- для виробничих об'єктів категорії «В» з щільністю забудови менш ніж 50% і категорією «Д»                                                                         – 4 км;

- для виробничих об'єктів з щільністю забудови  більше ніж 50% – 2 км.

Підприємство, що проектується має щільність забудови більше 50 % і радіус обслуговування 2 км.

Розрахунок радіусів обслуговування визначається по шляхам з твердим покриттям до найбільш віддаленої будівлі.

Існуюче пождепо на 2 спецавтомобіля відповідає  нормативним вимогам щодо потужності і радіусу обслуговування об’єкту проектування.

5. Перелік вихідних даних.

1. Розпорядження Дергачівської РДА від 15 травня 2018 року № 239.

2. Завдання на розроблення детального плану території.

3.Державні вимоги видані Департаментом містобудування та архітектури Харківської ОДА.

4. Довідка відділу Держгеокадастру у Дергачівському районі Харківської області від 13.04.2017р. за №127/109-17

5. Інженерно-геодезична зйомка ділянки, масштабу 1 : 500, виконана приватним підприємством «Перспектива-Земля» у 2018 році.

6. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1408494963220, номер запису про право власності: 25311716 від 19.03.2018 р.

7. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1411185363220, номер запису про право власності: 25312351 від 19.03.2018 р.

8. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1504046963220, номер запису про право власності: 25309420 від 19.03.2018 р.

9. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1516851163220, номер запису про право власності: 25445145 від 19.03.2018 р.

10. Планшети стереотопографічної зйомки масштабу 1 : 2000, яка виконана Харківським відділенням українського державного інституту інженерно-геодезичних вишукувань і зйомок у 1993 році і поповнена даними земельного кадастру у 2012 році.

6. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

| Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |
| --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Етап від 3 років до 7 років | Етап від 7 років до 15 років |
| Територія ділянки в межах ДПТ в тому числі: | га |  |  | 12,0297 |
| Територія об’єкту проектування в тому числі: | га | 5,8629 |  | 5,8629 |
| - площа під будівлями та спорудами | га | − |  | 2,7852 |
| - площа під проїздами та ділянками з твердим покриттям | га | − |  | 1,8869 |
| - зелені насадження | га | − |  | 1,1908 |
| Інші території в тому числі: | га | 6,1668 |  | 6,1668 |
| - територія виробничого призначення | га | 0,8572 |  | 0,8572 |
| - територія об’єктів дорожнього сервісу | га | 0,3198 |  | 0,3198 |
| - територія житлової забудови | га | 0,8535 |  | 0,8535 |
| - ділянка для ведення осг | га | 0,0713 |  | 0,0713 |
| - вулично-дорожня мережа в червоних лініях | га | 2,1618 |  | 2,1618 |
| - зелені насадження | га | 1,9032 |  | 1,9032 |
| Інженерне обладнання |  |  |  |  |
| Водопостачання | м3/добу | − |  |  |
| Каналізація | м3/добу | − |  |  |
| Електропостачання | кВт | - | - |  |
| Інженерна підготовка та благоустрій | га | - | - |  |
| Теплопостачання | кВт | - |  |  |
| Охорона навколишнього середовища |  |  |  |  |
| Санітарно-захисні зони в межах ДПТ | га | - |  |  |

Наведені техніко-економічні та технологічні показники щодо щільності забудови, загальної площі будівель та споруд, можуть дещо коригуватись. Остаточна щільність забудови та загальна площа будівель та споруд буде уточнена на наступних, більш детальних стадіях проектування.

ДОДАТКИ

В. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА