УКРАЇНА

Харківська область

Дергачівський район

КП «АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО ДЕРГАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ»

Кваліфікаційний сертифікат серії АА №001676 від 18.06.2013 р.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

кварталів садибної житлової забудови в районі

вул. Іллінської та вул. Миру в селі Великі Проходи

Дергачівського району Харківської області

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

## Замовник: Проходівська  сільська рада                        Шифр:     19/2019

## Директор КП “АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО

## ДЕРГАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ”		       	                      О.І. Устименко

Головний архітектор проекту                                             Д.С. Калита

М. ДЕРГАЧІ

2019

АВТОРСЬКИЙ СКЛАД

Список осіб, які приймали участь у розробці детального плану території

| № з/п | Розділи | Займана посада | Прізвище, ініціали |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Архітектурно-планувальне рішення | ГАП | Калита Д.С. |

Проект розроблений на основі діючих норм, правил і стандартів.

Головний архітектор проекту                                          Д.С. Калита

СКЛАД І ЗМІСТ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

| № п/п | Назва розділу |  |
| --- | --- | --- |
|  | А. Пояснювальна записка |
| 1. | Вступ. |  |
| 1.1. | Загальні відомості. |  |
| 2. | Аналіз існуючої містобудівної ситуації. |  |
| 2.1. | Соціально – економічні та містобудівні умови. |  |
| 2.2. | Природні умови. |  |
| 2.3. | Стисла історична довідка. |  |
| 2.4. | Оцінка існуючого стану території проектування. |  |
| 2.4.1 | Стисла характеристика населеного пункту. |  |
| 2.4.2 | Характеристика ділянки проектування. |  |
| 3. | Проектні пропозиції. |  |
| 3.1. | Пропозиції щодо встановлення режиму території для містобудівної діяльності. |  |
| 3.2. | Принципи структурно-планувальної організації території. |  |
| 3.3. | Територіальний аспект. |  |
| 3.3.1 | Розподіл території за функціональним призначенням і характеристика видів використання (зонінг). |  |
| 3.3.2 | Архітектурно-планувальні рішення в межах ДПТ. |  |
| 3.3.3 | Техніко-економічні показники в межах ДПТ. |  |
| 3.4 | Соціальний аспект. |  |
| 3.5 | Економічний аспект. |  |
| 3.6. | Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту та пішоходів. |  |
| 3.7. | Інженерна підготовка та інженерний захист території. |  |
| 3.8. | Комплексний благоустрій та озеленення території. |  |
| 3.9. | Інженерне забезпечення території. Розміщення інженерних мереж і споруд. |  |
| 3.9.1 | Водопостачання та каналізація. |  |
| 3.9.2 | Енергопостачання (електропостачання, опалення). |  |
| 3.9.3 | Газопостачання. |  |
| 3.9.4 | Санітарне очищення території. |  |
| 3.10. | Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища. Містобудівні умови і обмеження. |  |
| 3.10.1 | Заходи щодо поліпшення повітряного середовища. |  |
| 3.10.2 | Заходи по захисту водного басейну від забруднення. |  |
| 3.10.3 | Містобудівні заходи по захисту грунтів. |  |
| 3.10.4 | Заходи по захисту від шуму. |  |
| 3.10.5 | Захист від електромагнітних випромінювань. |  |
| 4. | Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи. |  |
| 5. | Перелік вихідних даних. |  |
| 6. | Основні техніко-економічні показники детального плану. |  |
|  | Б. Графічні матеріали |
| 1. | Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту, М 1:50 000, М 1:10 000. | ГП-1 |
| 2. | План існуючого стану території зі схемою планувальних обмежень, М 1:2000. | ГП-2 |
| 3. | Проектний план з планом червоних ліній, М 1:2000. | ГП-3 |
| 4. | Схема організації руху транспорту і пішоходів, М 1:2000 | ГП-4 |
| 5. | Схема інженерних мереж і споруд і використання підземного простору, М 1:2000. | ГП-5 |
| 6. | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування, М 1:2000. | ГП-6 |

- ВСТУП

Детальний план території, розроблено КП «Архітектурним бюро Дергачівського району» на замовлення Проходівської сільської ради.

Рішення детального плану не суперечить функціональному призначенню та містобудівному  зонуванню  території,   що   визначені  в «Проекте планировки и застройки с. Большые Проходы», що виконаний інститутом «Укрмістбудпроект» в 1977 році та у відповідності до «Схеми планування території Харківської області», розробленої Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» та затвердженої рішенням Харківської обласної ради у 2010 році.

Детальний план території виконано з метою визначення можливості розміщення кварталів індивідуальної присадибної забудови і об’єктів торгівельно-побутового призначення на вільних від забудови територіях (землі сільськогосподарського призначення, які підлягають зміні цільового призначення) в с. Великі Проходи Дергачівського району Харківської області, на  підставі:

1.Рішення  Проходівської  сільської  ради  ХLIII  сесії  VІІ скликання  від  24 травня 2018 року.

2. Завдання на розробку детального плану території.

3.  Державних вимог наданих Департаментом містобудування та архітектури Харківської ОДА.

4. Договору на виготовлення проектно-містобудівної документації між за     мовником та  КП «Архітектурним бюро Дергачівського району».

Детальний план містить графічні і текстові матеріали, склад яких відповідає                   ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

В проекті враховані державні інтереси при їх узгодженні з приватними та громадськими.

Пропозиції детального плану мають бути реалізовані протягом нормативного розрахункового терміну від 3 до 7 років (згідно п. 4.5 з врахуванням  можливих  інвестиційних намірів будівництва для відповідної території).

Топографічну основу проекту складає топогеодезична зйомка   М 1:2000, виконана у  2018 році КП «Архітектурним бюро Дергачівського району».

На основі затвердженого детального плану території з урахуванням його положень, має бути розроблений проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб.

Площа та межі території можуть бути уточнені при розробці землевпорядної документації.

  - ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території уточнює положення містобудівного об’єкту в структурі населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток відповідної території.

Детальний план території розробляється для вирішення ряду питань:

- визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої  земельної  ділянки  з  метою розміщення  кварталів присадибної житлової

забудови;

- визначення усіх планувальних обмежень існуючого використання території;

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території;

- обґрунтування потреб, доцільності і обсягів використання територій;

- забезпечення території інженерно-транспортними мережами;

- забезпечення екологічної безпеки.

Розроблення детального плану виконано на підставі наступних нормативних документів:

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Земельний Кодекс України;

- ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування і забудова території»;

- Державні санітарні правила  проектування та забудови населених пунктів.1996р.;

- ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території»;

- ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

- ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки»;

- ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки і споруди. Основні положення»;

- ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомашин»;

- ДБН В.2.3-4-2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»;

- ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні    положення проектування»;

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні  положення проектування»;

- ДБН В.2.5-20-2001 «Газоснабжение»;

- ПУЕ-2009 Правила устройства электроустановок;

- Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 року за №1417, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за №252/26697;

- ДБН В.1.1-5-2007. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно - технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони у містобудівної документації»;

- ДБН Б.2.2-5-2011 «Благоустрій території».

- Аналіз існуючої містобудівної ситуації.

2.1  Соціально-економічні та містобудівні умови.

Даним проектом розглядається територія, що розташована в північній частині Дергачівського району Харківської області, на території села Великі Проходи Проходівської сільської ради.

Село Великі Проходи  розташоване на  відстані 36 км   від   райцентру   (м. Дергачі) і 13 км від залізничної станції «Слатине» і на відстані 3 км від автодороги Харків-Щербаківка.

Село Великі Проходи розташоване на обох берегах проточної балки «Родник»на відстані 7 км від Трав’янського водосховища, що знаходиться в долині ріки Харків.

Населення села становить 818 осіб, площа – 3,25 км2.

Більша частина населених пунктів Дергачівського району, в тому числі і Великі Проходи, знаходяться в зоні впливу м. Харкова.

Село Великі Проходи відноситься до урбанізованого ядра Харківської агломерації. Особливістю Харківської агломерації, як багатовісевій, є розвиток радіальних коридорів урбанізації, які, як правило, формуються повздовж магістральних доріг та річок.

Один з таких коридорів урбанізації склався повздовж автодороги Харків-Щербаківка-Бєлгород.

В цій зоні розташовані такі населені пункти Дергачівського району: с. Лісне,  с. Руська Лозова,   с. Великі Проходи,   с. Малі Проходи,   с. Щербаківка,  с. Гоптівка.

Село забезпечене об’єктами культурно-побутового обслуговування повсякденного користування та інженерно-транспортною інфраструктурою.

У якості територіальних ресурсів розглядаються вільні від забудови земельні ділянки в межах населеного пункту.

2.2. Природні умови

Місцеположення та рельєф

В геоморфологічному відношенні територія, що розглядається, розташована на південних-східних отрогах Середньоруської височини і розрізана яружно-балочними мережами.

В геоморфологічному відношенні територія, що розглядається, відноситься до Удо-Донецького району підрайону Донецького водоподільного плато.

Поверхня має ухил в сторону ріки Харків.

Клімат району, що розглядається, помірно-континентальний. Літо спекотне, іноді посушливе, зима малосніжна з частими відлигами.

Середньорічна температура повітря – +6,9оС

Згідно кліматичного зонування територія відноситься до IIВ фізико-географічного    району, де несприятлива орієнтація будівель знаходиться в межах 310º-50º.

Розрахункові будівельні температури повітря:

•	 Середня температура самої холодної доби  – -28оС.

•	 Зимня вентиляційна температура – -10оС.

•	 Середня температура самого холодного тижня – -23оС.

•	 Середня температура опалювального періоду  – -1,7°С.

Інші розрахункові данні:

•	 Термін опалювального періоду – 189 діб.

•	 Вага снігового покрову – 1,6 кПа.

• 	Максимальна глибина промерзання ґрунтів – 120 см.

•	 Потужність вітру – 450 Па.

•	 Переважний напрямок вітру 	– в теплий період – південно-західний і західний;

– в холодний період – східний, пів-денно-східний.

В геоструктурному відношенні район знаходиться на північно-східному крилі Дніпровсько-Донецької впадини, що складається з товщі осадових порід від девону до четвертинних відкладень включно.

В гідрогеологічному відношенні територія розташована в межах Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну.

Гідрогеологічні умови характеризуються водоносними горизонтами в нижнє-крейдових, харківських, четвертичних та каневских відкладеннях.

Інженерно-будівельні умови залежать від геоморфологічних особливостей і геологічної будови території.

Рельєф ділянки має ухил у південному напрямку (в сторону балки). Абсолютні відмітки землі становлять 168,20-198,00 м.

Основою для фундаментів служать суглинки і піски. Допустимі навантаження на ґрунти до 2,5 кг/см2 в залежності від осідання ґрунтів. Ґрунтові води в зоні будівництва залягають на глибині не більш ніж 3 м від поверхні землі.

В цілому природні та інженерно-будівельні умови сприятливі для будівництва (І ступінь придатності).

2.3. Стисла історична довідка

Історично Харківська область, до складу якої входить територія Проходівської сільської ради, належить до регіону Слобожанщини. З кінця Х століття територія Слобожанщини входила до складу давньоруських держав. Слов'янські поселення існували тут до ХІІІ століття і були знищені навалами татар. Після навалу татар тривалий час ця територія була безлюдною і тому получила назву «Дикого поля».

Перші спогади про поселення Великі Проходи відбулися у 1714 році, коли Слободська Україна почала інтенсивно заселятися вихідцями з правобережної України, які рятувалися від польсько-шляхетського гніту. Як правило, місця поселень були захищені лісами та іншими природними перешкодами.

Згодом виникла Дергачівська козацька слобода, що стала частиною захисної лінії міст-фортець (Бєлгородська лінія захисту меж Російської імперії). В 1680 році ця лінія була зруйнована навалом татар.

Активне заселення південних окраїн «Дикого поля» пов’язане  з будівництвом з 1730 року Української оборонної лінії, що потребувало багато робочої сили. Поряд із захисними спорудами почали виникати поселення.

І вже у 1765 році за наказом Катерини I із слобідських полків була створена Слободсько-Українська губернія.

В кінці XVIII і на початку XIX століть почався розвиток промисловості, ремесел та дрібнотоварного підприємства.

Революційні події майже не торкнулись мешканців Дергачівського району. Після встановлення Радянської влади (1920 рік) в районі першочергову увагу приділено розвитку економіки.

Так в Дергачівському районі з’явились:

- в1928 році – цегловий завод;

- в 1930 році – Дергачівський державний механічний турбокомпресорний завод;

- в 1922 році – Харківський зооінститут (на базі сільськогосподарського училища);

- в 1926 році – санаторій «Березівськи мінеральні води»;

- в 1932 році – почалось формування Куряжського промвузла.

Завдяки багатим природним ресурсам (родючі землі та ліси) на території Дергачівського району, а в тому числі і на території Проходівської сільської ради, відбувається розвиток сільського господарства – рослинництва, тваринництва та супутніх підприємств по їх переробці. Найбільш великі з них – Харківська, Токарівська, Протопопівська птахоферми.

Село Великі  Проходи  входить в склад Проходівської сільської ради Дергачівського району  Харківської області,  розташоване 1,5 км від села Малі Проходи.

На території  Проходівської    сільської   ради,  площею 89,93 км2, мешкає 1247 (на 2015 рік) осіб, в тому числі в селі Великі Проходи – 818 осіб.

Після реорганізації Дергачівського району в 1920 році створено Проходівську сільську раду, до складу якої увійшли села: Малі Проходи, Великі Проходи, Алісівка, Висока Яруга, Холодний Яр.

Адміністративним центром сільської ради є село Малі Проходи.

В селі Великі Проходи була розташована центральна садиба радгоспу «Проходянський».

Історичні пам'ятки та пам’ятки архітектури:

-     на території сільської ради є два кургани скіфських поселень і чотири поселення бронзового віку, а також:

-    церква Іоанна Богослова 1993 р. (Великі Проходи);

-   братська могила 323 воїнів ВВВ (Великі Проходи);

-    братська могила 206 воїнів ВВВ (Малі Проходи).

2.4.  Оцінка існуючого стану території  проектування.

2.4.1 Стисла характеристика населеного пункту.

Територія детального плану розташована в межах села Великі Проходи і прилягає до західно-північної окраїни села.

На території села площею 325 га проживає 818 осіб (данні 2017 р.).

Село  Великі Проходи розташоване  на  відстані  36 км  від  районного  центру  м. Дергачі, 13 км від залізничної станції «Слатине» та  3 км від автодороги Харків-Гоптівка-Бєлгород.

З півночі і півдня територія села межує з лісовими масивами Держлісфонду (дуб).

Архітектурно-планувальна структура поселення історично сформована повздовж природних планувальних вісей (проточної балки, що впадає в Трав’янське водосховище) і автодороги Великі Проходи - Харків.

Загальний житловий фонд села складає 31,253 м2.

Більша частина території села зайнята присадибною житловою забудовою (486 будинків) та малоповерховою житловою забудовою (120 квартир).

На території колишньої центральної садиби радгоспу «Проходівський» розташована малоповерхова житлова забудова, заклади освіти та підприємства культурно-побутового призначення для повсякденного використання, а саме:

-  дитячий дошкільний заклад;

-  загальноосвітня школа;

-  амбулаторія сімейної медицини;

-  храм Іоанна Богослова;

-  підприємства громадського харчування;

-  підприємства побутового обслуговування;

-  магазини;

-  тимчасові торгівельні споруди.

Адміністративна будівля сільської ради та сільський будинок культури на 80 осіб розташовані в селі Малі Проходи.

На базі колишнього радгоспу «Проходянський» створені виробничі підприємства сільськогосподарського призначення:

-  СФГ «Відродження» (вирощування сільськогосподарських культур);

-  2 цехи кондитерських виробів;

-  ТОВ «Млин»;

-  Комунальне підприємство «Проходівське джерело».

В зв’язку з недостатньою кількістю виробничих підприємств в селищі розвинута маятникова трудова міграція на підприємствах села Руська-Лозова і міста Харків.

Територія села частково забезпечена необхідним інженерним обладнанням і мережами.

Водопостачання  громадської,  малоповерхової забудови села - централізоване від свердловини глибиною 5,5 м та дебітом 5,0 м3/год, що розташована в ярку, 1 км на північний захід від села Великі Проходи.

Для обслуговування будинків на присадибних ділянках використовується вода із шахтних і трубчастих колодязів.

Каналізування стічних вод − господарчо-побутових стоків малоповерхової житлової і громадської забудови відбувається на очисні споруди (біоплато), для присадибної житлової забудови - на локальні очисні споруди невеликої продуктивності.

Газопостачання відбувається від об’єднаної системи по магістральним мережам від газорозподільчого пункту села. ГРС розташована  в  північно-західній частині села Великі  Проходи, в районі присадибної забудови вул. Молодіжної.

Опалення громадської і житлової забудови локальне, представлене вбудованими або прибудованими теплогенераторними потужністю 10-15 кВт на газовому та твердому паливі.

Електропостачання села здійснюється від об’єднаної енергосистеми і живиться від Прудянської підстанції 35/10 кВт.

На території населеного пункту  розташовані трансформаторні розподільчі підстанції 10/0,4 кВт.

2.4.2 Характеристика ділянки проектування.

Згідно завдання на проектування проектом відпрацьовано намір розміщення присадибної житлової забудови на землях, комунальної власності  Проходівської сільської ради, сільськогосподарського призначення за умови зміни їх цільового призначення на землі житлової забудови.

Територія детального плану, площею 5,85 га, розташована в центральній частині села і обмежена:

-  з півночі – червона лінія вул. Степової, та землями комунальної власності;

-  зі сходу –присадибною забудовою села та землями громадської забудови;

-  з півдня  – територія загальноосвітньої школи;

- з заходу – межею села та прилеглими землями сільськогосподарського призначення (паї та осг).

На території детального плану, понад 15 років тому, без наявності відповідної містобудівної документації, були надані земельні ділянки під обслуговування городів.

На території проектування пролягає газопровід високого,  середнього тиску,  ЛЕМ -  10 кВ, ЛЕМ - 0,4 кВ, водогін d-100 мм, а також розташована ГРП, водонапірна башта Рожновського.

Під’їзд до території проектування здійснюється по існуючим житловим вулицям Іллінської, вул. Миру, вул. Степової.

Стан навколишнього середовища – задовільний.

3. Проектні пропозиції.

На основі аналізу містобудівної ситуації, що склалася, можна зробити висновок, що розміщення садибної забудови на території проектування по всім дослідженим факторам є найбільш доцільним і дає змогу сформувати комфортні умови проживання, відпочинку та праці.

Згідно завдання на проектування в проекті передбачене розміщення житлової садибної забудови в системі розселення населеного пункту, удосконалення інженерно-транспортної інфраструктури села та виявлення впливу нової забудови на економічний, соціальний та територіальний аспекти розвитку населеного пункту.

3.1. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території для містобудівної  діяльності.

Режим використання та забудови території населеного пункту і території ДПТ,  як її невід’ємної частини, напряму зв’язаний з структурно-планувальною організацією села, яка розвинута на існуючих інженерно-транспортних мережах.

На режим використання та забудови території також впливають планувальні обмеження санітарно-гігієнічного, техногенного та природного характеру.

3.2. Принципи структурно-планувальної організації території.

Основне завдання  структурної організації села – покращення середовища проживання, умов праці, побуту та відпочинку мешканців села.

Існуюча планувальна структура села – лінійна і пролягає вздовж природних та транспортних планувальних вісей (проточна балка, ставок), головна вулиця села з виходом на трасу Харків-Щербаківка-Бєлгород.

Архітектурно-планувальні рішення детального плану розроблені з врахуванням існуючої мережі вулиць і проїздів.

3.3. Територіальний аспект.

3.3.1 Розподіл території за функціональним призначенням і характеристика видів використання (зонінг).

Територія, що аналізується, поділена на зони функціонального призначення (згідно ДСТУ-НББ.1.1-12:2011):

- житлову;

- природно-ландшафтну;

- транспортної інфраструктури;

-  інженерної інфраструктури.

1. Житлова зона представлена присадибною забудовою і проектується на подальший розвиток.

3. Природно-ландшафтна зона розміщена в яружно-балочній частині, обмеженої лісосмугою. В проекті передбачено розміщення зони відпочинку.

4. Зона транспортної інфраструктури  представляє сформовану та проектуєму мережу вулиць та проїздів, що забезпечують зовнішні і внутрішні зв’язки житлової зони, що проектується.

Житлові вулиці – не категоровані. До зони транспортної інфраструктури відносяться автостоянки та майданчики в межах червоних ліній.

5. Зона інженерної інфраструктури,  до неї відносяться:

-  газопровід середнього тиску      – СЗЗ – 4 м;

-  газопровід низького тиску          – СЗЗ – 2 м;

-  водонапірна башта                      – 15 м;

-  мережа водогону d 100               – 5 м;

-  ЛЕМ 10 кВ                                   – 10 м;

-  ЛЕМ 0,4 кВ                                  – 2 м;

-  трансформаторна підстанція

10/0,4 кВт                                     – 10 м.

Інженерні мережі розглядаються, як супутні види до переважного користування.

3.3.2 Архітектурно-планувальні рішення в межах ДПТ.

Згідно завдання на проектування проектом відпрацьовано намір розміщення кварталів індивідуальної присадибної забудови і об’єктів торгівельно-побутового призначення на вільних від забудови територіях (землі сільськогосподарського призначення комунальної власності Проходівської сільської ради).

Існуючий стан території проектування та аналіз проблем, що склалися, був розглянутий в розділі 2.4. «Оцінка існуючого стану території проектування».

На території, що проектується,  розміщено 23 земельні ділянки під будівництво та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд площею 0,15-0,25 га.

На присадибних ділянках передбачено будівництво 1-2 поверхових житлових будинків, гаражів, господарських будівель та споруд.

Нормативна відстань житлових будинків від червоних ліній дорівнює 3-6 метрів. Огорожа присадибних ділянок має бути встановлена суворо по червоній лінії вулиці.

До кожного будинку запроектований під’їзд по існуючим та проектуємим

житловим вулицям. Профіль вулиць передбачений з урахуванням розміщення інженерних мереж та тротуарів. Проїжджі частини вулиць мають бути з твердим покриттям з урахуванням проїзду пожежних машин до кожної будівлі.

Землі сільськогосподарського призначення на яких планується розміщення ділянок житлової садибної забудови підлягають зміні цільового призначення.

3.3.3 Техніко-економічні показники в межах ДПТ

Площа ділянки в межах ДПТ                                          – 5,85 га

в тому числі:

- Ділянки присадибної забудови                                  – 4,51 га

- Територія загального користування                       –  1,34 га

в тому числі:

- вулично-дорожня мережа (в червоних лініях)         – 1,34 га

- Територія для ведення особистого селянського

- Населення, що проектується                                             –  50 осіб

- Щільність населення в межах житлової

забудови  на 1 га                                                                –  2 осіб/га

3.4. Соціальний аспект.

Об’єм проектуємої житлової забудови, має вплив на соціальну інфраструктуру селища.

На теперішній час населення селища складає 818 мешканців.

При завершенні будівництва проектуємих житлових будинків, населення

збільшиться на 50 осіб, а житловий фонд орієнтовно  на 12,0 тис. м2.

Розрахунок закладів та підприємств обслуговування

наведено у таблиці

| Заклади, підприємства, споруди | Одиниці виміру | Норма на 1000 осіб | Потреби за розра- хунком на 1178 мешканц. | Існуючі, що зберігаються на 818 мешканц. | Існуючі, що зберігаються |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Дитячий дошкільний заклад | місць | 53 | 62 | 40 | Вул. Іллінська, 32 |
| Загальноосвітня школа | учнів | 108 | 127 | 250 | Вул. Іллінська, 32 |
| Амбулаторія сімейної медицини | відв/зм. | 15 | 18 | 22 | Вул. Іллінська, 38 |
| Станція невідкладної медичної допомоги |  | 1 | - | - |  |
| Аптеки | об’єкт | 0,143 | - | - |  |
| Фізичні оздоровчі майданчики | га | 0,01 | 0,01 | 0,25 | Вул. Іллінська, 32 |
| Спортивні зали загального користування | м2 площі підлоги | 30 | 35 | 1 | Вул. Іллінська, 32 |
| Клубні установи | місць відвід. | 150 | 174 | 80 | в с. М. Проходи |
| Масові бібліотеки | тис. од. збер. | 2 | 2,3 | 4,5 | Вул. Іллінська, 32 |
| Культові споруди | об’єкт | - | - | Храм Іоанна Богослова | Вул. Іллінська |
| Магазини змішаної торгівлі | м2 торг. пл. | 120 | 141 | 161 |  |
| Ринкові комплекси | м2 торг. пл. | 20 | - | 50,0 |  |
| Підприємства харчування | місць | 20 | 24 | 104 | Вул. Іллінська, Траса Харків- Щербаківка |
| Майстерні побутового обслуговування | роб. місць | 3 | 0,6 | - |  |
| Бані, сауни | пом. місць | 7 | 8 | 1 | Траса Харків- Щербаківка |
| Відділення зв’язку | об’єкт | 0,16 | 0,19 | 1 |  |
| Відділення ощадбанку | опер. каса | 0,5 | 0,6 | 1 |  |
| Адміністративна будівля | об’єкт | - | - | 1 | в с. М. Проходи |
| Пожежне депо | пож. авто | 0,25 | - | - |  |
| Громадські вбиральні | пристрій | 1 | 2 | 1 | в с. М. Проходи |
| Цвинтар традиційного поховання | га | 0,24 | 0,28 | 2,5 | Вул. Іллінська |

Аналіз та розрахунок об’єктів громадського обслуговування показав, що збільшення населення на 50 осіб не потребує суттєвого збільшення додаткових об’єктів.

Для покращення якості проживання проектом передбачено розміщення установ і підприємств первинного попиту.

Нормативний радіус обслуговування для таких центрів (500-750) м.

Періодичне та епізодичне обслуговування населення передбачено в обласному центрі, відстань до якого становить 15 км (до окружної дороги Харкова).

3.5. Економічний аспект.

Аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів дав змогу зробити висновок, що економічна база села розвинута досить погано.

На території населеного пункту діють такі підприємства:

-  по вирощуванню с/г продукції (СФГ «Відродження»);

-  ТОВ «Млин»;

-  2 кондитерських цехи;

-  комунальне підприємство «Проходівське джерело».

З проведеного аналізу можна зробити висновок, що в с. Великі Проходи економічна база для суттєвого розвитку соціальної інфраструктури також недостатня.

3.6. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту та пішоходів.

Вулично-дорожня мережа на території детального плану є складовою дорожньо-транспортної мережі села Великі Проходи.

Мережа існуючих і проектуємих вулиць та проїздів придатна для проїзду пожежного автотранспорту.

Квартали в межах ДПТ прилягають до головної вулиці села – вул. Іллінської, що має зв'язок з автодорогою Харків-Щербаківка-Белгород з селом Малі  Проходи і з усіма іншими структурними утворюваннями населеного пункту.

Схема організації автобусного пасажирського руху в межах даного району є частиною загальнорайонної транспортної системи району.

В селі діє регулярний автобусний зв'язок з обласним центром (5 маршрутів).

При проектуванні вулично-дорожньої мережі в проекті передбачені такі нормативні вимоги.

Автобусні зупинки розподілені з урахуванням пішохідної доступності.

В місцях зупинок передбачені «кармани» та пішохідні перетини.

Автобусні зупинки маршруту  розташовані на відстані 1 км одна від одної.

При організації руху транспорту та пішоходів на території  ДПТ врахована необхідність забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення  до об’єктів соціальної інфраструктури, згідно ДБН В.2.2-17:2006.

А саме передбачено:

-   ширина шляхів руху 1,8 м;

-   повздовжній ухил - шляху до 5 %;

-   поперечний ухил - в межах 1-2%;

-   покриття пішохідних шляхів руху неслизькими будівельними матеріалами;

-   обладнання переходів пандусами;

-   влаштування спеціалізованого місця на автостоянках шириною 3,5 м.

Для короткочасного зберігання легкового транспорту, передбачена автостоянка, що знаходиться біля магазину і підприємства побутового обслуговування населення.

Тривале збереження автомобілів, передбачено в гаражах на присадибних ділянках.

Пішохідний рух, в межах кварталу, передбачений по тротуарах.

3.7. Інженерна підготовка та інженерний захист території.

Територія, що проектується, розташована на правому схилі проточної балки «Родник». Абсолютні відмітки території що проектується –197,00-183,25 м. Перепад землі становить  13,75 м, найбільший ухил дорівнює  8,3 ‰.

За результатами інженерно-будівельної оцінки території відповідно до табл.12.1 ДБН Б.2.2-12:2018 територія проектування не потребує інженерних заходів при будівництві (I категорія земель за ступеню придатності під забудову).

Організація рельєфу ділянки, що проектується, вирішена сумісно з прилеглою територією.

Збирання та відведення поверхневих вод з іншої території, передбачено влаштуванням проїзних частин вулиць з нормативними ухилами в плані і профілі з застосуванням   відкритого водовідводу (лотки, кювети) з послідуючим видаленням стічних вод за межі населеного пункту.

3.8. Комплексний благоустрій та озеленення території.

Озеленення на території, що підлягає аналізу, представлено:

-  зеленими насадженнями загального користування (по вулицям села);

-  зеленими насадженнями обмеженого користування (на присадибних ділянках);

-  природно-ландшафтною зоною  (ліс).

В кварталі проектування, в межах вулиць, передбачено інтенсивне озеленення.

В районі проектуємих, магазину і підприємства побутового обслуговування, передбачена паркова зона для відпочинку населення з влаштуванням спортивних, дитячих майданчиків і майданчиків тихого відпочинку.

Сортамент зелених насаджень визначається на послідуючих стадіях проектування, виходячи з призначення та дендрологічних характеристик. В даному випадку це деревно-чагарникові насадження, які виконують роль механічного і біологічного фільтра, що сприяє захисту від газів, пилу та шуму.

До комплексного благоустрою території відносяться:

-   організація рельєфу, влаштування відкритої дощової каналізації;

-   будівництво проїжджих частин під’їздів, тротуарів та паркувального майданчику з твердим покриттям;

-   встановлення лавок,  урн, сміттєзбірників;

-   огорожа присадибних ділянок.

Заплановане оздоблення майданчиків передбачає ігрове обладнання, спортивне обладнання, паркування велосипедів, освітлення і огорожа сітковим забором.

При проектуванні об’єктів благоустрою передбачені заходи, що до створення безбар’єрного середовища для маломобільних груп населення.

Елементи благоустрою, що можуть стати перешкодою для інвалідів, заплановано розміщати за межами пішохідної зони.

3.9. Інженерне забезпечення території. Розміщення інженерних мереж і споруд.

3.9.1 Водопостачання та каналізація.

Водопостачання

На теперішній час джерелом водопостачання села Великі Проходи є свердловина глибиною 5,5 м з дебітом  5,0 м3/год, що розташована в ярку, 1 км на північний захід від села за межами населеного пункту.

Вода із свердловини насосом подається на ділянку підготовки води де розташована водонапірна башта V- 30 м3 і два резервуара запасу води (2х90) м3 (проектуємі) з насосною станцією та дизельгенератором.

На сьогодні на території села діє закільцьована централізована система водопостачання на питні, побутові і протипожежні потреби III категорії надійності. Водопровідна мережа в районі проектування виконана із металевих труб діаметром 100 мм.

Водопостачання проектуємої присадибної забудови передбачено від існуючої мережі водогону.

Мінімальні вільні тиски у водогінній мережі на вводі у будівлі прийняті:

-  при одноповерховій будівлі                                     - не меньш 10 м;

-  при малоповерховій будівлі                                     - 14 м;

- Розрахункові витрати водоспоживання

присадибної забудови                                               - 30,00 м3/доб.

- Витрати води на зовнішнє пожежогасіння

присадибної забудови                                               - 10 м3/с.

Для надійності системи водопостачання на території, що проектується, передбачена станція підготовки води де розташовані:

-  водонапорна башта об’ємом 30 м3;

-  два резервуари запасу води (2х90) м3;

-  насосна станція з дизельгенератором.

Розрахункові витрати води на пожежогасіння

Згідно ДБН В.2.5-74:2013 табл. 3; ДБН В.2.5-6.4:2012 табл. 3; 4 п. 8.4 кількість одночасних пожеж, витрати води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння в населеному пункті залежить від:

-  населення в межах ДПТ                                        - 50 осіб

-  висоти будівель                                                     - 1-2 поверхові

В відповідності до нормативних вимог в проекті на території ДПТ прийняті такі розрахункові дані:

-  кількість одночасних пожеж                                 -  1

-  витрати води на зовнішнє пожежогасіння            -  10 л/с

-  тривалість пожежі                                                  -  3 години

-  радіус обслуговування пожрезервуарів               -  200 м

-  витрати води на одну пожежу                               -  108 м3

Водопровід (d 100) на території, що проектується,  передбачений по кільцевій схемі з встановленням в колодязях пожежних гідрантів розрахункової кількості (2  шт.)

Трьохгодинний  протипожежний запас води зберігається в двох резервуарах запасу води, що проектуються, об’ємом 2х90  куб.м в комплексі з насосною станцією і дизельгенераторною, що об’єднана з системою водопостачання.

Розміщення житлової і громадської забудови та відстань між ними; трасування доріг, під’їздів та інженерних мереж прийняті відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2018.

Водонапірна башта та резервуари запасу води забезпечені під’їздом для пожежних машин.

Каналізація

Каналізування об'єктів проектування передбачено по проектуємій каналізаційній мережі на  існуючі каналіза-ційні очисні  споруди (біоплато)  розташовані на території села Великі Проходи.

3.9.2 Енергопостачання.

Електропостачання

Електропостачання об’єкту будівництва заплановано від джерел об'єднаної енергосистеми.

Електрозабезпечення житлової забудови передбачено від існуючої та проектуємої  трансформаторних  підстанцій 10/0,4 кВ, що розташовані на території проектування.

Розрахункова потужність  токоприймачів на 1 садибу    - 1 кВт/год.

Опалення

Опалення запропоноване автономне від теплогенераторних, працюючих   на твердому або газовому паливі.

Витрати тепла на опалення на 1 будинок складають – 10 кВт.

Гаряча вода передбачена від електричних водонагрівачів.

3.9.3 Газопостачання.

Як варіант – опалення житлових будівель може бути передбачено від газопроводу низького тиску.

Витрати газу на один будинок складають – 2,75 м3/год.

3.9.4 Санітарне очищення території.

Для підтримки задовільного санітарного стану проектної території утворюється система очистки від твердих побутових відходів шляхом їх вивозу відповідно договорів з комунальними службами району або села. Збір твердих побутових відходів передбачений роздільний з облаштуванням обладнаних для розміщення контейнерів для тимчасового зберігання ТПВ. Організація збору і вивезення ТПВ здійснити в відповідності до вимог закону України «Про відходи».

3.10. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього                  середовища. Містобудівні умови і обмеження.

Існуючий природний та екологічний стан території, що розглядається, та аналіз проблем, що склалися, відпрацьований  у розділі  «Аналіз існуючої містобудівної ситуації» пояснювальної записки.

В проекті ДПТ розглянуті та запропоновані заходи планувального характеру, що сприяють поліпшенню стану навколишнього середовища та організації санітарно-захисної зони згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» 173/96.

Містобудівні умови та обмеження що до розміщення об’єктів різних видів використання проектом встановлені згідно до вимог діючих на території України нормативних документів, перелік яких наведений в розділі «Загальні відомості».

На територію детального плану розповсюджуються наступні містобудівні умови та обмеження:

- Висота будинків

(при максимально допустимій 3 поверхи)                    - 8 м

- Відсоток забудови земельної ділянки                    - 5,9 % - 11,4 %

- Щільність населення в межах житлової

забудови на 1 га території

(при складі сім’ї 3 особи)                                            - 2 осіб/га

- Відстань житлових будинків до:

- червоних ліній                                                       - 6,0 м

- між будівлями на ділянці                                      - не нормується

- між будівлями на суміжних ділянках

(для будівель III ступені вогнестійкості)                - 8,0 м

- Пам’ятки культурної спадщини, межі

історичних ареалів, зони охоронюваного

ландшафту, зони охорони археологічного

культурного шару,  охоронні зони об’єктів

заповідного фонду, прибережні захисні смуги       -  в межах території  ДПТ відсутні;

- Планувальні обмеження:

-  охорона зона ТП 10/0,4 кВ

(згідно ДСН 239-96)                                                  - 10,0 м

-  охорона зона від електричної мережі 10                 - 10,0 м

-  охорона зона електричної мережі до 1кВ

(згідно «Правил охорони електричних

мереж – 97 р. пункт 5)                                                                      - 2,0 м

-  охоронна зона від водонапірної башти                           - 15 м

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 додаток Н.1 відстань до фундаментів будинків становить:

-  від водопроводу                                                              - 5,0 м

-  від каналізації                                                                  - 3,0 м

- газопроводу середнього тиску                                        - 4,0 м

- газопроводу низького тиску                                            - 2,0 м

Відстань між будівлями залежить від ступеню вогнестійкості.

3.10.1 Заходи щодо поліпшення повітряного середовища.

Джерела  забруднення повітря на території, що аналізується є:

-   автомобільний транспорт;

-   теплогенераторні на твердому та газовому паливі (топочні).

Для зниження забруднення повітряного середовища від всілякого транспорту передбачено озеленення території та вулиць з використанням дерев та чагарників, стійких до забруднення атмосфери і ґрунту.

Для розсіювання викидів від котлів на  твердому паливі передбачені  димові труби  розрахункової висоти. Висоти труб залежать від спроможності котлів і розраховуються індивідуально на максимальну  приземну концентрацію пилу 0,4 мГ на 1 куб.м повітря.

3.10.2 Заходи по захисту водного басейну від забруднення.

За даними генерального плану села Великі Проходи, джерелом водопостачання на території, що проектується, є Бучакський горизонт (глибина залягання 110-120 м, дебіт 4-5 м3/год.).

Заходи по охороні поверхневих та підземних вод складаються:

- з охоронних заходів джерел водопостачання;

- з захисту території від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів;

- з забезпечення відводу та очистки поверхневих вод.

- з забезпечення відводу та очистки господарсько-побутових стоків.

Згідно інженерно-будівельної оцінки території, ділянка, що розглядається, відноситься до І категорії і не потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві.

3.10.3 Містобудівні заходи по захисту ґрунтів.

На забруднення ґрунтів мають вплив майже всі вищеперераховані джерела (автотранспорт, теплогенераторні, поверхневі води з виробничої території та інші).

До заходів по охороні ґрунтів належить очистка території населеного пункту від твердих побутових  відходів, що планово вивозиться на полігон  твердих побутових  відходів Дергачівського району.

Родючий ґрунт, порушений при будівництві, пропонується  використовувати на благоустрій та рекультивацію малоцінних земель.

3.10.4 Заходи по захисту від шуму.

Основні джерела шуму на проектуємій території автомобільний транспорт.

Для боротьби з шумом в проекті передбачений ряд заходів:

-  розвиток рекреаційної зеленої зони з розміщенням шумозахисних дерев з густою кроною;

-  розміщення житлових будинків на відстані 6 метрів від червоної лінії.

Вимір рівня звуку від житлової вулиці до житлового будинку:

-  Шумова характеристика транспортних потоків

на житловій вулиці                                                              - 73 ДБА

Нормативний рівень звуку в спальні 25 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок віконних блоків

з прокладками (металопластикові)                                      - 42 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок озеленення                    -  7 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок відстані (середня)          - 8 ДБА

-  Розрахунковий рівень звуку в спальні житлового

будинку                                                                                 - 18 ДБА

що менше нормативного рівня звуку на                             - 7 ДБА

Як захід до подальшого зниження рівня шуму передбачено використання сучасних шумозахисних матеріалів, озеленення деревами та кущами з густою кроною та ін.

3.10.5 Захист від  електромагнітних випромінювань.

На території ДПТ джерела випромінювання електромагнітних хвиль, такі як радіопередавальні, радіотелевізійні, радіолокальні станції відсутні.

Вздовж північної межі ДПТ пролягає високовольтна лінія електромереж

ЛЕМ - 10 кВ з охоронною зоною 10 м.

В проекті передбачені заходи захисту мешканців від випромінювання:

-	планувального характеру (максимально можливе віддалення житлових будинків від джерел випромінювання);

-	об’ємно- планувального характеру (розташування кімнат в житловому будинку, спорудження огороджувальних конструкцій і покрівель з матеріалів з високими радіоекранізуючими властивостями, заземлення будинків);

-	благоустрою (максимальне озеленення і мінімальна площа твердого покриття).

4. Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи.

Згідно вимог діючого ДБН Б. 1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації» та інших нормативно-правових актів з цього питання, розроблення проектних рішень інженерно-технічних заходів цивільної оборони на стадії ДПТ не передбачене. Даний розділ виконується в складі генерального плану населеного пункту або окремим проектом по завданню на проектування.

Планувальні заходи спрямовані на попередження пожежі

Пожежна безпека об’єкту проектування забезпечується комплексом проектних рішень спрямованих насамперед на попередження пожежі, а також заходів до її ліквідації.

Планувальні заходи, що до попередження пожежі, згідно нормативним вимогам містять:

-   дотримання нормативної відстані від існуючої забудови до об’єкту проектування;

- 	дотримання нормативної відстані від листяного лісу до об’єкту проектування (20 метрів);

-   забезпечення нормативних протипожежних розривів між будівлями та спорудами в межах ДПТ;

-   забезпечення об’єкту проектування безпечними шляхами евакуації людей та матеріальних цінностей;

-   виготовлення внутрішньо-квартальних проїздів та майданчиків з твердим покриттям з можливістю проїзду пожежних машин;

-   забезпечення нормативних відстаней від існуючих інженерних мереж та споруд до проїздів;

-   забезпечення зовнішнього гасіння пожеж від пожгідрантів, розрахунковою ємкості з дотриманням радіусів обслуговування (200 метрів).

Розрахунок витрат води на зовнішнє і внутрішнє пожежогасіння виконано в розділі 3.9.1 «Водопостачання та каналізація» пояснювальної записки.

Розрахунок потужності пожежного депо і його оснащення

Необхідність розміщення пожежного депо визначена згідно з ДБН 2.5-74:2013 п. 6.2.12; СНиП -89-80* п. 3.37 і ДБН Б.2.2-12:2018.

За даними ГУ ДСУНС у Харківській області село Великі Проходи знаходиться  в  радіусі обслуговування (по дорогам загального  користування)  з  твердим  покриттям  пожежної  частини  27 ДПРЧ (ІІ типу) по охороні Київського району м. Харків і пожежної частини 32 ДПРЧ (ІІ типу) по охороні Шевченківського району. Відстань від пожежних частин до об’єкту проектування 26 км, час прибуття 20-25 хвилин.

Згідно нормативним даним та розрахункам радіуси обслуговування пожежних депо становлять:

-  для садибної і громадської забудови                        - 3 км

-  для виробничих об’єктів  категорії «В»

з щільністю забудови менше ніж 50 %                      - 4 км

-  для виробничих об’єктів з щільністю

забудови більше ніж 50 %                                          - 2 км

Розрахунок радіусів обслуговування визначається по шляхам з твердим покриттям до найбільш віддаленої будівлі.

На розрахунок кількості пождепо і його оснащення впливають такі дані:

-  населення села                                                             - 818 осіб

-  висота будівель   	- 1-2 поверхи

-  площа більшої виробничої зони (ТОВ «Млин»)       - 2,5 га

Отже нормативна кількість пождепо і його оснащення для села Великі Проходи становить – одне пождепо і один спецавтомобіль.

Існуючі пожежні депо ІІ типу не відповідають нормативним вимогам, щодо радіусу обслуговування.

Тому в проекті передбачається розміщення пождепо ІІ типу на території господарчого двору радгоспу (згідно діючого генерального плану села Великі Проходи). Відстань від пождепо, що проектується по шляхам з твердим покриттям становить 0,8 км.

5. Перелік вихідних даних.

1. Рішення Проходівської сільської ради ХLIII сесії VІІ скликання від 24 травня 2018 року.

2. Завдання на розробку детального плану території кварталів присадибної житлової забудови.

3. Лист відділу держгеокадастру у Дергачівському районі Харківської області.

4. Інженерно-геодезична зйомка ділянки проектування масштабу 1:500, виконана КП «Архітектурне бюро Дергачівського району» у 2018 р.

5. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

| Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан | Проектний Етап |
| --- | --- | --- | --- |
| Територія |  |  |  |
| Площа ділянки в межах ДПТ в тому числі: | га | 5,85 | 5.85 |
| Ділянки присадибної забудови в тому числі: | га |  | 4.51 |
| Територія загального користування | га |  | 1.34 |
| в тому числі: | га |  |  |
| -вулично –дорожня мережа (в червоних лініях) | га | - | 1.34 |

Наведені техніко-економічні та технологічні показники щодо щільності забудови, загальної площі будівель та споруд, можуть дещо коригуватись. Остаточна щільність забудови та загальна площа будівель та споруд буде уточнена на наступних, більш детальних стадіях проектування.

ДОДАТКИ

Б. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА