УКРАЇНА

Харківська область

Дергачівський район

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРСПЕКТИВА – ДІ»

Кваліфікаційний сертифікат серії АА №001676 від 18.06.2013 р.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

для організації кварталу житлової забудови в межах

населеного пункту с.м.т. Пересічне

Дергачівського району Харківської області

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Замовник: Пересічанська                                       Шифр:       25/2018

## селищна рада

## Директор ПП “Перспектива - ДІ ”			                      Ю.П. Бушева

Головний архітектор проекту                                             Д.С. Калита

М. ДЕРГАЧІ

2018

АВТОРСЬКИЙ СКЛАД

Список осіб, які приймали участь у розробці детального плану території

| № з/п | Розділи | Займана посада | Прізвище, ініціали |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Архітектурно-планувальне рішення | ГАП | Калита Д.С. |
|  |  | архітектор | Ярова Ю.О. |
| 2. | Техніко-економічне обґрунтування | архітектор | Ярова Ю.О. |
| 3. | Природні умови | інженер | Бушева Ю.П. |
| 4. | Інженерно-комунальне обладнання | інженер | Бушева Ю.П. |
|  |  | архітектор | Воропай Д.О. |
| 5. | Інженерна підготовка території | архітектор | Воропай Д.О. |
| 6. | Гідротехнічні заходи санітарно-гігієнічної оцінки санітарного стану навколишнього середовища і заходи з охорони і поліпшення природних умов | архітектор | Ярова Ю.О. |

Проект розроблений на основі діючих норм, правил і стандартів.

Головний архітектор проекту                                          Д.С. Калита

СКЛАД І ЗМІСТ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

| № п/п | Назва розділу |  |
| --- | --- | --- |
|  | А. Пояснювальна записка |
| 1. | Вступ. |  |
| 1.1. | Загальні відомості. |  |
| 2. | Аналіз існуючої містобудівної ситуації. |  |
| 2.1. | Соціально – економічні та містобудівні умови. |  |
| 2.2. | Природні умови. |  |
| 2.3. | Стисла історична довідка. |  |
| 2.4. | Оцінка існуючого стану території проектування. |  |
| 2.4.1 | Стисла характеристика населеного пункту. |  |
| 2.4.2 | Характеристика ділянки проектування. |  |
| 3. | Проектні пропозиції. |  |
| 3.1. | Пропозиції щодо встановлення режиму території для містобудівної діяльності. |  |
| 3.2. | Принципи структурно-планувальної організації території. |  |
| 3.3. | Територіальний аспект. |  |
| 3.3.1 | Розподіл території за функціональним призначенням і характеристика видів використання (зонінг). |  |
| 3.3.2 | Архітектурно-планувальні рішення в межах ДПТ. |  |
| 3.3.3 | Техніко-економічні показники. |  |
| 3.4 | Соціальний аспект. |  |
| 3.5 | Економічний аспект. |  |
| 3.6. | Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту та пішоходів. |  |
| 3.7. | Інженерна підготовка та інженерний захист території. |  |
| 3.8. | Комплексний благоустрій та озеленення території. |  |
| 3.9. | Інженерне забезпечення території. Розміщення інженерних мереж і споруд. |  |
| 3.9.1 | Водопостачання та каналізація. |  |
| 3.9.2 | Енергопостачання (електропостачання, опалення). |  |
| 3.9.3 | Газопостачання. |  |
| 3.9.4 | Санітарне очищення території. |  |
| 3.10. | Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища. |  |
| 3.10.1 | Заходи щодо поліпшення повітряного середовища. |  |
| 3.10.2 | Заходи по захисту водного басейну від забруднення. |  |
| 3.10.3 | Містобудівні заходи по захисту грунтів. |  |
| 3.10.4 | Заходи по захисту від шуму. |  |
| 3.10.5 | Санітарне очищення території. |  |
| 4. | Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи. |  |
| 5. | Перелік вихідних даних. |  |
| 6. | Основні техніко-економічні показники детального плану. |  |
|  | Б. Графічні матеріали |
| 1. | Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту, М 1:5 000, М 1:50 000. | ГП-1 |
| 2. | План існуючого стану території зі схемою планувальних обмежень, М 1:2000. | ГП-2 |
| 3. | Проектний план з планом червоних ліній, М 1:2000. | ГП-3 |
| 4. | Схема організації руху транспорту і пішоходів, М 1:2000 | ГП-4 |
| 5. | Схема інженерних мереж і споруд і використання підземного простору, М 1:2000. | ГП-5 |
| 6. | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування, М 1:2000. | ГП-6 |

- ВСТУП

Детальний план території, розроблено ПП «Перспектива ДІ» на замовлення Пересічанської селищної  ради.

Рішення детального плану не суперечить функціональному призначенню та містобудівному  зонуванню  території,   що   визначені  у  генеральному  плані с.м.т. Пересічне, розробленого у 1971 році інститутом «Харківпроект», термін дії якого подовжено рішенням XLI сесії VI скликання від 26.04.2013р №10 Пересічанської селищної ради, та у відповідності до «Схеми планування території Харківської області», розробленої Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» та затвердженої рішенням Харківської обласної ради у 2010 році.

Детальний план території виконано з метою визначення можливості розміщення на ній земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в с.м.т. Пересічне Дергачівського району Харківської області, на  підставі:

- Рішення   Пересічанської  селищної  ради.

- Завдання на розробку детального плану території.

4.  Державних вимог наданих Департаментом містобудування та архітектури Харківської ОДА.

5. Договору на виготовлення проектно-містобудівної документації між за     мовником та  ПП «Перспектива-ДІ».

Детальний план містить графічні і текстові матеріали, склад яких відповідає                   ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

В проекті враховані державні інтереси при їх узгодженні з приватними та громадськими.

Пропозиції детального плану мають бути реалізовані протягом нормативного розрахункового терміну до 2021 року (згідно п. 4.4 з врахуванням  можливих  інвестиційних намірів будівництва для відповідної території).

Топографічну основу проекту складає геодезична зйомка   М 1:500, виконана у  2018 році ПП «Перспектива-Земля».

На основі затвердженого детального плану території з урахуванням його положень, має бути розроблений проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб.

Площа та межі території можуть бути уточнені при розробці землевпорядної документації.

  - ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території уточнює положення містобудівного об’єкту в структурі населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток відповідної території.

Детальний план території розробляється для вирішення ряду питань:

- визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої  земельної  ділянки  з  метою розміщення  кварталів присадибної житлової

забудови та об’єктів соцкульбиту;

- визначення усіх планувальних обмежень існуючого використання території;

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території;

- обґрунтування потреб, доцільності і обсягів використання територій;

- забезпечення території інженерно-транспортними мережами;

- забезпечення екологічної безпеки.

Розроблення детального плану виконано на підставі наступних нормативних документів:

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Земельний Кодекс України;

- ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування і забудова території»;

- Державні санітарні правила  проектування та забудови населених пунктів.1996р.;

- ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території»;

- ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

- ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки»;

- ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки і споруди. Основні положення»;

- ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомашин»;

- ДБН В.2.3-4-2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»;

- ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні    положення проектування»;

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні  положення проектування»;

- ДБН В.2.5-20-2001 «Газоснабжение»;

- ПУЕ-2009 Правила устройства электроустановок;

- Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 року за №1417, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за №252/26697;

- ДБН В.1.1-5-2007. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно - технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони у містобудівної документації».

- Аналіз існуючої містобудівної ситуації.

2.1  Соціально-економічні та містобудівні умови.

Даним проектом розглядається територія, що розташована у південній частині Дергачвського району (землі Пересічанської селищної ради).

До складу Пересічанської селищної ради відносяться також селище Березівське та селище Курортне (колишнє Комунар).

Селище міського типу Пересічне знаходиться за 20 км від Харкова на лівому березі річки Уди, вище за течією примикає до селища Південне, нижче за течією на відстані 1 км - смт Солоницівка,  на протилежному березі - селище Курортне та колишнє село Баси.  В селищі розташована  залізнична станція - Пересічна,  платформи 224 км: Курортна. Через селище проходить автомобільна дорога (Р 46) Харків - Суми і автодорога (Т 2112), що об’єднує Сумську та Київську траси.

Більша частина населених пунктів Дергачівського району, в тому числі і Пересічне, знаходяться в зоні впливу м. Харкова і відносяться до урбанізованого ядра Харківської міської агломерації.

Близькість обласного центру і наявність розвинутої транспортної інфраструктури в певний час сприяли розвитку промисловості в районі.

Територія, що розглядається, відноситься до урбанізованого ядра Харківської агломерації. Особливістю  Харківської агломерації, як багатовісевій, є розвиток радіальних коридорів урбанізації, які, як правило формуються –повздовж магістральних доріг та залізниць.

Один з таких коридорів урбанізації склався повздовж автодороги Харків-Суми та залізниці Харків-Золочів-Готня.

В цій зоні розташовані основні населені пункти Дергачівсього району: Солоницівської, Пересічанської  та Ольшанської селищних рад, а також сформовані основні промислові вузли району.

Територія, що розглядається, розташована в центральній частині смт Пересічне на відстані 800м від громадського центра селища.

Селище забезпечене об’єктами культурно-побутового обслуговування повсякденного користування та інженерно-транспортною інфраструктурою.

У якості територіальних ресурсів розглядаються вільні від забудови земельні ділянки в межах населеного пункту.

  - Природні умови

Місцеположення та рельєф.

Територія населених пунктів, що розглядаються,  розміщена на лівому березі   р. Уди.

В геоморфологічному відношенні територія знаходиться в межах другої (борової) тераси, які переходять в водороздільне плато  частково, в межах пойми р. Уди.

Абсолютні відмітки рельєфу селища становлять 105.0-180.0 м. Загальний ухил території має напрямок до пойми річки Уди.

Пойма ріки Уди становить собою низенну лугову, місцями заболочену рівнину, часто порослу болотяною рослинністю.

В період весняного паводку пойма затопляється до абсолютної відмітки 110.75м /Р=1%/.

Клімат району є помірно-континентальний.

Згідно кліматичного зонування територія відноситься до IIВ фізико-географічного    району, де несприятлива орієнтація будівель знаходиться в межах 310º-50º.

•  Розрахункова температура зовнішнього повітря  – -23○С.

•  Середня температура опалювального періоду  – 21°С.

•  Термін опалювального періоду – 189 днів.

•  Середньорічна кількість опадів досягає – 522 мм.

•  Максимальна глибина промерзання ґрунтів – 1,1 м.

•  Потужність вітру – 450 Па.

•  Переважний напрямок вітру 	– південно-східний, північно-західний.

•  Вага снігового покриву – 1,6 кПа.

В геоструктурному відношенні територія селища розташована на північно-східному крилі Дніпровсько-Донецької впадини, що складається з товщі осадових порід від девону до четвертинних відкладень включно.

Гідрогеологічні умови характеризуються водоносними горизонтами в четвернтинних, каневсько-бучакських і сумських відкладеннях.

Інженерно-будівельні умови залежать від геоморфологічних особливостей і геологічної будови території.

Рельєф території селища має ухил в бік річки Уди.

Ділянка в межах ДПТ розташована в центральній частині населеного пункту на території, що має ухил від 15‰ до 60‰.

Абсолютні відмітки цієї території складають 153,44-180,36 (м). Ґрунтові води залягають на глибині більше 5 метрів від рівню землі.

В цілому природні та інженерно-будівельні умови сприятливі для будівництва (перша ступінь придатності під забудову).

2.3. Стисла історична довідка

Історично Харківська область, до складу якої входить територія Пересічанської  селищної ради, належить до регіону Слобожанщини. З кінця Х століття територія Слобожанщини входила до складу давньоруських держав. Слов'янські поселення існували тут до ХІІІ століття і були знищені навалами татар. Після навалу татар тривалий час ця територія була безлюдною і тому получила назву «Дикого поля». В ХVІ ст. для укріплення меж, Московська держава проводить політику заселення «Дикого поля».

Перші спогади про поселення Пересічне відбулися у 1650 році, коли Слобідська Україна почала інтенсивно заселятись вихідцями з правобережної України, які рятувались від польсько-шляхетського гніту. Як правило, місця поселень були захищені лісами та іншими природними перешкодами.

Згодом виникла Дергачівська козацька слобода, що стала частиною захисної лінії міст-фортець (Бєлгородська лінія захисту меж Російської імперії). В 1680 році ця лінія була зруйнована навалом татар.

Активне заселення південних окраїн «Дикого поля» пов’язане з будівництвом з 1730 року Української оборонної лінії, що потребувало багато робочої сили. Поряд із захисними спорудами почали виникати поселення.

І вже у 1765 році за наказом Катерини II із слобідських полків була створена Слободсько-Українська губернія.

В кінці XVIII і на початку XIX століть почався розвиток промисловості, ремесел та дрібнотоварного підприємства.

Революційні події майже не торкнулись мешканців Дергачівського району. Після встановлення Радянської влади (1920 рік) в районі першочергову увагу приділено розвитку економіки.

Так в Дергачівському районі з'явились:

- в 1928 році – цегловий завод;

- в 1930 році – Дергачівський державний механічний турбокомпресорний завод;

- в 1922 році – Харківський зооінститут (на базі сільськогосподарського училища);

- в 1926 році – санаторій «Березовські мінеральні води»;

- в 1932 році – почалось формування Куряжського промвузла;

- в 1954 році – завод «Березовські мінеральні води»;

- в 1958 році – засноване Пересічанське відділення обласного відділення «Сільгосптехніка».

Завдяки багатим природним ресурсам (родючі землі та ліси) на території Дергачівського району, а в тому числі і на території Русько-Лозівської сільської ради, відбувається розвиток сільського господарства – рослинництва, тваринництва та супутніх підприємств по їх переробці. Найбільш великі з них - Харківська, Токарівська, Пересічанська птахофабрики.

Після реорганізації Дергачівського району в 1920 році село отримало статус адміністративного центру Пересічанської селищної ради.

16 квітня 2013 року рішенням Верховної Ради України селищу повернена історична назва Пересічне.

Історичні пам'ятки:

- церква Архангела Михаїла (1821 рік);

-  історико – краєзнавчий музей;

- пам'ятник Т. Г. Шевченко;

- пам'ятник чорнобильцям;

- братська могила воїнів ВВВ;

-  пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам.

2.4.  Оцінка існуючого стану території  проектування.

2.4.1 Стисла характеристика населеного пункту.

Територія, що проектується, розташована в північно-західній частині смт Пересічне Дергачівського району Харківської області.

На території селища площею 1012,5332 га проживає 7286 мешканців (данні 2013 р.).

Архітектурно-планувальна структура поселення історично сформовано повздовж, як природніх планувальних вісей (ріки Уди), так і автодороги регіонального значення, що пов’язує селище з обласним центром. Крізь населений пункт (в західній частині) пролягає залізниця, що пов’язує його з населеними пунктами району.

Смт Пересічне є складовою Харківської приміської зони, що має певний вплив на економічний,територіальний і соціальний розвиток селища.

Більша частина території населеного пункту зайнята житловою забудовою, що складається з присадибної забудови та малоповерхової забудови (по вул. Чапаєва та вул. Шота Гогорешвілі).

Загальний житловий фонд складає 15,700 тис. м2.

Центр селища історично склався в центральній частині населеного пункту повздовж автодороги Харків-Суми.

В центрі селища сконцентровані основні заклади та підприємства культурно-побутового обслуговування. На території селищної ради розташовані:

- дитячі дошкільні заклади (2х100 місць);

- загальноосвітня школа (1х1200 місць);

- амбулаторія сімейної медицини (100 відвідувань в зміну);

- станція швидкої медичної допомоги (1);

- клубна установа (1х300 місць);

- масова бібліотека (1х13 тис. од.);

- церква архангела Михаїла (1821 р);

- адміністративна будівля;

- торгові підприємства (32 шт.);

- ринковий комплекс;

- підприємства побутового обслуговування (11 шт.);

- підприємства громадського харчування (6 шт.);

- пожежне депо (II типу);

- АЗС.

Виробничі підприємства розташовані на території колишньої «Сільгосптехніки» по вул. Шота Гогоришвілі, завода «Ехо» по вул. Сумський Шлях, 1 та підприємства АТ «Колос» по вул. Центральній, 1.

Частина малих підприємств розташована роздрібнено по території селища.

Територія селища забезпечена необхідним інженерним обладнанням і мережами.

Електропостачання селища відбувається від підстанцій 35/6 кВ «Бермінводи», Вільшани 35/10 кВ «Куряж», 6/0,4 кВ -13 шт., 110/35/10 кВ – «Шпаковка» . На  території  населеного  пункту  розташовано 39 електропідстанцій 10/0,4 кВ.

Водозабезпечення виробничих підприємств, малоповерхових житлової і громадської будівлі відбувається від поодиноких свердловин (3 шт.).

Житлові будівлі присадибного типу використовують воду із шахтних трубчатих колодязів.

Каналізування господарчо-побутових стоків малоповерхової житлової і громадської забудови відбувається на дві очисні споруди. На сьогодні очисні споруди не діють і потребують реконструкції.

Газозабезпечення селища відбувається від мереж ПАТ «Харківгаз».

На території населеного пункту розташовано  3  газорозподільчих пункти.

2.4.2 Характеристика ділянки проектування.

Згідно завданню на проектування проектом відпрацьовано намір розміщення садибної житлової забудови на наданих у власність або постійне користування землях комунальної власності в межах с.м.т. Пересічне.

Земельна ділянка площею 21,43 га відноситься до земель комунальної власності і земель сільськогосподарського призначення. Землі сільськогосподарського призначення підлягають зміні цільового призначення на землі житлової і громадської забудови.

Територія, що проектується, розташована на північно-східній околиці  селища на відстані 800 метрів від громадського центра і обмежена:

- з півночі – межею населеного пункту (землями сільськогосподарського призначення);

- зі сходу – межею населеного пункту (землями лісогосподарського призначення) і територією садівничого товариства «Онигінал»;

- з півдня і заходу – кварталами присадибної житлової забудови і територією кладовища (не діючого).

Територія, що проектується, розташована на терасі обмеженої яружно-балочними мережами. Ухил ділянки дорівнює 60‰ в південному напрямку.

Територія проектування вільна від забудови та багаторічних зелених насаджень. Поодинокі дерева підлягають максимальному збереженню.

В межах ДПТ розташовані:

- трансформаторна підстанція 10/0,4 кВт

- високовольтна повітряна лінія електропередач 10 кВ.

Під’їзд до території проектування здійснюється по існуючим житловим вулицям селища.

Стан навколишнього середовища – задовільний.

3. Проектні пропозиції.

На основі аналізу містобудівної ситуації, що склалася, можна зробити висновок, що розміщення садибної забудови на території проектування по всім дослідженим факторам є найбільш доцільним і дає змогу сформувати комфортні умови проживання, відпочинку та праці.

Згідно завдання на проектування в проекті передбачене розміщення житлової садибної забудови в системі розселення населеного пункту, удосконалення інженерно-транспортної інфраструктури села та виявлення впливу нової забудови на економічний, соціальний та територіальний аспекти розвитку населеного пункту.

3.1. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території для містобудівної  діяльності.

Режим використання та забудови території населеного пункту і території ДПТ,  як її невід’ємної частини, напряму зв’язаний з структурно-планувальною організацією села, яка розвинута на існуючих інженерно-транспортних мережах.

На режим використання та забудови території також впливають планувальні обмеження санітарно-гігієнічного, техногенного та природного характеру.

3.2. Принципи структурно-планувальної організації території.

Основне завдання  структурної організації села – покращення середовища проживання, умов праці, побуту та відпочинку мешканців села.

Існуюча планувальна структура села – лінійна. Одним з головних структурних вузлів, що поєднує всі складові частини населеного пункту є громадський центр.

Головна вулиця селища, що є автодорогою Харків – Суми, об’єднує його найбільш значні структурні утворення і поєдную селище Пересічне з населеними пунктами району та області.

Подальше формування транспортного каркасу населеного пункту, як основи структурно-планувальної  організації території, здійснюється на основі існуючої вулично-дорожньої мережі.

3.3. Територіальний аспект.

3.3.1 Розподіл території за функціональним призначенням і характеристика видів використання (зонінг).

Територія, що аналізується, поділена на зони функціонального призначення (згідно ДСТУ-НББ.1.1-12:2011):

- житлову;

- громадську;

- природно-ландшафтну;

- транспортної інфраструктури;

-  інженерної інфраструктури;

-  комунальну.

1. Природно-ландшафтна зона представлена лісосмугою, розташованою зі східної сторони території, що проектується. В проекті розглядається можливість організації території лісосмуги під зону відпочинку (розташована поза зоною ДПТ і проектуванню не підлягає).

2. Зона транспортної інфраструктури являє собою сформовану і проектуєму мережу вулиць та проїздів, що забезпечують зовнішні та внутрішні зв’язки  житлової зони, що проектується з населеними пунктами району та області.

Вулиці та дороги, в межах селища, поділені на категорії:

- центральна вулиця (автодорога Харків – Суми з СЗЗ-50м);

- головні вулиці (не категоровані);

- житлові вулиці (не категоровані).

До зони транспортної інфраструктури також відносяться автостоянки та майданчики, що знаходяться в межах червоних ліній.

3. Зона інженерної інфраструктури містить:

- головні та розподільчі об’єкти інженерних мереж;

- магістральні інженерні мережі.

В проекті інженерні мережі розглядаються, як супутні види до переважного користування.

4. Зона комунальних об'єктів містить:

- недіюче кладовище (СЗЗ – 50м).

Проектом передбачене формування комунальних об'єктів в санітарно-захисній зоні від кладовища.

5. Житлова зона представлена садибною житловою забудовою і має перспективу щодо розвитку.

6. Громадська зона селища сконцентрована в центрі селища. Зони знаходяться на стадії формування з радіусом обслуговування 1500 м (проектом передбачене розміщення об'єктів первинного обслуговування на території, що проектується з радіусом обслуговування 500 метрів).

3.3.2 Архітектурно-планувальні рішення в межах ДПТ.

Згідно завдання на проектування проектом відпрацьовано намір розміщення ділянок індивідуальної присадибної забудови і об'єктів громадського обслуговування населення на вільних від забудови територіях.

Існуючий стан території проектування та аналіз проблем, що склалися, був розглянутий в розділі 2.4. «Оцінка існуючого стану території проектування».

На території, що проектується, розміщено 54 земельні ділянки під будівництво та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд площею 0,10-0,15 га і 16 існуючих земельних ділянок, що підлягають упорядкуванню.

Землі сільськогосподарського призначення на яких передбачено розміщення ділянок житлової садибної забудови підлягають зміні цільового призначення.

На запроектованих садибних ділянках, крім житлових будинків, передбачено також розміщення гаражів та господарчих будівель та споруд, трубчастих водозабірних колодязів та малих очисних споруд.

Нормативна відстань житлових будинків від червоних ліній дорівнює 3-6 метрів. Огорожа присадибних ділянок має бути встановлена суворо по червоній лінії вулиці.

До кожного будинку запроектований під’їзд по існуючим та проектуємим

житловим вулицям. Профіль вулиць передбачений з урахуванням розміщення водовідвідних споруд, розташування інженерних мереж та тротуарів. Проїжджі частини вулиць передбачені з твердим покриттям з урахуванням проїзду пожежних машин до кожної будівлі.

В зв’язку з недостачею об’єктів громадського обслуговування для мешканців селища та збільшенням населення на 200 осіб при проектуванні нових присадибних ділянок, в проекті відпрацьований намір розміщення на території, що проектується, об’єктів обслуговування первинного попиту (магазини змішаної торгівлі, підприємства харчування, майстерні побутового обслуговування).

3.3.3 Техніко-економічні показники в межах ДПТ

- Площа ділянки в межах ДПТ                                             – 21,431га

- Площа ділянки проектування присадибної забудови     – 15,61 га

в тому числі:

- Ділянки присадибної забудови                                           – 10,49 га

в тому числі:

- існуючі                                                                                – 2,45 га

- що проектуються на землях комунальної

власності селища зі зміною цільового призначення     – 8,04 га

- Ділянки громадської забудови                                         – 0,21 га

- Територія загального користування                                – 4,91га

в тому числі:

- вулично-дорожня мережа (в червоних лініях)              – 1,71 га

- зелені насадження                                                            – 0,35 га

- інші території                                                                   – 2,85 га

- Території комунальних об'єктів                                       – 0,8 га

- Інші території                                                                                        –  5,02 га

- Площа однієї ділянки під присадибну  забудову         –  0,10-0,15  га

- Кількість ділянок під присадибну забудову                 –  70 шт.

в тому числі існуючих                                                    –  16  шт.

- Населення                                                                         –  200 осіб

- Щільність населення в межах житлової

забудови  на 1 га                                                              –  13 осіб/га

3.4. Соціальний аспект.

Об’єм проектуємої житлової забудови, має вплив на соціальну інфраструктуру селища.

На теперішній час населення селища складає 7 286 мешканців.

При завершенні будівництва 70 присадибних будинків, населення збільшиться на 200 осіб, а житловий фонд на 7,0 тис. м2.

Розрахунок закладів та підприємств обслуговування

наведено у таблиці

| Заклади, підприємства, споруди | Одиниці виміру | Норма на 1000 осіб | Потреби за розра- хунком на 7 286 мешканц. | Додаткові потреби за розра- хунком для 200 мешка- нців | Існуючі, що зберігаються |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Дитячий дошкільний заклад | місць | 53 | 400 | 10,6 | 200 |
| Загальноосвітня школа | учнів | 108 | 778 | 21,6 | 1200 |
| Амбулаторія сімейної медицини | відв/зм. | 15 | 109 | 3 | 100 |
| Станція невідкладної медичної допомоги |  | 1 | 1 | - | 1 |
| Аптеки | об’єкт | 0,143 | 1 | 0,03 |  |
| Фізичні оздоровчі майданчики | га | 0,01 | 0,08 | 0,002 |  |
| Спортивні зали загального користування | м2 площі підлоги | 30 | 218 | 6 |  |
| Клубні установи | місць відвід. | 15 | 110 | 3 | 300 |
| Масові бібліотеки | тис. од. збер. | 2 | 14,57 | 0,4 | 13,0 |
| Культові споруди | об’єкт | - | 1 | - | 1 |
| Магазини змішаної торгівлі | м2 торг. пл. | 120 | 874 | 24 | 20 шт. |
| Ринкові комплекси | м2 торг. пл. | 20 | 145 | 4 | 50 |
| Підприємства харчування | місць | 20 | 145 | 4 | 6 шт. |
| Майстерні побутового обслуговування | роб. місць | 3 | 22 | 0,6 | 11 шт. |
| Бані, сауни | пом. місць | 7 | 51 | 1,4 |  |
| Відділення зв’язку | об’єкт | 0,16 | 2 | 0,032 |  |
| Відділення ощадбанку | опер. каса | 0,5 | 4 | 0,1 |  |
| Адміністративна будівля | об’єкт | - | - | - | 1 |
| Пожежне депо | пож. авто | 0,25 | 1 | - | 1 |
| Громадські вбиральні | пристрій | 1 | 1 | - |  |
| Цвинтар традиційного поховання | га | 0,24 | 1,7 | 0,34 |  |

Аналіз та розрахунок об’єктів громадського обслуговування показав, що збільшення населення на 200 осіб не потребує суттєвого збільшення додаткових об’єктів.

Для покращення якості проживання проектом передбачено розміщення установ і підприємств первинного попиту.

Нормативний радіус обслуговування для таких центрів (500-750) м.

Періодичне та епізодичне обслуговування населення селища в тому числі, що проектується, передбачено в обласному центрі, що розташован на відстані 11км до окружної дороги Харкова

3.5. Економічний аспект.

Аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів дав змогу зробити висновок, що економічна база селища Пересічне розвинута недостатньо.

Оскільки населений пункт розташований в зоні впливу обласного центру (приміська зона) в селищі розвинута маятникова трудова міграція в селище Солоницівка (Куряжський промвузол) і в м. Харків.

З проведеного аналізу можна зробити висновок, що збільшення населення на 200 осіб не потребує додаткових заходів по регулюванню економічних відносин.

3.6. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту та пішоходів.

Вулично-дорожня мережа на території детального плану є складовою дорожньо-транспортної мережі селища Пересічне.

Житлові вулиці, що проектуються в межах ДПТ, не мають  технічної категорії.

Мережа існуючих і проектуємих вулиць та проїздів придатна для проїзду пожежного автотранспорту.

На  сьогодні  в  селищі  діють  два  маршрути  автобусу санаторій Бермінводи – м. Харків і с.м.т.  Вільшани  – м. Харків (термінал Холодна гора).

Автобусні зупинки маршруту  розташовані на відстані 1 км одна від одної.

При організації руху транспорту та пішоходів на території населеного пункту врахована необхідність забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення  до об’єктів соціальної інфраструктури, згідно ДБН В.2.2-17:2006.

А саме передбачено:

-   ширина шляхів руху 1,8 м;

-   повздовжній ухил - шляху до 5 %;

-   поперечний ухил - в межах 1-2%;

-   покриття пішохідних шляхів руху неслизькими будівельними матеріалами;

-   обладнання переходів пандусами;

-   влаштування спеціалізованого місця на автостоянках шириною 3,5 м.

Тривале збереження автомобілів, передбачено в гаражах на присадибних ділянках.

Пішохідний рух, в межах кварталу, передбачений по тротуарах.

3.7. Інженерна підготовка та інженерний захист території.

Територія, що проектується, розташована на лівому боці річки Уди.  Абсолютні відмітки рельєфу становлять 153,44-184,36 м і ухил 0,60 %.

За результатами інженерно-будівельної оцінки території відповідно до табл.12.1 ДБН Б.2.2-12:2018 територія проектування не потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві (І категорія земель за ступеню придатності під забудову).

Організація рельєфу ділянки, що проектується, вирішено сумісно з прилеглою територією.

Збирання та відведення поверхневих вод з території, передбачено влаштуванням проїзних частин вулиць з нормативними ухилами в плані і профілі з застосуванням відкритого водовідвідного устаткування (лотки, кювети) з послідуючим видаленням очищених стічних вод за межі населеного пункту.

3.8. Комплексний благоустрій та озеленення території.

Озеленення на території, що підлягає аналізу, представлено:

-  зеленими насадженнями загального користування (по вулицям села);

-  зеленими насадженнями обмеженого користування (на присадибних ділянках);

-  природно-ландшафтною зоною  (ліс).

В кварталі проектування, в межах вулиць, передбачено інтенсивне озеленення.

Сортамент зелених насаджень визначається на послідуючих стадіях проектування, виходячи з призначення та дендрологічних характеристик. В даному випадку це деревно-чагарникові насадження, які виконують роль механічного і біологічного фільтра, що сприяє захисту від газів, пилу та шуму.

До комплексного благоустрою території відносяться:

-   організація рельєфу, влаштування відкритої дощової каналізації;

-   будівництво проїжджих частин під’їздів, тротуарів та паркувальних майданчиків з твердим покриттям;

-   встановлення лавок,  урн, сміттєзбірників;

-   огорожа присадибних ділянок.

При проектуванні об’єктів благоустрою передбачені заходи, що до створення безбар’єрного середовища для маломобільних груп населення.

Елементи благоустрою, що можуть стати перешкодою для інвалідів, заплановано розміщати за межами пішохідної зони.

3.9. Інженерне забезпечення території. Розміщення інженерних мереж і споруд.

3.9.1 Водопостачання та каналізація.

Водопостачання

Централізоване водопостачання на території, що проектується, відсутнє.

Проектом передбачено водопостачання на господарсько-побутові витрати від трубчатих водозабірних колодязів, розташованих на присадибних ділянках.

Розрахункові витрати води на один будинок становить – 0,75 м3/добу.

Питна вода привозна або бутильована.

Для збереження питної води можуть бути використані спеціальні ємкості, що відповідають санітарним вимогам України.

Розрахункові витрати води на пожежогасіння

Згідно ДБН В.2.5-74:2013 табл. 3; ДБН В.2.5-6.4:2012 табл. 3; 4 п. 8.4 кількість одночасних пожеж, витрати води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння в населеному пункті залежить від:

-  населення в межах ДПТ                                        - 200 осіб

-  висоти будівель                                                     - 1-2 поверхові

В відповідності до нормативних вимог в проекті на території ДПТ прийняті такі розрахункові дані:

-  кількість одночасних пожеж                                 -  1

-  витрати води на зовнішнє пожежогасіння            -  10 л/с

-  тривалість пожежі                                                  -  3 години

-  радіус обслуговування пожрезервуарів               -  200 м

-  витрати води на одну пожежу                               -  108 м3

Трьохгодинний протипожежний (1 пожежа) запас води зберігається в двох протипожежних резервуарах об’ємом (2х60) куб. м.

Враховуючи радіус обслуговування пожежними резервуарами в проекті передбачено чотири пари резервуарів.

Розміщення житлової і громадської забудови та відстань між ними; трасування доріг, під’їздів та інженерних мереж прийняті відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2018.

Каналізація

Згідно ДБН В.2.5-75:2013 (п.10.8) попереднє очищення стічних вод житлових будинків передбачене в локальні каналізаційні очисні споруди біологічної очистки типу «Джерело» продуктивністю до 1 м3/добу (або двохкамерний септик).

Доочищення стічних вод передбачене в фільтраційно-збагачувальній споруді (колодязі, траншеї). Очищені стоки акумулюються в накопичувальну ємкість з послідуючим вивозом на зливні споруди  спеціалізованим транспортом відповідно договору з спеціалізованими підприємствами (за домовленістю).

Осад, підлягає висушуванню і вивозу на сміттєзвалища разом з побутовими відходами.

3.9.2 Енергопостачання.

Електропостачання

Електропостачання об’єкту будівництва заплановано від джерел об'єднаної енергосистеми.

Електрозабезпечення житлової забудови передбачено від існуючої та проектуємої  трансформаторних  підстанцій 10/0,4 кВ, що розташовані на території проектування.

Розрахункова потужність  токоприймачів на 1 садибу    - 1 кВт/год.

Опалення

Опалення запропоноване автономне від теплогенераторних, працюючих   на твердому або газовому паливі.

Витрати тепла на опалення на 1 будинок складають – 10 кВт.

Гаряча вода передбачена від електричних водонагрівачів.

3.9.3 Газопостачання.

Як варіант – опалення житлових будівель може бути передбачено від газопроводу низького тиску.

Витрати газу на один будинок складають – 2,75 м3/год.

3.9.4 Санітарне очищення території.

Для підтримки задовільного санітарного стану проектної території утворюється система очистки від твердих побутових відходів шляхом їх вивозу відповідно договорів з комунальними службами району або селища. Збір твердих побутових відходів передбачений роздільний з облаштуванням обладнаних для розміщення контейнерів для тимчасового зберігання ТПВ. Організація збору і вивезення ТПВ здійснити в відповідності до вимог закону України «Про відходи».

3.10. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього                  середовища. Містобудівні умови і обмеження.

Існуючий природний та екологічний стан території, що розглядається, та аналіз проблем, що склалися, відпрацьований  у розділі  «Аналіз існуючої містобудівної ситуації» пояснювальної записки.

В проекті ДПТ розглянуті та запропоновані заходи планувального характеру, що сприяють поліпшенню стану навколишнього середовища та організації санітарно-захисної зони згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» 173/96.

Містобудівні умови та обмеження що до розміщення об’єктів різних видів використання проектом встановлені згідно до вимог діючих на території України нормативних документів, перелік яких наведений в розділі «Загальні відомості».

На територію детального плану розповсюджуються наступні містобудівні умови та обмеження:

- Висота будинків – 1-2 поверхи (при максимально допустимій 3 поверхи);

- Відсоток забудови земельної ділянки – 6,6% - 13,3% ;

- Щільність населення в межах житлової забудови на 1 га території (при складі сім’ї 3 особи)                                    - 15,7%

- Відстань житлових будинків до:

- червоних ліній                                                       - 6,0 м

- між будівлями на ділянці                                      - не нормується

- між будівлями на суміжних ділянках

(для будівель III ступені вогнестійкості)               - 8,0 м

- відстань між ділянками пождепо і

житлових будинків                                                - 15 м

- Планувальні обмеження:

-  охорона зона ТП 10/0,4 кВ

(згідно ДСН 239-96)                                                       - 10,0 м

-  охорона зона від електричної мережі 10 кВ                 - 10,0 м

-  охорона зона електричної мережі до 1кВ

(згідно «Правил охорони електричних

мереж – 97 р. пункт 5)                                                                              - 2,0 м

-  відстань від будівлі до очисних споруд

біологічної очистки  продуктивністю 1 куб.м/добу

(згідно ДБН Б.2.2-12:2018, табл. 6, 7)                                  - 5,0 м

-  відстань між очисними спорудами і трубчастим

водозабірним колодязем                                                        - 20,0 м

-  охоронна зона від колодязя                                                   - 15,0 м

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018 додаток Н.1 відстань до фундаментів будинків становить:

-  від водопроводу                                                                - 5,0 м

-  від каналізації                                                                    - 3,0 м

- газопроводу низького тиску                                              - 2,0 м

Відстань між будівлями залежить від ступеню вогнестійкості.

3.10.1 Заходи щодо поліпшення повітряного середовища.

Джерела  забруднення повітря на території, що аналізується є:

-   автомобільний транспорт;

-   теплогенераторні на твердому та газовому паливі (топочні).

Для зниження забруднення повітряного середовища від всілякого транспорту передбачено озеленення території та вулиць з використанням дерев та чагарників, стійких до забруднення атмосфери і ґрунту.

Для розсіювання викидів від котлів на  твердому паливі передбачені  димові труби  розрахункової висоти. Висоти труб залежать від спроможності котлів і розраховуються індивідуально на максимальну  приземну концентрацію пилу 0,4 мГ на 1 куб.м повітря.

3.10.2 Заходи по захисту водного басейну від забруднення.

За данними генерального плану с.м.т. Пересічне, джерелом водопостачання на території, що проектується, є Коневсько-бучакський горизонт (глибина залягання 80-100 м, дебіт 4-5 м3/год.) і водоносний горизонт в сумської світі (глибина залягання 55-65 м, дебіт 17 м3/год.)

Заходи по охороні поверхневих та підземних вод складаються:

- з охоронних заходів джерел водопостачання;

- з захисту території від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів;

- з забезпечення відводу та очистки поверхневих вод;

- з забезпечення відводу та очистки господарсько-побутових стоків.

Згідно інженерно-будівельної оцінки території, ділянка, що розглядається, відноситься до І категорії і не потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві.

3.10.3 Містобудівні заходи по захисту ґрунтів.

На забруднення ґрунтів мають вплив майже всі вищеперераховані джерела (автотранспорт, теплогенераторні, поверхневі води з виробничої території та інші).

До заходів по охороні ґрунтів належить очистка території населеного пункту від твердих побутових  відходів, що планово вивозиться на полігон  твердих побутових  відходів Дергачівського району.

Родючий ґрунт, порушений при будівництві, пропонується  використовувати на благоустрій та рекультивацію малоцінних земель.

3.10.4 Заходи по захисту від шуму.

Основні джерела шуму на проектуємій території автомобільний транспорт.

Для боротьби з шумом в проекті передбачений ряд заходів:

-  розвиток рекреаційної зеленої зони з розміщенням шумозахисних дерев з густою кроною;

-  розміщення житлових будинків на відстані 6 метрів від червоної лінії.

Вимір рівня звуку від житлової вулиці до житлового будинку:

-  Шумова характеристика транспортних потоків

на житловій вулиці                                                              - 73 ДБА

Нормативний рівень звуку в спальні 25 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок віконних блоків

з прокладками (металопластикові)                                      - 42 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок озеленення                    -  7 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок відстані (середня)          - 8 ДБА

-  Розрахунковий рівень звуку в спальні житлового

будинку                                                                                 - 18 ДБА

що менше нормативного рівня звуку на                             - 7 ДБА

Як захід до подальшого зниження рівня шуму передбачено використання сучасних шумозахисних матеріалів, озеленення деревами та кущами з густою кроною та ін.

3.10.5 Захист від  електромагнітних випромінювань.

На території ДПТ джерела випромінювання електромагнітних хвиль, такі як радіопередавальні, радіотелевізійні, радіолокальні станції відсутні.

Вздовж північної межі ДПТ пролягає високовольтна лінія електромереж ЛЕМ - 10 кВ з охоронною зоною 10 м.

4. Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи.

Згідно вимог діючого ДБН Б. 1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації» та інших нормативно-правових актів з цього питання, розроблення проектних рішень інженерно-технічних заходів цивільної оборони на стадії ДПТ не передбачене. Даний розділ виконується в складі генерального плану населеного пункту або окремим проектом по завданню на проектування.

Планувальні заходи спрямовані на попередження пожежі

В проекті відпрацьований один із видів надзвичайної ситуації техногенного характеру, що спричиняється пожежею.

Пожежна безпека об’єкту проектування забезпечується комплексом проектних рішень спрямованих насамперед на попередження пожежі, а також заходів до її ліквідації.

Планувальні заходи, що до попередження пожежі, згідно нормативним вимогам містять:

-   дотримання нормативної відстані від існуючої забудови до об’єкту проектування;

-   забезпечення нормативних протипожежних розривів між будівлями та спорудами в межах ДПТ;

-   забезпечення об’єкту проектування безпечними шляхами евакуації людей та матеріальних цінностей;

-   виготовлення внутрішньо-квартальних проїздів та майданчиків з твердим покриттям з можливістю проїзду пожежних машин;

-   забезпечення нормативних відстаней від існуючих інженерних мереж та споруд до проїздів;

-   забезпечення зовнішнього гасіння пожеж від пожгідрантів, розрахунковою ємкості з дотриманням радіусів обслуговування (200 метрів).

Розрахунок витрат води на зовнішнє і внутрішнє пожежогасіння виконано в розділі 3.9.1 «Водопостачання та каналізація» пояснювальної записки.

Розрахунок потужності пожежного депо і його оснащення

Необхідність розміщення пожежного депо визначена згідно з ДБН 2.5-74:2013 п. 6.2.12; СНиП -89-80* п. 3.37 і ДБН Б.2.2-12:2018.

За даними ГУ ДСУНС у Харківській області селище Пересічне знаходиться  в  районі  виїзду  діючої  пожежної частини ПМПО-33 (с. Березівське вул. Лісна, 1). Відстань від пожежної частини до об’єкту проектування становить 4,5 км, час прибуття 10-15 хвилин.

Згідно нормативним даним та розрахункам радіуси обслуговування пожежних депо становлять:

-  для садибної і громадської забудови                        - 3 км

-  для виробничих об’єктів  категорії «В»

з щільністю забудови менше ніж 50 %                      - 4 км

-  для виробничих об’єктів з щільністю

забудови більше ніж 50 %                                          - 2 км

Розрахунок радіусів обслуговування визначається по шляхам з твердим покриттям до найбільш віддаленої будівлі.

На розрахунок кількості пождепо і його оснащення впливають такі дані:

-  населення селища                                                      - 4 186 особи

-  висота будівель   	  - 1-3 поверхи

-  площа більшої виробничої зони                               - 11 га

Отже нормативна кількість пождепо і його оснащення для с.м.т. Пересічне становить – одне пождепо і два спецавтомобіля.

Існуюче пождепо II типу (на 2 спецавтомобіля) не задовольняє потреби пожежогасіння території в межах ДПТ щодо радіусів обслуговування.

В проекті передбачено розміщення пождепо III типу (на 1 спецавтомобіль) в межах ДПТ. Відстань від пождепо до найбільш віддаленої будівлі по шляхам з твердим покриттям 1,6 км.

5. Перелік вихідних даних.

1. Рішення Пересічанської селищної ради XLIII сесії VII скликання від 27.07.2018 року.

2. Лист Департаменту містобудування та архітектури Харківської ОДА

3. Завдання на розробку детального плану території кварталів присадибної житлової забудови.

4. Лист відділу держгеокадастру у Дергачівському районі Харківської області від 28.09.2018 р. № 28-20-0.23.18-1214/109-18.

5. Інженерно-геодезична зйомка ділянки проектування масштабу 1:500, виконана ПП «Перспектива-Земля» у 2018 р.

6. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 24.12.2015р. за №05.03.02-04/77721 по експлуатації малих очисних споруд «Джерело»

7. інформаційна довідка селищної ради від 29.10.2018р за №02-21/1257.

8. Інформаційний лист Державного підприємства «Харківська лісова науково-дослідна станція» від 27.09.2018р за №235/02

9. Лист Пересічанської селищної ради від 07.11.2017р. за №1106-01 з інформацією про демографічний склад і соціальне забезпечення населеного пункту.

10. Лист Пересічанської селищної ради від 07.11.2017р. за №1106-02 з інформацією про функціональне використання земель і економічний стан населеного пункту.

5. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

| Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан | Проектний Етап |
| --- | --- | --- | --- |
| Територія ДПТ |  |  | 21,431 |
| Площа ділянки кварталів присадибної забудови в межах ДПТ | га | 15,61 | 15,61 |
| Ділянки присадибної забудови в тому числі: | га |  | 10,49 |
| - існуючі | га |  | 2,45 |
| - проектуємі зі зміною цільового призначення | га | - | 8,04 |
| Площа однієї ділянки під присадибну забудову | га | - | 0,10-0,15 |
| Кількість ділянок під присадибну забудову, в тому числі: | шт | - | 70 |
| - існуючих | шт | - | 16 |
| Ділянки громадської забудови | га | - | 0,21 |
| Територія загального користування в тому числі: | га | - | 4,91 |
| - вулично-дорожня мережа | га | - | 1,71 |
| - зелені насадження | га | - | 0,35 |
| - інші території | га |  | 2,85 |
| Територія комунальних об’єктів в тому числі | га |  | 0,80 |
| - що проектуються | га |  | 0,37 |
| Інші території в межах ДПТ | га | - | 5,02 |
| Населення в межах ДПТ | осіб |  | 200 |
| Щільність населення в межах житлової забудови на 1 га | осіб/га |  | 13 |
| Житловий фонд в межах ДПТ |  |  | 7,0 |
| Додаткові установи та підприємства обслуговування селища на 200 осіб |  |  |  |
| Дошкільні навчальні заклади | місць |  | 10,6 |
| Загальноосвітні навчальні заклади | учнів |  | 21,6 |
| Стаціонари (лікарні) усіх типів | ліжок | - |  |
| Амбулаторія сімейної медицини | відв. за зміну |  | 3 |
| Спортивні зали загального користування | кв.м. площі підлоги |  | 6 |
| Відкриті площинні споруди | га |  |  |
| Магазини змішаної торгівлі | кв.м. торг. площі | 24 | 24 |
| Підприємства харчування | місць | 4 | 4 |
| Майстерні побутового обслуговування | роб. місць | 0,6 | 0,6 |
| Оздоровчі установи(бані, сауни) | місць | 1,4 |  |
| Вулична мережа та міський пасажирський транспорт в межах ДПТ |  | - |  |
| Протяжність вуличної мережі, всього, у тому числі: | м | 856,12 | 2917910,8 |
| житлові вулиці | м | 856,12 | 2917910,8 |
| Кількість надземних переходів | одиниць |  |  |
| Протяжність ліній надземного громадського транспорту (по осях вулиць в межах тер. проектування) - автобус | м | - | 793033,1 |
| Гаражі для постійного зберігання легкових автомобілів | Маш.- місць | - | - |
| Гаражі для тимчасового зберігання легкових автомобілів | Маш.- місць | - | - |
| Відкриті автостоянки для тимчасового Зберігання легкових автомобілів | Маш.- місць | - | 4 |
| Інженерне обладнання в межах ДПТ |  |  |  |
| Водопостачання | м3/добу |  | 52,5 |
| Каналізація | м3/добу |  | 52,5 |
| Сумарний об’єм стічних вод |  |  |  |
| Електропостачання | кВт |  | 70 |
| Газопостачання | тис.м3/рік |  | 192,5 |
| Протяжність газових мереж (будівництво) в межах тер. проектування | м |  |  |
| Теплопостачання | кВт | - | 140 |
| Інженерна підготовка та благоустрій в межах ДПТ |  |  |  |
| Територія забудови, що потребує заходів з інженерної підготовки з різних причин | га % до тер. | - |  |

Наведені техніко-економічні та технологічні показники щодо щільності забудови, загальної площі будівель та споруд, можуть дещо коригуватись. Остаточна щільність забудови та загальна площа будівель та споруд буде уточнена на наступних, більш детальних стадіях проектування.

ДОДАТКИ

Б. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА