УКРАЇНА

Харківська область

Дергачівський район

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРСПЕКТИВА – ДІ»

Кваліфікаційний сертифікат серії АА №001676 від 18.06.2013 р.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

для визначення можливості будівництва та обслуговування об’єктів

придорожнього сервісу за межами населених пунктів на території

Дергачівської міської ради Дергачівського району Харківської області

том і

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Замовник : Дергачівська районна                                  Шифр:  7/2020

## державна адміністрація

## Директор ПП “Перспектива ДІ”			                           /Ю.П. Бушева/

Головний архітектор проекту                                             /Д.С. Калита/

М. ДЕРГАЧІ

2020

СКЛАД ПРОЕКТУ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

|  | № тому | Позначення | Найменування | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Том 1 | 7/2020 | Детальний план території |  |
|  |  | 7/2020 - ПЗ | Пояснювальна записка |  |
|  |  |  | Перелік вихідних даних |  |
|  |  | 7/2020 - ГП | Графічні матеріали |  |
|  |  |  | Матеріали на електронних носіях |  |
|  |  | СD - диск | Графічні та текстові матеріали детального плану території |  |
|  | Том 2 | 7/2020 - ОП | Основні положення |  |
|  |  | 7/2020 – ОП.ПЗ | Текстові матеріали |  |
|  |  | 7/2020 – ОП.ГП | Графічні матеріали |  |
|  | ВІДОМОСТІ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТУ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ |
|  | Лист | Найменування | Примітка |
|  | 1. | Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі населеного пункту, М 1:50000. | ГП-1 |
|  | 2. | План існуючого стану території зі схемою існуючих планувальних обмежень, М 1:500. | ГП-2 |
|  | 3. | Проектний план з планом червоних ліній, М 1:500. | ГП-3 |
|  | 4. | Схема організації руху транспорту і пішоходів, М 1:500. | ГП-4 |
|  | 5. | Схема інженерних мереж і споруд і використання підземного простору, М 1:500. | ГП-5 |
|  | 6. | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування, М 1:500. | ГП-6 |

СКЛАД ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

|  | 1. | Вступ. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Загальні відомості. |
|  | 3. | Природні, соціально-економічні і містобудівні умови. |
|  | 4. | Стисла історична довідка. |
|  | 5. | Оцінка існуючої ситуації. |
|  | 6. | Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови, яка пропонується та характеристика видів використання території. |
|  | 7. | Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території. |
|  | 8. | Переважні, супутні і допустимі види використання території. Містобудівні умови і обмеження. |
|  | 9. | Основні принципи планувально-просторої організації території. |
|  | 10. | Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів. |
|  | 11. | Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж і споруд. |
|  | 12. | Інженерна підготовка та інженерний захист території. |
|  | 13. | Комплексний благоустрій та озеленення території. |
|  | 14. | Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища. |
|  | 15. | Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи. |
|  | 16 | Заходи щодо реалізації детального плану. |
|  | 17. | Перелік вихідних даних. |
|  | 18. | Основні техніко-економічні показники детального плану. |

1. ВСТУП

Детальний план території, розроблено ПП «Перспектива-ДІ» на замовлення Дергачівської районної державної адміністрації.

Рішення детального плану не суперечить функціональному призначенню,  що  визначені в Схемі планування території Харківської області, розробленої Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» та затвердженої рішенням Харківської обласної ради у 2010 році.

Детальний план території виконано з метою розміщення обʼєктів придорожнього сервісу за межами населених пунктів на території Дергачівської міської ради  Дергачівського району Харківської області, на  підставі:

1.  Розпорядження голови Дергачівської районної державної адміністрації  Харківської області від 27 січня 2020 року № 17.

2. Державних вимог наданих Департаментом містобудування та архітектури                     Харківської ОДА.

3. Договору на виготовлення проектно-містобудівної документації між замовником та  ПП «Перспектива-ДІ».

- Завдання на проектування.

При розробці детального плану території враховано:

-  генеральний  план м. Дергачі, розроблений у1982 році інститутом «Харківпроект», термін дії якого подовжено рішенням XLI сесії VI скликання від 26.04.2013 р. № 10 Дергачівської міської ради;

-  дані чергового кадастрового плану території Дергачівської міської ради, за межами населених пунктів;

-  існуюча містобудівна ситуація;

-  природно-ландшафтна характеристика району.

Топографічну основу проекту складає геодезична зйомка   М 1:500, виконана у 2020 року ПП «Перспектива-Земля».

Пропозиції детального плану мають бути реалізовані протягом нормативного розрахункового терміну до 2027 року (згідно п. 4.4 з врахуванням  можливих  інвестиційних намірів будівництва для відповідної території).

На основі затвердженого детального плану території з урахуванням його положень, розробляється проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб.

2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території уточнює положення містобудівного об’єкту в структурі району та визначає планувальну організацію і розвиток відповідної території.

Детальний план території розробляється для вирішення ряду питань:

- визначення функціонального призначення та параметрів забудови земельної ділянки за межами населених пунктів з метою розміщення об’єктів будівництва;

- визначення усіх планувальних обмежень існуючого використання території;

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території;

- обґрунтування потреб, доцільності і обсягів використання територій;

- забезпечення території інженерно-транспортними мережами;

- забезпечення екологічної безпеки.

Розроблення детального плану виконано на підставі наступних нормативних документів:

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Земельний Кодекс України;

- ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

- ДСП 173-96 «Державні санітарні правила  проектування та забудови населених пунктів».1996 р.;

- ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

- ДСТУ 8767:2018 «Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду. Комплектування пожежними автомобілями та проектування;

- ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомашин»;

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН В.2.3-4-2015 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні    положення проектування»;

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні  положення проектування»;

- ДБН В.2.5-20-2018 «Газоснабжение»;

- ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території»;

- ПУЕ-2009 Правила улаштування електроустановок;

- «Правила пожежної безпеки в Україні», затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 року №1417, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за № 252/26697.

3.  Природні, соціально-економічні та містобудівні умови.

Даним проектом розглядається територія, що розташована у центральній частині Дергачівського району Харківської області, на території Дергачівської міської ради, за межами населених пунктів.

На території Дергачівського району розташовано 63 населених пункти.

Населення району складає – 96,3 тис. осіб, у т. ч. міського населення – 68,2 тис. осіб, сільського населення – 28,1 тис. осіб.

Площа району містить 900 км2 (2,9 % території Харківської області).

Адміністративний центр Дергачівського району – місто Дергачі, що розташований на відстані 12 км від обласного центру (до окружної дороги  Харкова – 5 км).

Крізь місто пролягає територіальна дорога обласного значення Харків - Золочів та залізниця Харків - Бєлгород повздовж якої, в межах міста, розташовані одна залізнична станція і дві зупиночні платформи (Нові Дергачі, Моторна).

Більша частина населених пунктів Дергачівського району, в тому числі і м. Дергачі, знаходяться в зоні впливу м. Харкова.

Територія, що розглядається, відноситься до урбанізованого ядра Харківської агломерації. Особливістю Харківської агломерації, як багатоосевій, є розвиток радіальних коридорів урбанізації, які, як правило, формуються повздовж магістральних доріг та річок.

Один з таких коридорів урбанізації склався повздовж автомагістралі Харків – Золочів  і залізниці Харків – Бєлгород.

В цій зоні розташовані такі населені пункти Дергачівського району: смт Мала Данилівка, м. Дергачі, село Шовкопляси, село Болібоки, село Маслії.

Близькість обласного центру і наявність розвинутої транспортної інфраструктури в певний час сприяли розвитку населених пунктів.

Територія проектування розташована на узбіччі дороги Харків-Золочів, яка є складовою «коридорів» урбанізації міста Харкова.

Місцеположення та рельєф

В орфографічному відношенні територія, що розглядається, розташована на південних отрогах Середньоруської височини і розрізана яружно-балочними мережами.

В геоморфологічному відношенні територія, що розглядається, знаходиться в північно-східній частині Дніпровсько-Донецької впадини.

Клімат району є помірно-континентальний.

Згідно кліматичного зонування територія відноситься до IIВ фізико-географічного    району, де несприятлива орієнтація будівель знаходиться в межах 310º-50º.

•  Розрахункова температура зовнішнього повітря  – -23○С.

•  Середня температура опалювального періоду  – 21°С.

•  Термін опалювального періоду – 189 днів.

•  Середньорічна кількість опадів досягає – 522 мм.

•  Максимальна глибина промерзання ґрунтів – 1,1 м.

•  Потужність вітру – 450 Па.

•  Переважний напрямок вітру 	– південно-східний, північно-західний.

•  Вага снігового покриву – 1,6 кПа.

В геоструктурному відношенні район знаходиться на північно-східному крилі Дніпровсько-Донецької впадини, що складається з товщі осадових порід від девону до четвертинних відкладень включно.

В гідрогеологічному відношенні територія розташована в межах Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну.

Гідрогеологічні умови характеризуються водоносними горизонтами в мергельно-крейдових, харківських, бучакських та каневських відкладеннях.

Інженерно-будівельні умови залежать від геоморфологічних особливостей і геологічної будови території.

Рельєф ділянки має ухил у південно-східному напрямку. Абсолютні відмітки землі становлять 112,70-112,91 м.

Основою для фундаментів служать суглинки. Допустимі навантаження на ґрунти до 2,5 кг/см2 в залежності від просідання ґрунтів. Ґрунтові води в зоні будівництва залягають на глибині більше ніж 10 м від поверхні землі.

В цілому природні та інженерно-будівельні умови сприятливі для будівництва.

4. Стисла історична довідка.

Історично Харківська область, до складу якої входить територія Дергачівської міської ради, належить до регіону Слобожанщини. З кінця Х століття територія Слобожанщини входила до складу давньоруських держав. Слов'янські поселення існували тут до ХІІІ століття і були знищені навалами татар. Після навалу татар тривалий час ця територія була безлюдною і тому получила назву «Дикого поля». В ХVІ ст. для укріплення меж, Московська держава проводить політику заселення «Дикого поля».

Перші спогади про поселення Дергачі відбулися у 1689 році, «Дике поле» почало інтенсивно заселятись вихідцями з правобережної України, які рятувались від польсько-шляхетського гніту. Як правило, місця поселень були захищені лісами та іншими природними перешкодами.

Згодом виникла Дергачівська козацька слобода, що стала частиною захисної лінії міст-фортець (Бєлгородська лінія захисту меж Російської імперії). В 1680 році ця лінія була зруйнована навалом татар.

Активне заселення південних окраїн «Дикого поля» пов’язане з будівництвом з 1730 року Української оборонної лінії, що потребувало багато робочої сили. Поряд із захисними спорудами почали виникати поселення.

І вже у 1765 році за наказом Катерини II із слобідських полків була створена Слободсько-Українська губернія.

В кінці XVIII і на початку XIX століть почався розвиток промисловості, ремесел та дрібнотоварного підприємства.

Революційні події майже не торкнулись мешканців Дергачівського району. Після встановлення Радянської влади (1920 рік) в районі першочергову увагу приділено розвитку економіки.

Так в Дергачівському районі з'явились:

- в 1928 році – цегловий завод;

- в 1930 році – Дергачівський державний механічний турбокомпресорний завод;

- в 1922 році – Харківський зооінститут (на базі сільськогосподарського училища);

- в 1926 році – санаторій «Березовські мінеральні води»;

- в 1932 році – почалось формування Куряжського промвузла;

- в 1954 році – завод «Березовські мінеральні води»;

- в 1958 році – засноване Пересічанське відділення обласного обєднання «Сільгосптехніка».

Завдяки багатим природним ресурсам (родючі землі та ліси) на території Дергачівського району, а в тому числі і на території Дергачівської міської ради, відбувається розвиток сільського господарства – рослинництва, тваринництва та супутніх підприємств по їх переробці. Найбільш великі з них - Харківська, Токарівська, Пересічанська птахофабрики.

Після реорганізації Дергачівського району в 1920 році місто отримало статус адміністративного центру.

На території міста Дергачі площею 19,14 км 2  проживає 17896 мешканців (дані 2018 р.).

Архітектурно-планувальна структура поселення історично сформована повздовж, як природних планувальних осей (ріки Лопань), так і територіальної автодороги Харків-Золочів і залізниці Харків-Бєлгород.

Більша частина території населеного пункту зайнята присадибною жит-ловою забудовою,  є також малоповерхова  і багатоповерхова забудова.

Центр міста історично склався в центральній частині населеного пункту повздовж автодороги Харків-Золочів.

В центрі міста сконцентровані основні заклади та підприємства культур-но-побутового обслуговування. На території міста розташовані:

- 4 дитячі дошкільні заклади (2х100 місць);

- гімназія;

- 2 загальноосвітні школи і УВК;

- лікарня;

- будинок культури;

- районна бібліотека (1х13 тис. од.);

- храм Різдва пресвятої Богородиці;

- адміністративні будівлі (міського і районного значення);

- торгові підприємства;

- ринковий комплекс;

- підприємства побутового обслуговування;

- підприємства громадського харчування;

- пожежне депо (II типу);

- АЗС.

Більша частина виробничих підприємств розташована в сформованій промисловій зоні міста (в південній та східній частині населеного пункту).

Виробничі підприємства сільськогосподарського призначення знаходяться в північній частині міста.

Частина малих підприємств розташована роздрібнено по території міста.

Територія міста частково забезпечена необхідними інженерними мережами.

Історичні пам'ятки:

- на території міської ради присутні 3 кургани скіфських поселень;

- 7 Братських могил ВВВ;

- приватний краєзнавчий музей «Багричівська садиба» зареєстрований в 2013 р.;

- Пам’ятник молодому Т. Г. Шевченко;

- Пам'ятник вчителям;

- Пам’ятник Матюшенко О. М.;

- Пам’ятка архітектури храм Різдва пресвятої Богородиці.

- Оцінка існуючої ситуації.

Територія, що проектується, під розміщення об’єктів транспортної інфраструктури розташована на території Дергачівської міської ради за межами населених пунктів Дергачівського району Харківської області на узбіччі автодороги Харків-Золочів.

Розміщення об’єктів транспортної інфраструктури  планується на земельній ділянці  для  ведення  індивідуального садівництва, площею 0,05 га (землі сільськогосподарського призначення), які підлягають зміні цільового призначення на землі для розміщення об’єктів транспортної інфраструктури. Земельна ділянка на праві особистої власності належить гр. Гужві Євгену Юрійовичу, згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1996283763220, номер запису про право власності: 34818897  від 19.12.2019 р. (дивитись додатки).

За даними державного земельного кадастру територія детального плану та прилеглі землі знаходяться в приватній та державній власності.

На території проектування та в межах аналізу, знаходяться:

1. Землі житлової забудови.

Земельні  ділянки  садибної  житлової  забудови  розташовані в м. Дергачі по вул. Золочівський шлях належать громадянам на праві особистої власності.

2. Землі сільськогосподарського призначення.

Земельна  ділянка  для  ведення індивідуального садівництва, площею 0,05 га, що проектується, підлягає зміні цільового призначення, під розміщення станції технічного огляду та технічного ремонту легкових автомобілів, шиномонтажу та придорожнього пункту торгівлі (магазину автозапчастин). Землі запасу Державної власності.

3. Землі промисловості.

Земельна  ділянка підприємств іншої промисловості землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого, державної власності, розташована по вул. Золочівський шлях, державної власності.

4. Землі транспорту представлені існуючою мережею вулиць і доріг.

Автодорога IV категорії Харків - Золочів пролягає на відстані 9,7 метрів від об’єкту проектування має санітарно-захисну зону 50 метрів.

Територія детального плану, площею 0,05 га, з усіх сторін обмежена землями державного фонду сільськогосподарського призначення.

Земельна  ділянка, вільна  від  будівель  та  споруд,  зелених  насаджень  та  інженерних мереж.

Підʼїзд до ділянки, існуючий, з автодороги Харків - Золочів.

6.  Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови, структура забудови, яка пропонується та характеристика

видів використання території.

В цілому територія, що розглядається, має конкурентні переважні територіальні ресурси. Зона впливу обласного центру, наявність транспортних та інженерних мереж та підвищення рівня автомобілізації в країні створюють всі умови для розвитку дорожньо-транспортного сервісу, що насамперед, забезпечить безпечність та комфорт водіїв та пасажирів.

Для забезпечення автомобільних переміщень при постійно зростаючому

рівні  автомобілізації, необхідно нарощувати кількість об’єктів автосервісного

обслуговування.

Згідно завдання на проектування, в проекті відпрацьовано намір розміщення станції технічного обслуговування, шиномонтажу, придорожнього пункту торгівлі (магазину автозапчастин) та придорожнього пункту харчування для обслуговування автомобілів на земельній ділянці для ведення індивідуального садівництва, площею 0,05 га за умови зміни цільового призначення земельної ділянки на території Дергачівської міської ради Дергачівського району Харківської області.

На земельній ділянці, площею  0,05 га, проектом передбачено розміщення станції технічного обслуговування, шиномонтажу, придорожнього пункту торгівлі (магазину автозапчастин) та придорожнього пункту харчування.

На території проектування передбачене розміщення:

- поста технічного огляду та технічного ремонту легкових автомобілів, розміром 6,0 х 6,9 м, ІІ ступінь вогнестійкості з категорією виробничого процесу «В». СТО включає такі види робіт: заміна мастила, фільтрів, ремонтні роботи ходової, трансмісії, тормозної системи, рульового управління, електродвигуна, розвал-сходження, електрообладнання тощо;

- пост технічного ремонту  для   виконання робіт розміром 4,1 х 7,0 м, з навісом розміром 6,9 х 7,0 м,  ІІ ступені вогнестійкості з категорією виробничого процесу «В». Включає такі види робіт: балансування колес, зміна колес тощо;

- побутових приміщень (кімната прийому їжі, душева, роздягальня, санітарна кімната), розміром 4,1 х 6,0 м,  ІІ ступінь вогнестійкості;

- придорожнього пункту торгівлі (магазин автозапчастин) розміром 11,0 х 11,47 м, ІІ ступінь вогнестійкості;

- придорожнього пункту харчування розміром 3,0 х 5,0 м, ІІ ступінь вогнестійкості;

- побутових очисних споруд біологічної очистки;

- нафтомаслоуловлювача;

- сміттєзбірників.

Техніко-економічні показники СТО та шиномонтажу:

1. Основний вид діяльності                            – ремонт легкових автомобілів

2. Потужність                                                   – 30 одиниць/добу

3. Загальна чисельність працюючих              – 2 особи/зміну

4. Кількість змін                                               – 1

5. Площа забудови                                           – 118,4 м2

6. Будівельний об’єм                                       – 473,6 м3

7. Ступінь вогнестійкості                                – II

8. Категорія виробничого процесу 	 – В

9. Клас відповідальності                                 – СС2

Техніко-економічні показники пункту торгівлі:

1. Основний вид діяльності                            – продаж автозапчаснин

2. Торгівельна площа                                      – 110,0 м2

3. Загальна чисельність працюючих              – 1 особа/зміну

4. Кількість змін                                               – 1

5. Площа забудови                                           – 126,17 м2

6. Будівельний об’єм                                       – 492,0 м3

7. Ступінь вогнестійкості                                – II

Техніко-економічні показники пункту харчування:

1. Основний вид діяльності                            – продаж їжі швидкого приготування або гарячих напоїв

2. Загальна чисельність працюючих              – 1 особа/зміну

3. Кількість змін                                               – 1

4. Площа забудови                                           – 15, 00 м2

5. Будівельний об’єм                                       – 45,00 м3

6. Ступінь вогнестійкості                                – II

До території СТО та шиномонтажу передбачено облаштування під’їзду з автомагістралі Харків-Золочів.

Територія, що аналізується, поділена на зони функціонального призначення (згідно ДСТУ-НББ.1.1-12:2011):

1. житлову;

2. сільськогосподарську;

3. промисловості;

4. транспортної інфраструктури;

5. інженерної інфраструктури.

1. Житлова зона представлена присадибною житловою забудовою, що розташована за межами м. Дергачі по вул. Золочівський шлях.

2. Сільськогосподарська зона представлена земельною ділянкою для ведення індивідуального садівництва, що проектується та землями запасу Держземфонду.

3. Зона промисловості представлена земельною ділянкою промисловості, землі запасу Держземфонду.

4. Зона транспортної інфраструктури являє собою сформовану мережу вулиць та проїздів вздовж автодороги Харків - Золочів, що забезпечують зовнішні та внутрішні зв’язки з населеними пунктами міської ради, району та області.

5. Зона інженерної інфраструктури представлена:

- головними та розподільчими об’єктами інженерних мереж;

- магістральними інженерними мережами.

В проекті частина інженерних мереж розглядається як супутні види до переважного користування.

Запропоновані графічною частиною ДПТ параметри об’єкту проектування, визначені на підставі попередніх проектних розробок. Відхилення від рішення ДПТ можуть корегуватись на наступних стадіях проектування. Конкретні параметри повинні бути обґрунтовані в частині робочого проекту. В разі необхідності, відповідно до вимог нормативної документації, у затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому законом порядку.

7. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території.

Режим забудови території спрямований на виявлення потреб перспективної містобудівельної діяльності (раціонального використання території населення для розміщення об’єктів соціальної та інженерної інфраструктури та подальшого формування диференційованої транспортної інфраструктури).

Аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження подальшого розвитку дорожнього сервісу, дав змогу зробити висновки, що послуги дорожньо-транспорного сервісу є перспективним в своєму розвитку, а саме:

1. Розміщення об’єкту СТО та шиномонтажу в зоні впливу обласного центру на базі якої отримує подальше формування Харківська приміська зона.

2. Підвищення рівня автомобілізації, об’ємів перевезень і рухомості населення країни.

3. Підвищення рівня зовнішньої і внутрішньої транспортної та інженерної інфраструктури.

4. Розміщення СТО та шиномонтажу в санітарно-захисній зоні від автодороги Харків-Золочів.

8.  Переважні, супутні і допустимі види використання території.

Містобудівні умови і обмеження.

Територія в межах детального плану є частиною житлової та громадської забудови, що сформувалася на землях Дергачівського району.

Згідно містобудівних регламентів проектом встановлені:

-   переважні види користування;

-    супутні види дозволеного використання;

-   граничні параметри дозволеного будівництва.

До переважних видів використання в межах ДПТ відносяться: земельна ділянка, площею 0,05 га, для ведення індивідуального садівництва для розміщення станції технічного обслуговування та шиномонтажу.

До супутніх видів переважного використання в межах ДПТ відносяться:

-  під’їзна дорога до об’єктів проектування;

- побутові очисні споруди біологічної очистки;

-  нафтомаслоуловлювач;

- сміттєзбірники.

Сумарна площа об’єктів супутнього використання не може перевищувати загальну площу переважних та допустимих видів користування.

Містобудівні умови та обмеження.

Містобудівні умови і обмеження, щодо розміщення об'єктів різних видів використання, згідно вимог діючих на території України нормативних документів, перелік яких наведений в розділі «Загальні відомості».

На територію детального плану розповсюджуються наступні містобудівні умови і обмеження:

- Висота будівель                                                                 − 4,0 м

- Щільність забудови земельної ділянки                            − 56,8 %

- Мінімально-допустимі відстані будівлі до:

-  червоної лінії                                                                  −  -

- Пам’ятки культурної спадщини, межі історичних

ареалів, зони охоронюваного ландшафту, зони

охорони археологічного культурного шару,  охоронні

зони об’єктів заповідного фонду, прибережні

захисні смуги – в межах території ДПТ                         −  відсутні

- Планувальні обмеження (до житлової і громадської забудови):

- СЗЗ від автодороги IV технічної категорії Харків-Золочів      – 50 м;

- відстань від будівлі до локальних

очисних споруд продуктивністю до 1 м3/добу                         – 5 м;

- охоронна зона електричної мережі до 1 кВт                            – 2,0 м;

- Нормативні відстані від будівель та споруд встановлені

згідно ДБН Б.2.2-12:2019:

- від СТО до житлового будинку (табл. 10.1)                    – 15,0 м;

- від септика продуктивністю 1м3/добу (табл. 6.7)            – 5,0 м;

- від газопроводу низького тиску                                        – 2,0 м;

- між будівлями залежить від ступеню

вогнестійкості будівель (табл. 15.2).

9. Основні принципи планувально-просторової організації території.

Центральна частина Дергачівського району до складу якого відноситься територія проектування, має сформовану лінійну планувальну структуру, яка утворилася вздовж дороги Харків - Золочів, південної залізниці та ріки Лопань.

Автодорога Харків - Золочів взяла на себе роль основної планувальної вісі. Вона об'єднує найбільш значні структурні утворення поселень, розташованих вздовж.

Станція технічного обслуговування та шиномонтаж, що проектуються, знаходяться в зоні впливу автодороги Харків-Золочів і передбачає обслуговування транзитного транспорту дрібним ремонтом, регулювання систем та експрес діагностикою.

При розробці ДПТ враховані:

-   функціональне зонування території;

-   техніко-економічна ефективність планувальних рішень;

-   рельєф, природо-кліматичні і геологічні умови місцевості;

-   санітарні та пожежні розриви між будівлями;

-   технологічні і інженерно-технологічні вимоги;

-   розташування існуючих мереж.

За результатами інженерно-будівельної оцінки, територія сприятлива для забудови.

10. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів.

Дорожня мережа території, що підлягає аналізу, існуюча і є складовою дорожньо-транспортної мережі  Дергачівської міської ради.

Крізь населені пункти  пролягає дорога  IV  категорії Харків - Золочів, яка передбачена для обслуговування пасажирських і вантажних перевезень міжрайонного значення, а також як дорога внутрішнього значення для населених пунктів повздовж неї.

Усі транспорті мережі на території, що аналізується, поділені на категорії:

-  територіальна дорога районного значення Т-2103 (ІV технічної категорії, СЗЗ-50 м);

-  житлові вулиці в районі житлової забудови (не категоровані).

Вантажні та пасажирські перевезення на громадському транспорті передбачені по автодорозі Харків – Золочів.

До території СТО та шиномонтажу, передбачено облаштування під’їзду загального користування з автомагістралі Харків-Золочів.

В проекті передбачені заходи щодо забезпечення безпечності руху транспорту і пішоходів, врахована необхідність забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єкту проектування згідно ДБН В.2.2-17:2006.

А саме передбачено:

- ширина шляхів руху 1,8 м;

- повздовжній ухил шляху – до 5 %;

- поперечний ухил – в межах 1-2 %;

- висота бордюрів пішохідних шляхів – 0,05 м;

- висота бортового каменю на перетині з проїзною частиною – 0,04 м;

- покриття пішохідних шляхів руху неслизькими матеріалами.

До території СТО та шиномонтажу передбачено:

- вільний під’їзд до усіх будівель і споруд;

- ширину під’їзду передбачено з урахуванням проїзду пожежної машини;

- під’їзд до ділянки передбачений з твердим покриттям з урахуванням проїзду пожежних машин.

Для підвищення безпеки руху в нічні години при в’їзді на території  передбачається освітлення ліхтарями, згідно з вимогами ДСТУ 3787-97.

11. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж і споруд.

Водопостачання та каналізація.

Водопостачання

Водопостачання на виробничі, господарсько-побутові потреби – вода привозна.

Вода доставляється з пунктів розливу спеціалізованими організаціями за договором.

Збереження води передбачено в місцях і ємностях, що відповідають державним санітарним вимогам.

Для зберігання питної води передбачена чиста закрита тара, захищена від потрапляння прямих сонячних промінів. Температура зберігання від 5°С до 20°С. Як варіант бутильована вода.

Вода на виробничі та господарсько-побутові потреби зберігається в ємностях, розміщених під стелею будівель.

- Розрахункові витрати водоспоживання

на господарсько-побутові потреби                             –  0,5 м3/доб.

Пожежогасіння

Оскільки об’єкт проектування розташований за межами населених пунктів, кількість пожеж на його території розраховується окремо (ДБН В.2.5-74:2013 п. 6.2.11).

Згідно  з  ДБН В.25-74:2013 табл. 3; ДБН В.2.5-6.4:2012 табл. 3; 4, п.8.4 кількість одночасних пожеж, витрати води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння в населеному пункті залежить від:

- площі об’єкту проектування                                    – 0,05 га

- висоти будівель                                                         – 1поверх

- об’єму будівлі, що потребує

найбільшої кількості води для пожежогасіння       – 492,0 м3

Будівлі СТО, шиномонтажу, що проектуються,  прийняті IІ  ступеню  вогнестійкості  з  категорією  виробничого  процесу В.

В відповідності до нормативних вимог, в межах ДПТ прийняті такі розрахункові дані:

- кількість одночасних пожеж                                    – 1

- витрати води на зовнішнє пожежогасіння               – 10 л/сек

- тривалість пожежі (ІІ ст. вогнест.)                             – 3 години

-  витрати води на 1 пожежу                                       – 108 л/сек

Зовнішнє гасіння пожежі території, що проектується, заплановано від існуючих пожежних резервуарів 2х60 м3, що розташовані на території існуючого СТО та автомийки, на відстані  185 м до найдальнішої будівлі на території, що розглядається.

Розміщення будівель на об’єкті проектування забудови та відстань між ними; трасування доріг, під'їздів та інженерних мереж прийняті відповідно до вимог 	ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Каналізація

Каналізування  побутових приміщень передбачено на локальні каналізаційні очисні споруди біологічної очистки стічних вод типу «Джерело» продуктивністю до 3 м3/доб. (або двохкамерний септик).

Доочищення стічних вод передбачене в фільтраційно-збагачувальній споруді (колодязі). Очищені стоки акумулюються в накопичувальну ємкість з послідуючим вивозом на зливні споруди  спеціалізованим транспортом відповідно договору з спеціалізованими підприємствами (за домовленістю).

Осад, підлягає висушуванню і вивозу на сміттєзвалища разом з побуто-вими відходами.

«Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/77721 від 24.12.2014 р.» додається.

Відстань від очисних споруд продуктивністю до 1 м3/доб. до будівель становить 5 метрів (ДБН Б.2.2-12:2019).

Енергопостачання.

Електропостачання

Електропостачання об’єкту будівництва заплановано від джерел об’єднаної енергосистеми Дергачівського району.

Витрати електроенергії будуть визначатися  на наступних стадіях проектування, згідно технологічних розрахунків.

Опалення

Опалення об'єктів проектування передбачено електричне.

Гаряча вода передбачена від електричного водонагрівача.

Газопостачання.

Газопостачання об'єкту проектування не передбачено.

Санітарне очищення.

Для підтримки задовільного санітарного стану проектної території утворюється система очистки від твердих побутових відходів шляхом їх вивозу відповідно договорів з комунальними службами району або міста. Збір твердих побутових відходів передбачений роздільний з облаштуванням майданчика обладнаного для розміщення контейнерів для тимчасового зберігання ТПВ. Організація збору і вивезення ТПВ здійснити в відповідності до вимог закону України «Про відходи».

12. Інженерна підготовка та інженерний захист території.

Об’єкт проектування, розташований на лівому схилі річки Лопань. Абсолютні відмітки території що проектується – 112,70 - 112,91 м. Перепад землі становить 0,21 м.

За результатами інженерно-будівельної оцінки території відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 табл. 12.1 «Планування та забудова територій», територія, що проектується, потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві, інженерного захисту від затоплення паводковими водами  (IІІ категорія земель за ступеню придатності під забудову).

Територія проектування потрапляє в зону підтоплення, тому потребує проведення заходів щодо пониження рівня підземних вод:

- підсипку території проектування;

- пониження граничного рівня підземних вод шляхом улаштування вертикальних, променевих або горизонтальних закритих трубчастих дренажів різної конструкції.

Організація рельєфу ділянки, що проектується, вирішена сумісно з прилеглою територією.

Збирання та відведення поверхневих вод з території, що проектується, передбачено влаштуванням проїзних частин доріг з нормативними ухилами в плані і профілі.

Дощові стоки забруднені автотранспортом проходять попередню очистку в брудовідстійниках та нафто- масло- уловлювачах з послідуючим відведенням за межі об’єкту проектування.

13. Комплексний благоустрій та озеленення території.

Озеленення на території, що підлягає аналізу, існуюче, розташоване уздовж головної автодороги Харків-Золочів. Воно грає роль санітарно-захисної зони від дороги.

На ділянці об’єктів проектування, передбачене озеленення по всій вільній від забудови та мощення території.

До комплексного благоустрою території відносяться:

-   організація рельєфу;

-   будівництво проїжджої частини під’їзду до території проектування;

-   встановлення урн, сміттєзбірників;

-   встановлення реклами;

-   огорожа території.

14. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього                  середовища.

Існуючий природний та екологічний стан території, що розглядається, та аналіз проблем, що склалися, відпрацьований  у розділі  «Аналіз існуючої містобудівної ситуації» пояснювальної записки.

В проекті ДПТ розглянуті запропоновані заходи планувального характеру, що сприяють поліпшенню стану навколишнього середовища та організації санітарно-захисної зони згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

Заходи щодо поліпшення повітряного середовища.

Джерелом забруднення повітря на території, що аналізується, є автомобільний транспорт.

Для зниження забруднення повітряного середовища від всілякого транспорту намічається озеленення території проектування та вулиць з використанням дерев, стійких до забруднення атмосфери і ґрунту.

Заходи по захисту водного басейну від забруднення.

Заходи по охороні поверхневих та підземних вод складаються:

- з забезпечення відводу та очистки поверхневих вод;

- з забезпечення відводу та очистки виробничих та господарсько-побутових стоків.

Згідно інженерно-будівельної оцінки території, ділянка, що розглядається, відноситься до ІІІ категорії, що потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві.

Містобудівні заходи по захисту ґрунтів.

На забруднення ґрунтів мають вплив майже всі вищеперераховані джерела (автотранспорт, теплогенераторні та інші).

До заходів по охороні ґрунтів належить очистка території міста від твердих побутових  відходів, що планово вивозиться на полігон  твердих побутових  відходів Дергачівського району.

Родючий ґрунт, порушений при будівництві, пропонується  використовувати на благоустрій та рекультивацію малоцінних земель.

Заходи по захисту від шуму.

Основні джерела шуму на проектуємій території автомобільний транспорт.

Вимір рівня звуку від обʼєкту проектування до житлового будинку:

-  Шумова характеристика житлової вулиці                         - 73 ДБА

-  Нормативний рівень звуку в спальні                                 - 30 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок віконних блоків

з прокладками (металопластикові)                                    - 42 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок озеленення                    - 5 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок відстані (середня)         - 8 ДБА

-  Розрахунковий рівень звуку в спальні житлового

будинку                                                                                - 18 ДБА

що менше нормативного рівня звуку на                             - 12 ДБА

Як захід до подальшого зниження рівня шуму передбачено використання сучасних шумозахисних матеріалів, озеленення деревами та кущами з густою кроною та ін.

Захист від  електромагнітних випромінювань.

Поблизу території проектування джерела випромінювання електромагнітних хвиль, такі як радіопередавальні, радіотелевізійні, радіолокальні станції відсутні.

15. Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи.

На поточний час у звʼязку з відсутністю розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі «Генерального плану міста Дергачі, розробленого у 1982 році інститутом «Харківпроект» схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі детального плану території не розробляється.

В подальшому у разі складання відповідного розділу у складі генерального плану м. Дергачі детальний план території за необхідності буде доповнено схемою інженерно-технічних заходів цивільного захисту.

Об’єкт проектування (СТО та шиномонтаж), згідно переліку ПКМУ від 09.01.2014 року № 6 не відноситься до об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і розробки відповідного розділу не потребує.

Планувальні заходи, спрямовані на попередження пожежі.

Пожежна безпека об’єкту проектування забезпечується комплексом проектних рішень спрямованих насамперед на попередження пожежі, а також заходів до її ліквідації.

Планувальні заходи, щодо попередження пожежі, згідно нормативним вимогам містять:

- дотримання нормативної відстані від існуючої забудови до об’єктів проектування;

- забезпечення нормативних протипожежних розривів між будівлями та спорудами в межах ДПТ;

- забезпечення об’єктів проектування безпечними шляхами евакуації людей та матеріальних цінностей;

- виготовлення проїздів та майданчиків з твердим покриттям з можливістю проїзду пожежних машин;

- забезпечення нормативних відстаней від існуючих інженерних мереж та споруд до проїздів;

- забезпечення нормативних відстаней від існуючих інженерних мереж та споруд до проїздів;

- забезпечення зовнішнього гасіння пожеж від існуючих пожежних резервуарів 2х60 м3, що розташовані на території існуючого СТО та автомийки, на відстані  185 м до найдальнішої будівлі на території, що розглядається.

Розрахунок витрат води на зовнішнє пожежогасіння виконано  в розділі 11  «Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж і споруд. Водопостачання та каналізація» пояснювальної записки.

Розрахунок потужності пожежного депо і його оснащення.

За даними ГУ ДСНС у Харківській області об’єкт проектування (за межами населених пунктів) знаходиться в районі виїзду діючої пожежної частини 53ДПРЧ м. Дергачі (вул. Панфілова, 8), що знаходиться на відстані 4,60 км від об’єкту проектування. Час прибуття – 5 хвилин.

Згідно нормативних даних та розрахункам радіуси обслуговування пожежних депо становить:

- для садибної і громадської забудови                                                – 3 км;

- для виробничих об'єктів категорії «В» з щільністю забудови менш ніж 50% і категорією «Д»                                                                         – 4 км;

- для виробничих об'єктів з щільністю забудови  більше ніж 50% – 2 км.

Підприємство, що проектується має  щільність забудови 56,8 % .

Розрахунок радіусів обслуговування визначається по шляхам з твердим покриттям до найбільш віддаленої будівлі.

Відстань від існуючої пожежної частини 53ДПРЧ до найбільш віддаленої будівлі об’єкту проектування становить 4,7 км, що не відповідає діючим нормам щодо радіусу обслуговування. Зовнішнє пожежогасіння передбачено від пожежного поста, що запроектований на території цеху пластмасових виробів, на відстані 2,5 км від об’єкту проектування за межами населених пунктів на території Дергачівської міської ради Дергачівського району Харківської області.

Отже для гасіння об'єкту проектування на одну пожежу необхідний один пожежно-рятувальний спеціалізований автомобіль.

Розміщення пожежного поста, що проектується відповідає нормативним вимогам щодо потужності і радіусу обслуговування.

16. Заходи щодо реалізації детального плану.

Виходячи з вимог Закону України «Про регулювання містобудівної документації» з метою організації комплексної забудови території, яка є засобом забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, детальним планом території для визначення можливості розміщення об’єктів придорожнього сервісу за межами населених пунктів на території Дергачівської міської ради Дергачівського району Харківської області, визначено та уточнено планувальну організацію, функціональне використання території.

Розроблення ДПТ підлягає громадським слуханням, щодо врахування громадських інтересів і режиму забудови території, визначеної для містобудівних потреб.

Погоджений та затверджений детальний план території, згідно чинного законодавства є підставою для розроблення землевпорядної документації, для містобудівних потреб та отримання містобудівних умов і обмежень для послідуючих стадій проектування.

Враховуючи основні рішення ДПТ, щодо освоєння території, в проекті передбачений один етап реалізації терміном 3-7 років.

17. Перелік вихідних даних.

1. Розпорядження Дергачівської РДА від 27 січня 2020 року № 17.

2. Завдання на розроблення детального плану території.

3.Державні вимоги видані Департаментом містобудування та архітектури Харківської ОДА.

4. Інженерно-геодезична зйомка ділянки, масштабу 1 : 500, виконана приватним підприємством «Перспектива-Земля» у 2020 році.

5. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1996283763220, номер запису про право власності: 34818897 від 19.12.2019 р.

6. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, номер витягу НВ-631166976762019 від 28.11.2019 року.

7. Довідка відділу у Дергачівському районі Головного управління Держгеокадастру у Харківській області від 15.04.2020 року № 28-20-0.23,18-356/109-02.

8. Інвестиційні наміри забудовника.

18. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

| Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |
| --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Етап від 3 років до 7 років | Етап від 7 років до 15 років |
| Територія ділянки в межах ДПТ в тому числі: | га | 0,05 |  | 0,05 |
| Територія об’єкту проектування (СТО та шиномонтажу) в тому числі: | га | 0,05 |  | 0,05 |
| - площа під будівлями та спорудами | га | - |  | 0,0284 |
| - площа під проїздами та ділянками з твердим покриттям | га | - |  | 0,0110 |
| - зелені насадження | га | - |  | 0,0106 |
| Інженерне обладнання |  |  |  |  |
| Водопостачання | м3/добу | - |  | 0,5 |
| Каналізація | м3/добу | - |  | 1 |
| Електропостачання | кВт | - | - |  |
| Інженерна підготовка та благоустрій | га | - | - |  |
| Теплопостачання | кВт | - |  |  |
| Охорона навколишнього середовища |  |  |  |  |
| Санітарно-захисна зона | га | - |  | - |

Наведені техніко-економічні та технологічні показники щодо щільності забудови, загальної площі будівель та споруд, можуть дещо коригуватись. Остаточна щільність забудови та загальна площа будівель та споруд буде уточнена на наступних, більш детальних стадіях проектування.

ДОДАТКИ

В. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА