УКРАЇНА

Харківська область

Дергачівський район

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРСПЕКТИВА – ДІ»

Кваліфікаційний сертифікат серії АА №001676 від 18.06.2013 р.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

для визначення можливості розміщення будівель та споруд виробничого та складського призначення за межами населених пунктів на території

Дергачівської міської ради Дергачівського району Харківської області

том і

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Замовник : Дергачівська районна                                  Шифр:  12/2020

## державна адміністрація

## Директор ПП “Перспектива ДІ”			                           /Ю.П. Бушева/

Головний архітектор проекту                                             /Д.С. Калита/

М. ДЕРГАЧІ

2020

СКЛАД ПРОЕКТУ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

|  | № тому | Позначення | Найменування | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Том 1 | 12/2020 | Детальний план території |  |
|  |  | 12/2020 - ПЗ | Пояснювальна записка |  |
|  |  |  | Перелік вихідних даних |  |
|  |  | 12/2020 - ГП | Графічні матеріали |  |
|  |  |  | Матеріали на електронних носіях |  |
|  |  | СD - диск | Графічні та текстові матеріали детального плану території |  |
|  | Том 2 | 12/2020 - ОП | Основні положення |  |
|  |  | 12/2020 – ОП.ПЗ | Текстові матеріали |  |
|  |  | 12/2020 – ОП.ГП | Графічні матеріали |  |
|  | ВІДОМОСТІ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТУ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ |
|  | Лист | Найменування | Примітка |
|  | 1. | Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі населеного пункту, М 1:50000. | ГП-1 |
|  | 2. | План існуючого стану території зі схемою існуючих планувальних обмежень, М 1:1000. | ГП-2 |
|  | 3. | Проектний план з планом червоних ліній поєднаний зі схемою організації руху транспорту і пішоходів, М 1:1000. | ГП-3 |
|  | 4. | Схема інженерних мереж і споруд і використання підземного простору, М 1:1000. | ГП-4 |
|  | 5. | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування, М 1:1000. | ГП-5 |

СКЛАД ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

|  | 1. | Вступ. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Загальні відомості. |
|  | 3. | Природні, соціально-економічні і містобудівні умови. |
|  | 4. | Стисла історична довідка. |
|  | 5. | Оцінка існуючої ситуації. |
|  | 6. | Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови, яка пропонується та характеристика видів використання території. |
|  | 7. | Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території. |
|  | 8. | Переважні, супутні і допустимі види використання території. Містобудівні умови і обмеження. |
|  | 9. | Основні принципи планувально-просторої організації території. |
|  | 10. | Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів. |
|  | 11. | Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж і споруд. |
|  | 12. | Інженерна підготовка та інженерний захист території. |
|  | 13. | Комплексний благоустрій та озеленення території. |
|  | 14. | Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища. |
|  | 15. | Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи. |
|  | 16. | Заходи щодо реалізації детального плану. |
|  | 17. | Перелік вихідних даних. |
|  | 18. | Основні техніко-економічні показники детального плану. |

1. ВСТУП

Детальний план території, розроблено ПП «Перспектива-ДІ» на замовлення Дергачівської районної державної адміністрації.

Рішення детального плану не суперечить функціональному призначенню,  що  визначені в Схемі планування території Харківської області, розробленої Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» та затвердженої рішенням Харківської обласної ради у 2010 році.

Детальний план території виконано з метою розміщення цехів для виробництва обладнання для бджільництва з адміністративно-побутовими та складськими приміщеннями за межами населених пунктів на території Дергачівської міської ради  Дергачівського району Харківської області, на  підставі:

1.  Розпорядження голови Дергачівської районної державної адміністрації  Харківської області від 15 липня 2020 року № 241.

2. Державних вимог наданих Департаментом містобудування та архітектури                     Харківської ОДА.

3. Договору на виготовлення проектно-містобудівної документації між замовником та  ПП «Перспектива-ДІ».

- Завдання на проектування.

При розробці детального плану території враховано:

-  генеральний  план м. Дергачі, розроблений у1982 році інститутом «Харківпроект», термін дії якого подовжено рішенням XLI сесії VI скликання від 26.04.2013 р. № 10 Дергачівської міської ради;

-  дані чергового кадастрового плану території Дергачівської міської ради, за межами населених пунктів;

-  існуюча містобудівна ситуація;

-  природно-ландшафтна характеристика району.

Топографічну основу проекту складає геодезична зйомка   М 1:500, виконана у 2020 року ПП «Перспектива-Земля».

Пропозиції детального плану мають бути реалізовані протягом нормативного розрахункового терміну до 2027 року (згідно п. 4.4 з врахуванням  можливих  інвестиційних намірів будівництва для відповідної території).

На основі затвердженого детального плану території з урахуванням його положень, розробляється проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб.

2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території уточнює положення містобудівного об’єкту в структурі району та визначає планувальну організацію і розвиток відповідної території.

Детальний план території розробляється для вирішення ряду питань:

- визначення функціонального призначення та параметрів забудови земельної ділянки за межами населених пунктів з метою розміщення об’єктів будівництва;

- визначення усіх планувальних обмежень існуючого використання території;

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території;

- обґрунтування потреб, доцільності і обсягів використання територій;

- забезпечення території інженерно-транспортними мережами;

- забезпечення екологічної безпеки.

Розроблення детального плану виконано на підставі наступних нормативних документів:

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Земельний Кодекс України;

- ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

- ДСП 173-96 «Державні санітарні правила  проектування та забудови населених пунктів».1996 р.;

- ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

- ДСТУ 8767:2018 «Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду. Комплектування пожежними автомобілями та проектування;

- ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомашин»;

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН В.2.3-4-2015 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні    положення проектування»;

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні  положення проектування»;

- ДБН В.2.5-20-2018 «Газоснабжение»;

- ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території»;

- ПУЕ-2009 Правила улаштування електроустановок;

- «Правила пожежної безпеки в Україні», затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 року №1417, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за № 252/26697.

3.  Природні, соціально-економічні та містобудівні умови.

Даним проектом розглядається територія, що розташована у центральній частині Дергачівського району Харківської області, на території Дергачівської міської ради, за межами населених пунктів.

На території Дергачівського району розташовано 63 населених пункти.

Населення району складає – 96,3 тис. осіб, у т. ч. міського населення – 68,2 тис. осіб, сільського населення – 28,1 тис. осіб.

Площа району містить 900 км2 (2,9 % території Харківської області).

Адміністративний центр Дергачівського району – місто Дергачі, що розташований на відстані 12 км від обласного центру (до окружної дороги  Харкова – 5 км).

Крізь місто пролягає територіальна дорога обласного значення Харків - Золочів та залізниця Харків - Бєлгород повздовж якої, в межах міста, розташовані одна залізнична станція і дві зупиночні платформи (Нові Дергачі, Моторна).

Більша частина населених пунктів Дергачівського району, в тому числі і м. Дергачі, знаходяться в зоні впливу м. Харкова.

Територія, що розглядається, відноситься до урбанізованого ядра Харківської агломерації. Особливістю Харківської агломерації, як багатоосевій, є розвиток радіальних коридорів урбанізації, які, як правило, формуються повздовж магістральних доріг та річок.

Один з таких коридорів урбанізації склався повздовж автомагістралі Харків – Золочів  і залізниці Харків – Бєлгород.

В цій зоні розташовані такі населені пункти Дергачівського району: смт Мала Данилівка, м. Дергачі, село Шовкопляси, село Болібоки, село Маслії.

Близькість обласного центру і наявність розвинутої транспортної інфраструктури в певний час сприяли розвитку населених пунктів.

Територія, що розглядається, розташована на землях господарчого двору центральної садиби овочево-молочного радгоспу «Дергачівський», де почала формуватися виробнича зона району.

Місцеположення та рельєф

В орфографічному відношенні територія, що розглядається, розташована на південних отрогах Середньоруської височини і розрізана яружно-балочними мережами.

В геоморфологічному відношенні територія, що розглядається, знаходиться в північно-східній частині Дніпровсько-Донецької впадини.

Клімат району є помірно-континентальний.

Згідно кліматичного зонування територія відноситься до IIВ фізико-географічного    району, де несприятлива орієнтація будівель знаходиться в межах 310º-50º.

•  Розрахункова температура зовнішнього повітря  – -23○С.

•  Середня температура опалювального періоду  – 21°С.

•  Термін опалювального періоду – 189 днів.

•  Середньорічна кількість опадів досягає – 522 мм.

•  Максимальна глибина промерзання ґрунтів – 1,1 м.

•  Потужність вітру – 450 Па.

•  Переважний напрямок вітру 	– південно-східний, північно-західний.

•  Вага снігового покриву – 1,6 кПа.

В геоструктурному відношенні район знаходиться на північно-східному крилі Дніпровсько-Донецької впадини, що складається з товщі осадових порід від девону до четвертинних відкладень включно.

В гідрогеологічному відношенні територія розташована в межах Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну.

Гідрогеологічні умови характеризуються водоносними горизонтами в мергельно-крейдових, харківських, бучакських та каневських відкладеннях.

Інженерно-будівельні умови залежать від геоморфологічних особливостей і геологічної будови території.

Рельєф ділянки має ухил у південно-східному напрямку. Абсолютні відмітки землі становлять 163,50-158,08 м.

Основою для фундаментів служать суглинки. Допустимі навантаження на ґрунти до 2,5 кг/см2 в залежності від просідання ґрунтів. Ґрунтові води в зоні будівництва залягають на глибині більше ніж 10 м від поверхні землі.

В цілому природні та інженерно-будівельні умови сприятливі для будівництва.

4. Стисла історична довідка.

Історично Харківська область, до складу якої входить територія Дергачівської міської ради, належить до регіону Слобожанщини. З кінця Х століття територія Слобожанщини входила до складу давньоруських держав. Слов'янські поселення існували тут до ХІІІ століття і були знищені навалами татар. Після навалу татар тривалий час ця територія була безлюдною і тому получила назву «Дикого поля». В ХVІ ст. для укріплення меж, Московська держава проводить політику заселення «Дикого поля».

Перші спогади про поселення Дергачі відбулися у 1689 році, «Дике поле» почало інтенсивно заселятись вихідцями з правобережної України, які рятувались від польсько-шляхетського гніту. Як правило, місця поселень були захищені лісами та іншими природними перешкодами.

Згодом виникла Дергачівська козацька слобода, що стала частиною захисної лінії міст-фортець (Бєлгородська лінія захисту меж Російської імперії). В 1680 році ця лінія була зруйнована навалом татар.

Активне заселення південних окраїн «Дикого поля» пов’язане з будівництвом з 1730 року Української оборонної лінії, що потребувало багато робочої сили. Поряд із захисними спорудами почали виникати поселення.

І вже у 1765 році за наказом Катерини II із слобідських полків була створена Слободсько-Українська губернія.

В кінці XVIII і на початку XIX століть почався розвиток промисловості, ремесел та дрібнотоварного підприємства.

Революційні події майже не торкнулись мешканців Дергачівського району. Після встановлення Радянської влади (1920 рік) в районі першочергову увагу приділено розвитку економіки.

Так в Дергачівському районі з'явились:

- в 1928 році – цегловий завод;

- в 1930 році – Дергачівський державний механічний турбокомпресорний завод;

- в 1922 році – Харківський зооінститут (на базі сільськогосподарського училища);

- в 1926 році – санаторій «Березовські мінеральні води»;

- в 1932 році – почалось формування Куряжського промвузла;

- в 1954 році – завод «Березовські мінеральні води»;

- в 1958 році – засноване Пересічанське відділення обласного обєднання «Сільгосптехніка».

Завдяки багатим природним ресурсам (родючі землі та ліси) на території Дергачівського району, а в тому числі і на території Дергачівської міської ради, відбувається розвиток сільського господарства – рослинництва, тваринництва та супутніх підприємств по їх переробці. Найбільш великі з них - Харківська, Токарівська, Пересічанська птахофабрики.

Після реорганізації Дергачівського району в 1920 році місто отримало статус адміністративного центру.

На території міста Дергачі площею 19,14 км 2  проживає 17896 мешканців (дані 2018 р.).

Архітектурно-планувальна структура поселення історично сформована повздовж, як природних планувальних осей (ріки Лопань), так і територіальної автодороги Харків-Золочів і залізниці Харків-Бєлгород.

Більша частина території населеного пункту зайнята присадибною жит-ловою забудовою,  є також малоповерхова  і багатоповерхова забудова.

Центр міста історично склався в центральній частині населеного пункту повздовж автодороги Харків-Золочів.

В центрі міста сконцентровані основні заклади та підприємства культур-но-побутового обслуговування. На території міста розташовані:

- 4 дитячі дошкільні заклади (2х100 місць);

- 3 ліцеї;

- лікарня;

- будинок культури;

- районна бібліотека (1х13 тис. од.);

- храм Різдва пресвятої Богородиці;

- адміністративні будівлі (міського і районного значення);

- торгові підприємства;

- ринковий комплекс;

- підприємства побутового обслуговування;

- підприємства громадського харчування;

- пожежне депо (II типу);

- АЗС.

Більша частина виробничих підприємств розташована в сформованій промисловій зоні міста (в південній та східній частині населеного пункту).

Виробничі підприємства сільськогосподарського призначення знаходяться в північній частині міста.

Частина малих підприємств розташована роздрібнено по території міста.

Територія міста частково забезпечена необхідними інженерними мережами.

Історичні пам'ятки:

- на території міської ради присутні 3 кургани скіфських поселень;

- 7 Братських могил ВВВ;

- приватний краєзнавчий музей «Багричівська садиба» зареєстрований в 2013 р.;

- Пам’ятник молодому Т. Г. Шевченко;

- Пам'ятник вчителям;

- Пам’ятник Матюшенко О. М.;

- Пам’ятка архітектури храм Різдва пресвятої Богородиці.

- Оцінка існуючої ситуації.

Територія, що проектується, під розміщення цехів для виробництва обладнання для бджільництва з адміністративно-побутовими та складськими приміщеннями розташована на території Дергачівської міської ради за межами населених пунктів Дергачівського району Харківської області на території колишнього господарчого двору радгоспу «Дергачівський» на базі якого створено дрібні виробничі підприємства.

Розміщення об’єктів проектування планується на земельній ділянці  для ведення особистого селянського господарства, площею 1,2460 га, кадастровий номер 6322010100:01:000:1073  (землі сільськогосподарського призначення), які підлягають зміні цільового призначення на землі промисловості. Земельна ділянка на праві особистої власності належить гр. Рудь Світлані Володимирівні, згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 2087593063220, номер запису про право власності: 36685177  від 29.05.2020 р. (дивитись додатки).

За даними державного земельного кадастру територія детального плану та прилеглі землі знаходяться в приватній та державній власності.

На території проектування та в межах аналізу, знаходяться:

1. Землі промисловості:

-   земельна ділянка промисловості для обслуговування цеху з виробництва обладнання та інвентарю для бджільництва (ТОВ «АВВ-100»);

-   земельна ділянка промисловості по виробництву пластмасових виробів.

Підприємства по санітарній кваліфікації відносяться до ІV класу шкідливості із санітарно-захисними зонами 50 метрів.

2. Землі сільськогосподарського призначення:

- земельна   ділянка  для ведення особистого селянського господарства,  площею  1,2460 га,  що  проектується, підлягає зміні цільового призначення, під розміщення цехів для виробництва обладнання для бджільництва з адміністративно-побутовими та складськими приміщеннями;

- земельні ділянки в приватній та державній власності сільськогосподарського призначення.

Територія детального плану, площею 1,2460 га, обмежена:

-  з півночі, сходу та півдня – внутрішньоквартальною дорогою та землями державного фонду сільськогосподарського призначення;

- з заходу –  земельною  ділянкою  виробничого  призначення  ТОВ «АВВ-100».

Земельна  ділянка, вільна  від  будівель  та  споруд,  зелених  насаджень, частково потрапляє в охоронну зону від ВЛ 10 кВ. По земельній ділянці проходить мережа водопроводу d 76 з санітарно-захисною зоною 5,0 м.

Підʼїзд до ділянки, існуючий, з внутрішньоквартальної дороги кварталу виробничої забудови.

6.  Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови, структура забудови, яка пропонується та характеристика

видів використання території.

Згідно завдання на проектування, в проекті відпрацьовано намір розміщення цехів для виробництва обладнання для бджільництва з адміністративно-побутовими та складськими приміщеннями на земельній ділянці для ведення особистого селянського господарства, площею 1,2460 га за умови зміни цільового призначення земельної ділянки на території Дергачівської міської ради Дергачівського району Харківської області.

На земельній ділянці, площею  1,2460 га, передбачене розміщення:

- будівлі контрольно-пропускного пункту (тимчасової споруди), розміром 4,0 х 4,0 м, ІІІ ступеню вогнестійкості;

- адміністративної будівлі, розміром 12,0 х 18,0 м, ІІІ ступеню вогнестійкості;

- цеху механічної обробки металу, розміром 18,0 х 36,0 м,  ІІІ ступеню вогнестійкості з категорією виробничого процесу «В». Включає такі види робіт: фрезерування корпусних деталей, виготовлення деталей для Агрегата і медогонок, шліфовка корпусних деталей на Агрегат, сверління та зварювання деталей, збірка приводів до медогонок тощо;

- цеху механічної обробки металу, розміром 18,0 х 42,0 м,  ІІІ ступеню вогнестійкості з категорією виробничого процесу «В». Включає такі види робіт: порубку металу, формування циліндра медогонки, заготовку дна медогонки, сварку баку медогонки, закатку дна і бака медогонки, збірку медогонок тощо;

- навісу, розміром 15,0 х 18,0 м, ІІІ ступеню вогнестійкості;

- цеху механічної обробки металу, розміром 18,0 х 78,0 м,  ІІІ ступеню вогнестійкості з категорією виробничого процесу «В»;

- навісу для зберігання металу, розміром 15,0 х 30,0 м, ІІІ ступеню вогнестійкості;

- гаражу для зберігання автомобілів, розміром 15,0 х 15,0 м, ІІІ ступеню вогнестійкості з категорією виробничого процесу «В»;

- господарчої будівлі, розміром 10,0 х 15,0 м, ІІІ ступеню вогнестійкості;

- місця для зберігання металевої стружки;

- альтанки, розміром 4,0 х 5,0 м, ІІІ ступеню вогнестійкості;

- дворової вбиральні, розміром 1,5 х 3,0 м, ІІІ ступеню вогнестійкості;

- локальних очисних споруд біологічної  очистки;

- сміттєзбірників.

Підприємство передбачає виготовлення обладнання для бджільництва:

- агрегатів для виготовлення вощини;

- вальців для виготовлення вощини;

- воскопресових комплексів на 1 та 4 баки;

- медогонок;

- комплектуючих для медогонок;

- воскотопок;

- установок насосних для перекачування меду та ін.

Техніко-економічні показники:

1. Основний вид діяльності                            – виготовлення обладнання для

бджільництва

2. Потужність виробництва:

- агрегат                                                     –  1 од./4 місяці

- медогонки                                               –  30 од./зміну

- вальці                                                       –  10 пар/місяць

3. Загальна чисельність працюючих              – 30 особи/зміну

4. Кількість змін                                               – 1 (8 год)

5. Площа забудови                                           – 4233,5 м2

6. Будівельний об’єм                                       –  18 125,7 м3

7. Ступінь вогнестійкості                                – IІI

8. Категорія виробничого процесу 	 – В

9. Клас відповідальності                                  – СС2

До території підприємства передбачено облаштування під’їзду з внутрішньоквартальної дороги кварталу виробничої забудови.

Територія, що аналізується, поділена на зони функціонального призначення (згідно ДСТУ-НББ.1.1-12:2011):

1. промисловості;

2. сільськогосподарську;

3. транспортної інфраструктури;

4. інженерної інфраструктури.

1. Зона промисловості сформована і далі формується на землях особистих селянських господарств та  господарського двору колишнього радгоспу «Дергачівський».

В межах детального плану розташовані:

-   існуюче виробництво інвентарю для бджіл ТОВ «АВВ-100»  (0,9452 га);

-   існуюче виробництво по виготовленню пластмасових виробів (1,1945 га).

Проектом передбачена зміна цільового призначення ділянки особистого селянського господарства (сільськогосподарські землі) під землі промисловості.

2. Сільськогосподарська зона містить:

-  земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства;

-  земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

3. Зона транспортної інфраструктури являє собою сформовану мережу вулиць та проїздів, що забезпечують зовнішні та внутрішні зв’язки з населеним пунктом.

4. Зона інженерної інфраструктури представлена:

- головними та розподільчими об’єктами інженерних мереж;

- магістральними інженерними мережами.

В проекті частина інженерних мереж розглядається як супутні види до переважного користування.

Запропоновані графічною частиною ДПТ параметри об’єкту проектування, визначені на підставі попередніх проектних розробок. Відхилення від рішення ДПТ можуть корегуватись на наступних стадіях проектування. Конкретні параметри повинні бути обґрунтовані в частині робочого проекту. В разі необхідності, відповідно до вимог нормативної документації, у затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому законом порядку.

7. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території.

Режим використання та забудови території ДПТ, напряму зв’язаний з структурно-планувальною організацією, яка розвинута на існуючих інженерно-транспортних мережах.

На режим використання та забудови території також впливають планувальні обмеження санітарно-гігієнічного, техногенного та природного характеру.

Режим забудови для подальшого сталого розвитку виробничої зони (перспективної містобудівної діяльності) містить подальший розвиток транспортної та інженерної інфраструктури, упорядкування санітарно-захисних зон, розміщення та розвиток підприємств сільськогосподарського та промислового призначення на вільних територіях.

8.  Переважні, супутні і допустимі види використання території.

Містобудівні умови і обмеження.

Територія в межах детального плану є частиною виробничої зони, що формується на землях Дергачівської міської ради сільськогосподарського призначення.

Згідно містобудівних регламентів проектом встановлені:

-   переважні види користування;

-    супутні види дозволеного використання;

-   граничні параметри дозволеного будівництва та реконструкції об’єктів будівництва.

До переважних видів використання в межах ДПТ відносяться: земельна ділянка, площею 1,2460 га, для розміщення цехів для виробництва обладнання для бджільництва з адміністративно-побутовими та складськими приміщеннями  (ІV клас  шкідливості з СЗЗ - 50 м).

До супутніх видів переважного використання в межах ДПТ відносяться:

-  під’їзна дорога до об’єктів проектування;

- побутові очисні споруди біологічної очистки;

-  нафтомаслоуловлювач;

- сміттєзбірники.

Сумарна площа об’єктів супутнього використання не може перевищувати загальну площу переважних та допустимих видів користування.

Містобудівні умови та обмеження.

Містобудівні умови і обмеження, щодо розміщення об'єктів різних видів використання, згідно вимог діючих на території України нормативних документів, перелік яких наведений в розділі «Загальні відомості».

На територію детального плану розповсюджуються наступні містобудівні умови і обмеження:

- Висота будівлі цехів для виробництва

обладнання для бджільництва                                            − 7,6 - 9,9 м

- Висота будівлі цеху механічної обробки                            − 4,0 м

- Щільність забудови земельної ділянки                            − 33,4 %

- Мінімально-допустимі відстані будівлі до:

-  червоної лінії                                                                  −  -

- Пам’ятки культурної спадщини, межі історичних

ареалів, зони охоронюваного ландшафту, зони

охорони археологічного культурного шару,  охоронні

зони об’єктів заповідного фонду, прибережні

захисні смуги – в межах території ДПТ                         −  відсутні

- Планувальні обмеження (до житлової і громадської забудови):

- СЗЗ підприємства для виробництва обладнання

для бджільництва відповідно ДСП 173-96 (додаток 4)                – 50,0 м;

- охоронна зона повітряної ВЛ-10 кВт                                       – 10,0 м;

- охоронна зона електричної мережі до 1 кВт                            – 2,0 м;

-  охоронна зона від свердловини                                                – 15,0 м

- Нормативні відстані від будівель та споруд встановлені

згідно ДБН Б.2.2-12:2019:

- від септика продуктивністю 1м3/добу (табл. 6.7)              – 5,0 м;

- від водопроводу                                                                  – 5,0 м;

- між будівлями залежить від ступеню

вогнестійкості будівель (табл. 15.2).

9. Основні принципи планувально-просторової організації території.

Центральна частина Дергачівського району до складу якого відноситься територія проектування, має сформовану планувальну структуру, яка утворилася вздовж автодороги Харків-Золочів.

Автодорога Харків - Золочів взяла на себе роль основної планувальної вісі. Вона об'єднує найбільш значні структурні утворення міста та району.

Територія  детального  планування  зручно пов'язана з автодорогою Харків - Золочів, значить і  з Харковом та іншими районами області.

При розробці ДПТ враховані:

-   функціональне зонування території підприємства;

-   техніко-економічна ефективність планувальних рішень;

-   рельєф, природо-кліматичні і геологічні умови місцевості;

-   санітарні та пожежні розриви між будівлями;

-   технологічні і інженерно-технологічні вимоги;

-   розташування існуючих мереж.

За результатами інженерно-будівельної оцінки, територія сприятлива для забудови.

10. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів.

Дорожня мережа території, що підлягає аналізу, існуюча і є складовою дорожньо-транспортної мережі  Дергачівської міської ради.

Крізь м. Дергачі пролягає магістраль Харків -Золочів, яка передбачена для обслуговування пасажирських і вантажних перевезень міжобласного зна-чення, а також як дорога внутрішнього  значення для населених пунктів по-вздовж неї.

Вантажні та пасажирські перевезення на громадському транспорті перед-бачені  з автодороги Харків-Золочів. В місцях перетину головної дороги  з дорогами Дергачівської міської ради знаходяться автобусні зупинки і пішохідні переходи.

Найближча зупинка громадського транспорту від обʼєкту проектування розташована на відстані 750 м.

Усі транспортні мережі на території, що аналізується, поділені на категорії:

-  дороги в виробничій зоні (господарського призначення);

-  проїзди та в'їзди.

Під'їзд до підприємства, що проектується, існуючий з твердим покриттям.

На території підприємства створена транспортна мережа, що забезпечує:

-   вільний під’їзд до усіх будівель і споруд підприємства;

-   ширину під’їздів передбачена з урахуванням проїзду пожежної маши-ни;

-  організацію виїздів з території підприємства;

- влаштування парковки як для легкового транспорту, так і вантажного (технологічного) транспорту;

- всі дороги, під’їзди, стоянки на підприємстві передбачені з твердим по-криттям.

11. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж і споруд.

Водопостачання та каналізація.

Водопостачання

Водопостачання на господарсько-побутові та виробничі потреби передбачено    від      існуючої     свердловини     глибиною    63,0 м      з       дебітом    3,6 м3/год,  що розташована  на   території   ТОВ «АВВ-100», на питні потреби – вода привозна.

Вода доставляється з пунктів розливу спеціалізованими організаціями за договором.

Збереження води передбачено в місцях і ємностях, що відповідають державним санітарним вимогам.

Для зберігання питної води передбачена чиста закрита тара, захищена від потрапляння прямих сонячних промінів. Температура зберігання від 5°С до 20°С. Як варіант бутильована вода.

На проектний період проектом передбачена об’єднана централізована система водопостачання на господарчо-побутові та пожежні потреби III категорії надійності з пластикових труб діаметром 100 мм.

Вода із свердловини насосом подається на ділянку підготовки води де розташована  насосна станція з дизельгенератором.

Мінімальні вільні тиски у водогінній мережі на вводу у будівлі прийняті:

- при багатоповерховій  будівлі (3 поверхи)             – 18 м;

- Розрахункові витрати водоспоживання

на господарсько-побутові потреби                             – 3,0 м3/доб

- Витрати води на зовнішнє пожежогасіння

(ДБН В.2.5-74:2013 п. 6.2.4, табл. 5)                        – 20 м3/добу

Пожежогасіння

Оскільки об’єкт проектування розташований за межами населених пунктів, кількість пожеж на його території розраховується окремо (ДБН В.2.5-74:2013 п. 6.2.11).

Згідно  з  ДБН В.25-74:2013 табл. 3; ДБН В.2.5-6.4:2012 табл. 3; 4, п.8.4 кількість одночасних пожеж, витрати води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння за межами населених пунктів залежить від:

- площі об’єкту проектування                                    – 1,2460 га

- загальної площі виробничих будівель                      – 4,23 тис. м2

- висоти будівель                                                         –  1-3 поверхи

- об’єму будівлі, що потребує

найбільшої кількості води для пожежогасіння        –  5616,0 м3

Будівлі трьох цехів механічної обробки металу, що проектуються,  прийняті IІІ  ступеню  вогнестійкості  з  категорією  виробничого  процесу В.

В відповідності до нормативних вимог, в межах ДПТ прийняті такі розрахункові дані:

- кількість одночасних пожеж                                    – 1

- витрати води на зовнішнє пожежогасіння

(ДБН В.2.5-74:2013 п. 6.2.4, табл. 5)                       – 20 л/сек

- тривалість пожежі (ІІІ ст. вогнест.)                            – 3 години

- витрати води на внутрішнє пожежогасіння

(ДБН В.2.5-64:2012 п. 8.1, табл. 4)                              – 2 х 5 л/с

- витрати води на 1 пожежу                                            – 216 л/сек

- радіус обслуговування пожежними резервуарами     –  200 м

- радіус обслуговування пожгідрантами                        –  200 м

Зовнішнє гасіння пожежі території, що проектується, заплановано від проектуємого пожежного гідранту, що розташований на проектуємій кільцевій водопровідній мережі (d 100), на відстані 140,0 м до найдальнішої будівлі на території, що проектується та від існуючих пожежних резервуарів (2х30) м3, що розташовані на території ТОВ «АВВ-100» .

Розміщення будівель на об’єкті проектування забудови та відстань між ними; трасування доріг, під'їздів та інженерних мереж прийняті відповідно до вимог 	ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

Каналізація

Каналізування  побутових приміщень передбачено на локальні каналізаційні очисні споруди біологічної очистки стічних вод типу «Джерело» продуктивністю до 3 м3/доб. (або двохкамерний септик).

Доочищення стічних вод передбачене в фільтраційно-збагачувальній споруді (колодязі). Очищені стоки акумулюються в накопичувальну ємкість з послідуючим вивозом на зливні споруди  спеціалізованим транспортом відповідно договору з спеціалізованими підприємствами (за домовленістю).

Осад, підлягає висушуванню і вивозу на сміттєзвалища разом з побуто-вими відходами.

«Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/77721 від 24.12.2014 р.» додається.

Відстань від очисних споруд продуктивністю до 1 м3/доб. до будівель становить 5 метрів (ДБН Б.2.2-12:2019).

Енергопостачання.

Електропостачання

Електропостачання об’єкту будівництва заплановано від джерел об’єднаної енергосистеми Дергачівського району.

Витрати електроенергії будуть визначатися  на наступних стадіях проектування, згідно технологічних розрахунків.

Опалення

Опалення об'єктів проектування передбачено локальне  (в об’ємі виробничої  будівлі) від теплогенераторних, працюючих   на дровах та брикетах.

Гаряча вода передбачена від електричних водонагрівачів.

Газопостачання.

Газопостачання об'єкту проектування не передбачено.

Санітарне очищення.

Для підтримки задовільного санітарного стану проектної території утворюється система очистки від твердих побутових відходів шляхом їх вивозу відповідно договорів з комунальними службами району або міста. Збір твердих побутових відходів передбачений роздільний з облаштуванням майданчика обладнаного для розміщення контейнерів для тимчасового зберігання ТПВ. Організація збору і вивезення ТПВ здійснити в відповідності до вимог закону України «Про відходи».

12. Інженерна підготовка та інженерний захист території.

Підприємство, що проектується, розташоване на правому схилі річки Лопань. Абсолютні відмітки території що проектується –163,50-158,08 м. Перепад землі становить 5,42 м, ухил – 3,8% в південно-східному напрямку.

За результатами інженерно-будівельної оцінки території відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 табл. 12.1 «Планування та забудова територій», територія, що проектується, не потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві (І категорія земель за ступеню придатності під забудову).

Організація рельєфу ділянки, що проектується, вирішена сумісно з прилеглою територією.

Проектом передбачено збирання та відведення поверхневих вод з території проектування, влаштуванням дощової каналізації, залізобетонного лотка відкритого типу.

13. Комплексний благоустрій та озеленення території.

Озеленення на території, що підлягає аналізу, існуюче, розташоване уздовж автодоріг та природно-ландшафтної зони (яружно-балочної мережі), що не підлягає забудові та озеленення санітарно-захисних зон.

На ділянці об’єктів проектування, передбачене озеленення по всій вільній від забудови та мощення території. Сортамент зелених насаджень необхідно визначити на послідуючих стадіях проектування, виходячи з призначення та дендрологічних характеристик. В даному випадку це деревно-чагарникові насадження, які виконують роль механічного і біологічного фільтра.

До комплексного благоустрою території відносяться:

-    організація рельєфу, влаштування дощової каналізації;

-   будівництво проїжджих частин під’їздів та паркувальних майданчиків з твердим покриттям, тротуарів;

-   встановлення лавок,  урн, сміттєзбірників;

-   встановлення реклами;

-   облаштування місць відпочинку;

-   огорожа території підприємства.

14. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього                  середовища.

Існуючий природний та екологічний стан території, що розглядається, та аналіз проблем, що склалися, відпрацьований  у розділі  «Аналіз існуючої містобудівної ситуації» пояснювальної записки.

В проекті ДПТ розглянуті запропоновані заходи планувального характеру, що сприяють поліпшенню стану навколишнього середовища та організації санітарно-захисної зони згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

Заходи щодо поліпшення повітряного середовища.

Джерела  забруднення повітря на території, що аналізується є:

-   діючі промислові та складські підприємства;

-   транзитний технологічний транспорт;

-   теплогенераторні (топочні).

Підприємство, що проектується, класифікується, як виробництво металообробної промисловості ІV класу шкідливості з СЗЗ – 50 м (згідно  Державних санітарних правил  проектування та забудови населених пунктів).

Для зниження забруднення повітряного середовища від всілякого транспорту намічається озеленення території підприємства та вулиць з використанням дерев, стійких до забруднення атмосфери і ґрунту.

Для розсіювання викидів від котлів на  газовому паливі передбачені  димові труби  розрахункової висоти. Висоти труб залежать від спроможності котлів і розраховуються індивідуально на максимальну  приземну концентрацію пилу 0,4 мГ на 1 куб.м повітря.

Заходи по захисту водного басейну від забруднення.

Джерелом водопостачання на території, що проектується, є існуюча свердловина, що розташована на території ТОВ «АВВ-100», яке  має дозвіл на спеціальне водокористування від 30.07.2020 року № 159/ХР/49д-20.

Заходи по охороні поверхневих та підземних вод складаються:

- з охоронних заходів джерел водопостачання;

- з забезпечення відводу та очистки поверхневих вод;

- з забезпечення відводу та очистки виробничих та господарсько-побутових стоків.

Згідно інженерно-будівельної оцінки території, ділянка, що розглядається, відноситься до І категорії, що не потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві.

Містобудівні заходи по захисту ґрунтів.

На забруднення ґрунтів мають вплив майже всі вищеперераховані джерела (автотранспорт, теплогенераторні, поверхневі води з виробничої території та інші).

До заходів по охороні ґрунтів належить забезпечення санітарних умов збирання, тимчасового зберігання твердих побутових відходів, що планово вивозиться на полігон твердих побутових відходів Дергачівського району.

Родючий ґрунт, порушений при будівництві, пропонується  використовувати на благоустрій та рекультивацію малоцінних земель.

Заходи по захисту від шуму.

Основні джерела шуму на  території, що проектується є:

-  автомобільний і технологічний транспорт;

-  технологічне обладнання в цехах;

-  вібраційне інженерне обладнання.

На стадії проектування ДПТ шкідливість підприємства встановлюється, згідно «Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів». Відповідно класифікації виробництва, металообробне підприємство відноситься до ІV класу шкідливості (в тому числі шуму з  рівнем звукового тиску 6 ДБА).

В проекті передбачено максимальне можливе зниження шумових навантажень на території проектування шляхом застосування акустичних засобів захисту від шуму в цехах:

-  застосування малошумного технологічного обладнання;

-  оснащення машин і механізмів засобами дистанційного управління;

-  застосування звукоізолювальних кожухів на шумних агрегатах;

-  застосування глушників шуму в системах вентиляції, кондиціонування повітря та інших;

-  віброізоляцію технологічного обладнання;

-  застосування вібропоглинаючих і звукоізолюючих покриттів технологічного обладнання та інженерних приладів;

-  застосування огороджуючих  конструкцій та облицювальних матеріалів з достатніми звукоізоляційними показниками.

Як захід до подальшого зниження рівня шуму передбачено використання сучасних шумозахисних матеріалів, озеленення деревами та кущами з густою кроною та ін.

Більш ретельне визначення джерел шуму і заходи по його знищенню в разі необхідності для виробництва ІV класу шкідливості відбувається на послідуючих стадіях проектування.

Захист від  електромагнітних випромінювань.

Поблизу території проектування джерела випромінювання електромагнітних хвиль, такі як радіопередавальні, радіотелевізійні, радіолокальні станції відсутні.

15. Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи.

На поточний час у звʼязку з відсутністю розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі «Генерального плану міста Дергачі, розробленого у 1982 році інститутом «Харківпроект» схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі детального плану території не розробляється.

В подальшому у разі складання відповідного розділу у складі генерального плану м. Дергачі детальний план території за необхідності буде доповнено схемою інженерно-технічних заходів цивільного захисту.

Об’єкт проектування (підприємство ( металообробне)  з  виготовлення обладнання для бджільництва), згідно переліку ПКМУ від 09.01.2014 року № 6 не відноситься до об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і розробки відповідного розділу не потребує.

Планувальні заходи, спрямовані на попередження пожежі.

Пожежна безпека об’єкту проектування забезпечується комплексом проектних рішень спрямованих насамперед на попередження пожежі, а також заходів до її ліквідації.

Планувальні заходи, щодо попередження пожежі, згідно нормативним вимогам містять:

- дотримання нормативної відстані від існуючої забудови до об’єктів проектування;

- забезпечення нормативних протипожежних розривів між будівлями та спорудами в межах ДПТ;

- забезпечення об’єктів проектування безпечними шляхами евакуації людей та матеріальних цінностей;

- виготовлення проїздів та майданчиків з твердим покриттям з можливістю проїзду пожежних машин;

- забезпечення нормативних відстаней від існуючих інженерних мереж та споруд до проїздів;

- забезпечення нормативних відстаней від існуючих інженерних мереж та споруд до проїздів;

- забезпечення зовнішнього гасіння пожеж від проектуємого пожежного гідранту, розрахунковою ємності з дотриманням радіусів обслуговування (200 метрів).

Розрахунок витрат води на зовнішнє пожежогасіння виконано  в розділі 11  «Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж і споруд. Водопостачання та каналізація» пояснювальної записки.

Розрахунок потужності пожежного депо і його оснащення.

За даними ГУ ДСНС у Харківській області об’єкт проектування (за межами населених пунктів) знаходиться в районі виїзду діючої пожежної частини 53ДПРЧ м. Дергачі (вул. Панфілова, 8), що знаходиться на відстані 8,00 км від об’єкту проектування. Час прибуття – 5 хвилин.

Згідно нормативних даних та розрахункам радіуси обслуговування пожежних депо становить:

- для садибної і громадської забудови                                                – 3 км;

- для виробничих об'єктів категорії «В» з щільністю забудови менш ніж 50% і категорією «Д»                                                                         – 4 км;

- для виробничих об'єктів з щільністю забудови  більше ніж 50% – 2 км.

Підприємство, що проектується має  щільність забудови 33,4 % .

Розрахунок радіусів обслуговування визначається по шляхам з твердим покриттям до найбільш віддаленої будівлі.

Відстань від існуючої пожежної частини 53ДПРЧ до найбільш віддаленої будівлі об’єкту проектування становить 8,0 км, що не відповідає діючим нормам щодо радіусу обслуговування. Зовнішнє пожежогасіння передбачено від пожежного депо, що запроектоване раніше. Місце розміщення пожежного депо визначено в «Детальному плані території для визначення планувальної організації території для розміщення складських та виробничих приміщень за межами населених пунктів на території Дергачівської міської ради Дергачівського району Харківської області» виконаному КП "Архітектурне бюро Дергачівського району" в 2019 році. Місце його розташування заплановано в комунальній зоні, що формується в санітарно-захисних зонах від підприємств і пов’язано з територіальною дорогою Харків-Золочів.

Відстань пожежного депо до об'єкта проектування від 100 метрів. Площа земельної ділянки пожежного депо прийнята відповідно до нормативів проектування і становить 0,3 га.

Згідно штатного розкладу, що затверджений наказом МВД, чисельність особистого складу на рядовій пожежній машині АЦ-40/ЗИЛ 131-137 складає 5 осіб, що можуть працювати із двома стволами РС-70.

Знаючи можливість витрати води АЦ-45(40 л/сек) та розрахункові витрати води на зовнішнє пожежогасіння об'єкту проектування (20 л/с), перевіряємо потрібну кількість пожежних машин, на пождепо, що проектується

N = Qm/Q = 20/40 = 0,5 (машини)

Отже для гасіння об'єкту проектування на одну пожежу необхідний один пожежно-рятувальний спеціалізований автомобіль.

Розміщення пожежного депо, що проектується відповідає нормативним вимогам щодо потужності і радіусу обслуговування.

16. Заходи щодо реалізації детального плану.

Виходячи з вимог Закону України «Про регулювання містобудівної документації» з метою організації комплексної забудови території, яка є засобом забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, детальним планом території для визначення можливості розміщення будівель та споруд виробничого та складського призначення за межами населених пунктів на території

Дергачівської міської ради Дергачівського району Харківської області, визначено та уточнено планувальну організацію, функціональне використання території.

Розроблення ДПТ підлягає громадським слуханням, щодо врахування громадських інтересів і режиму забудови території, визначеної для містобудівних потреб.

Погоджений та затверджений детальний план території, згідно чинного законодавства є підставою для розроблення землевпорядної документації, для містобудівних потреб та отримання містобудівних умов і обмежень для послідуючих стадій проектування.

Враховуючи основні рішення ДПТ, щодо освоєння території, в проекті передбачені два етапи реалізації: від 3 до 7 років (перший етап реалізації), до 15 років (другий етап реалізації).

На 1 чергу будівництва:

- будівля контрольно-пропускного пункту (тимчасової споруди), розміром 4,0 х 4,0 м;

- адміністративна будівля, розміром 12,0 х 18,0 м;

- цех механічної обробки металу, розміром 18,0 х 36,0 м;

- цех механічної обробки металу, розміром 18,0 х 42,0 м;

- навіс, розміром 15,0 х 18,0 м;

- навіс для зберігання металу, розміром 15,0 х 30,0 м;

- гараж для зберігання автомобілів, розміром 15,0 х 15,0 м;

- господарча будівля, розміром 10,0 х 15,0 м;

- альтанка, розміром 4,0 х 5,0 м;

- дворова вбиральня, розміром 1,5 х 3,0 м.

На 2 чергу будівництва:

- цех механічної обробки металу, розміром 18,0 х 78,0 м.

17. Перелік вихідних даних.

1. Розпорядження Дергачівської РДА від 15 липня 2020 року № 241.

2. Завдання на розроблення детального плану території.

3.Державні вимоги видані Департаментом містобудування та архітектури Харківської ОДА.

4. Інженерно-геодезична зйомка ділянки, масштабу 1 : 500, виконана приватним підприємством «Перспектива-Земля» у 2020 році.

5. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 29.05.2020 року.

6. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 2087593063220, номер запису про право власності: 36685177 від 29.05.2020 р.

7. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, номер витягу НВ-6312687092020 від 24.02.2020 року.

8. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 24.12.2015р. за №05.03.02-04/77721 по експлуатації малих очисних споруд «Джерело».

9. Дозвіл на спеціальне водокористування від 30.07.2020 року.

10. Лист ТОВ «АВВ-100».

11. Інвестиційні наміри забудовника.

18. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

| Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |
| --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Етап від 3 років до 7 років | Етап від 7 років до 15 років |
| Територія ділянки в межах ДПТ в тому числі: | га | 1,2460 | 1,2460 |  |
| Територія об’єкту проектування в тому числі: | га | 1,2460 | 1,2460 |  |
| - площа під будівлями та спорудами | га | - | 2829,50 | 1404,0 |
| - площа під проїздами та ділянками з твердим покриттям | га | - | 3427,38 |  |
| - зелені насадження | га | - | 3743,36 |  |
| Інженерне обладнання |  |  |  |  |
| Водопостачання | м3/добу | - |  |  |
| Каналізація | м3/добу | - |  |  |
| Електропостачання | кВт | - | - |  |
| Інженерна підготовка та благоустрій | га | - | - |  |
| Теплопостачання | кВт | - |  |  |
| Охорона навколишнього середовища |  |  |  |  |
| Санітарно-захисна зона | га | 0,0929 | 0,0929 |  |

Наведені техніко-економічні та технологічні показники щодо щільності забудови, загальної площі будівель та споруд, можуть дещо коригуватись. Остаточна щільність забудови та загальна площа будівель та споруд буде уточнена на наступних, більш детальних стадіях проектування.

ДОДАТКИ

В. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА