УКРАЇНА

Харківська область

Дергачівський район

КП «АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО ДЕРГАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ»

Кваліфікаційний сертифікат серії АА №001676 від 18.06.2013 р.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

Для визначення планувальної організації території для розміщення складських та виробничих приміщень за межами населених пунктів на території Дергачівської міської ради Дергачівського району Харківської області

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

том і

Замовник : Дергачівська районна                                  Шифр: 58 /2019

## державна адміністрація

## Директор КП “Архітектурне бюро

## Дергачівського району” 		                                            /О.І. Устименко/

Головний архітектор проекту                                             /Д.С. Калита/

М. ДЕРГАЧІ

2019

СКЛАД ПРОЕКТУ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

|  | № тому | Позначення | Найменування | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Том 1 | 58/2019 | Детальний план території |  |
|  |  | 58/2019 - ПЗ | Пояснювальна записка |  |
|  |  |  | Перелік вихідних даних |  |
|  |  | 58/2019 - ГП | Графічні матеріали |  |
|  |  |  | Матеріали на електронних носіях |  |
|  |  | СD - диск | Графічні та текстові матеріали детального плану території |  |

ВІДОМОСТІ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТУ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

|  | Б. Графічні матеріали |
| --- | --- |
| 1. | Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі району, М 1:50000. | ГП-1 |
| 2. | План існуючого стану території зі схемою планувальних обмежень, М 1:1000. | ГП-2 |
| 3. | Проектний план зі схемою організації руху транспорту та пішоходів, М 1:500. | ГП-3 |
| 4. | Схема інженерних мереж і споруд і використання підземного простору, М 1:1000. | ГП-4 |
| 5. | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування, М 1:1000. | ГП-5 |

СКЛАД ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

|  | 1. | Вступ. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Загальні відомості. |
|  | 3. | Природні, соціально-економічні і містобудівні умови. |
|  | 4. | Стисла історична довідка. |
|  | 5. | Оцінка існуючої ситуації. |
|  | 6. | Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови, яка пропонується та характеристика видів використання території. |
|  | 7. | Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території. |
|  | 8. | Переважні, супутні і допустимі види використання території. Містобудівні умови і обмеження. |
|  | 9. | Основні принципи планувально-просторої організації території. |
|  | 10. | Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів. |
|  | 11. | Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж і споруд. |
|  | 12. | Інженерна підготовка та інженерний захист території. |
|  | 13. | Комплексний благоустрій та озеленення території. |
|  | 14. | Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища. |
|  | 15. | Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи. |
|  | 16. | Заходи щодо реалізації детального плану. |
|  | 17. | Перелік вихідних даних. |
|  | 18. | Основні техніко-економічні показники детального плану. |

- ВСТУП

Детальний план території, розроблено КП «Архітектурне бюро Дергачівського району» на замовлення Дергвчівської районної державної адміністрації.

Рішення детального плану не суперечить функціональному призначенню та містобудівному зонуванню території, що визначені в Схемі планування території Харківської області, розробленої Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» та затвердженої рішенням Харківської обласної ради у 2010 році.

Детальний план території виконано з метою розміщення виробничої будівлі за  межами населеного пункту на території Дергачівскої міської ради Дергачівського району Харківської області, на  підставі:

- Розпорядження першого заступника голови Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області від 10 вересня 2019 року № 407.

- Витяга з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 29.08.2019 року.

3. Державних вимог наданих Департаментом містобудування та архітектури                     Харківської ОДА.

4. Договору на виготовлення проектно-містобудівної документації між замовником та  КП «Архітектурним бюро Дергачівського району»;

5. Завдання на проектування.

Детальний план містить графічні і текстові матеріали, склад яких відповідає                   ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

В проекті враховані державні інтереси при їх узгодженні з приватними підприємствами.

Пропозиції детального плану мають бути реалізовані протягом нормативного розрахункового терміну (згідно п. 4.5 з врахуванням  можливих  інвестиційних намірів будівництва від 3 до 7 років для відповідної території).

Топографічну основу проекту складає геодезична зйомка   М 1:500, виконана КП  «Архітектурним бюро Дергачівського району» у 2019 році.

На основі затвердженого детального плану території з урахуванням його положень, розробляється проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб.

2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території уточнює положення містобудівного об’єкту в структурі району та визначає планувальну організацію і розвиток відповідної території.

Детальний план території розробляється для вирішення ряду питань:

- визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки за межами населеного пункту з метою розміщення об’єкту будівництва;

- визначення усіх планувальних обмежень існуючого використання території;

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території;

- обґрунтування потреб, доцільності і обсягів використання територій;

- забезпечення території інженерно-транспортними мережами;

- забезпечення екологічної безпеки.

Розроблення детального плану виконано на підставі наступних нормативних документів:

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Земельний Кодекс України;

- ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;

- ДСТУ 173-96 «Державні санітарні правила  проектування та забудови населених пунктів».1996 р.;

- ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

- ДСТУ 8767:2018 «Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду. Комплектування пожежними автомобілями та проектування;

- ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомашин»;

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення»;

- ДБН В.2.3-4-2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»;

- ДБН В.2.3-15-2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні    положення проектування»;

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні  положення проектування»;

- ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання»;

- ПУЕ-2009 Правила устройства электроустановок;

- «Правила пожежної безпеки в Україні», затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 року №1417, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за № 252/26697.

3.  Природні соціально-економічні та містобудівні умови.

В орографічному відношенні територія Дерачівської міської ради розташована на південно-західних отрогах Середньоруської височини і розрізана яружно-балочними мережами.

На території Дергачівського району розташовано 63 населених пункти.

Населення району складає – 96,3 тис. осіб, у т. ч. міського населення – 68,2 тис. осіб, сільського населення – 28,1 тис. осіб.

Площа району містить 900 км2 (2,9 % території Харківської області).

Адміністративний центр Дергачівського району – місто Дергачі, що розташовано   на   відстані   12 км   від    обласного   центру  (до  окружної   дороги

Харкова – 5 км).

Крізь місто пролягає територіальна дорога районного значення Харків-Золочів та залізниця Харків-Бєлгород повздовж якої, в межах міста, розташовані одна залізнична станція і дві зупиночні платформи (Нові Дергачі, Моторна).

Більша частина населених пунктів Дергачівського району, в тому числі і м. Дергачі, знаходяться в зоні впливу м. Харкова.

Територія, що розглядається, відноситься до урбанізованого ядра Харківської агломерації. Особливістю  Харківської агломерації, як багатовісевій, є розвиток радіальних коридорів урбанізації, які, як правило, формуються повздовж магістральних доріг та річок.

Один з таких коридорів урбанізації склався повздовж автомагістралі Харків-Золочів.

В цій зоні розташовані такі населені пункти Дергачівсього району: смт Мала Данилівка, м. Дергачі, село Шовкопляси, село Болібоки, село Маслії.

Близькість обласного центру і наявність розвинутої транспортної інфраструктури в певний час сприяли розвитку сільськогосподарських підприємств обласного значення.

Ринкові відносини, що склалися в Державі, корінним чином змінили соціальну структуру суспільства і його економічний розвиток.

В теперішній час на базі великих сільськогосподарських підприємств та прилеглих до них земель створені і продовжують формуватися дрібні приватні виробництва.

Територія, що розглядається, розташована на землях господарчого двору центральної садиби овочево-молочного радгоспу «Дергачівський», де почала формуватися виробнича зона району.

Територія містить комплекс будівель, споруд та майданчиків, які раніше використовувалися для перебування великої рогатої худоби, зберігання зерна, кормоцех та ін.

На сьогоднішній день у зв’язку з ліквідацією радгоспу його нерухомість була передана (продана) у власність різним фізичним і юридичним особам, які здійснюють або мають намір здійснювати господарсько-комерційну діяльність з різними видами використання будівель і споруд. В даний момент територія використовується хаотично. Частина власників нерухомості вже визначилась з інвестиційними намірами щодо використання нерухомості, частина перебуває в процесі пошуку оптимальних напрямків функціонального використання території.

Процес приватизації нерухомості відбувся без розробки відповідної містобудівної документації, що спричинило ряд проблем, основні з яких це –  не вирішені питання землекористування, транспортного і інженерного обслуговування, регламентації використання будівель та інше. Актуальним є питання докорінної реконструкції території, впорядкування, визначення меж на функціонального призначення земельних ділянок.

В геоморфологічному відношенні територія, що розглядається, знаходиться в північно-східній частині Дніпровсько-Донецької впадини.

Відмітки поверхні коливаються від 169-156 м.

Клімат району, що розглядається, помірно-континентальний. Літо спекотне, іноді посушливе, зима малосніжна з частими відлигами.

Середньорічна температура повітря – +6,9оС

Згідно кліматичного зонування територія відноситься до IIВ фізико-географічного    району, де несприятлива орієнтація будівель знаходиться в межах 310º-50º.

Розрахункові будівельні температури повітря:

- Середня температура самої холодної доби  – -28(С.

- Зимня вентиляційна температура – -10оС.

- Середня температура самого холодного тижня – -23(С.

- Середня температура опалювального періоду  – -1,7°С.

Інші розрахункові данні:

- Термін опалювального періоду – 189 діб.

- Вага снігового покрову – 1,6 кПа.

- Максимальна глибина промерзання ґрунтів – 120 см.

- Потужність вітру – 450 Па.

- Переважний напрямок вітру 	– в теплий період – південно-західний і західний;

– в холодний період – східний, південно-східний.

В геоструктурному відношенні район знаходиться на північно-східному крилі Дніпровсько-Донецької впадини, що складається з товщі осадових порід від девону до четвертинних відкладень включно.

В гідрогеологічному відношенні територія розташована в межах Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну.

Гідрогеологічні умови характеризуються водоносними горизонтами в мергельно-крейдових, харківських, бучакських та каневских відкладеннях.

Інженерно-будівельні умови залежать від геоморфологічних особливостей і геологічної будови території.

Рельєф ділянки має помірний ухил у південно-східному напрямку. Абсолютні відмітки землі становлять 161-151 м.

Основою для фундаментів служать суглінки. Допустимі навантаження на ґрунти до 2,5 кг/см2 в залежності від просадочності ґрунтів. Ґрунтові води в зоні будівництва залягають на глибині більше ніж 10 м від поверхні землі.

В цілому природні та інженерно-будівельні умови сприятливі для будівництва.

4. Стисла історична довідка

Історично Харківська область, до складу якої входить територія Дергачівської міської ради, належить до регіону Слобожанщини. З кінця Х століття територія Слобожанщини входила до складу давньоруських держав. Слов'янські поселення існували тут до ХІІІ століття і були знищені навалами татар. Після навалу татар тривалий час ця територія була безлюдною і тому получила назву «Дикого поля».

Перші спогади про поселення Дергачі відбулися у 1689 році, коли Слобідська Україна почала інтенсивно заселятися вихідцями з правобережної України, які рятувалися від польсько-шляхетського гніту. Як правило, місця поселень були захищені лісами та іншими природними перешкодами.

Згодом виникла Дергачівська козацька слобода, що стала частиною захисної лінії міст-фортець (Бєлгородська лінія захисту меж Російської імперії). В 1680 році ця лінія була зруйнована навалом татар.

Активне заселення південних окраїн «Дикого поля» пов’язане  з будівництвом з 1730 року Української оборонної лінії, що потребувало багато робочої сили. Поряд із захисними спорудами почали виникати поселення.

І вже у 1765 році за наказом Катерини І із слобідських полків була створена Слободсько-Українська губернія.

В кінці XVIII і на початку XIX століть почався розвиток промисловості, ремесел та дрібнотоварного підприємства.

Революційні події майже не торкнулись мешканців Дергачівського району. Після встановлення Радянської влади (1920 рік) в районі першочергову увагу приділено розвитку економіки.

Так в Дергачівському районі з’явились:

- в1928 році – цегловий завод;

- в 1930 році – Дергачівський державний механічний турбокомпресорний завод;

- в 1922 році – Харківський зооінститут (на базі сільськогосподарського училища);

- в 1926 році – санаторій «Березівськи мінеральні води»;

- в 1932 році – почалось формування Куряжського промвузла.

Овочево-молочний радгосп «Дергачівський», що розглядається в проекті, заснований в 1945 році. Радгосп тричі змінював назву (радгосп «Ворошилова» (1945-1958 р.р.) радгосп «Правди» (1958-1964 р.р.). У 2015 році відбулася ліквідація радгоспу «Дергачівський» та поступова приватизація об’єктів нерухомості.

Завдяки багатим природним ресурсам (родючі землі та ліси) на території Дергачівського району, а в тому числі і на території Дергачівської міської ради, відбувається розвиток сільського господарства – рослинництва, тваринництва та супутніх підприємств по їх переробці. Найбільш великі з них – Харківська, Токарівська, Пересічанська, Протопопівська птахоферми, овочево-молочний радгосп «Дергачівський» та ін.

Місто Дергачі є центром Дергачівської міської ради, до складу якої входять  села:  Білаши,  Болібоки,  Ємці,  Замірці,  Міщенки,  Шовкопляси,  Маслії,

село Семенівка. На території   міської   ради  мешкає  20 802   особи,   в   тому  числі  в  м. Дергачі –18 202 особи.

У місті функціонують:

-  гімназія;

- 2 загальноосвітні школи I-III ступенів;

- 5 дитячих дошкільних закладів;

- лікарня;

- адміністративні будівлі (міського і районного значення);

- храм Різдва Присвятої Богородиці;

- стадіон;

- будинок Культури;

- районна бібліотека;

- ринок;

- об’єкти торгівлі.

Історичні пам'ятки:

-      на території міської ради присутні 3 кургана скіфських поселень;

-      7 Братських могил радянських воїнів;

-      приватний краєзнавчий музей «Багричівська садиба» зареєстрований в 2013 р.;

-      Пам’ятник реактивному літаку МИГ-2;

-      Пам’ятник молодому Т. Г. Шевченко;

-      Пам’ятник вчителям;

-        Пам’ятник Матюшенко О. М.;

-        Пам’ятка архітектури Храм.

5.  Оцінка існуючої ситуації.

Територія детального плану розташована на північний захід міста Дергачі, за межами населеного пункту.

Земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 6322010100:01:000:0015 загальною площею 0.8400га, знаходиться у власності Штеренберг Дмитра Олександровича.

Територія даної земельної ділянки межує:

з півночі – зелені насадження загального використання та зелі для ведення особистого селянського господарства.

з півдня– землі запасу.

з заходу – землі для ведення фермерського господарства.

зі сходу – землі для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

На території що розглядається розташована нежитлова будівля літ. «Б-1» загальною площею 97.1м².

На проектуємій території, пролягають:

- мережі електропостачання (ЛЕМ-0,4 кВ,) водопроводу;

Під’їзд до об’єкту проектування існуючий з  внутрішньо квартального проїзду загального користування.

Стан навколишнього середовища – задовільний.

6. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови, яка пропонується та характеристика видів використання території.

Територія що проектується поділена на зони функціонального призначення:

1. Виробнича зона формується на проектуємій території. Територія знаходиться в межах ДПТ і підлягає розгляду та проектуванню.

- деревообробного цеху;

2. Зона транспортної інфраструктури  являє собою сформовану мережу доріг та проїздів що забезпечують зовнішні та внутрішні зв’язки даної території з населеними пунктами міської ради та району.

3. Зона інженерної інфраструктури містить:

- головні та розподільчі об’єкти інженерних мереж, ЛЕМ0.4кВ, водопровід;

В проекті частина інженерних мереж розглядається як супутні види до переважного користування.

В цілому територія, що розглядається, має конкурентні переважні територіальні ресурси. Зона впливу обласного центру, наявність транспортних та інженерних мереж створюють всі умови для розвитку підприємства на землях Дергачівського району.

Згідно завдання на проектування в проекті відпрацьовано намір розміщення виробничих приміщень за межами населених пунктів на території Дергачівської міської ради Дергачівського району Харківської області.

7.  Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території.

Аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження подальшого розвитку виробничої зони на землях Дергачівського району, дав змогу зробити висновки, що зона є перспективною в своєму розвитку, а саме:

- Розміщення деревообробного цеху.

- Наявність територіальних та трудових ресурсів.

- Високий рівень зовнішньої і внутрішньої транспортної та інженерної інфраструктури.

Територія детального плану зручно пов'язана з автодорогою Харків – Дергачі-Золочів, а значить і з Харковом та іншими районами області.

При розробці ДПТ враховані:

-   функціональне зонування територій підприємств;

-   техніко-економічна ефективність планувальних рішень;

-   рельєф, природо-кліматичні і геологічні умови місцевості;

-   санітарні та пожежні розриви між будівлями;

-   технологічні і інженерно-технологічні вимоги;

-   розташування існуючих мереж.

За результатами інженерно-будівельної оцінки, територія проектування сприятлива для забудови.

8. Переважні, супутні і допустимі види використання території. Містобудівні умови і обмеження.

Згідно містобудівних регламентів на проектуємій території встановлені:

-   переважні види користування;

-    супутні види використання;

-   граничні параметри дозволеного будівництва.

До переважних видів використання в межах ДПТ передбачено будівництво деревообробного цеху та реконструкція нежитлової будівлі під побутові приміщення.

- СЗЗ підприємства для деревообробного виробництва від джерел забруднення атмосфери становить 100м до житлової і громадської забудови відповідно ДСП 173-96 (додаток 4);

До супутніх видів переважного використання в межах підприємств відносяться:

-   об’єкти інженерної інфраструктури підприємств (споруди біологічної очистки стоків, нафтомаслоулавлювач);

-   мережа під’їздів;

-   об’єкти комунального призначення підприємств (сміттєзбірники).

Сумарна площа об’єктів супутнього використання не може перевищувати загальну площу переважних та допустимих видів користування.

Містобудівні умови та обмеження.

Певні містобудівні умови та обмеження щодо розміщення об'єктів різних видів використання проектом встановленні, згідно до вимог діючих на території  України нормативних документів, перелік яких наведений в розділі «Загальні відомості».

На територію детального плану розповсюджуються наступні планувальні умови і обмеження:

- СЗЗ підприємства для деревообробного виробництва від джерел забруднення атмосфери становить 100м до житлової і громадської забудови відповідно ДСП 173-96 (додаток 4);

- граничнодопустима висотність деревообробного цеху – 8 метрів.

- граничнодопустима висотність побутової будівлі – 3,5 метрів.

- максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки 48%

- Пам’ятки культурної спадщини, межі історичних  ареалів, зони охоронюваного ландшафту, зони  охорони археологічного культурного шару,

охоронні зони об’єктів заповідного фонду,

прибережні захисні смуги – в межах території ДПТ               −  відсутні

- відстань від електромережі до 0,4 кВ (крайній провід) становить 2м в обидва боки згідно «Правил охорони електричних мереж затверджених постановою КМУ від 04.03.1997р.», пункт 5.

Згідно ДБН Б.2.2.12:2019 додаток И.1 (обов’язковий) – відстань водопроводу до  фундаментів будинків становлять 5,0м в обидва боки:

Згідно ДБН В 2.5-74:2013 п. 13.3.4 відстань пожрезервуарів до будинків залежить від ступеню вогнестійкості будівлі (від II ступеню вогнестійкості 10м).

9. Основні принципи планувально-просторої організації території.

Проектом, згідно завдання на проектування, на території, відпрацьований намір розміщення розміщення  деревообробного цеху та реконструкції нежитлової будівлі.

На території підприємства планується розміщення:

- деревообробний цех розмірами: 78.00м.×42.00м., II ступеню вогнестійкості;

- побутової будівлі  розміром  17.20м.×7.20м., III ступеню вогнестійкості.

-також планується розміщення  очисних споруд біологічної очистки побутових стоків, смітєзбірник, нафтомаслоулавлювач.

- двох пожежних резервуарів 2×150м².

На території підприємства заплановано облаштування паркувального майданчика.

Докладні технічні характеристики стосовно кожної будівлі дивитися на кресленні ГП-3 даного проекту.

В санітарно-захисній зоні підприємства – 100 метрів розташовані землі сільськогосподарського призначення (фермерського господарства, сільськогосподарського господарства), та землі для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Техніко-економічні показники :

1. Основний вид діяльності                                   –  переробка деревини

2. Потужність виробництва в тому числі            –  10,0 тис. м3 в рік

3. Загальна чисельність працюючих                    –  10 осіб

4. Режим роботи                                                    – 1 зміна

5. Категорія виробничого процесу                      – В

6. Клас наслідків (відповідальності)                   –  СС2

7. Щільність забудови                                          –  48%

Баланс території:

- Територія підприємства

–  0,8400га

в тому числі:

-  площа під будівлями та спорудами                 – 0,4172га

-  площа під проїздами та ділянками

з твердим покриттям                                         – 0,2268 га

-  зелені насадження                                            –  0,1960га

10. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту та пішоходів.

Дорожня мережа території, що підлягає аналізу, існуюча і є складовою дорожньо-транспортної мережі  Дергачівської міської ради.

Крізь м. Дергачі пролягає магістраль Харків -Золочів, яка передбачена для обслуговування пасажирських і вантажних перевезень міжобласного значення, а також як дорога внутрішнього  значення для населених пунктів повздовж неї.

Вантажні та пасажирські перевезення на громадському транспорті передбачені  з автодороги Харків-Золочів. В місцях перетину головної дороги  з дорогами Дергачівської міської ради знаходяться автобусні зупинки і пішохідні переходи.

Найближча зупинка громадського транспорту розташована на відстані 750 м.

Територія  колишнього  радгоспу  «Дергачівський»  розташована  по  вул.

23 Серпня, на відстані 500-900 м від автодороги Харків-Золочів.

Усі транспорті мережі на території, що аналізується, поділені на категорії:

-  дороги в виробничій зоні (господарського призначення);

-  проїзди та в'їзди.

Під'їзди до підприємства, що проектується, існуючі (колишні дороги господарського призначення радгоспу).

Для тимчасового (гостьового) розміщення автотранспортних засобів поряд з в'їздами до проектуємого цеху влаштовані автопарковки.

В проекті передбачені заходи щодо забезпечення безпечності руху транспорту і пішоходів, а саме:

-  організація руху транспорту;

- організація внутрішньої пішохідної мережі, що забезпечить максимально можливий розподіл транспортних і пішохідних потоків.

Технологічна зручність, оптимальна доступність та безпека руху – основні вимоги при організації руху транспорту по території підприємства.

На території підприємства створена транспортна мережа, що забезпечує:

-   вільний під’їзд до усіх будівель і споруд підприємства;

-   ширину під’їздів передбачена з урахуванням проїзду пожежної машини;

-  організацію виїздів з території підприємства;

- влаштування парковок як для легкового транспорту, так і вантажного (технологічного) транспорту;

- всі дороги, під’їзди, стоянки на підприємстві передбачені з твердим покриттям.

11. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж і споруд.

Підприємство, що проектується, розташоване на правому схилі річки Лопань. Абсолютні відмітки території що проектується – 169,51-170,32. Перепад землі становить 0,8 м, ухил – 0,02% в південно-східному напрямку.

За результатами інженерно-будівельної оцінки території відповідно до табл.12.1 ДБН Б.2.2-12:2019 територія підприємства, що проектується, не потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві (I категорія земель за ступеню придатності під забудову).

Організація рельєфу ділянки, що проектується, вирішена сумісно з прилеглою територією.

Збирання та відведення поверхневих вод з території, що проектується, передбачено влаштуванням проїзних частин доріг з нормативними ухилами в плані і профілі.

Дощові стоки забруднені автотранспортом проходять попередню очистку в брудовідстійниках та нафто- масло- уловлювачах з послідуючим відведенням за межі об’єкту проектування.

Водопостачання

Джерелом водопостачання підприємства є вода від існуючої системи водопостачання, розташованої за межами території проектування.

Вода по існуючій мережі водопроводу доставляється на проектуємий об’єкт по існуючій мережі водопроводу.

Вода використовується на, господарсько-побутові, та протипожежні потреби.

Питна вода привозна.

Для зберігання питної води передбачена чиста закрита тара, захищена від потрапляння прямих сонячних променів. (як варіант бутильована вода).

Вода для протипожежних потреб зберігається у пожежних резервуарах за межами проектуємої ділянки. Технологія  виробничого процесу не передбачає використання води.

Вода для внутрішнього пожежогасіння забезпечується від існуючої пожежної станції по проектуємому водопроводу.

Розрахункові витрати води на господарсько – побутові і питні потреби становлять 0,3м³/добу.

Пожежогасіння

Оскільки об’єкт проектування розташований за межами населених пунктів, кількість пожеж на його території розраховується окремо (ДБН В.2.5-74:2013 п. 6.2.11).

Згідно  з  ДБН В.25-74:2013 табл. 3; ДБН В.2.5-6.4:2012 табл. 3; 4, п.8.4 кількість одночасних пожеж, витрати води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння за межами населеного пункту залежить від:

- площі об’єкту проектування (переробка деревини)

– 0,4172га

- висоти будівель                                                             – 1 поверх 8.0м.

- об’єму виробничої будівлі, що потребує

найбільшої кількості води для пожежогасіння – 26,20 тис. м3

-  внутрішнє пожежогасіння будівель вирішити на наступних стадіях проектування.

Цех по переробці деревини прийнятий II ступеню вогнестійкості з категорією виробничого процесу В.

В відповідності до нормативних вимог, в проекті прийняті такі розрахункові дані:

- кількість одночасних пожеж                                   – 1

- витрати води на зовнішнє пожежогасіння             – 20 л/сек

- тривалість пожежі                                                    – 3 години

- радіус обслуговування пожрезервуарів                 – 200 м

Розміщення будівель на об’єкті проектування забудови та відстань між ними; трасування доріг, під'їздів та інженерних мереж прийняті відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова території».

На розрахунковий період передбачені проектуємі два резервуари ємкістю 150 м3 кожний, які знаходяться в районі проектуємої земельної ділянки.

Максимальний термін відновлення недоторканого протипожежного і аварійного запасу води в резервуарах чи водоймах повинен бути не більше 72 год.

Каналізація

Розрахункові витрати водовідведення – 0,3 м3/добу

Згідно ДБН В.2.5-75:2013 (п. 10.8) попереднє очищення стічних вод від побутових приміщень передбачене в локальних каналізаційних очисних спорудах біологічної очистки типу «Джерело» продуктивністю до 3м3/добу.

Доочищення стічних вод заплановано в фільтраційно-збагачувальній споруді (колодязях, траншеях). Очищені стоки акумулюються в накопичувальну ємність з послідуючим вивозом на зливні споруди спеціалізованим транспортом відповідно договору зі спеціалізованим підприємством (за домовленістю).

Осад підлягає висушуванню і вивозу на сміттєзвалище разом з побутовими відходами.

Нормативна відстань від очисних споруд до будівель становить 5 метрів.

Електропостачання

Електропостачання об’єкту будівництва передбачено від джерел обєднаної енергосистеми.

Електрозабезпечення об’єкту проектування передбачено від існуючих ліній електромереж 0,4 кВ, розташованих на території об’єкту  проектування.

Витрати електроенергії підприємством буде визначатися  на наступних стадіях проектування, згідно технологічних розрахунків.

Опалення

Опалення передбачено від локальних теплогенераторних потужністю до 100 кВ кожна, працюючих   на дровах та брикетах.

Газопостачання.

Газопостачання проектом не передбачене.

12. Інженерна підготовка та інженерний захист території.

Існуючий природний та екологічний стан території, що розглядається, та аналіз проблем, що склалися, відпрацьований  у розділі  «Аналіз існуючої містобудівної ситуації» пояснювальної записки.

В проекті ДПТ розглянуті запропоновані заходи планувального характеру, що сприяють поліпшенню стану навколишнього середовища та організації санітарно-захисної зони згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

Для більш детального вивчення ситуації кожне діюче підприємство має розроблений проект ОВНС (оцінка впливу на навколишнє середовище), де будуть вказані заходи поліпшення навколишнього середовища завдяки заходам санітарно технічного  та технологічного порядку.

За результатами інженерно-будівельної оцінки території відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», територія підприємств, що проектується, не потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві (I категорія земель за ступеню придатності під забудову).

Існуючий рельєф місцевості, що розглядається, має ухил в південно-східному напрямку.

Організація рельєфу ділянки, що проектується, вирішена сумісно з прилеглою територією.

Проектом передбачено відведення дощових стоків забруднених автотранспортом, які проходять попередню очистку в брудовідстійниках та нафто- масло- уловлювачах, з території проектування, влаштуванням дощової каналізації закритого типу з подальшим збросом в існуючий водовідвідний з/б лоток відкритого типу.

Організація рельєфу території та влаштування дощової каналізації проектується на 1 етап будівництва.

13. Комплексний благоустрій та озеленення території.

На території існуючих підприємств передбачені зелені насадження обмеженого користування.

На ділянці об’єкту проектування, зелені насадження заплановані по всій вільній від забудови та мощення території. Сортамент зелених насаджень необхідно визначити на послідуючих стадіях проектування, виходячи з призначення та дендрологічних характеристик. В даному випадку це деревно-чагарникові насадження, які виконують роль механічного і біологічного фільтра.

До комплексного благоустрою території відносяться:

-   організація рельєфу, влаштування відкритої дощової каналізації;

-   будівництво проїжджих частин під’їздів та паркувальних майданчиків з твердим покриттям, тротуарів;

-   встановлення лавок,  урн, сміттєзбірників;

-   встановлення реклами;

-   облаштування місць відпочинку;

-   огорожа території підприємства.

14. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього                  середовища.

Існуючий природний та екологічний стан території, що розглядається, та аналіз проблем, що склалися, відпрацьований  у розділі  «Аналіз існуючої містобудівної ситуації» пояснювальної записки.

В проекті ДПТ розглянуті запропоновані заходи планувального характеру, що сприяють поліпшенню стану навколишнього середовища та організації санітарно-захисної зони згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

Заходи щодо поліпшення повітряного середовища.

Джерела  забруднення повітря на території, що аналізується є:

-   цех по переробці деревини;

-   технологічний транспорт;

Деревообробне підприємство, що проектується, відноситься до  IV класу шкідливості (згідно  Державних санітарних правил  проектування та забудови населених пунктів).

Санітарно-захисна зона – від точок викидів забруднення до житлової і громадської забудови, а також підприємств харчового призначення – становить 100 метрів.

Всі вільні від забудови і твердого покриття території підлягають озелененню.

Для зниження забруднення повітряного середовища від всілякого транспорту намічається озеленення території підприємств та вулиць з використанням дерев, стійких до забруднення атмосфери і ґрунту.

Заходи по захисту водного басейну від забруднення.

Заходи по охороні поверхневих та підземних вод довкілля складаються:

- з забезпечення відводу та очистки поверхневих вод;

- з забезпечення відводу та очистки господарсько-побутових стоків.

Згідно інженерно-будівельної оцінки території, ділянка, що розглядається, відноситься до І категорії і не потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві.

Містобудівні заходи по захисту ґрунтів.

На забруднення ґрунтів мають вплив майже всі вищеперераховані джерела (автотранспорт, теплогенераторні, поверхневі води з виробничої території та інші).

До заходів по охороні ґрунтів належить очистка території проектування від твердих побутових  відходів, що планово вивозиться на полігон  твердих побутових  відходів Дергачівського району.

Родючий ґрунт , порушений при будівництві, пропонується  використовувати на благоустрій та рекультивацію малоцінних земель.

Санітарне очищення.

Для підтримки задовільного санітарного стану проектної території запропонована система очистки від твердих побутових відходів шляхом їх вивозу відповідно договорів з комунальними службами міста. Збір твердих побутових відходів передбачений по системі сміттєзбірників, згідно з якою сміття збирається у змінні контейнери та вивозиться спецмашинами.

На території та у виробничій будівлі передбачені місця для роздільного збору складування та зберігання виробничих відходів. Виділення та упорядкування місць тимчасового складування виробничих відходів передбачити згідно вимог діючого законодавства.

15. Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи.

Згідно вимог діючого ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації» та інших нормативно-правових актів з цього питання, розроблення проектних рішень інженерно-технічних заходів цивільної оборони на стадії ДПТ не передбачене. Даний розділ виконується в складі генерального плану населеного пункту або окремим проектом по завданню на проектування.

Планувальні заходи, спрямовані на попередження пожару.

В проекті відпрацьований один із видів надзвичайної ситуації техногенного характеру, що спричиняється пожежею.

Пожежна безпека об’єкту проектування забезпечується комплексом проектних рішень спрямованих насамперед на попередження пожежі, а також заходів до її ліквідації.

Планувальні заходи, щодо попередження пожежі, згідно нормативним вимогам містять:

- дотримання нормативної відстані від існуючої забудови до об’єкту проектування;

- забезпечення нормативних протипожежних розривів між будівлями та спорудами в межах ДПТ;

- забезпечення об’єкту проектування безпечними шляхами евакуації людей та матеріальних цінностей;

- виготовлення внутрішньо-квартальних проїздів та майданчиків з твердим покриттям з можливістю проїзду пожежних машин;

- забезпечення нормативних відстаней від існуючих інженерних мереж та споруд до проїздів;

- забезпечення нормативних відстаней від існуючих інженерних мереж та споруд до проїздів;

- забезпечення зовнішнього гасіння пожеж від пожрезервуарів, розрахунковою ємності з дотриманням радіусів обслуговування (200 метрів).

Розрахунок витрат води на зовнішнє пожежогасіння виконано в розділі 3.6.1 «Водопостачання та каналізація» пояснювальної записки.

Розрахунок потужності пожежного депо і його оснащення.

Необхідність розміщення пожежного депо визначена згідно ДБН 2.5-74:2013 п.6.2.12; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».

Найближче до території, що проектується, депо розташоване на  відстані 8 км.

В зв’язку з тим, що виробнича зона за межами населеного пункту знаходиться в безпосередній близькості до міста Дергачі, розрахунок кількості та потужності пождепо спільний.

Так як, територія м. Дергачі має неоднорідну щільність забудови і водопостачання, згідно ДБН В.2.5-74:2013 табл. 3 примітка 3 виділені зони:

-   перша зона містить багатоповерхові, малоповерхові будівлі і ущільнену присадибну забудову з населенням 15,278 тис. осіб, що має централізоване водопостачання;

-   друга зона (правобережна пойма ріки Лопань) містить розріджену присадибну забудову з водопостачанням від локальних трубчатих водозабірних колодязів (населення 4,980 тис. осіб).

Згідно ДБН В.2.5-74:2013 табл. 3 прим. 1 при зонному водопостачанні кількість пожеж приймається від кількості мешканців, що проживають в зоні.

Територія, що проектується, відноситься до другої зони водопостачання з населенням 4,980 осіб і площею виробничої зони 10 га. Розрахункова кількість одночасних пожеж на цій території – одна пожежа.

Згідно розробкам діючого детального плану проектуєме пожежне депо на 2 машини передбачене в районі проектуємої виробничої зони (район вагової колишнього радгоспу Дергачівський) на відстані 1 км від проєктуємої будівлі. Також детальним планом рекомендовано розміщення пожежного поста створення та обслуговування якого можливе за участі сусідніх підприємств.

Радіус обслуговування пожежними депо для даного підприємства прийнятий 2 км, як для підприємства з виробничою категорією В і щільністю забудови більше ніж 50 %.

Розрахунок радіусу обслуговування визначається з умови шляхів проходження до найбільш віддаленої будівлі по дорогах та проїздах з твердим покриттям.

Відстань пожежного поста до об'єкта проектування від 10 метрів до 300

метрів. Площа земельної ділянки пожежного посту прийнята відповідно до нормативів проектування і становить 0,3 га.

Згідно штатного розкладу, що затверджений наказом МВД, чисельність особистого складу на рядовій пожежній машині АЦ-40/ЗИЛ 131-137 складає 5 осіб, що можуть працювати із двома стволами РС-70.

Знаючи можливість витрати води АЦ-45(40 л/сек) та розрахункові витрати води на зовнішнє пожежогасіння об'єкту проектування (15 л/с), перевіряємо потрібну кількість пожежних машин, на пождепо, що проектується

N = Qm/Q = 15/40 = 0,37 (машини)

Отже для гасіння об'єкту проектування на одну пожежу необхідний один пожежно-рятувальний спеціалізований автомобіль.

16. Заходи щодо реалізації детального плану.

Виходячи з вимог Закону України «Про регулювання містобудівної документації» з метою організації комплексної забудови території, яка є засобом забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, детальним планом, Згідно завдання на проектування в проекті відпрацьовано намір розміщення виробничої будівлі за межами населених пунктів на території Дергачівської міської ради Дергачівського району Харківської області., визначено та уточнено планувальну організацію, функціональне та цільове використання території.

Погоджений та затверджений детальний план території, згідно чинного законодавства є підставою для розроблення містобудівної документації для отримання містобудівних умов і обмежень для послідуючих стадій проектування.

До початку будівництва, відповідно проекту забудови ділянки, забудовник зобов’язаний отримати в інспекції ДАБК дозвіл на початок будівельно-монтажних робіт.

Термін реалізації детального плану від 3 до 7 років.

17. Перелік вихідних даних.

1. Розпорядження Дергачівської РДА Харківської області від 10 вересня 2019 року № 407.

2. Завдання на розроблення детального плану території.

3.Державні вимоги видані Департаментом містобудування та архітектури Харківської ОДА.

5. Інженерно-геодезична зйомка ділянки, масштабу 1 : 500, виконана КП «Архітектурним бюро Дергачівського району» у 2019 році.

6. Витяг від 29.08.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень: (власник Штеренберг Д.О.)

7. Копія технічного паспорту на нежитлову будівлю.

18. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

| Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |
| --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Етап від 3 років до 7 років | Етап від 7 років до 15 років |
| Територія об’єкту проектування | га | 0,8400га |  |  |
| - площа під будівлями та спорудами | га |  | 0,4172 |  |
| - площа під проїздами та ділянками з твердим покриттям | га |  | 0,2268 |  |
| зелені насадження | га |  | 0,1960 |  |
| щільність забудови | % |  | 48 |  |
| Інженерне обладнання |  |  |  |  |
| Водопостачання | м3/добу | − | 0,3 | - |
| Каналізація | м3/добу | − | 0,3 | - |
| Електропостачання | кВт | - | - |  |
| Інженерна підготовка та благоустрій | га | - | - |  |
| Теплопостачання | кВт | - |  |  |
| Охорона навколишнього середовища |  |  |  |  |
| Санітарно-захисні зони в межах ДПТ | га | - |  |  |

Наведені техніко-економічні та технологічні показники щодо щільності забудови, загальної площі будівель та споруд, можуть дещо коригуватись. Остаточна щільність забудови та загальна площа будівель та споруд буде уточнена на наступних, більш детальних стадіях проектування.

ДОДАТКИ

В. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА