Замовник:	Дергачівська районна державна адміністрація	Об’єкт: №39

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за межами населених пунктів на території Солоницівської селищної ради Дергачівського району Харківської області

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Директор	Устименко О. І.

Головний архітектор проекту	Калита Д. С.

# ЗМІСТ

| ПОЗНАЧЕННЯ | НАЙМЕНУВАННЯ | ПРИМІТКА |
| --- | --- | --- |
|  | Титульний аркуш | ст. 1 |
| №39 ЗМ | Зміст | ст. 2 |
| №39 СП | Склад проекту | ст. 3 |
| №39 ПД | Підтвердження ГАП’а | ст. 4 |
| №39 САК | Склад авторського колективу | ст. 6 |
|  | I. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ |  |
| №39 ПЗ | II. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | ст. 8 |
|  | ПЕРЕДМОВА | ст. 9 |
|  | АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ | ст. 10 |
|  | Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов | ст. 10 |
|  | Оцінка існуючої ситуації: | ст. 10 |
|  | Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови | ст. 11 |
|  | Характеристика інших видів використання території | ст. 12 |
|  | ПЕРСПЕКТИВИ МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ | ст. 12 |
|  | Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території | ст. 12 |
|  | Переважні, супутні і допустимі види використання території, містобудівні умови та обмеження (уточнення) | ст. 12 |
|  | Основні принципи планувально-просторової організації території | ст. 12 |
|  | ПРОГНОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ | ст. 13 |
|  | Житловий фонд та розселення | ст. 13 |
|  | Система обслуговування населення, розміщення основних об’єктів обслуговування | ст. 13 |
|  | Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок | ст. 13 |
|  | Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж та споруд | ст. 13 |
|  | Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору | ст. 16 |
|  | Комплексний благоустрій та озеленення території | ст. 16 |
|  | Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища | ст. 16 |
|  | Заходи цивільної оборони | ст. 16 |
|  | ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІ | ст. 18 |
|  | ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ | ст. 19 |
|  | ВИСНОВОК | ст. 20 |

# СКЛАД ПРОЕКТУ

| НОМЕР ТОМУ | ПОЗНАЧЕННЯ | НАЙМЕНУВАННЯ | ПРИМІТКА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І |  | Вихідні дані для проектування |  |
| ІІ | №39 ПЗ | Пояснювальна записка |  |
| ІІІ | №39 ДПТ | Графічна частина |  |
|  | Арк.№1 | Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту (району, області) |  |
|  | Арк.№2 | Ситуаційна схема М1:10000 |  |
|  | Арк.№3 | Опорний план. План існуючого використання території. Схема існуючих планувальних обмежень М1:500 |  |
|  | Арк.№4 | Проектний план. Схема проектних планувальних обмежень. Схема організації руху транспорту та пішоходів М1:500. Креслення поперечних профілів вулиць М1:200 |  |
|  | Арк.№5 | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування М1:500 |  |
|  | Арк.№6 | Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору М1:500 |  |

# ПІДТВЕРДЖЕННЯ ГАП’а

Детальний план території для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за межами населених пунктів на території Солоницівської селищної ради Дергачівського району Харківської області виконаний на замовлення Дергачівської районної державної адміністрації та розроблений відповідно до чинних норм, правил, інструкцій та державних стандартів.

Головний архітектор проекту	Калита Д. С.

(Сертифікат АА №001676)

# СКЛАД АВТОРСЬКОГО КОЛЕКТИВУ

| Відділ, в якому розроблено документацію | Посада виконавця | Прізвище виконавця | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| КП «Архітектурне Бюро Дергачівського району» | Директор | Устименко О. І. |  |
|  | Головний архітектор проекту | Калита Д. С. |  |
|  | Архітектор | Калита Д. С. |  |

І. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

# ПЕРЕДМОВА

Детальний план території для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за межами населених пунктів на території Солоницівської селищної ради Дергачівського району Харківської області розроблений згідно Розпорядження Дергачівської районної державної адміністрації "Про розроблення детального плану території за межами населених пунктів на території Солоницівської селищної ради Дергачівського району Харківської області" №87 від 19.02.2019 року з метою будівництво та обслуговування будівель торгівлі, з визначенням всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами.

КП «Архітектурне Бюро Дергачівського району» розроблено детальний план території за межами населеного пункту смт. Солоницівка Дергачівського району Харківської області на підставі таких даних:

Розпорядження Дергачівської районної державної адміністрації "Про розроблення детального плану території за межами населених пунктів на території Солоницівської селищної ради Дергачівського району Харківської області" №109 від 27.02.2019 року;

Завдання на розроблення детального плану території;

Топографічна основа М1:500, виконана ПП «Перспектива-Земля» у 2019 р.;

Схема планування території Дергачівського району;

Генеральний план смт. Солоницівка;

Натурні обстеження.

У проекті враховано вимоги: Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН В.2.3-5:2017 «Вулиці та дороги населених пунктів».

# АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ

Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.

Селище Солоницівка, біля якого розташована територія, щодо якої розробляється детальний план території, входить до складу Солоницівської селищної ради Дергачівського району Харківської області, що знаходиться у південно-східній частині Дергачівського району. Адміністративний центр селищної ради – смт. Солоницівка. Територія розробки ДПТ розташована за 24,7 км від районного центру- м. Дергачі, та за 15,4 км від обласного центру – м. Харків.  Населення найближчого населеного пункту до території розробки ДПТ – смт. Солоницівка становить 13753 осіб (станом на 2017 рік).

Територія, щодо якої розробляється детальний план територіє розташована за межами селища Солоницівка, на його південно-східній околиці.

Абсолютні відмітки території 143,01-143,94 м, перепад відміток 0,93 м. Найвища точка – в північно-східній частині.

Рівень стояння ґрунтових вод потребує уточнення на стадії інженерно-геологічних розвідувань.

Клімат району помірно-континентальний із прохолодною зимою і теплим, помірно вологим літом.

Взимку температура може знижуватись до -32 ˚С, а літом підніматись до +35 ˚С.

Середньомісячна температура повітря в січні -4,9 ˚С.

Середньомісячна температура повітря в липні +17,5 ˚С.

Період з температурою понад 10 ˚С становить 165 днів

В середньому за рік випадає 609 мм атмосферних опадів, максимальна кількість – у червні-липні. Сніговий покрив нестійкий.

Будівельно-кліматична зона – ІІІ.

Вітровий район – 2.

Сніговий район – 5.

Нормативне снігове навантаження – 1,32 КПа.

Нормативне вітрове навантаження – 0,50 КПа.

Нормативна глибина промерзання ґрунту – 0,80 м.

Розрахункова зимова температура – -25˚С.

Сейсмічність ділянки приймати згідно ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України» на основі інженерно-геологічних розвідувань.

Оцінка існуючої ситуації.

Територія детального планування знаходиться за межами смт. Солоницівка Солоницівської селищної ради Дергачівського району Харківської області і включає в себе земельну ділянку (к. н. 6322057600:00:001:0821) загальною площею 0,0181 га (за класифікатором 01.05 «Для індивідуального садівництва»), що є у приватній власності гр. Дьомкіної Ю. В.

Загальна площа території, щодо якої здійснюється детальне планування – 0,0181 га.

З північної та західної сторони територія обмежена автомобільною дорогою з твердим покриттям, з південної сторони -  територією багатоквартирної житлової забудови, зі східної сторони – територією громадської забудови.

Навколо території детального планування розташована житлова багатоквартирна, садибна території, та громадська забудова.

Стан навколишнього середовища.

В даний момент, на території проектування та її околицях відсутні об’єкти, що можуть здійснювати негативний вплив на навколишнє середовище.

Лісів та багаторічних зелених насаджень на проектуємій земельній ділянці не виявлено.

В цілому стан навколишнього середовища можна охарактеризувати як добрий.

Використання території.

Існуюче використання – землі сільськогосподарського призначення (01.05 «Для індивідуального садівництва»).

Характеристика будівель.

В межах території, щодо якої здійснюється детальне планування будь-які будівлі та споруди відсутні.

Характеристика об'єктів культурної спадщини.

На території розробки ДПТ землі історико-культурного призначення відсутні, а також об’єктів культурної спадщини, визначених п.2 ст.2 Закону України «Про охорону культурної спадщини» та прийнятих під охорону держави у встановленому чинним законодавством порядку не зафіксовано. Зазначена земельна ділянка не належить до зон охорони пам’яток.

Згідно ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», ст. 19 Закону України

«Про охорону археологічної спадщини» якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи. Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовим дозволом відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних досліджень відповідної території.

Згідно ст. 37 «Захист об’єктів культурної спадщини» Закону України «Про охорону культурної спадщини» будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об’єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт. Роботи на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини здійснюються за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проектної документації. З метою захисту об’єктів археології, у тому числі тих, що можуть бути виявлені, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у випадках, передбачених Земельним кодексом України, погоджуються органами охорони культурної спадщини.

Згідно ст. 22 Закону України «Про охорону археологічної спадщини» юридичні і фізичні особи, дії або бездіяльність яких завдали шкоди археологічній спадщині, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

Характеристика інженерного обладнання.

Вдовж ділянки з північної сторони проходить газопровід низького тиску, кабель зв’язку,

Відомості про інженерні мережі, які можливо підведені до ділянки проектування – відсутні.

Характеристика транспорту.

На даний момент транспортне обслуговування території ДПТ здійснюється з автомобільної дороги з твердим покриттям.

Характеристика озеленення і благоустрою.

Територія вільна від багаторічних зелених насаджень.

Цінні зелені насадження та благоустрій на території проектування – відсутні.

Характеристика планувальних обмежень.

Охоронна зона газопроводу низького тиску– 2 м;

Охоронна зона кабель зв’язку  – 2 м.

Інші існуючі планувальні обмеження відсутні.

Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях, структура забудови, яка пропонується (поверховість, щільність).

Детальний план території розробляється на ділянку що розташована за межами смт. Солоницівка Солоницівської селищної ради Дергачівського району Харківської області згідно із використанням містобудівного та земляного кадастрів.

Формування планувальної структури території ДПТ базується на рішеннях закладених Схемою планування території Дергачівського району.

Розподіл території за функціональним використанням базується на планувальних рішеннях, направлених на формування нового якісного архітектурно-планувального середовища, що сприятиме підвищенню комфорту життєдіяльності (проживання, праці й відпочинку) мешканців та гостей села. При цьому врахувати:

місце розташування ділянки, що розглядається;

природні умови та планувальні обмеження;

побажання замовника та інтереси власників суміжних земельних ділянок, що знаходяться за межами території опрацювання;

існуючу інженерно-транспортну інфраструктуру.

За містобудівною документацією даного детального плану території, цільове призначення земельної ділянки пропонується:

Землі громадської забудови (за класифікатором: 03.07 «Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі»).

Об’єкти культурно-побутового обслуговування в межах ділянки проектування ДПТ не передбачені.

Поверховість забудови передбачена наступна:

Торгівельні павільйони – 1 поверх.

Характеристика інших видів використання території.

Крім будівництва та обслуговування будівель торгівлі іншого використання території не передбачається.

# ПЕРСПЕКТИВИ МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ

На основі намірів інвестора, рішення замовника, комплексної оцінки території з врахуванням раніше розробленої містобудівної документації, даним детальним планом території прийнято рішення, щодо комплексного розвитку території проектування з розміщенням об’єктів торгівлі.

З метою всебічного ґрунтовного аналізу та об’єктивних висновків була проаналізована Схема планування території Дергачівського району, проведено огляд в натурі території проектування.

Так, в ході даного аналізу було визначено за доцільне розвиток території житлової та громадської забудови.

Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території.

Проектним рішенням при розробленні ДПТ встановлено: не задіяні під забудову території на перспективу визначені як території для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Переважні, супутні і допустимі види використання території, містобудівні умови та обмеження (уточнення).

Переважний вид використання території - будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Супутні види використання:

будівництво інженерно-технічних споруд.

Містобудівними умовами та обмеженнями є:

Червоні лінії – 10, 12 м;

Лінії регулювання нової забудови – 3 м;

Межі земельних ділянок інших землекористувачів.

Інші планувальні обмеження відсутні.

Основні принципи планувально-просторової організації території.

Основні принципи планувально-просторової організації території базовані на:

врахуванні існуючої мережі вулиць та проїздів;

взаємозв’язках планувальної структури проектних рішень з планувальною структурою існуючої забудови;

побажань та вимог замовника – Дергачівської районної державної адміністрації Дергачівського району, платника, визначених у завданні на розроблення ДПТ та у ході робочих нарад під час роботи над проектом;

врахуванні інтересів власників суміжних земельних ділянок.

Площа планування території детального плану – 0,0181 га.

Параметри кожного проектного об’єкту у випадку його відхилення від рішення детального плану території (допускається уточнення контуру забудови, благоустрою) визначається ескізними намірами забудови та містобудівними розрахунками з відповідною ув’язкою з рішенням ДПТ. У випадку необхідності, у затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому чинним законодавством порядку.

Майнові права на проект детального плану території належать Замовнику, Платнику авторські - Виконавцю ДПТ.

# ПРОГНОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Житловий фонд та розселення.

Відповідно до рішень, прийнятих при розробленні ДПТ, житловий фонд на проектованій території не передбачається.

Система обслуговування населення, розміщення основних об'єктів обслуговування.

Передбачається розміщення торгівельних павільйонів.

Також, персонал та відвідувачі проектованого об’єкту використовуватимуть сформовану систему обслуговування смт. Солоницівка.

Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок.

Ділянка проектування прилягає до існуючої сформованої місцевої вуличної-дорожньої мережі. Проектом передбачено влаштування заїзду до ділянки проектування з існуючої автомобільної дороги з твердим покриттям. Рух по існуючих дорогах передбачений легковим та вантажним автотранспортом, спецтехнікою (обслуговування інженерних мереж, обробки городів, доступ пожежних машин, тощо).

Зупинки громадського транспорту знаходяться в радіусі пішохідної доступності від території, що розглядається.

Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд.

Водопостачання

Відповідно до рішень прийнятих при розробці детального плану території, водопостачання на проектованій території не передбачається, побутові потреби в воді вирішуватимуться шляхом її підвезення по необхідності.

Водовідведення

Побутова каналізація

Відповідно до рішень прийнятих при розробці детального плану території, будівництво побутової каналізації на проектованій території не передбачається, побутові потреби в воді вирішуватимуться шляхом її підвезення по необхідності.

Для користування персоналом передбачений біотуалет розташований в районі проектованої земельної ділянки.

Всі інші конкретні питання по каналізуванню території ДПТ вирішуватимуться на наступних стадіях проектування.

На сьогодні на території смт. Солоницівка діє закільцьована централізована система водопостачання на питні, побутові і протипожежні потреби III категорії надійності. Водопровідна мережа в районі проектування виконана із металевих труб діаметром 100 мм.

Розрахункові витрати води на пожежогасіння

Згідно  з  ДБН В.2.5-74:2013 табл. 3, кількість одночасних пожеж і витрати води на зовнішнє пожежогасіння залежить від населення села та висоти будинків, і становить:

- населення смт. Солоницівка                                                – 15 670 особи;

- кількість одночасних пожарів                                                – 1;

- тривалість пожежі для будинків III ступеню вогнестійкості  – 3 год;

- радіус обслуговування пожежним резервуаром                    – 200 м;

- витрати води на зовнішнє пожежогасіння                              – 10 л/с;

- витрати води на внутрішнє пожежогасіння

- трьохгодинний запас води на нужди пожежогасіння             – 108 м3;

Розміщення громадської забудови та відстань між ними; трасування доріг, під’їздів та інженерних мереж прийняті відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019.

На сьогодні на території смт. Солоницівка діє закільцьована централізована система водопостачання на питні, побутові і протипожежні потреби III категорії надійності. Водопровідна мережа в районі проектування виконана із металевих труб діаметром 100 мм.

Дощова каналізація

Відведення поверхневих стоків з території земельної ділянки відбувається з  вираховуванням рельєфу місцевості та передбачається відкритою водовідвідною системою. З очищенням поверхневих стоків на  очисних спорудах поверхневих стоків та подальшим  відведенням  очищених вод у резервуари накопичувачі, з метою їх повторного використання для господарських потреб, а саме для миття та зрошення території.

Відведення атмосферних вод від будівель переважно забезпечується виконанням вертикального планування та вимощення. Див Акр. №5.

Санітарне очищення території

Вивіз сміття планується здійснювати по заявочній системі після укладання договору з компанією по вивозу відходів.

Знешкодження твердих відходів з території ДТП передбачено на існуючому полігоні після укладання договору з органами місцевого самоврядування.

Для забезпечення виконання «Програми поводження з твердими побутовими відходами» ( постанова кабінету Міністрів від 04.04.2004 р. № 265) проектом передбачається організація роздільного збору побутових відходів із наступним використанням і утилізацією.

Майданчики для встановлення контейнерів для сміття повинні бути огороджені і мати тверде покриття (асфальтове, бетонне).

Для зберігання та тимчасового збирання побутових відходів рекомендується використовувати контейнери об’ємом 1,1м3.

Пожежогасіння

Для забезпечення пожежної безпеки об’єкту, містобудівною документацією передбачається використання існуючого пожежного депо, яке обслуговує смт. Солоницівка.

Згідно з вимогами ДБН А.3.1-5-2009 будівництво зовнішньої системи протипожежного водопроводу повинно бути передбачено на етапі підготовчих робіт будівництва об’єктів містобудування.

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння та кількість одночасних пожеж прийнята згідно ДБН В.2.5-74:2013 і складе 10 л/с на 1 пожежу.

Розрахункова кількість одночасних пожеж – 1. Розрахунковий час гасіння пожежі – 3 години.

Протипожежне водопостачання при відсутності кільцевих мереж (початок забудови) може здійснюватися з річок і водойм, а також передбачених проектом пожежних резервуарів (див. графічні матеріали). В цей же період проектується збереження існуючих водозабірних споруд. Після закінчення будівництва централізованої системи водопостачання і водозабірних споруд, зовнішнє пожежогасіння здійснюватиметься від підземних пожежних гідрантів, встановлених на мережі кільцевого загально сільського водопроводу та з відкритих водойм села.

Розрахунок потужності пожежного депо і його оснащення.

Необхідність розміщення пожежного депо визначена згідно ДБН 2.5-74:2013 п.6.2.12; СНиП-89-80*п.3.37; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».

За даними ГУ ДСУНС у Харківській області об’єкт проектування (за межами населених пунктів) знаходиться в районі виїзду діючої пожежної частини с.м.т. Солоницівка, що знаходиться на відстані до 2 км від об’єкту проектування. Час прибуття – 3 хвилин.

Згідно нормативних даних та розрахункам радіуси обслуговування пожежних депо становить:

- для садибної і громадської забудови                                                – 3 км;

- для виробничих об'єктів категорії «В» з щільністю забудови менш ніж 50% і категорією «Д»                                                                         – 4 км;

- для виробничих об'єктів з щільністю забудови  більше ніж 50% – 2 км.

Громадська забудова має радіус  обслуговування до 3 км.

Розрахунок радіусів обслуговування визначається по шляхам з твердим покриттям до найбільш віддаленої будівлі.

Відстань від існуючого пождепо II типу до найбільш віддаленої будівлі об’єкту проектування становить до 1км, що відповідає діючим нормам щодо радіусу обслуговування.

Електропостачання

Електропостачання проектованої забудови передбачається від існуючої електророзподільної системи села згідно технічних умов експлуатаційних служб.

Потреба у електропостачанні проектованої забудови та всі інші конкретні питання по електропостачанню території ДПТ вирішуватимуться на наступних стадіях проектування.

Теплопостачання

Опалення проектованої забудови пропонується переважно локальними засобами (індивідуальні паливні та малі котельні, обладнані сучасними котлами, що працюють в автономному режимі на твердому паливі, електриці). Вибір типу котлів і обладнання вирішується на наступних стадіях проектування.

Газопостачання

Відповідно до рішень, прийнятих при розробленні ДПТ, газифікація проектованій території не передбачається.

Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.

Інженерна підготовка території виконується з метою покращення санітарно-гігієнічних умов функціонування будівель і включає вертикальне планування для відводу поверхневих вод, інженерний захист від підтоплення.

Вертикальне планування території забезпечуватиме допустимі для руху транспорту і пішоходів ухили на під’їздах (згідно ДБН В.2.3-5-2001 табл. 2.9) з раціональним балансом земляних робіт, таким чином, щоб розміщення земляних мас не викликало зсувні та посадочні явища, порушення режиму ґрунтових вод.

Схему інженерної підготовки розроблено на топопідоснові М1:500, з січенням горизонталями через 0,5 м. На схемі проведені напрямки і величини проектованих ухилів, характерні проектовані відмітки.

Підземний простір використовується для прокладання інженерних мереж (на перспективу).

Комплексний благоустрій та озеленення території

При проектуванні даного ДПТ передбачено благоустрій території, зокрема: благоустрій проїздів та доріжок. Обов’язковий перелік елементів благоустрою повинен відповідати вимогам пунктів 5.4.3, 5.4.4 ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».

Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища

Потенційний вплив на довкілля можуть становити джерела забруднення поверхневих та ґрунтових вод: станція технічного обслуговування, від якої передбачено санітарно-захисну зону.

При експлуатації об'єкта відходи виробництва відсутні.

При виконанні планувальних та інших земельних робіт ґрунтовий шар. Придатний для використання, повинен попередньо зрізатися і складуватися в спеціально відведених місцях для подальшого відновлення.

Відведення дощових і талих вод передбачено у природний трав'яний покрив.

Вплив на навколишнє середовище мінімальний і забезпечується комплексом робіт і заходів які передбачаються проектом - кошторисною документацією за погодженням зацікавлених служб.

При розробці проектних рішень по охорони навколишнього середовища необхідно керуватися Законом України: «Про охорону навколишнього середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Земельним Кодексом України», «Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення», «Водним Кодексом України» та іншою нормативно-технічною документацією по охорони атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод та ґрунтів від забруднення

Заходи цивільної оборони

# Основними документом по розробленню детального плану території є ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 19. Детальний план території) та ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

# На поточний час у зв’язку з тим, що територія детального плану території знаходиться за межами населеного пункту схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі детального плану території не передбачається.

# Першочергові заходи із реалізації рішень ДПТ

# З метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення завчасно техногенної безпеки та цивільного захисту населення на території детального плану території для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на території Солоницівської селищної ради за межами населених пунктів Дергачівського району Харківської області під час будівництва нових або реконструкції існуючих будівель та споруд, які можуть бути віднесені до переліку об’єктів, визначених ПКМУ    № 6 від 09.01.2014 року, суб’єктам господарювання цих об’єктів необхідно передбачити розробку відповідного розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту на стадії проектування цих об’єктів будівництва (реконструкції) відповідно до вимог ДСТУ 8773:2018.

# ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

Черговість реалізації ДПТ:

затвердження ДПТ розпорядженням Дергачівської районної державної адміністрації;

розробка та погодження проекту землеустрою у встановленому порядку;

розробку та погодження проектної та робочої документації виконати в порядку згідно з чинним законодавством;

реєстрація повідомлення про початок будівельних робіт;

облаштування дорожньо-транспортної мережі та облаштування інженерної інфраструктури.

Проект землеустрою розробляється згідно окремої угоди ліцензованою землевпорядною організацією.

ЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

Черговість реалізації ДПТ:

затвердження ДПТ розпорядженням Дергачівської районної державної адміністрації;

розробка та погодження проекту землеустрою у встановленому порядку;

розробку та погодження проектної та робочої документації виконати в порядку згідно з чинним законодавством;

реєстрація повідомлення про початок будівельних робіт;

облаштування дорожньо-транспортної мережі та облаштування інженерної інфраструктури.

Проект землеустрою розробляється згідно окремої угоди ліцензованою землевпорядною організацією.

# ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

| № п/п | Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Існуючий стан | Проектний стан |
| Територія |
|  | Територія в межах проекту | га / % | 0,0181/100 | 0,0181/100 |
| 1. | Площа території громадської забудови у тому числі: | га | 0,0181 | 0,0181 |
| 1.1. | Площа забудови | м2 | - | 70,00 |
| 1.2. | Площа замощення | м2 | - | 28,82 |
| 1.3. | Площа території під сонячними панелями | м2 | - | 82,18 |

# ВИСНОВОК

Будівництво та обслуговування будівель торгівлі на проектованій території – можливе.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Детальний план території підлягає розгляду на громадських слуханнях. Порядок проведення громадських слухань визначено постановою Кабінету міністрів України.

Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу, крім частини, що належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства. В матеріалах даного ДПТ зазначена інформація відсутня.

Детальний план території розглядається і затверджується виконавчим органом місцевого самоврядування (районною радою) протягом 30 днів з дня його подання. Детальний план території не підлягає експертизі.

ІІІ. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА