УКРАЇНА

Харківська область

Дергачівський район

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРСПЕКТИВА – ДІ»

Кваліфікаційний сертифікат серії АА №001676 від 18.06.2013 р.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

для будівництва та обслуговування обʼєктів транспортної інфраструктури на території Солоницівської селищної ради за межами населених пунктів

Дергачівського району Харківської області

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

том і

Замовник : Дергачівська районна                                  Шифр:        6/2019

## державна адміністрація

## Директор ПП “Перспектива ДІ ”			                           /Ю.П. Бушева/

Головний архітектор проекту                                             /Д.С. Калита/

М. ДЕРГАЧІ

2019

СКЛАД ПРОЕКТУ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

|  | № тому | Позначення | Найменування | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Том 1 | 6/2019 | Детальний план території |  |
|  |  | 6/2019 - ПЗ | Пояснювальна записка |  |
|  |  |  | Перелік вихідних даних |  |
|  |  | 6/2019 - ГП | Графічні матеріали |  |
|  |  |  | Матеріали на електронних носіях |  |
|  |  | СD - диск | Графічні та текстові матеріали детального плану території |  |
|  | Том 2 | 6/2019 - ОП | Основні положення |  |
|  |  | 6/2019 – ОП.ПЗ | Текстові матеріали |  |
|  |  | 6/2019 – ОП.ГП | Графічні матеріали |  |
|  | ВІДОМОСТІ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТУ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ |
|  | Лист | Найменування | Примітка |
|  | 1. | Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі району, М 1:5000, М 1:50000. | ГП-1 |
|  | 2. | План існуючого стану території зі схемою планувальних обмежень, М 1:500. | ГП-2 |
|  | 3. | Проектний план з планом червоних ліній, М 1:500. | ГП-3 |
|  | 4. | Схема організації руху транспорту і пішоходів, М 1:500. | ГП-4 |
|  | 5. | Схема інженерних мереж і споруд і використання підземного простору, М 1:500. | ГП-5 |
|  | 6. | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування, М 1:500. | ГП-6 |

СКЛАД ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

|  | 1. | Вступ. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Загальні відомості. |
|  | 3. | Природні, соціально-економічні і містобудівні умови. |
|  | 4. | Стисла історична довідка. |
|  | 5. | Оцінка існуючої ситуації. |
|  | 6. | Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови, яка пропонується та характеристика видів використання території. |
|  | 7. | Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території. |
|  | 8. | Переважні, супутні і допустимі види використання території. Містобудівні умови і обмеження. |
|  | 9. | Основні принципи планувально-просторої організації території. |
|  | 10. | Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів. |
|  | 11. | Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж і споруд. |
|  | 12. | Інженерна підготовка та інженерний захист території. |
|  | 13. | Комплексний благоустрій та озеленення території. |
|  | 14. | Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища. |
|  | 15. | Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи. |
|  | 16. | Заходи щодо реалізації детального плану. |
|  | 17. | Перелік вихідних даних. |
|  | 18. | Основні техніко-економічні показники детального плану. |

1. ВСТУП

Детальний план території, розроблено ПП «Перспектива-ДІ» на замовлення Дергачівської районної державної адміністрації.

Рішення детального плану не суперечить функціональному призначенню та містобудівному  зонуванню  території,  що визначені в «Генеральному плані смт Солоницівка - село Подвірки», виконаного інститутом «Харківпроект» в 1971 році та в Схемі планування території Харківської області, розробленої Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» та затвердженої рішенням Харківської обласної ради у 2010 році.

Детальний план території виконано з метою будівництва та обслуговування обʼєктів транспортної інфраструктури на території Солоницівської  селищної  ради  Дергачівського району Харківської області, на  підставі:

1.

2. Державних вимог наданих Департаментом містобудування та архітектури                     Харківської ОДА.

3. Договору на виготовлення проектно-містобудівної документації між замовником та  ПП «Перспектива-ДІ».

- Завдання на проектування.

При розробці детального плану території враховано:

- Генеральний план смт Солоницівка - село Подворки, виконаний інститутом «Харківпроект» в 1971 році;

-  дані чергового кадастрового плану території Солоницівської селищної ради, за межами населених пунктів;

-  існуюча містобудівна ситуація;

-  природно-ландшафтна характеристика району.

Топографічну основу проекту складає геодезична зйомка   М 1:500, виконана у 2019 року ПП «Перспектива-Земля».

Пропозиції детального плану мають бути реалізовані протягом нормативного розрахункового терміну до 2021 року (згідно п. 4.4 з врахуванням  можливих  інвестиційних намірів будівництва для відповідної території).

На основі затвердженого детального плану території з урахуванням його положень, розробляється проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб.

2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території уточнює положення містобудівного об’єкту в структурі району та визначає планувальну організацію і розвиток відповідної території.

Детальний план території розробляється для вирішення ряду питань:

- визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки за межами населеного пункту з метою розміщення об’єкту будівництва;

- визначення усіх планувальних обмежень існуючого використання території;

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території;

- обґрунтування потреб, доцільності і обсягів використання територій;

- забезпечення території інженерно-транспортними мережами;

- забезпечення екологічної безпеки.

Розроблення детального плану виконано на підставі наступних нормативних документів:

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Земельний Кодекс України;

- ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;

- ДБН В.1.1-7. «Автозаправні станції. Основи проектування та будівництва»;

- ДСП 173-96 «Державні санітарні правила  проектування та забудови населених пунктів».1996 р.;

- ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

- ДСТУ 8767:2018 «Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду. Комплектування пожежними автомобілями та проектування;

- ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомашин»;

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення»;

- ДБН В.2.3-4-2015 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»;

- ДБН В.2.3-15-2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні    положення проектування»;

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні  положення проектування»;

- ДБН В.2.5-20-2018 «Газоснабжение»;

- ПУЕ-2009 Правила улаштування електроустановок;

- «Правила пожежної безпеки в Україні», затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 року №1417, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за № 252/26697.

3.  Природні, соціально-економічні та містобудівні умови.

Даним проектом розглядається територія, що розташована у південно-західній частині Дергачівського району Харківської області, на території Солоницівської селищної ради, за межами населених пунктів.

До складу Солоницівської селищної ради відносяться  селище Солоницівка та села Подвірки Сіряки і Куряжанка.

Село Подвірки розташоване на відстані 24 км від  райцентру  (м. Дергачі), на відстані 1 км від смт Солоницівка та с. Сіряки, на відстані 2 км від окружної дороги Харкова (М-03) та від межі міста Харків.

Село Подвірки (населення 6400 осіб, дані 2019 року) розташоване на лівому березі річки Уди, примикає до села Надточії. Через село проходить автомобільна дорога Р-46. По селищі проходить залізниця, найближча станція Куряж.

На  території  Солоницівської  селищної  ради  площею 7005 га  проживає 13 153 мешканців.

Більша частина населених пунктів Дергачівського району, в тому числі Солоницівка і Подвірки, знаходяться в зоні впливу м. Харкова, мають тісні виробничі, технологічні, трудові і культурно-побутові звʼязки з центром Харківської групової системи розселення.

Близкість обласного центру і наявність розвинутої транспортної інфраструктури в певний час сприяли розвитку промисловості в районі.

Територія проектування розташована на території Солоницівської селищної ради за межами села Подвірки, на відстані 2,0 – 60,0 м від кварталів житлової забудови села, на узбіччі дороги Харків-Суми, яка є складовою «коридорів» урбанізації міста Харкова.

Місцеположення та рельєф

Поселення Подвірки-Солоницівка орографічно розташовані на південних відрогах Середньоросійської височини, в долині р. Уди. Основна частина  житлової та промислової забудови розташована по лівому схилу долини р. Уди.

В геоморфологічному відношенні район займає ділянки давніх терас і схили плато.

Поверхня представляє хвилясту похилу рівнину, прорізана неглибокими ярами.

Абсолютні відмітки ділянки, що проектується, становлять 120,79-116,59 м.

Рельєф ділянки має ухил в південному напрямку.

Клімат району, що розглядається, помірно-континентальний. Літо спекотне, іноді посушливе, зима малосніжна з частими відлигами.

Середньорічна температура повітря – +6,9оС

Згідно кліматичного зонування територія відноситься до IIВ фізико-географічного    району, де несприятлива орієнтація будівель знаходиться в межах 310º-50º.

Розрахункові будівельні температури повітря становлять:

- Розрахункова температура зовнішнього повітря – -23°С

- Середня температура опалювального періоду  – 21°С.

- Термін опалювального періоду – 189 діб.

- Середньорічна кількість опадів досягає – 522 мм.

- Максимальна глибина промерзання ґрунтів – 1,1 м.

- Потужність вітру – 450 Па.

- Переважний напрямок вітру – південно-східний, північно-західний.

- Відносна вологість повітря – зимою – 85-87 %

влітку – 55-66%

- Вага снігового покриву – 1,6 кПа.

В геоструктурному відношенні даний район розташований на південних відрогах Вороніжського кристалічного масиву (північно-південне крило Дніпровсько- Донецької впадини).

В гідрогеологічному відношенні район має відношення  до зони де перспективними водоносними горизонтами є: бучаксько-каневський і сеноман-нижнєміловий. Ці горизонти використовуються повсюдно.

Водоносний горизонт в четвертинних відкладеннях, які представлені червоно-бурими глинами, пісками, лісовидними суглинками, супісками.

Інженерно-будівельні умови залежать від геоморфологічних умов і геологічної будови території.

Основою для фундаментів служать алювіальні. Допустимі навантаження на ґрунти до 2,5 кг/см2 в залежності від просадочності ґрунтів. Ґрунтові води в зоні будівництва залягають на глибині більш ніж 5,0 м від поверхні землі.

В цілому природні та інженерно-будівельні умови сприятливі для будівництва.

4. Стисла історична довідка.

Історично Харківська область, до складу якої входять населені пункти смт Солоницівка та с. Подвірки, належить  до регіону Слобожанщини. З кінця Х століття територія Слобожанщини входила до складу давньоруських держав. Слов'янські поселення існували тут до ХІІІ століття і були знищені навалами татар. Після навалу татар тривалий час ця територія була безлюдною і тому отримала назву «Дикого поля».

Активне заселення південних окраїн «Дикого поля» відбулося в 1648-1654 р. Поряд з військовими укріпленнями виникло поселення – «слободи». Одними з цих поселень є смт Солоницівка і с. Подвірки, що виникли в 1650 році.

Завдяки багатим природним ресурсам (родючі землі та ліси) на території Дергачівського району, а в тому числі і на території Солоницівської селищної ради, відбувається розвиток сільського господарства – рослинництва, тваринництва та супутніх підприємств по їх переробці. Поступово населення почало освоювати різноманітні ремесла.

В 1926 році - на території села Подвірки (входить до складу Солоницівського селищної ради) в приміщенні колишнього Курязького монастиря) Антон Семенович Макаренко здійснив безприкладний в педагогічній практиці досвід масового перевиховання дітей-правопорушників.

В 1932 році в селищі Солоницівка виникла промартель ім. 3 пʼятирічки, на базі якої в 1958 році була збудована меблева фабрика.

В 1958 році почав своє існування завод силікатних виробів.

Селище Солоницівка є адміністративним центром Солоницівської селищної ради, до складу якої входять також села Подвірки, Сіряки і Куряжанка. На території селищної ради проживає 13 153 мешканців. В селі Подвірки проживає 6400 осіб (дані 2019 року).

На території селищної ради розташовані:

-    ліцей, складається з дитячого садочка та школи;

- школа ІІ-ІІІ ст. Курязької виховної колонії імені А.С. Макаренка;

- бібліотека;

- фельдшерсько-акушерський пункт;

- адміністративна будівля;

- підприємства побутового обслуговування;

- підприємства громадського харчування;

- пожежне депо 62 ДПРП смт Солоницівка;

- АЗС.

На території селищної ради розташовані великі і дрібні промислові підприємства, а також їх підрозділи:

-    Харківська ТЕЦ-5;

- Дергачівський м’ясокомбінат;

- Бітумно-рубероїдний завод «Акваізол»;

- Солоницівський кирпичний завод;

- Солоницівський комбінат по виробництву деревно-стружкових плит;

- Миловарна фабрика «Слобожанський миловар»;

- Куряжський комбінат будівельних матеріалів (Куряжский ДСК);

- Українська горно- металургійна компанія;

- Логістичний центр корпорації «Бісквіт-Шоколад» (м. Харків).

Територія селищної ради забезпечена необхідним інженерним обладнанням і мережами.

Історичні пам'ятки:

-   Меморіальний комплекс «Висота Конєва»;

-   братські могили воїнів ВВ;

-   храм Успения Пресвятої Богородиці;

-   музей імені А.С. Макаренка;

-   пам’ятник А.С. Макаренка та інші.

5.  Оцінка існуючої ситуації.

Територія, що проектується, під розміщення об’єктів транспортної інфраструктури  розташована на території Солоницівської селищної ради за межами населених пунктів Дергачівського району Харківської області на відстані 2,0 – 60,0 м від кварталів житлової забудови села Подвірки, на узбіччі автодороги Харків-Суми.

Розміщення об’єктів транспортної інфраструктури  планується на земельній ділянці  для  ведення  особистого  селянського   господарства, площею 0,4813 га (землі сільськогосподарського призначення), які підлягають зміні цільового призначення на землі для розміщення об’єктів транспортної інфраструктури.

За даними державного земельного кадастру територія детального плану та прилеглі землі знаходяться в державній та приватній власності з визначеним цільовим призначенням, а саме:

-  землі транспорту;

- землі житлової забудови;

- землі сільськогосподарського призначення;

- землі комерційного призначення.

На території проектування та в межах аналізу, знаходяться:

- Землі транспорту.

Автодорога регіонального значення IV категорії Харків -Суми пролягає на відстані 11 метрів від об’єктів проектування.

Частина ділянки, що проектується, потрапляє  в санітарно-захисну зону автодороги IV категорії Харків-Суми (вул. Сумський шлях), 50 м.

2. Землі житлової забудови.

Житлова забудова  розташована  на відстані 2,0 – 60,0 м від ділянки, що проектується, та належать громадянам на праві особистої власності.

3. Землі сільськогосподарського призначення.

Землі запасу державного фонду сільськогосподарського призначення.

Земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства, що проектується, підлягає зміні цільового призначення під об’єкти транспортної інфраструктури, знаходиться в приватній власності.

4. Землі комерційного призначення.

Земельні ділянки ПП «Акварель» склад нафтопродуктів, СТО та ТОВ «Люкс логістік».

Через земельну ділянку, що проектується, пролягає:

-  газопровід низького тиску;

-  водопровід d 140 та d 800;

-  напірна каналізація.

Вздовж території проектування проходять:

- кабель зв’язку;

- газопровід середнього тиску.

Характеристика об’єкту проектування.

Територія   об’єкту   проектування,  загальною   площею  0,4813 га,   розташована на території Солоницівської селищної ради за межами населених пунктів Дергачівського району Харківської області і представлена ділянкою, а саме:

-  земельна ділянка, площею 0,4813 га, для ведення особистого селянського господарства, згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1716643163220, номер запису про право власності: 29353029 від 07.12.2018 р. належить гр. Абдуліну Расіму Расімовичу (дивитись додатки).

Земельна ділянка, площею 0,4813 га,  обмежена:

-    з півночі - землями запасу державної власності та автодорогою Харків-Суми (вул. Сумський шлях) села Подвірки;

- з північного сходу - землями запасу державної власності та на відстані 1,6 м земельною ділянкою СТО;

- з південного сходу  - землями запасу державної власності та на відстані 1,6 -3,0 м територією складу нафтопродуктів ПП «Акварель»;

- з півдня - землями запасу державної власності сільськогосподарського призначення;

- з південного заходу -  землями запасу державної власності та на відстані 2,0 м земельною ділянкою для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;

- з північного заходу  -  землями запасу державної власності.

Територія вільна від забудови та багаторічних зелених насаджень.

По земельній  ділянці  пролягає  газопровід низького тиску,  водопровід  d 140 та d 800, напірна каналізація, водовідвідна канава.

Частина території об’єкту проектування потрапляє  в санітарно-захисні зони від автодороги ІV технічної категорії (50 м) та  складу нафтопродуктів (100 м, по пожежовибухонебезпечності 50 м) та в охоронні зони від газопроводу низького (2 м) та середнього тиску (4 м), напірної каналізації (5 м), водопроводу d 140  (5 м) та водопроводу d 800 (10 м).

Вздовж території проектування проходять:

-  кабель зв’язку;

-  газопровід середнього тиску.

Під’їзд  до об’єкту проектування – з автодороги Харків – Суми та  по  вул. Онуфрієвській села Подвірки.

Стан навколишнього середовища задовільний.

6.  Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови, структура забудови, яка пропонується.

В цілому територія, що розглядається, має конкурентні переважні територіальні ресурси. Зона впливу обласного центру, наявність транспортних та інженерних мереж та підвищення рівня автомобілізації в країні створюють всі умови для розвитку дорожньо-транспортного сервісу, що насамперед, забезпечить безпечність та комфорт водіїв та пасажирів.

Для забезпечення автомобільних переміщень при постійно зростаючому

рівні автомобілізації, необхідно нарощувати кількість об’єктів автосервісного

обслуговування.

Згідно завдання на проектування, в проекті відпрацьовано намір розміщення автозаправної станції (АЗС), станції технічного обслуговування легкових автомобілів та автостоянки постійного зберігання автомобілів на земельній ділянці для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,4813 га за умови зміни її цільового призначення для розміщення об’єктів транспортної інфраструктури на території Солоницівської селищної ради за межами населених пунктів Дергачівського району Харківської області.

На  земельній  ділянці,  площею  0,4813 га, проектом передбачено розміщення:

- автозаправної станції малої потужності (АЗС), що містить:

- операторську, розміром 4,00 х 4,40 м, ІІ ступінь вогнестійкості;

- навіс з двома паливороздавальними колонками;

- двохстінні підземні резервуари для палива (до 15 м3);

- адміністративно-побутові приміщення, розміром 3,00 х 5,00 м   ІІ ступінь вогнестійкості;

- придорожній пункт харчування розміром 3,90 х 6,50 м, ІІ ступінь вогнестійкості для обслуговування персоналу та відвідувачів АЗС та СТО;

- придорожній пункт торгівлі (спеціалізований магазин автозапчастин) розміром 5,00 х 5,50 м, ІІ ступінь вогнестійкості;

- комунальну зону, що містить:

- місце для зберігання первинних засобів пожежогасіння;

- майданчик для контейнерів для збору сміття;

- нафтомаслоуловлювачі.

До АЗС передбачено облаштування під’їзду  з автомагістралі Харків-Суми.

Техніко-економічні показники:

1. Основний вид діяльності                            – заправка автомобілів паливом

2. Потужність станції                                      – 100 одиниць/добу

3. Загальна чисельність працюючих              – 2 осіби/зміну

4. Кількість змін                                               – цілодобово

5. Площа забудови АЗС                                  – 85,45 м2

6. Будівельний об’єм                                       – 333,00 м3

7. Ступінь вогнестійкості                                – II

8. Категорія виробничого процесу 	 – Б

9. Клас відповідальності                                 – СС2

- станції технічного обслуговування легкових автомобілів на 5 постів (СТО), що містить:

- 2 поста для миття легкових автомобілів  (автомийки ручного типу), розміром 9,00 х 12,00 м, ІІ ступінь вогнестійкості з категорією виробничого процесу «Д». Мийка включає такі види робіт:  мийка автомобіля, чистка салону, мийка двигуна, полірування кузова, натирання й полірування всього салону, тощо. Для миття машин передбачена установка очищення і рециркуляції стічних вод типу «Аквариус» в приміщенні автомийки. Установка для очищення і рециркуляції стічних вод являє собою розбірний металевий каркас, виконаний з нержавіючої сталі і пофарбований порошковою фарбою. На каркасі закріплені необхідні компоненти системи;

Принцип очищення і рециркуляції стічних вод.

Забруднена вода, що утворюється в процесі мийки автомобілів, збирається в трьохсекціонному грязевідстійнику (септику), що розташований на території СТО. Конструкція септика забезпечує збір нафтопродуктів і твердого осаду, які вивозяться на спеціалізовані зливні станції.

Очищена вода з септиком насосом подається на фільтри установки очистки і рециркуляції стічних вод типу («Аквариус») і акумулюються в накопичувальну ємність. З ємності установки насос-автомат подає воду на ручний апарат високого тиску придатний для мийки автомобілів.

- 3 поста технічного огляду та технічного ремонту легкових автомобілів, розміром 9,00 х 18,00 м, ІІ ступінь вогнестійкості з категорією виробничого процесу «В» для технічного огляду і ремонту автомобілів, включає такі види робіт: заміна мастила, фільтрів, ремонтні роботи ходової, трансмісії, тормозної системи, рульового управління, електродвигуна, розвал-сходження, електрообладнання, тонування машин, програмування чіп-ключів, очистка інжекторів (ультразвук), заправка кондиціонерів, установка лобового скла тощо;

- адміністративно-побутові приміщення (кімната прийому їжі, душе-ва, роздягальня, санітарна кімната), розміром 9,00 х 10,00 м   ІІ ступінь вогнестійкості;

- комунальну зону, що містить:

- трьохсекційний грязьовий відстійник оборотного водопостачання;

- нафтомаслоуловлювач;

- майданчик для контейнерів для збору сміття.

До СТО передбачено облаштування під’їзду  з автомагістралі Харків-Суми по вул. Онуфрієвській села Подвірки.

По території проектування СТО передбачено проїзд з території складу нафтопродуктів ПП «Акварель», що має бути забезпечений договором сервітуту.

Техніко-економічні показники:

1. Основний вид діяльності                            – ремонт легкових автомобілів та

автомийка

2. Потужність станції                                      – 20 одиниць/добу

3. Загальна чисельність працюючих              – 5 осіб/зміну

4. Кількість змін                                               – 1

5. Площа забудови СТО                                  – 360,00 м2

6. Будівельний об’єм                                       – 1 710,00 м3

7. Ступінь вогнестійкості                                – II

8. Категорія виробничого процесу 	 – В, Д

9. Клас відповідальності                                 – СС2

- автостоянка постійного зберігання автомобілів на 19 машино-місць, що містить:

- контрольно-пропускний пункт, приміщення для обслуговуючого персоналу, розміром 2,80 х 6,00 м, два поверхи, ІІ ступінь вогнестійкості;

- майданчик стоянки автомобілів з твердим покриттям;

- нафтомаслоуловлювач.

До автостоянки передбачено облаштування під’їзду  з автомагістралі Харків-Суми по вул. Онуфрієвській села Подвірки.

Автостоянка передбачена для транзитного автотранспорту автодороги Суми-Харків та мешканців прилеглих населених пунктів району.

Техніко-економічні показники:

1. Основний вид діяльності                            – зберігання автомобілів

2. Потужність станції                                      – 19 одиниць/добу

3. Загальна чисельність працюючих              – 1 особа/зміну

4. Кількість змін                                               – цілодобово

5. Площа забудови                                           – 16,8 0 м2

6. Будівельний об’єм                                       – 67,20 м3

7. Ступінь вогнестійкості                                – II

8. Категорія виробничого процесу 	 – В

9. Клас відповідальності                                 – СС2

Запропоновані ДПТ параметри об’єктів, визначені на підставі аналогів. Відхилення від рішення ДПТ можуть  корегуватись на наступних стадіях проектування. Конкретні параметри повинні бути обґрунтовані в технологічній частині проекту (допускається уточнення контуру забудови, уточнення поверховості, благоустрою, що визначаються ескізами намірів забудови та містобудівними розрахунками з відповідною ув’язкою з рішеннями ДПТ) та погоджені відповідно вимог чинного законодавства. В разі необхідності, відповідно до вимог нормативної документації, у затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому законом порядку.

Характеристика видів використання території.

Територія, що аналізується, поділена на зони функціонального призначення (згідно ДСТУ-НББ.1.1-12:2011):

- житлову;

- сільськогосподарську;

- транспортної інфраструктури;

-  інженерної інфраструктури.

1. Житлова зона представлена присадибною житловою забудовою, що розташована на відстані 2,00 – 60,00 м від ділянки, що проектується, та належать громадянам на праві особистої власності.

2. Сільськогосподарська зона містить:

- землі державного запасу сільськогосподарського призначення.

Земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства, що проектується, підлягає зміні цільового призначення під об’єкти транспортної інфраструктури.

3. Зона транспортної інфраструктури являє собою сформовану мережу вулиць та проїздів вздовж автодороги Харків – Суми, що забезпечують зовнішні та внутрішні зв’язки з населеними пунктами селищної ради, району та області.

Вулиці та дороги на території, що розглядається, поділені на категорії:

- автомобільна автодорога регіонального значення (Р-46);

- житлові вулиці (в межах житлової забудови).

До зони транспортної інфраструктури відносяться: автозаправна станція (АЗС), станція обслуговування автомобілів (СТО), автомийка та автостоянка постійного зберігання автомобілів.

4. Зона інженерної інфраструктури містить:

- головні та розподільчі об’єкти інженерних мереж;

- магістральні інженерні мережі.

В проекті частина інженерних мереж розглядається як супутні види до переважного користування.

7. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території.

Режим забудови території спрямований на виявлення потреб перспективної містобудівельної діяльності (раціонального використання території населення для розміщення об’єктів соціальної та інженерної інфраструктури та подальшого формування диференційованої транспортної інфраструктури).

Аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження подальшого розвитку дорожнього сервісу, дав змогу зробити висновки, що послуги дорожньо-транспорного сервісу є перспективним в своєму розвитку, а саме:

1. Розміщення об’єктів автозаправних станцій, станцій технічного обслуговування легкових автомобілів, автостоянок постійного зберігання автомобілів в зоні впливу обласного центру на базі якої отримує подальше формування Харківська приміська зона.

2. Підвищення рівня автомобілізації, об’ємів перевезень і рухомості населення країни.

3. Підвищення рівня зовнішньої і внутрішньої транспортної та інженерної інфраструктури.

4. Розміщення АЗС, СТО ремонту та мийки легкових автомобілів, автостоянки постійного зберігання автомобілів в санітарно-захисній зоні від автодороги Харків-Суми.

8.  Переважні, супутні і допустимі види використання території.

Містобудівні умови і обмеження.

Згідно містобудівних регламентів проектом встановлені:

-   переважні види користування;

-   супутні види дозволеного використання;

-   граничні параметри дозволеного будівництва.

До переважних видів використання в межах ДПТ відносяться об'єкти придорожнього сервісу, що проектуються, а саме:

-  автозаправна станція;

-  станція технічного обслуговування та мийка легкових автомобілів на 5 постів;

-  автостоянка для постійного зберігання автомобілів (19 машино-місць).

До супутніх видів переважного використання в межах ДПТ відносяться:

-   об’єкти інженерної інфраструктури (електромережі, каналізація, водопровід, газопровід);

-   мережа під’їздів;

-   об’єкти комунального призначення станцій (трьохсекційний грязьовий відстійник оборотного водопостачання, нафтомаслоуловлювачі, сміттєзбірники).

Сумарна площа об’єктів супутнього використання не може перевищувати загальну площу переважних та допустимих видів користування.

Містобудівні умови та обмеження.

Містобудівні умови і обмеження, щодо розміщення об'єктів різних видів використання, згідно вимог діючих на території України нормативних документів, перелік яких наведений в розділі «Загальні відомості».

На територію детального плану розповсюджуються наступні містобудівні умови і обмеження:

- Висота будівель (проектна)                                                    −  7,0 м

- Щільність забудови земельної ділянки                                − 9,5 %

- Пам’ятки культурної спадщини, межі історичних

ареалів, зони охоронюваного ландшафту, зони

охорони археологічного культурного шару,

охоронні зони об’єктів заповідного фонду,

прибережні захисні смуги – в межах території ДПТ               −  відсутні

- Планувальні обмеження (до житлової

і громадської забудови):

- СЗЗ від автодороги IV технічної категорії

Харків-Суми                                                                         – 50 м

- СЗЗ від АЗС                                                                          – 50 м

- СЗЗ від складу нафтопродуктів ВБН В 2.2-58.1-94              – 100 м

- охоронна зона повітряної ВЛ-10 кВт                                   – 10 м

- охоронна зона електричної мережі до 1 кВт                        – 2,0 м

- Відстань по пожежовибухонебезпечності складу

нафтопродуктів ВБН В 2.2-58.1-94 (табл. 12)                                      – 50 м

- Відстані від будівель та споруд встановлені

згідно ДБН Б.2.2-12:2018 і ДБН В.2.5-74:2013:

- від СТО (5 постів) до житлового будинку (табл. 10.1)         – 15,0 м

- від АЗС до відкритої стоянки для зберігання автомобілів    – 18,0 м

- від АЗС до адміністративних і побутових будівель              – 12,0 м

- від септика продуктивністю 1м3/добу (табл. 6.7)                  – 5,0 м

- між будівлями залежить від ступеню

вогнестійкості будівель (табл. 12.2).

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018  п. И.1 обов'язкові відстані до фундаментів будинків становлять:

- від водопроводу d 140                                                             – 5,0 м;

- від водопроводу d 800                                                             – 10,0 м;

- від каналізації                                                                          – 3,0 м;

- від напірної каналізації                                                           – 5,0 м;

- від газопроводу середнього тиску                                           – 4,0 м;

- від газопроводу низького тиску                                              – 2,0 м;

- від кабелю зв’язку                                                                   – 0,6 м.

9. Основні принципи планувально-просторової організації території.

Територія Солоницівської селищної ради до складу якого відноситься об’єкти проектування, має сформовану лінійну планувальну структуру, яка утворилася вздовж дороги Харків – Суми, південної залізниці та ріки Уди.

Автодорога Харків – Суми взяла на себе роль основної планувальної вісі, що об'єднує найбільш значні структурні утворення поселень, розташованих вздовж.

Автозаправна станція, станція технічного обслуговування з автомийкою та автостоянка для постійного зберігання автомобілів, що проектуються, знаходяться в зоні впливу автодороги Харків-Суми і передбачають обслуговування транзитного транспорту.

При розробці ДПТ враховані:

-   існуюча містобудівна ситуація, що скалася;

-   функціональне зонування територій;

-   техніко-економічна ефективність планувальних рішень;

-   рельєф, природо-кліматичні і геологічні умови місцевості;

-   санітарні та протипожежні вимоги;

-   технологічні і інженерно-технологічні вимоги;

-   розташування існуючих інженерних мереж.

За результатами інженерно-будівельної оцінки, територія сприятлива для забудови.

10. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів.

Дорожня мережа території, що підлягає аналізу, існуюча і є складовою дорожньо-транспортної мережі ряду поселень, що розташовані уздовж дороги Харків-Суми.

Крізь населені пункти  пролягає дорога  IV  категорії Харків-Суми, яка передбачена для обслуговування пасажирських і вантажних перевезень міжобласного  значення, а також як дорога внутрішнього  значення для населених пунктів повздовж неї та підприємств Куряжського промвузла.

Усі транспорті мережі на території, що аналізується, поділені на категорії:

-  автомобільна дорога регіонального значення Р-46 (ІV технічної категорії, СЗЗ-50 м);

-  житлові вулиці в районі житлової забудови (не категоровані).

Вантажні та пасажирські перевезення на громадському транспорті передбачені по автодорозі Харків - Суми та залізницею «Харків-Готня».

Проектним рішенням  передбачено  облаштування  в’їзду та виїзду з території АЗС на автодорогу Харків-Суми (вул. Сумський шлях), в’їзду на територію автостоянки для постійного зберігання автомобілів та СТО з мийкою з   автодороги Харків-Суми вул. Онуфрієвської села Подвірки.

Рух пішоходів передбачено по житлових вулицях.

По території проектування СТО та автомийки передбачено проїзд з  території складу нафтопродуктів ПП «Акварель» (сервітут).

В проекті запроектовано заходи щодо забезпечення безпечності руху транспорту і пішоходів, врахована необхідність забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єкту проектування згідно ДБН В.2.2-17:2006. (Дивитись креслення ГП-4.), а саме:

- ширина шляхів руху 1,8 м;

- повздовжній ухил шляху – до 5 %;

- поперечний ухил – в межах 1-2 %;

- висота бордюрів пішохідних шляхів – 0,05 м;

- висота бортового каменю на перетині з проїзною частиною – 0,04 м;

- покриття пішохідних шляхів руху неслизькими матеріалами.

На території  АЗС, СТО з автомийкою та автостоянки для постійного зберігання автомобілів створена транспортна мережа, що забезпечує:

-   в’їзд і виїзд з території АЗС влаштовано окремо один від одного завширшки не менше 4,2 м кожний;

-   вільний під’їзд до усіх будівель і споруд;

-   ширину під’їздів передбачено з урахуванням проїзду пожежної машини;

-  організацію виїздів з територій, що проектуються;

- всі дороги, під’їзди, на ділянках передбачені з твердим покриттям з урахуванням проїзду пожежних машин.

Для підвищення безпеки руху в нічні години при в’їздах на територію  підприємств передбачається освітлення ліхтарями, згідно з вимогами ДСТУ 3787-97.

11. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж і споруд.

Водопостачання та каналізація.

Водопостачання

Водопостачання на питні, виробничо-побутові і пожежні потреби ІІІ категорії передбачено від водопроводу d - 140 мм, що пролягає по ділянці проектування.

- Розрахункові витрати водоспоживання

на господарсько-побутові потреби                            –  0,5 м3/доб.

- Розрахункові витрати водоспоживання

на виробничі потреби (автомийка)                            – 0,1 м3/доб.

- Розрахункові витрати води на зовнішнє

пожежогасіння                                                           – 10 л/сек.

Вода для протипожежних потреб запланована від існуючих пожежних резервуарів та від двох пожежних гідрантів розміщених на водопровідній мережі.

Для автомийки, ручного типу, передбачено встановлення системи зворотнього водопостачання (установка очищення і  рециркуляції стічних вод типу «Аквариус») у вигляді окремих замкнутих циклів для миття автомобілів, миття агрегатів, вузлів і деталей. На заключній стадії мийного процесу передбачено обмивання зовнішніх поверхонь кузовів автомобілів свіжою водою (80 л зворотної води на миття кузова і низу автомобіля та 20 л свіжої води з системи господарсько-питного водопроводу на ополіскування кузова автомобіля).

Пожежогасіння

Оскільки об’єкт проектування розташований за межами населених пунктів, кількість пожеж на його території розраховується окремо (ДБН В.2.5-74:2013 п. 6.2.11).

Згідно  з  ДБН В.25-74:2013 табл. 3; ДБН В.2.5-6.4:2012 табл. 3; 4, п.8.4 кількість одночасних пожеж, витрати води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння в населеному пункті залежить від:

- площі об’єкту проектування                                 – 0,4813 га

- висоти будівель                                                       – 1-2 поверхи

- об’єму будівлі, що потребує

найбільшої кількості води для пожежогасіння

(пожежний відсік)                                                  – 0,36 тис. м3

- внутрішнє пожежогасіння згідно ДБН В.2.5-64:2012 не передбачене.

Будівлі АЗС, СТО та автостоянки, що проектуються, прийняті II ступеню вогнестійкості з категорією виробничого процесу Б, В і Д (автомийка).

В відповідності до нормативних вимог, в межах ДПТ прийняті такі розрахункові дані:

- кількість одночасних пожеж                                 – 1

- витрати води на зовнішнє пожежогасіння            – 10 л/сек

- тривалість пожежі (ІІ ст. вогнест.)                       – 2 години

- радіус обслуговування пожгідрантами                 – 200 м

-  витрати води на 1 пожежу                                    – 72 л/сек

Зовнішнє гасіння пожежі території, що проектується, заплановано від пожежного резервуару розташованого на відстані 190,0 м до найдальшої будівлі на території, що розглядається, та від двох пожежних гідрантів,  встановлених на кільцевій водопровідній мережі смт Солоницівка - село Подвірки.

Розміщення будівель на об’єктах проектування забудови та відстань між ними; трасування доріг, під'їздів та інженерних мереж прийняті відповідно до вимог 	ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій».

Каналізація

Каналізування господарчо-побутових стічних вод об’єктів будівництва закладено на існуючі каналізаційні мережі, що пролягають по ділянці проектування.

Розрахункова кількість стічних вод – 0,5 м3/добу.

Забруднена вода, що утворюється в процесі мийки автомобілей, збирається в трьохсекціонному грязевідстійнику (септику), що розташований на території СТО та автомийки. Конструкція септика забезпечує збір нафтопродуктів і твердого осаду, які виводяться на спеціалізовані зливні станції.

Очищена вода з септиком насосом подається на фільтри установки очистки і рециркуляції стічних вод («Аквариус») і акумулюються в накопичувальну ємність. З ємності установки насос-автомат подає воду на ручний апарат високого тиску придатний для мийки автомобілів.

Енергопостачання.

Електропостачання

Електропостачання об’єктів будівництва заплановано від джерел об’єднаної енергосистеми району.

Витрати електроенергії підприємствами буде визначатися  на наступних стадіях проектування, згідно технологічних розрахунків.

Розрахункова потужність струмоприймачів – 50 кВт.

Опалення

Опалення АЗС, СТО з автомийкою та автостоянки передбачено від електричних нагрівачів.

Витрати тепла на опалення – 30 кВ.

Гаряча вода передбачена від електричного водонагрівача.

Газопостачання.

Газопостачання об'єктів проектування не передбачено.

Санітарне очищення.

Для підтримки задовільного санітарного стану проектної території утворюється система очистки від твердих побутових відходів шляхом їх вивозу відповідно договорів з комунальними службами району. Збір твердих побутових відходів передбачений роздільний з облаштуванням двох майданчиків обладнаних для розміщення контейнерів для тимчасового зберігання ТПВ. Організація збору і вивезення ТПВ здійснити в відповідності до вимог закону України «Про відходи».

12. Інженерна підготовка та інженерний захист території.

Об’єкти проектування, розташовані на лівому схилі річки Лопань. Абсолютні відмітки території, що проектується: земельної ділянки № І – 120,79-116,59 м, перепад відміток поверхні землі  становить  4,2 м, ухил –  52,0 %о.

За результатами інженерно-будівельної оцінки території відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», територія підприємств, що проектується, не потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві (I категорія земель за ступеню придатності під забудову).

Існуючий рельєф місцевості, що розглядається, має ухил в південно-східному напрямку.

Організація рельєфу ділянки, що проектується, вирішена сумісно з прилеглою територією.

Проектом передбачено відведення дощових стоків забруднених автотранспортом, які проходять попередню очистку в брудовідстійниках та нафто- масло- уловлювачах, з території проектування, влаштуванням дощової каналізації закритого типу з подальшим збросом в існуючий водовідвідний з/б лоток відкритого типу.

Організація рельєфу території та влаштування дощової каналізації проектується на 1 етап будівництва.

13. Комплексний благоустрій та озеленення території.

Озеленення на території, що підлягає аналізу, існуюче, розташоване уздовж головної автодороги Харків-Суми. Воно грає роль санітарно-захисної зони від дороги.

На ділянках об’єктів проектування, передбачене озеленення по всій вільній від забудови та мощення території. Сортамент зелених насаджень необхідно визначити на послідуючих стадіях проектування, виходячи з призначення. В даному випадку це партерне озеленення – газони та деревно-чагарникові насадження, які виконують роль механічного і біологічного фільтра.

Не дозволяється озеленення території транспортної інфраструктури кущами та деревами, що виділяють під час цвітіння волокнисті матеріали та пухнасте насіння.

До комплексного благоустрою території відносяться:

-   організація рельєфу;

-   будівництво проїжджих частин під’їздів, тротуарів;

-   встановлення урн, сміттєзбірників;

-   встановлення реклами;

-   огорожа території підприємств.

14. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього                  середовища.

Існуючий природний та екологічний стан території, що розглядається, та аналіз проблем, що склалися, відпрацьований  у розділі  «Аналіз існуючої містобудівної ситуації» пояснювальної записки.

В проекті ДПТ розглянуті запропоновані заходи планувального характеру, що сприяють поліпшенню стану навколишнього середовища та організації санітарно-захисної зони згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

Заходи щодо поліпшення повітряного середовища.

Джерела  забруднення повітря на території, що проектується є:

-   автомобільний транспорт.

Для зниження забруднення повітряного середовища від всілякого транспорту намічається озеленення території підприємств та вулиць з використанням дерев, стійких до забруднення атмосфери і ґрунту.

Заходи по захисту водного басейну від забруднення.

Джерелом водопостачання на території, що проектується, є бучаксько-каневський і сеноман-нижнєміловий водоносні горизонти.

В проекті передбачені наступні заходи по захисту водного басейну від забруднення:

-  вертикальне планування території для організації стоків в дощову каналізацію;

-  нафтомаслоуловлювачі;

-  влаштування дощової каналізації закритого типу з подальшим збросом в існуючий водовідвідний з/б лоток дощової каналізації;

-  водовідведення виробничих, господарчо-побутових стічних вод об’єктів будівництва на існуючі каналізаційні мережі.

Згідно інженерно-будівельної оцінки території, ділянка, що розглядається, відносяться до І категорії, що не потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві.

Містобудівні заходи по захисту ґрунтів.

На забруднення ґрунтів мають вплив майже всі вищеперераховані джерела (автотранспорт).

До заходів по охороні ґрунтів належить очистка території проектування від твердих побутових  відходів, що планово вивозиться на полігон  твердих побутових  відходів Дергачівського району, нафтомаслоуловлювачі.

Родючий ґрунт, порушений при будівництві, пропонується  використовувати на благоустрій та рекультивацію малоцінних земель.

Заходи по захисту від шуму.

Основним джерелом шуму на проектуємій території є автомобільний транспорт.

Для боротьби з шумом в проекті передбачений ряд заходів:

-  розвиток рекреаційної зеленої зони з розміщенням шумозахисних дерев з густою кроною.

Вимір рівня звуку від житлової вулиці до житлового будинку:

-  Шумова характеристика житлової вулиці                         - 73 ДБА

-  Нормативний рівень звуку в спальні                                - 30 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок віконних блоків

з прокладками (металопластикові)                                    - 42 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок озеленення                    - 5 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок відстані (середня)         - 8 ДБА

-  Розрахунковий рівень звуку в спальні житлового

будинку                                                                             - 18 ДБА

що менше нормативного рівня звуку на                            - 12 ДБА

В проекті передбачено максимальне можливе зниження шумових навантажень на території присадибної житлової забудови шляхом застосування:

•	архітектурно-планувальних засобів, що містять максимально мо-жливу відстань  виробничих будівель, інженерного обладнання, розміщення під’їздів від житлової забудови;

•	акустичних засобів, що містять влаштування акустичних екранів (постійно діюча перешкода) до яких відносяться будівлі підприємств, що розташовані глухими стінами до житлової вулиці, огорожа підприємств, озеленення всієї вільної від забудови і твердим покриттям території підприємств.

Захист від  електромагнітних випромінювань.

На території селища джерела випромінювання електромагнітних хвиль, такі як радіопередавальні, радіотелевізійні, радіолокальні станції відсутні.

Вздовж території, що проектується, через автодорогу Харків-Суми, пролягає високовольтна лінія електромереж ВЛ - 10 кВт.

15. Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи.

Згідно вимог діючого ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації» та інших нормативно-правових актів з цього питання, розроблення проектних рішень інженерно-технічних заходів цивільної оборони на стадії ДПТ не передбачене. Даний розділ виконується в складі генерального плану населеного пункту або окремим проектом по завданню на проектування.

Планувальні заходи, спрямовані на попередження пожежі.

В проекті відпрацьований один із видів надзвичайної ситуації техногенного характеру, що спричиняється пожежею.

Пожежна безпека об’єктів проектування забезпечується комплексом проектних рішень спрямованих насамперед на попередження пожежі, а також заходів до її ліквідації.

Планувальні заходи, щодо попередження пожежі, згідно нормативним вимогам містять:

- дотримання нормативної відстані від існуючої забудови до об’єктів проектування;

- забезпечення нормативних протипожежних розривів між будівлями та спорудами в межах ДПТ;

- забезпечення об’єктів проектування безпечними шляхами евакуації людей та матеріальних цінностей;

- виготовлення внутрішньо-квартальних проїздів та майданчиків з твердим покриттям з можливістю проїзду пожежних машин;

- забезпечення нормативних відстаней від існуючих інженерних мереж та споруд до проїздів;

- забезпечення нормативних відстаней від існуючих інженерних мереж та споруд до проїздів;

- забезпечення зовнішнього гасіння пожеж від ПГ та пожежного резервуару.

Розрахунок витрат води на зовнішнє пожежогасіння виконано в розділі 3.6.1 «Водопостачання та каналізація» пояснювальної записки.

Розрахунок потужності пожежного депо і його оснащення.

За даними ГУ ДСУНС у Харківській області об’єкти проектування (за межами населених пунктів) знаходяться в районі виїзду діючої пожежної частини 62 ДПРП смт Солоницівка (вул. Клубна, 6), що знаходиться на  відстані 2,7 км від об’єктів проектування. Час прибуття – 5 хвилин.

Згідно нормативних даних та розрахункам радіуси обслуговування пожежних депо становить:

- для садибної і громадської забудови                                                – 3 км;

- для виробничих об'єктів категорії «В» з щільністю забудови менш ніж 50% і категорією «Д»                                                                         – 4 км;

- для виробничих об'єктів з щільністю забудови  більше ніж 50% – 2 км.

Територія, що проектується має щільність забудови 9,5 % і радіус обслуговування становить 4 км.

Розрахунок радіусів обслуговування визначається по шляхам з твердим покриттям до найбільш віддаленої будівлі.

Існуюче пождепо на 2 спецавтомобіля відповідає  нормативним вимогам щодо потужності і радіусу обслуговування об’єкту проектування.

16. Заходи щодо реалізації детального плану.

Виходячи з вимог Закону України «Про регулювання містобудівної документації» з метою організації комплексної забудови території, яка є засобом забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, детальним планом території для визначення можливості розміщення об’єктів дорожнього сервісу на території Солоницівської селищної ради за межами населених пунктів Дергачівського району Харківської області, визначено та уточнено планувальну організацію, функціональне та цільове використання території.

Розміщення АЗС, СТО з автомийкою легкових автомобілів та автостоянку постійного зберігання автомобілів на ділянці зі зміною цільового призначення (осг під землі транспортної інфраструктури) забезпечить більш ефективне використання території проектування, що розташована в СЗЗ складу нафтопродуктів ПП «Акварель».

Погоджений та затверджений детальний план території, згідно чинного законодавства є підставою для розроблення землевпорядної документації по зміні цільового призначення земельної ділянки, що проектується, для містобудівних потреб та отримання містобудівних умов і обмежень для послідуючих стадій проектування.

До початку будівництва, відповідно проекту забудови ділянки, забудовник зобов’язаний отримати в інспекції ДАБК дозвіл на початок будівельно-монтажних робіт.

На перший етап будівництва провести інженерну підготовку території: організацію рельєфу та влаштування дощової каналізації.

Термін реалізації детального плану від 3 до 7 років.

17. Перелік вихідних даних.

1. Розпорядження Дергачівської РДА від 11 березня 2019 року № 124.

2. Завдання на розроблення детального плану території.

3. Державні вимоги видані Департаментом містобудування та архітектури Харківської ОДА.

4. Довідка відділлу у Дергачівському районі Головного управління Держгеокадастру у Харківській області від 26.04.2019 року № 28-20-0.23,18-456/109-19.

5. Інженерно-геодезична зйомка ділянки, масштабу 1 : 500, виконана приватним підприємством «Перспектива-Земля» у 2019 році.

6. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1716643163220, номер запису про право власності: 29353029 від 07.12.2018 р.

7. Інвестиційні наміри забудовника гр. Абдуліна Р.Р.

18. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

| Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |
| --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Етап від 3 років до 7 років | Етап від 7 років до 15 років |
| Територія ділянки в межах ДПТ (АЗС, СТО з автомийкою та автостоянка для постійного зберігання автомобілів) в тому числі: | га | 0,4813 |  | 0,4813 |
| - площа під будівлями та спорудами | га | - |  | 0,0456 |
| - площа під проїздами та ділянками з твердим покриттям | га | - |  | 0,2652 |
| - зелені насадження | га |  |  | 0,1705 |
| Інженерне обладнання |  | - |  |  |
| Водопостачання | м3/добу | - |  | 0,6 |
| Каналізація | м3/добу | - |  | 0,5 |
| Електропостачання | кВт | - | - | 50 |
| Інженерна підготовка та благоустрій | га | - | - |  |
| Теплопостачання | кВт | - | - |  |
| Охорона навколишнього середовища |  |  |  |  |
| Санітарно-захисна зона, в межах ДПТ, від газопроводу низького тиску, водопроводу d 140, водопроводу d 800, напірної кан6алізації. | га | 0,3485 |  | 0,03485 |

Наведені техніко-економічні та технологічні показники щодо щільності забудови, загальної площі будівель та споруд, можуть дещо коригуватись. Остаточна щільність забудови та загальна площа будівель та споруд буде уточнена на наступних, більш детальних стадіях проектування.

ДОДАТКИ

В. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА