УКРАЇНА

Харківська область

Дергачівський район

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРСПЕКТИВА – ДІ»

Кваліфікаційний сертифікат серії АА №001676 від 18.06.2013 р.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ДВОРУ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «СВІТАНОК» ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРГАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДЕРГАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

том і

Замовник : Дергачівська районна                                  Шифр: 1 /2020

## державна адміністрація

## Директор ПП “Перспектива ДІ” 		                                 /Ю.П. Бушева/

Головний архітектор проекту                                             /Д.С. Калита/

М. ДЕРГАЧІ

2019

СКЛАД ПРОЕКТУ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

|  | № тому | Позначення | Найменування | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Том 1 | 1/2020 | Детальний план території |  |
|  |  | 1/2020 - ПЗ | Пояснювальна записка |  |
|  |  |  | Перелік вихідних даних |  |
|  |  | 1/2020- ГП | Графічні матеріали |  |
|  |  |  | Матеріали на електронних носіях |  |
|  |  | СD - диск | Графічні та текстові матеріали детального плану території |  |

ВІДОМОСТІ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТУ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

|  | Б. Графічні матеріали |
| --- | --- |
| 1. | Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі району, М 1:50000. | ГП-1 |
| 2. | План існуючого стану території зі схемою планувальних обмежень, М 1:500. | ГП-2 |
| 3. | Проектний план М 1:500. | ГП-3 |
| 4. | Схема інженерних мереж і споруд і використання підземного простору, М 1:500. | ГП-4 |
| 5. | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування, М 1:500. | ГП-5 |

СКЛАД ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

|  | 1. | Вступ. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Загальні відомості. |
|  | 3. | Природні, соціально-економічні і містобудівні умови. |
|  | 4. | Стисла історична довідка. |
|  | 5. | Оцінка існуючої ситуації. |
|  | 6. | Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови, яка пропонується та характеристика видів використання території. |
|  | 7. | Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території. |
|  | 8. | Переважні, супутні і допустимі види використання території. Містобудівні умови і обмеження. |
|  | 9. | Основні принципи планувально-просторої організації території. |
|  | 10. | Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів. |
|  | 11. | Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж і споруд. |
|  | 12. | Інженерна підготовка та інженерний захист території. |
|  | 13. | Комплексний благоустрій та озеленення території. |
|  | 14. | Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища. |
|  | 15. | Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи. |
|  | 16. | Заходи щодо реалізації детального плану. |
|  | 17. | Перелік вихідних даних. |
|  | 18. | Основні техніко-економічні показники детального плану. |

- ВСТУП

Детальний план території, розроблено ПП «Перспектива ДІ» на замовлення Дергачівської районної державної адміністрації.

Рішення детального плану не суперечить функціональному призначенню та містобудівному зонуванню території, що визначені в Схемі планування території Харківської області, розробленої Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» та затвердженої рішенням Харківської обласної ради у 2010 році.

Детальний план території виконано з метою розміщення двох складів для зберігання овочів та фруктів, складу для сортування та зберігання зерна, навісу, побутового приміщення, та зерноочищувальний комплекс «ЗАВ-50», електрощитової на території господарчого двору фермерського господарства «Світанок» за  межами населеного пункту на території Дергачівскої міської ради Дергачівського району Харківської області, на  підставі:

- Розпорядження першого заступника голови Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області

- Витяга з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права

3. Державних вимог наданих Департаментом містобудування та архітектури                     Харківської ОДА.

4. Договору на виготовлення проектно-містобудівної документації між замовником та  КП «Архітектурним бюро Дергачівського району»;

5. Завдання на проектування.

Детальний план містить графічні і текстові матеріали, склад яких відповідає                   ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

В проекті враховані державні інтереси при їх узгодженні з приватними підприємствами.

Пропозиції детального плану мають бути реалізовані протягом нормативного розрахункового терміну (згідно п. 4.5 з врахуванням  можливих  інвестиційних намірів будівництва від 3 до 7 років для відповідної території).

Топографічну основу проекту складає геодезична зйомка   М 1:500, виконана ПП  «Перспектива Земля» у 2020 році.

На основі затвердженого детального плану території з урахуванням його положень, розробляється проектна документація на будівництво будівель та споруд для фермерського господарства «Світанок».

2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території уточнює положення містобудівного об’єкту в структурі району та визначає планувальну організацію і розвиток відповідної території.

Детальний план території розробляється для вирішення ряду питань:

- визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки за межами населеного пункту з метою розміщення об’єктів будівництва;

- визначення усіх планувальних обмежень існуючого використання території;

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території;

- обґрунтування потреб, доцільності і обсягів використання територій;

- забезпечення території інженерно-транспортними мережами;

- забезпечення екологічної безпеки.

Розроблення детального плану виконано на підставі наступних нормативних документів:

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Земельний Кодекс України;

- ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;

- ДСП 173-96 «Державні санітарні правила  проектування та забудови населених пунктів».1996 р.;

- ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

- ДСТУ 8767:2018 «Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду. Комплектування пожежними автомобілями та проектування;

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення»;

- ДБН В.2.3-4-2015 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»;

- ДБН В.2.3-15-2015 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні    положення проектування»;

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні  положення проектування»;

- ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання»;

- ПУЕ-2009 Правила устройства электроустановок;

- «Правила пожежної безпеки в Україні», затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 року №1417, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за № 252/26697.

3.  Природні соціально-економічні та містобудівні умови.

В орографічному відношенні територія Дерачівської міської ради розташована на південно-західних отрогах Середньоруської височини і розрізана яружно-балочними мережами.

На території Дергачівського району розташовано 63 населених пункти.

Населення району складає – 96,3 тис. осіб, у т. ч. міського населення – 68,2 тис. осіб, сільського населення – 28,1 тис. осіб.

Площа району містить 900 км2 (2,9 % території Харківської області).

Адміністративний центр Дергачівського району – місто Дергачі, що розташовано   на   відстані   12 км   від    обласного   центру  (до  окружної   дороги

Харкова – 5 км).

Крізь місто пролягає територіальна дорога районного значення Харків-Золочів та залізниця Харків-Бєлгород повздовж якої, в межах міста, розташовані одна залізнична станція і дві зупиночні платформи (Нові Дергачі, Моторна).

Більша частина населених пунктів Дергачівського району, в тому числі і м. Дергачі, знаходяться в зоні впливу м. Харкова.

Територія, що розглядається, відноситься до урбанізованого ядра Харківської агломерації. Особливістю  Харківської агломерації, як багатовісевій, є розвиток радіальних коридорів урбанізації, які, як правило, формуються повздовж магістральних доріг та річок.

Один з таких коридорів урбанізації склався повздовж автомагістралі Харків-Золочів.

В цій зоні розташовані такі населені пункти Дергачівсього району: смт Мала Данилівка, м. Дергачі, село Шовкопляси, село Болібоки, село Маслії.

Близькість обласного центру і наявність розвинутої транспортної інфраструктури в певний час сприяли розвитку сільськогосподарських підприємств обласного значення.

Ринкові відносини, що склалися в Державі, корінним чином змінили соціальну структуру суспільства і його економічний розвиток.

В теперішній час на базі великих сільськогосподарських підприємств та прилеглих до них земель створені і продовжують формуватися дрібні приватні виробництва.

Територія детального плану розташована за межами села Болібоки Дергачівської міської ради на землях сільськогосподарського призначення фермерського господарства «Світанок».

В геоморфологічному відношенні територія, що розглядається, знаходиться в північно-східній частині Дніпровсько-Донецької впадини.

Відмітки поверхні коливаються від 158.67-155,40 м.

Клімат району, що розглядається, помірно-континентальний. Літо спекотне, іноді посушливе, зима малосніжна з частими відлигами.

Середньорічна температура повітря – +6,9оС

Згідно кліматичного зонування територія відноситься до IIВ фізико-географічного    району, де несприятлива орієнтація будівель знаходиться в межах 310º-50º.

Розрахункові будівельні температури повітря:

- Середня температура самої холодної доби  – -28(С.

- Зимня вентиляційна температура – -10оС.

- Середня температура самого холодного тижня – -23(С.

- Середня температура опалювального періоду  – -1,7°С.

Інші розрахункові данні:

- Термін опалювального періоду – 189 діб.

- Вага снігового покрову – 1,6 кПа.

- Максимальна глибина промерзання ґрунтів – 120 см.

- Потужність вітру – 450 Па.

- Переважний напрямок вітру 	– в теплий період – південно-західний і західний;

– в холодний період – східний, південно-східний.

В геоструктурному відношенні район знаходиться на північно-східному крилі Дніпровсько-Донецької впадини, що складається з товщі осадових порід від девону до четвертинних відкладень включно.

В гідрогеологічному відношенні територія розташована в межах Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну.

Гідрогеологічні умови характеризуються водоносними горизонтами в мергельно-крейдових, харківських, бучакських та каневских відкладеннях.

Інженерно-будівельні умови залежать від геоморфологічних особливостей і геологічної будови території.

Рельєф ділянки має помірний ухил у південно-східному напрямку. Абсолютні відмітки землі становлять 158.67-155,40 м.

Основою для фундаментів служать суглінки. Допустимі навантаження на ґрунти до 2,5 кг/см2 в залежності від просадочності ґрунтів. Ґрунтові води в зоні будівництва залягають на глибині більше ніж 10 м від поверхні землі.

В цілому природні та інженерно-будівельні умови сприятливі для будівництва.

4. Стисла історична довідка

Історично Харківська область, до складу якої входить територія Дергачівської міської ради, належить до регіону Слобожанщини. З кінця Х століття територія Слобожанщини входила до складу давньоруських держав. Слов'янські поселення існували тут до ХІІІ століття і були знищені навалами татар. Після навалу татар тривалий час ця територія була безлюдною і тому получила назву «Дикого поля».

Перші спогади про поселення Дергачі відбулися у 1689 році, коли Слобідська Україна почала інтенсивно заселятися вихідцями з правобережної України, які рятувалися від польсько-шляхетського гніту. Як правило, місця поселень були захищені лісами та іншими природними перешкодами.

Згодом виникла Дергачівська козацька слобода, що стала частиною захисної лінії міст-фортець (Бєлгородська лінія захисту меж Російської імперії). В 1680 році ця лінія була зруйнована навалом татар.

Активне заселення південних окраїн «Дикого поля» пов’язане  з будівництвом з 1730 року Української оборонної лінії, що потребувало багато робочої сили. Поряд із захисними спорудами почали виникати поселення.

І вже у 1765 році за наказом Катерини І із слобідських полків була створена Слободсько-Українська губернія.

В кінці XVIII і на початку XIX століть почався розвиток промисловості, ремесел та дрібнотоварного підприємства.

Революційні події майже не торкнулись мешканців Дергачівського району. Після встановлення Радянської влади (1920 рік) в районі першочергову увагу приділено розвитку економіки.

Так в Дергачівському районі з’явились:

- в1928 році – цегловий завод;

- в 1930 році – Дергачівський державний механічний турбокомпресорний завод;

- в 1922 році – Харківський зооінститут (на базі сільськогосподарського училища);

- в 1926 році – санаторій «Березівськи мінеральні води»;

- в 1932 році – почалось формування Куряжського промвузла.

Овочево-молочний радгосп «Дергачівський», що розглядається в проекті, заснований в 1945 році. Радгосп тричі змінював назву (радгосп «Ворошилова» (1945-1958 р.р.) радгосп «Правди» (1958-1964 р.р.). У 2015 році відбулася ліквідація радгоспу «Дергачівський» та поступова приватизація об’єктів нерухомості.

Завдяки багатим природним ресурсам (родючі землі та ліси) на території Дергачівського району, а в тому числі і на території Дергачівської міської ради, відбувається розвиток сільського господарства – рослинництва, тваринництва та супутніх підприємств по їх переробці. Найбільш великі з них – Харківська, Токарівська, Пересічанська, Протопопівська птахоферми, овочево-молочний радгосп «Дергачівський» та ін.

Місто Дергачі є центром Дергачівської міської ради, до складу якої входять  села:  Білаши,  Болібоки,  Ємці,  Замірці,  Міщенки,  Шовкопляси,  Маслії,

село Семенівка. На території   міської   ради  мешкає  20 802   особи,   в   тому  числі  в  м. Дергачі –18 202 особи.

У місті функціонують:

-   гімназія;

- 2 загальноосвітні школи I-III ступенів;

- 5 дитячих дошкільних закладів;

- районна лікарня;

- адміністративні будівлі (міського і районного значення);

- храм Різдва Присвятої Богородиці;

- стадіон;

- будинок Культури;

- районна бібліотека;

- ринок;

- об’єкти торгівлі.

Історичні пам'ятки:

-      на території міської ради присутні 3 кургана скіфських поселень;

-      7 Братських могил радянських воїнів;

-      приватний краєзнавчий музей «Багричівська садиба» зареєстрований в 2013 р.;

-      Пам’ятник реактивному літаку МИГ-2;

-      Пам’ятник молодому Т. Г. Шевченко;

-      Пам’ятник вчителям;

-        Пам’ятник Матюшенко О. М.;

-        Пам’ятка архітектури Храм.

5.  Оцінка існуючої ситуації.

Територія детального плану розташована за межами села Болібоки Дергачівської міської ради на земельній ділянці господарчого двору колишнього відділення радгоспу «Дергачівський».

Земельна ділянка, що розглядається, сільськогосподарського призначення загальною площею 64.000га. кадастровий номер 6322010100:01:000:1006 згідно державного   акту  на   право   постійного   користування    серія   та   номер   ХР №1000002456 від 08.04.1996 р. належить фермерському господарству «Світанок».

В складі даної ділянки, є територія господарчого двору фермерського господарства  площею 1.4000га.

Територія проектування, земельна ділянка господарчого двору, межує:

- з заходу, півночі та сходу – землі сільськогосподарського призначення, фермерського господарства «Світанок»;

- з півдня – частково землі сільськогосподарського призначення. На відстані 70,0 м розташований ставок.;

- з південно-східної сторони на відстані 12,0-20,0 м розташована присадибна ділянка села Болібоки, слідуючий будинок розташований на відстані понад 500,0 м.

Село Болібоки свого часу було віднесено до неперспективних населених пунктів району. На території села залишилися поодинокі житлові будинки, розташовані на значній відстані один від одного.

На території що розглядається розташовані два склади для зберігання сіль господарського інвентарю, навіс, вагова, резервуари для зберігання дизельного пального, що побудовані 10-25 років тому.

По проектуємій території, пролягає:

- мережа електропостачання (ЛЕМ-0,4 кВ);

Під’їзд до об’єкту проектування існуючий з  внутрішньо квартального проїзду загального користування ущільнений щебнем.

Земельна ділянка має ухил в південному напрямку в бік ставка.

Стан навколишнього середовища – задовільний.

Згідно документів у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами фермерського господарства «Світанок» виготовлених в 2017 р. НВП «Экопром» для підприємства встановлена санітарно-захисна зона (див. додаток 8).

6. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови, яка пропонується та характеристика видів використання території.

Територія що проектується поділена на зони функціонального призначення:

1. Сільськогосподарська зона формується на території господарчого двору сільськогосподарського підприємства. Територія знаходиться в межах ДПТ і підлягає розгляду та проектуванню:

- складу для зберігання зерна, холодильної камери для зберігання овочів та фруктів, складу для зберігання овочів та фруктів, зерноочищувальний комплекс «ЗАВ-50», навісу , побутового приміщення, електрощитової.

2. Зона транспортної інфраструктури  являє собою сформовану мережу доріг що забезпечують зовнішні та внутрішні зв’язки сільськогосподарського підприємства з населеними пунктами міської ради та району.

3. Зона інженерної інфраструктури містить:

- головні та розподільчі об’єкти інженерних мереж, ЛЕМ-0.4кВ;

В проекті частина інженерних мереж розглядається як супутні види до переважного користування.

В цілому територія, що розглядається, має конкурентні переважні територіальні ресурси. Зона впливу обласного центру, наявність транспортних та інженерних мереж створюють всі умови для розвитку сільськогосподарського підприємства на землях Дергачівського району.

Згідно завдання на проектування в проекті відпрацьовано намір розміщення складу для зберігання зерна, холодильної камери для зберігання овочів та фруктів, складу для зберігання овочів та фруктів, зерноочищувальний комплекс «ЗАВ-50», навісу , побутового приміщення, електрощитової на території фермерського господарства  «Світанок» Дергачівського району Харківської області.

7.  Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території.

Аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження подальшого розвитку виробничої зони на землях Дергачівського району, дав змогу зробити висновки, що зона є перспективною в своєму розвитку, а саме:

- Розміщення складу для зберігання зерна, холодильної камери для зберігання овочів та фруктів, складу для зберігання овочів та фруктів, «ЗАВ-50», навісу , побутового приміщення, електрощитової на території існуючого господарчого двору фермерського господарства.

- Наявність територіальних та трудових ресурсів.

- Високий рівень зовнішньої і внутрішньої транспортної та інженерної інфраструктури.

Територія детального плану зручно пов'язана з автодорогою Харків – Дергачі-Золочів, а значить і з Харковом та іншими районами області.

При розробці ДПТ враховані:

-   функціональне зонування територій підприємств;

-   техніко-економічна ефективність планувальних рішень;

-   рельєф, природо-кліматичні і геологічні умови місцевості;

-   санітарні та пожежні розриви між будівлями;

-   технологічні і інженерно-технологічні вимоги;

-   розташування існуючих мереж.

За результатами інженерно-будівельної оцінки, територія проектування сприятлива для забудови.

8. Переважні, супутні і допустимі види використання території. Містобудівні умови і обмеження.

Згідно містобудівних регламентів на території господарчого двору фермерського господарства встановлені:

-   переважні види користування;

-    супутні види використання;

-   граничні параметри дозволеного будівництва.

-   мережа проїздів.

До переважних видів будівництва відносяться;

- склад зберігання зерна з навісом.

- склад зберігання овочів та фруктів.

- холодильної камери для зберігання овочів та фруктів.

- зерноочищувальний комплекс ЗАВ-50.

- побутових приміщень.

- електрощитової.

обслуговування існуючих будівель та споруд.

До супутніх видів переважного використання в межах підприємств відносяться:

-   об’єкти інженерної інфраструктури підприємств ( свердловина технічної води, споруди біологічної очистки стоків, вбиральня, нафтомаслоулавлювач);

-   об’єкти комунального призначення підприємств (сміттєзбірники).

Сумарна площа об’єктів супутнього використання не може перевищувати загальну площу переважних та допустимих видів користування.

Містобудівні умови та обмеження.

Певні містобудівні умови та обмеження щодо розміщення об'єктів різних видів використання проектом встановленні, згідно до вимог діючих на території  України нормативних документів, перелік яких наведений в розділі «Загальні відомості».

На територію детального плану розповсюджуються наступні планувальні умови і обмеження:

- СЗЗ складу для зберігання зерна становить 100м до житлової і громадської забудови відповідно ДСП 173-96 (додаток 4);

- СЗЗ зерноочищувального комплексу «ЗАВ-50» становить 100м до житлової і громадської забудови відповідно ДСП 173-96 (додаток 4);

- СЗЗ сушильного агрегату зерна становить 100м до житлової і громадської забудови відповідно ДСП 173-96 (додаток 4);

- СЗЗ склад сільськогосподарського інвентарю, склад зберігання овочів та фруктів становить 50м до житлової і громадської забудови відповідно ДСП 173-96 (додаток 4);

- Охоронна зона свердловини технічної води становить 15 м.

- Охоронна зона від резервуарів автозаправного пункту має бути 12м.

- граничнодопустима висотність складу зберігання зерна – 8,5 метрів.

- граничнодопустима висотність побутової будівлі – 3,5 метрів.

- граничнодопустима висотність «ЗАВ-50» – 9,0 метрів.

- граничнодопустима висотність холодильника для зберігання овочів та фруктів  – 8,5 метрів.

- граничнодопустима висотність складу для зберігання овочів та фруктів – 8,5 метрів.

- максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки 26%

- Пам’ятки культурної спадщини, межі історичних  ареалів, зони охорнюваного ландшафту, зони  охорони археологічного культурного шару,

охоронні зони об’єктів заповідного фонду,

прибережно захисна смуга від ставку, який входить в межі розгляду детального плану становить 25м.

відстань від електромережі до 0,4 кВ (крайній провід) становить 2м в обидва боки згідно «Правил охорони електричних мереж затверджених постановою КМУ від 04.03.1997р.», пункт 5.

Згідно ДБН Б.2.2.12:2019 додаток И.1 (обов’язковий) – відстань водопроводу до  фундаментів будинків становлять 5,0м в обидва боки:

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» Таблиця 15.3 - Протипожежні відстані між виробничими будівлями промислових підприємств, та таблиця 15.5 - Протипожежні відстані від об’єктів навколишнього середовища до споруд АЗС.

9. Основні принципи планувально-просторої організації території.

Проектом, згідно завдання на проектування, на території, відпрацьований намір розміщення складу для зберігання зерна, холодильної камери для зберігання овочів та фруктів, складу для зберігання овочів та фруктів, «ЗАВ-50», навісу , побутового приміщення, електрощитової.

На території підприємства планується розміщення:

На І першу чергу будівництва:

- холодильна камера  28.00м.×10.00м., II ступеню вогнестійкості;

- склад для зберігання овочів та фруктів 60.00м.×12.00м., II ступеню вогнестійкості;

- зерноочищувальний комплекс «ЗАВ-50» - 6.00м.×15.00м., II ступеню вогнестійкості III ступеню вогнестійкості;

- електрощитова 2.50м.×8.00м., II ступеню вогнестійкості;

-  глибоководна водозабірна свердловина технічної води з охоронною зоною 15.0м;

- очисні споруди біологічної очистки побутових стоків, смітєзбірник, нафтомаслоулавлювач.

На ІІ першу чергу будівництва:

- склад для зберігання зерна з навісом: 30.00м.×12.00м., II ступеню вогнестійкості;

- побутове приміщення  10.00м.×6.00м., II ступеню вогнестійкості.

На території підприємства заплановано облаштування паркувального майданчика.

Санітарно-захисна зона виробничих будівель і споруд, що проектуються, співпадає з встановленою санітарно-захисною зоною фермерського господарства.

Докладні технічні характеристики стосовно кожної будівлі дивитися на кресленні ГП-3 даного проекту.

Техніко-економічні показники :

1. Основний вид діяльності                      –  зберігання  зерна, овочів та

фруктів

2. Склади зберігання зерна                                  –  500тон.

4. Загальна чисельність працюючих                   –  8 осіб

5. Режим роботи (сезонний)                                 – 1 зміна

6. Категорія виробничого процесу                      – В

7. Клас наслідків (відповідальності)                   –  СС1

8. Щільність забудови                                          – 26%

Баланс території:

- Територія господарського двору                   –  1.4000га.

в тому числі:

-  площа під будівлями та спорудами                 – 0.2723га.

-  площа під проїздами та ділянками

з твердим покриттям                                         – 0.6469 га.

-  зелені насадження                                            –  0,4808га.

10. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту та пішоходів.

Дорожня мережа території, що підлягає аналізу, існуюча і є складовою дорожньо-транспортної мережі  Дергачівського району.

Крізь м. Дергачі пролягає магістраль Харків -Золочів, яка передбачена для обслуговування пасажирських і вантажних перевезень міжобласного значення, а також як дорога внутрішнього  значення для населених пунктів повздовж неї.

Вантажні та пасажирські перевезення на громадському транспорті передбачені  з автодороги Харків-Золочів. В місцях перетину головної дороги  з дорогами Дергачівської міської ради знаходяться автобусні зупинки і пішохідні переходи.

Найближча зупинка громадського транспорту «Болібоки» розташована на відстані 900 м.

Територія  фермерського господарства промінь розташована на відстані, на відстані 900 м від автодороги Харків-Золочів.

Усі транспорті мережі на території, що аналізується, поділені на категорії:

-  дороги в виробничій зоні (господарського призначення);

-  проїзди та в'їзди.

Під'їзди до підприємства, що проектується, існуючі (колишні дороги господарського призначення радгоспу).

В проекті передбачені заходи щодо забезпечення безпечності руху транспорту і пішоходів, а саме:

-  організація руху транспорту;

- організація внутрішньої пішохідної мережі, що забезпечить максимально можливий розподіл транспортних і пішохідних потоків.

На території підприємства створена транспортна мережа, що забезпечує:

-   вільний під’їзд до усіх будівель і споруд підприємства;

-   ширину під’їздів передбачена з урахуванням проїзду пожежної машини;

-  організацію виїздів з території підприємства;

- влаштування парковок  для вантажного (технологічного) транспорту;

- всі дороги, під’їзди, стоянки на території фермерського двору передбачені з твердим покриттям.

11. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж і споруд.

Господарський двір що проектується, розташований поряд з селом Болібоки. Абсолютні відмітки території що проектується – 158.67-155,40 м.

Перепад відмітки поверхні землі становить 3,7 м, ухил в середньому– 0,4% в південному напрямку.

За результатами інженерно-будівельної оцінки території відповідно до табл.12.1 ДБН Б.2.2-12:2019 територія господарчого двору, що проектується, не потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві (I категорія земель за ступеню придатності під забудову).

Організація рельєфу ділянки, що проектується, вирішена сумісно з прилеглою територією.

Збирання та відведення поверхневих вод з території, що проектується, передбачено влаштуванням проїзних частин доріг з нормативними ухилами в плані і профілі.

Дощові стоки забруднені автотранспортом проходять попередню очистку в брудовідстійниках та нафто- масло- уловлювачах з послідуючим відведенням за межі об’єкту проектування.

Водопостачання

Джерелом технічного водопостачання господарчого двору є вода від проектуємої свердловини, розташованої на території господарчого двору фермерського господарства «Світанок».

Вода по проектуємій мережі водопроводу доставляється до адмінітративно побутового приміщення, складу для зберігання овочів та фруктів, холодильної камери  та складу для зберігання овочів та фруктів.

Вода використовується на, господарсько-побутові потреби.

Питна вода привозна.

Для зберігання питної води в адміністративно побутовому приміщені передбачена чиста закрита тара, захищена від потрапляння прямих сонячних променів. (як варіант бутильована вода).

Розрахункові витрати води на господарсько – побутові і питні потрестановлять 0,5м³/добу.

Зовнішнє пожежогасіння здійснюється від пожежного гідранту, який розташований на кільцевій схемі проектуємого водопроводу Ø100мм., на території господарчого двору.

Допоміжне пожежогасіння передбачене від існуючої водойми що розташована на відстані 70м. від території господарчого двору.

Пожежогасіння

Оскільки об’єкт проектування розташований за межами населених пунктів, кількість пожеж на його території розраховується окремо (ДБН В.2.5-74:2013 п. 6.2.11).

Згідно  з  ДБН В.25-74:2013 табл. 3; ДБН В.2.5-6.4:2012 табл. 3; 4, п.8.4 кількість одночасних пожеж, витрати води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння за межами населеного пункту залежить від:

- площі об’єкту проектування

– 1,4000га

- висоти будівель                                                             – 1 поверх 9.0м.

- об’єму виробничої будівлі, що потребує

найбільшої кількості води для пожежогасіння – 12,66 тис. м3

-  внутрішнє пожежогасіння будівель вирішити на наступних стадіях проектування.

Проектуємі будівлі  II та III ступеню вогнестійкості з категорією виробничого процесу В.

В відповідності до нормативних вимог, в проекті прийняті такі розрахункові дані:

- кількість одночасних пожеж                                   – 1

- витрати води на зовнішнє пожежогасіння             – 15 л/сек

- тривалість пожежі                                                    – 3 години

- радіус обслуговування пожежної водойми           – 200 м

Розміщення будівель на об’єкті проектування забудови та відстань між ними; трасування доріг, під'їздів та інженерних мереж прийняті відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова території».

Зовнішнє пожежогасіння передбачено від пожежного гідранта встановленого на кільцевій водопровідній мережі, що проектується.

Допоміжне пожежогасіння передбачене від існуючої водойми на відстані 70м. від території господарчого двору. Під’їзд до місця забору води облаштувати проїздом з твердим покриттям шириною 3,5м. з розворотним майданчиком  12м×12м.

- Місце забору води обладнати згідно вимог ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні    положення проектування».

Максимальний термін відновлення недоторканого протипожежного і аварійного запасу води в водоймах повинен бути не більше 72 год.

Каналізація

Розрахункові витрати водовідведення – 0,5 м3/добу

Згідно ДБН В.2.5-75:2013 (п. 10.8) попереднє очищення стічних вод від побутових приміщень передбачене в локальних каналізаційних очисних спорудах біологічної очистки типу «Джерело» продуктивністю до 3м3/добу.

Доочищення стічних вод заплановано в фільтраційно-збагачувальній споруді (колодязях, траншеях). Очищені стоки акумулюються в накопичувальну ємність з послідуючим вивозом на зливні споруди спеціалізованим транспортом відповідно договору зі спеціалізованим підприємством (за домовленістю).

Осад підлягає висушуванню і вивозу на сміттєзвалище разом з побутовими відходами.

Нормативна відстань від очисних споруд до будівель становить 5 метрів.

Електропостачання

Електропостачання об’єкту будівництва передбачено від джерел обєднаної енергосистеми.

Електрозабезпечення об’єкту проектування передбачено від існуючої системи енергопостачання фермерського господарства «Світанок».

Витрати електроенергії підприємством буде визначатися  на наступних стадіях проектування, згідно технологічних розрахунків.

Опалення

Оскільки сільськогосподарське підприємство працює сезонно, опалення проектом не передбачено

В разі необхідності в побутових приміщеннях можливе застосування електронагрівальних приладів.

Газопостачання.

Газопостачання проектом не передбачене.

12. Інженерна підготовка та інженерний захист території.

Існуючий природний та екологічний стан території, що розглядається, та аналіз проблем, що склалися, відпрацьований  у розділі  «Аналіз існуючої містобудівної ситуації» пояснювальної записки.

В проекті ДПТ розглянуті запропоновані заходи планувального характеру, що сприяють поліпшенню стану навколишнього середовища та організації санітарно-захисної зони згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

Для більш детального вивчення ситуації кожне діюче підприємство має розроблений проект ОВНС (оцінка впливу на навколишнє середовище), де будуть вказані заходи поліпшення навколишнього середовища завдяки заходам санітарно технічного  та технологічного порядку.

За результатами інженерно-будівельної оцінки території відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», територія підприємств, що проектується, не потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві (I категорія земель за ступеню придатності під забудову).

Існуючий рельєф місцевості, що розглядається, має ухил в південно-східному напрямку.

Організація рельєфу ділянки, що проектується, вирішена сумісно з прилеглою територією.

Проектом передбачено відведення дощових стоків забруднених автотранспортом, які проходять попередню очистку в брудовідстійниках та нафто- масло- уловлювачах, з території проектування, влаштуванням дощової каналізації закритого типу з подальшим збросом в існуючий водовідвідний з/б лоток відкритого типу.

Організація рельєфу території та влаштування дощової каналізації проектується на 1 етап будівництва.

13. Комплексний благоустрій та озеленення території.

На території фермерського господарства передбачені зелені насадження обмеженого користування.

На ділянці об’єкту проектування, зелені насадження заплановані по всій вільній від забудови та мощення території. Сортамент зелених насаджень необхідно визначити на послідуючих стадіях проектування, виходячи з призначення та дендрологічних характеристик. В даному випадку це деревно-чагарникові насадження, які виконують роль механічного і біологічного фільтра.

До комплексного благоустрою території відносяться:

-   організація рельєфу, влаштування відкритої дощової каналізації;

-   будівництво проїжджих частин під’їздів та паркувальних майданчиків з твердим покриттям, тротуарів;

-   встановлення лавок,  урн, сміттєзбірників;

-   облаштування місць відпочинку;

-   огорожа території підприємства.

14. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього                  середовища.

Існуючий природний та екологічний стан території, що розглядається, та аналіз проблем, що склалися, відпрацьований  у розділі  «Аналіз існуючої містобудівної ситуації» пояснювальної записки.

В проекті ДПТ розглянуті запропоновані заходи планувального характеру, що сприяють поліпшенню стану навколишнього середовища та організації санітарно-захисної зони згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

Заходи щодо поліпшення повітряного середовища.

Джерела  забруднення повітря на території, що аналізується є:

-   складські будівлі;

-   сушильний агрегат для зерна;

-   зерноочищувальний комплекс «ЗАВ-50»;

-   технологічний транспорт;

Сільськогосподарське підприємство, що проектується, відноситься до  V класу шкідливості (згідно  Державних санітарних правил  проектування та забудови населених пунктів).

Всі вільні від забудови і твердого покриття території підлягають озелененню.

Для зниження забруднення повітряного середовища від всілякого транспорту намічається озеленення території підприємств та вулиць з використанням дерев, стійких до забруднення атмосфери і ґрунту.

Заходи по захисту водного басейну від забруднення.

Заходи по охороні поверхневих та підземних вод довкілля складаються:

- з забезпечення відводу та очистки поверхневих вод;

- з забезпечення відводу та очистки господарсько-побутових стоків.

Згідно інженерно-будівельної оцінки території, ділянка, що розглядається, відноситься до І категорії і не потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві.

Містобудівні заходи по захисту ґрунтів.

На забруднення ґрунтів мають вплив майже всі вищеперераховані джерела (автотранспорт, теплогенераторні, поверхневі води з виробничої території та інші).

До заходів по охороні ґрунтів належить очистка території проектування від твердих побутових  відходів, що планово вивозиться на полігон  твердих побутових  відходів Дергачівського району.

Родючий ґрунт , порушений при будівництві, пропонується  використовувати на благоустрій та рекультивацію малоцінних земель.

Санітарне очищення.

Для підтримки задовільного санітарного стану проектної території запропонована система очистки від твердих побутових відходів шляхом їх вивозу відповідно договорів з комунальними службами міста. Збір твердих побутових відходів передбачений по роздільній системі сміттєзбірників, згідно з якою сміття збирається у змінні контейнери та вивозиться спецмашинами.

На території та у виробничих будівлях передбачені місця для роздільного збору складування виробничих відходів. Виділення та упорядкування місць тимчасового складування виробничих відходів передбачити згідно вимог діючого законодавства.

15. Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи. Основними документом по розробленню детального плану території є ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 19. Детальний план території) та ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».На поточний час у зв’язку з тим, що територія детального плану території знаходиться за межами населеного пункту схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі детального плану території не передбачається.

Першочергові заходи із реалізації рішень ДПТЗ метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення завчасно техногенної безпеки та цивільного захисту населення на території детального плану території для визначення планувальної організації господарського двору фермерського господарства «Світанок» за межами населених пунктів на території Дергачівської міської ради Дергачівського району Харківської області під час будівництва нових або реконструкції існуючих будівель та споруд, які можуть бути віднесені до переліку об’єктів, визначених ПКМУ  № 6 від 09.01.2014 року, суб’єктам господарювання цих об’єктів необхідно передбачити розробку відповідного розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту на стадії проектування цих об’єктів будіництва (реконструкції) відповідно до вимог ДСТУ 8773:2018.

# Планувальні заходи, спрямовані на попередження пожару.

В проекті відпрацьований один із видів надзвичайної ситуації техногенного характеру, що спричиняється пожежею.

Пожежна безпека об’єкту проектування забезпечується комплексом проектних рішень спрямованих насамперед на попередження пожежі, а також заходів до її ліквідації.

Планувальні заходи, щодо попередження пожежі, згідно нормативним вимогам містять:

- забезпечення нормативних протипожежних розривів між будівлями та спорудами в межах ДПТ;

- забезпечення об’єкту проектування безпечними шляхами евакуації людей та матеріальних цінностей;

- облаштування внутрішньо-квартальних проїздів та майданчиків з твердим покриттям з можливістю проїзду пожежних машин;

- забезпечення нормативних відстаней від існуючих інженерних мереж та споруд до проїздів;

- забезпечення зовнішнього гасіння пожеж від пожежної водойми (ставка), розрахунковою ємності з дотриманням радіусів обслуговування (200 метрів).

Розрахунок витрат води на зовнішнє пожежогасіння виконано в розділі 3.6.1 «Водопостачання та каналізація» пояснювальної записки.

Розрахунок потужності пожежного депо і його оснащення.

Необхідність розміщення пожежного депо визначена згідно ДБН 2.5-74:2013 п.6.2.12; СНиП-89-80*п.3.37; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

За даними ГУ ДСУНС у Харківській області об’єкт проектування  знаходиться в районі с. Болібоки (за межами населених пунктів) діючої пожежної частини 53ДПРЧ м.Дергачі, що знаходиться на відстані до 10 км від об’єкту проектування. Час прибуття – 15 хвилин.

Згідно нормативних даних та розрахункам радіуси обслуговування пожежних депо становить:

- для садибної і громадської забудови                                                – 3 км;

- для виробничих об'єктів категорії «В» з щільністю забудови менш ніж 50% і категорією «Д»                                                                         – 4 км;

- для виробничих об'єктів з щільністю забудови  більше ніж 50% – 2 км.

Підприємство, що проектується має щільність забудови менше 50 % і радіус обслуговування до 4 км.

Розрахунок радіусів обслуговування визначається по шляхам з твердим покриттям до найбільш віддаленої будівлі.

Відстань від існуючої 53ДПРЧ до найбільш віддаленої будівлі об’єкту проектування становить до 10 км, що не відповідає діючим нормам щодо радіусу обслуговування. В проекті передбачене будівництво пождепо (поста) на відстані 3 км. від об’єкту проектування в селі Замірці Дергачівської міської ради.

Отже нормативна кількість пождепо і його оснащення для об’єкту проектування становить – одне пождепо I типу на один пожежно – рятувальний автомобіль і один резервний спецавтомобіль.

Розміщення пождепо, що проектується відповідає нормативним вимогам щодо потужності і радіусу обслуговування.

16. Заходи щодо реалізації детального плану.

Виходячи з вимог Закону України «Про регулювання містобудівної документації» з метою організації комплексної забудови території, яка є засобом забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, детальним планом, Згідно завдання на проектування в проекті відпрацьовано намір розміщення складу для зберігання зерна, холодильної камери для зберігання овочів та фруктів, складу для зберігання овочів та фруктів, «ЗАВ-50», навісу , побутового приміщення, електрощитової Дергачівського району Харківської області., визначено та уточнено планувальну організацію, функціональне та цільове використання території.

Погоджений та затверджений детальний план території, згідно чинного законодавства є підставою для отримання містобудівних умов і обмежень для послідуючих стадій проектування та будівництва.

До початку будівництва, відповідно проекту забудови ділянки, забудовник зобов’язаний отримати в інспекції ДАБК дозвіл на початок будівельно-монтажних робіт.

Термін реалізації детального плану від 3 до 7 років.

17. Перелік вихідних даних.

1. Розпорядження Дергачівської РДА Харківської області від 06 вересня 2019 року № 406.

2. Завдання на розроблення детального плану території.

3.Державні вимоги видані Департаментом містобудування та архітектури Харківської ОДА.

5. Інженерно-геодезична зйомка ділянки, масштабу 1 : 500, виконана ПП «Перспектива Земля» у 2019 році.

6. Витяг від 14.03.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень: (власник фермерське господарство «Світанок».

7. Копії технічних паспортів на нежитлові будівлі.

8. Викопіювання з документів обґрунтування викидів фермерського господарства «Світанок».

18. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

| Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |
| --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Етап від 3 років до 7 років | Етап від 7 років до 15 років |
| Територія об’єкту проектування | га | 1,4000га |  |  |
| - площа під будівлями та спорудами | га |  | 0.2723 |  |
| - площа під проїздами та ділянками з твердим покриттям | га |  | 0.6469 |  |
| зелені насадження | га |  | 0,4808 |  |
| щільність забудови | % |  | 26 |  |
| Інженерне обладнання |  |  |  |  |
| Водопостачання | м3/добу | − | 0,5 | - |
| Каналізація | м3/добу | − | 0,5 | - |
| Електропостачання | кВт | - | - |  |
| Інженерна підготовка та благоустрій | га | - | - |  |
| Теплопостачання | кВт | - |  |  |
| Охорона навколишнього середовища |  |  |  |  |
| Санітарно-захисні зони в межах ДПТ | га | - |  |  |

Наведені техніко-економічні та технологічні показники щодо щільності забудови, загальної площі будівель та споруд, можуть дещо коригуватись. Остаточна щільність забудови та загальна площа будівель та споруд буде уточнена на наступних, більш детальних стадіях проектування.

ДОДАТКИ

В. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА