УКРАЇНА

Харківська область

Дергачівський район

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРСПЕКТИВА – ДІ»

Кваліфікаційний сертифікат серії АА №001676 від 18.06.2013 р.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

для визначення можливості розміщення станції технічного обслуговування

легкових автомобілів за межами населених пунктів на території Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області

(смт  Мала Данилівка, вул. Гагаріна, 83)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Замовник : Дергачівська районна                                  Шифр:  26/2018

## державна адміністрація

## Директор ПП “Перспектива ДІ ”			                           /Ю.П. Бушева/

Головний архітектор проекту                                             /Д.С. Калита/

М. ДЕРГАЧІ

2019

СКЛАД ПРОЕКТУ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

|  | № тому | Позначення | Найменування | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Том 1 | 26/2018 | Детальний план території |  |
|  |  | 26/2018 - ПЗ | Пояснювальна записка |  |
|  |  |  | Перелік вихідних даних |  |
|  |  | 26/2018 - ГП | Графічні матеріали |  |
|  |  |  | Матеріали на електронних носіях |  |
|  |  | СD - диск | Графічні та текстові матеріали детального плану території |  |
|  | Том 2 | 26/2018 - ОП | Основні положення |  |
|  |  | 26/2018 – ОП.ПЗ | Текстові матеріали |  |
|  |  | 26/2018 – ОП.ГП | Графічні матеріали |  |
|  | ВІДОМОСТІ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТУ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ |
|  | Лист | Найменування | Примітка |
|  | 1. | Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі району, М 1:5000, М 1:50000. | ГП-1 |
|  | 2. | План існуючого стану території зі схемою планувальних обмежень, М 1:500. | ГП-2 |
|  | 3. | Проектний план з планом червоних ліній, М 1:500. | ГП-3 |
|  | 4. | Схема організації руху транспорту і пішоходів, М 1:500. | ГП-4 |
|  | 5. | Схема інженерних мереж і споруд і використання підземного простору, М 1:500. | ГП-5 |
|  | 6. | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування, М 1:500. | ГП-6 |

СКЛАД ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

|  | 1. | Вступ. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Загальні відомості. |
|  | 3. | Природні, соціально-економічні і містобудівні умови. |
|  | 4. | Стисла історична довідка. |
|  | 5. | Оцінка існуючої ситуації. |
|  | 6. | Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови, яка пропонується та характеристика видів використання території. |
|  | 7. | Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території. |
|  | 8. | Переважні, супутні і допустимі види використання території. Містобудівні умови і обмеження. |
|  | 9. | Основні принципи планувально-просторої організації території. |
|  | 10. | Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів. |
|  | 11. | Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж і споруд. |
|  | 12. | Інженерна підготовка та інженерний захист території. |
|  | 13. | Комплексний благоустрій та озеленення території. |
|  | 14. | Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища. |
|  | 15. | Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи. |
|  | 16. | Перелік вихідних даних. |
|  | 17. | Основні техніко-економічні показники детального плану. |

1. ВСТУП

Детальний план території, розроблено ПП «Перспектива-ДІ» на замовлення Дергачівської районної державної адміністрації.

Рішення детального плану не суперечить функціональному призначенню та містобудівному зонуванню території, що визначені в Схемі планування території Харківської області, розробленої Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» та затвердженої рішенням Харківської обласної ради у 2010 році.

Детальний план території виконано з метою розміщення станції технічного обслуговування легкових автомобілів за межами населених пунктів на території Малоданилівської  селищної  ради  Дергачівського району Харківської області

(смт  Мала Данилівка, вул. Гагаріна, 83), на  підставі:

1.  Розпорядження голови Дергачівської районної державної адміністрації  Харківської області від 15 червня 2018 року № 293.

2. Державних вимог наданих Департаментом містобудування та архітектури                     Харківської ОДА.

3. Договору на виготовлення проектно-містобудівної документації між замовником та  ПП «Перспектива-ДІ».

- Завдання на проектування.

При розробці детального плану території враховано:

-  дані чергового кадастрового плану території Малоданилівської селищної ради, за межами населених пунктів;

-  існуюча містобудівна ситуація;

-  природно-ландшафтна характеристика району.

Топографічну основу проекту складає геодезична зйомка   М 1:500, виконана у 2018 року ПП «Перспектива-Земля».

Пропозиції детального плану мають бути реалізовані протягом нормативного розрахункового терміну до 2021 року (згідно п. 4.4 з врахуванням  можливих  інвестиційних намірів будівництва для відповідної території).

На основі затвердженого детального плану території з урахуванням його положень, розробляється проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб.

2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території уточнює положення містобудівного об’єкту в структурі району та визначає планувальну організацію і розвиток відповідної території.

Детальний план території розробляється для вирішення ряду питань:

- визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки за межами населеного пункту з метою розміщення об’єкту будівництва;

- визначення усіх планувальних обмежень існуючого використання території;

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території;

- обґрунтування потреб, доцільності і обсягів використання територій;

- забезпечення території інженерно-транспортними мережами;

- забезпечення екологічної безпеки.

Розроблення детального плану виконано на підставі наступних нормативних документів:

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Земельний Кодекс України;

- ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;

- Державні санітарні правила  проектування та забудови населених пунктів.1996р.;

- ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

- ДСТУ 8767:2018 «Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду. Комплектування пожежними автомобілями та проектування;

- ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомашин»;

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення»;

- ДБН В.2.3-4-2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»;

- ДБН В.2.3-15-2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні    положення проектування»;

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні  положення проектування»;

- ДБН В.2.5-20-2001 «Газоснабжение»;

- ПУЕ-2009 Правила устройства электроустановок;

- «Правила пожежної безпеки в Україні», затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 року №1417, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за № 252/26697.

3.  Природні, соціально-економічні та містобудівні умови.

Даним проектом розглядається територія, що розташована у центральній частині Дергачівського району Харківської області, на території Малоданилівської селищної ради, за межами населених пунктів.

До складу Малоданилівської селищної ради відносяться також села Черкаська Лозова, Зайченки, Караван, Лужок, Чайковка та селище Лісне.

Селище Мала Данилівка розташоване на відстані 5 км  від  райцентру  (м. Дергачі) і 14 км від обласного центру і примикає до окружної дороги Харкова (М-03).

Селище Мала Данилівка (населення 7471 осіб) розташоване на лівому боці ріки Лопань в місці впадання в неї ріки Лозовенька, що поділяє селище на дві частини. Крізь селище проходить автодорога (Т-2103) Харків-Золочів та залізниця Харків-Казача Лопань- Бєлгород. На території селища розташовані дві залізничні платформи – Підгородня та Лозовеньки.

Наявність природно-ресурсного потенціалу (насамперед родючих земель) зумовила розвиток села у сільськогосподарському напрямку.

На території Малоданилівської селищної ради площею 9437 га проживає 13 572 мешканців (дані 2017 року).

Більша частина населених пунктів Дергачівського району, в тому числі і Мала Данилівка, знаходяться в зоні впливу м. Харкова.

Територія проектування розташована на відстані 80 метрів на північ від межі смт Мала Данилівка на узбіччі дороги Харків-Золочів, яка є складовою «коридорів» урбанізації міста Харкова.

Місцеположення та рельєф

В геоморфологічному відношенні територія Малоданилівської селищної ради знаходиться в межах другої (борової) тераси, притерасового пониження, в межах третьої лісової тераси і частково в заплаві річки Лопань.

Район, що проектується, розташовано на третій (однолєсовой) терасі, яка складена з пісків, вкритих маломовним горизонтом верхнечетвертинних суглинків.

Абсолютні відмітки ділянки, що проектується, становить 136,5-153,0 м.

Рельєф ділянки має ухил в західному напрямку.

Клімат району, що розглядається, помірно-континентальний. Літо спекотне, іноді посушливе, зима малосніжна з частими відлигами.

Середньорічна температура повітря – +6,9оС

Згідно кліматичного зонування територія відноситься до IIВ фізико-географічного    району, де несприятлива орієнтація будівель знаходиться в межах 310º-50º.

Розрахункові будівельні температури повітря становлять:

- Середня температура самої холодної доби  – -28(С.

- Зимня вентиляційна температура – -10оС.

- Середня температура самого холодного тижня – -23(С.

- Середня температура опалювального періоду  – -1,7°С.

Інші розрахункові данні:

- Термін опалювального періоду – 189 діб.

- Середня тривалість без морозного періоду – 158 діб.

- Середнє число діб з хуртовинами – 22 діб.

- Середнє число діб з суховіями – 13 діб.

- Середня висота снігу – 7-14 см.

- Максимальна глибина промерзання ґрунтів – 130 см.

- Середня кількість опадів – 516 мм.

- Переважний напрямок вітру 	– в теплий період – південно-західний і західний;

– в холодний період – східний, південно-східний.

- Відносна вологість повітря – зимою – 85-87 %

влітку – 55-66%

В геоструктурному відношенні район знаходиться на північно-східному крилі Дніпровсько-Донецької впадини, що складається з товщі осадових порід крейдяного, третинного і четвертинного віку.

Гідрогеологічні умови характеризуються водоносними горизонтами в крейдових, харківських, маргельно-крейдових відкладеннях.

Водоносний горизонт в четвертинних відкладеннях використовується населенням для шахтних колодязів (вода не відповідає нормативним показникам якості).

В водоносному горизонті  харківських відкладень (глибина 120 м, дебіт 6 м3/год.) – вода має підвищену жорсткість та вміст заліза.

Водоносний горизонт в нижньокрейдових відкладеннях (глибина 600 м, дебіт 40-60 м3/год.).

Інженерно-будівельні умови залежать від геоморфологічних умов і геологічної будови території.

Основою для фундаментів служать суглинки. Допустимі навантаження на ґрунти до 2,5 кг/см2 в залежності від просадочних ґрунтів. Ґрунтові води в зоні будівництва залягають на глибині більш ніж 5 м від поверхні землі.

В цілому природні та інженерно-будівельні умови сприятливі для будівництва.

4. Стисла історична довідка.

Історично Харківська область, до складу якої входить територія Малоданилівської селищної ради, належить до регіону Слобожанщини. З кінця Х століття територія Слобожанщини входила до складу давньоруських держав. Слов'янські поселення існували тут до ХІІІ століття і були знищені навалами татар. Після навалу татар тривалий час ця територія була безлюдною і тому получила назву «Дикого поля».

Перші спогади про поселення Мала Данилівка відбулися у 1714 році, коли Слободська Україна почала інтенсивно заселятися вихідцями з правобережної України, які рятувалися від польсько-шляхетського гніту. Як правило, місця поселень були захищені лісами та іншими природними перешкодами.

Згодом виникла Дергачівська козацька слобода, що стала частиною захисної лінії міст-фортець (Бєлгородська лінія захисту меж Російської імперії). В 1680 році ця лінія була зруйнована навалом татар.

Активне заселення південних окраїн «Дикого поля» пов’язане  з будівництвом з 1730 року Української оборонної лінії, що потребувало багато робочої сили. Поряд із захисними спорудами почали виникати поселення.

І вже у 1765 році за наказом Катерини I із слобідських полків була створена Слободсько-Українська губернія.

В кінці XVIII і на початку XIX століть почався розвиток промисловості, ремесел та дрібнотоварного підприємства.

Революційні події майже не торкнулись мешканців Дергачівського району. Після встановлення Радянської влади (1920 рік) в районі першочергову увагу приділено розвитку економіки.

Так в Дергачівському районі з’явились:

- в1928 році – цегловий завод;

- в 1930 році – Дергачівський державний механічний турбокомпресорний завод;

- в 1922 році – Харківський зооінститут (на базі сільськогосподарського училища);

- в 1926 році – санаторій «Березівськи мінеральні води»;

- в 1932 році – почалось формування Куряжського промвузла.

Завдяки багатим природним ресурсам (родючі землі та ліси) на території Дергачівського району, а в тому числі і на території Малоданилівської селищної ради, відбувається розвиток сільського господарства – рослинництва, тваринництва та супутніх підприємств по їх переробці. Найбільш великі з них – Харківська, Токарівська, Протопопівська птахоферми.

Селище Мала Данилівка є центром Малоданилівської селищної ради, до складу якої входять також села Черкаська Лозова, Зайченки, Караван, Лужок, Чайковка та селище Лісне. На території селищної ради мешкає 13142 особи, в тому числі в с. м. т. Мала Данилівка – 7471 особа.

У селі функціонують:

-    Харківська державна зооветеринарна академія;

- загальноосвітня школа I-III ступенів;

- дитячий дошкільний заклад;

- музична школа

- амбулаторія загальної практики сімейного типу;

- адміністративна будівля;

- кафе;

- магазини;

- стадіон і клуб ХДЗВА;

- храм Іоана Златоуста.

Історичні пам'ятки:

-      на території селищної ради є кургани скіфських поселень;

-      братські могили воїнів ВВ;

-      музей історії Харківської державної зооветеринарної академії.

5.  Оцінка існуючої ситуації.

Територія, що проектується, під розміщення станції технічного обслуговування легкових автомобілів розташована з півночі смт Мала Данилівка по вул. Гагаріна, 83 в кварталі приватної житлової забудови, яка відбулася в 1992-2005 р., за межами населеного пункту. Територія об’єкту проектування, загальною площею 0,2977 га, складається з двох приватних ділянок: для ведення особистого селянського господарства, площею 0,1477 га (землі сільськогосподарського призначення) та земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,1500 га.

Розміщення станції технічного обслуговування легкових автомобілів планується на земельній ділянці для ведення особистого селянського господарства зі зміною цільового призначення земель сільськогосподарського призначення на землі для розміщення об’єктів транспортної інфраструктури.

За даними державного земельного кадастру територія детального плану та прилеглі землі знаходяться в державній та приватній власності з визначеним цільовим призначенням, а саме:

-  землі транспорту;

- землі житлової забудови;

- землі сільськогосподарського призначення;

- землі запасу;

- землі комунального призначення.

На території проектування та в межах аналізу, знаходяться:

- Землі транспорту.

Автодорога IV категорії Харків – Золочів пролягає на відстані 18 метрів від об’єкту проектування.

Санітарно-захисна зона від дороги дорівнює 50 метрів. Від автодороги Харків-Золочів формується під’їзд на ділянку користування.

2. Землі житлової забудови.

Земельні  ділянки  садибної  житлової  забудови  розташовані   за   межами смт Мала Данилівка по вул. Гагаріна належать громадянам на праві особистої власності.

Земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що проектується, підлягає упорядкуванню.

3. Землі сільськогосподарського призначення.

Приватні земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства.

Земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства, що проектується, підлягає зміні цільового призначення, частково,  під об’єкт станції технічного обслуговування та ділянку присадибної забудови.

4. Землі запасу.

До них, як правило, відносяться землі обмежено-придатні і не придатні під забудову та землі в санітарно-захисних зонах.

5. Землі комунального призначення.

На відстані 45 м від об’єкту проектування розташоване кладовище (СЗЗ – 300 м).

Вздовж території проектування проходять:

- ЛЕМ 10 кВ (мережі АТ «Харківобленерго»);

- газопровід середнього тиску.

Характеристика об’єкту проектування.

Територія  об’єкту  проектування, загальною  площею 0,2977 га, в смт Мала Данилівка вул. Гагаріна, 83 складається з двох ділянок, а саме:

-  земельна ділянка, площею 0,1477 га, для ведення особистого селянського господарства, згідно державного акту на право власності на земельну ділянку від 26.05.2008 року. Належить гр. Бровко Миколі Миколайовичу (дивитись додатки);

-  земельна ділянка, площею 0,1500 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, згідно Державного акту на право приватної власності на землю від 05.03.1997 року. Належить гр. Бровко Миколі Миколайовичу (дивитись додатки).

Територія об’єкту проектування обмежена:

- з північного сходу – червоною лінією вул. Гагаріна;

- з південного сходу – присадибною ділянкою та ділянкою для ведення особистого селянського господарства вул. Гагаріна, 81;

- із заходу – землями запасу державної власності та автодорогою Харків-Золочів;

- з північного заходу – присадибною ділянкою та ділянкою для ведення особистого селянського господарства вул. Гагаріна, 85.

По земельній ділянці пролягає газопровід середнього тиску та кабель зв’язку.

На території детального плану розташований приватний житловий будинок з прибудованими гаражами, сарай, душ, дворова вбиральня, загальною площею 361,0 м2. Житловий будинок належить гр. Бровко М.М., згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 24.01.2012 р.

Будівля житлового будинку і гаражі розташовані на двох земельних ділянках: на присадибній ділянці та частково на земельній ділянці для ведення особистого селянського господарства, що потребує зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призначення на землі житлової забудови.

Територія об’єкту проектування потрапляє  в санітарно-захисну зону від автодороги ІV технічної категорії, що встановлені до житлової та громадської забудови і не є обмеженнями для станції технічного обслуговування.

Вздовж території проектування проходять:

-  ЛЕМ 10 кВ (мережі АТ «Харківобленерго»);

-  газопровід середнього тиску;

-  водопровід (на відстані 50 м).

Під’їзд до об’єкту проектування – з автодороги Харків – Золочів.

Стан навколишнього середовища задовільний.

6.  Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови, структура забудови, яка пропонується.

В цілому територія, що розглядається, має конкурентні переважні територіальні ресурси. Зона впливу обласного центру, наявність транспортних та інженерних мереж та підвищення рівня автомобілізації в країні створюють всі умови для розвитку дорожньо-транспортного сервісу, що насамперед, забезпечить безпечність та комфорт водіїв та пасажирів.

Для забезпечення автомобільних переміщень при постійно зростаючому

рівні автомобілізації, необхідно нарощувати кількість об’єктів автосервісного

обслуговування, зокрема автомийок.

Згідно завдання на проектування, в проекті відпрацьовано намір розміщення станції технічного обслуговування легкових автомобілів на земельній ділянці для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,1477 га за умови зміни цільового призначення для розміщення об’єктів транспортної інфраструктури на території Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (смт  Мала Данилівка, вул. Гагаріна, 83).

Територія, що проектується, загальною площею  0,1477 га, підлягає зміні цільового призначення. Площа земельної ділянки під розміщення будівель і споруд СТО становить 0,0863  га. Решта території 0,0614 га, що залишається по фактичному використанню,  підлягає зміні цільового  призначення для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Загальна площа земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд становить 0,2114 га. По території проектування СТО  передбачено проїзд загального користування - проїзд до гаражів, що розміщені на присадибній ділянці по вул. Гагаріна, 83.

Проектом передбачено розміщення підприємства з надання послуг по технічному ремонту та миттю легкових автомобілів.

На території підприємства передбачене розміщення:

- 2 поста для миття легкових автомобілів  (автомийки ручного типу), розміром 12 х 8 м, ІІ ступінь вогнестійкості з категорією виробничого процесу «В». Мийка включає такі види робіт:  мийка автомобіля, чистка салону, мийка двигуна, полірування кузова, натирання й полірування всього салону, тощо. Для миття машин передбачена установка очищення і рециркуляції стічних вод типу «Аквариус» в приміщенні автомийки. Установка для очищення і рециркуляції стічних вод являє собою розбірний металевий каркас, виконаний з нержавіючої сталі і пофарбований порошковою фарбою. На каркасі закріплені необхідні компоненти системи.;

- пост технічного огляду та технічного ремонту легкових автомобілів, розміром 12 х 8 м, ІІ ступінь вогнестійкості з категорією виробничого процесу «В» для технічного огляду і ремонту автомобілів, включає такі види робіт: заміна мастила, фільтрів, ремонтні роботи ходової, трансмісії, тормозної системи, рульового управління, електродвигуна, розвал-сходження, електрообладнання тощо;

- пост технічного ремонту  для   виконання    шиномонтажних    і   вулканізаційних робіт розміром 3 х 5 м, ІІ ступені вогнестійкості з категорією виробничого процесу «В». Включає такі види робіт: балансування колес, зміна колес тощо;

- побутових приміщень (кімната прийому їжі, душева, роздягальня, санітарна кімната), розміром 6 х 8 м,  ІІ ступінь вогнестійкості. Будівля розташована на відстані 10,50 м від гаражів приватної забудови.

- комунальної зони, що містить:

- трьохсекційний грязьовий відстійник оборотного водопостачання;

- побутові очисні споруди біологічної очистки;

- нафтомаслоуловлювач;

- сміттєзбірник.

До території підприємства передбачено облаштування під’їзду загального користування  з автомагістралі Харків-Золочів та стоянка для гостьового транспорту.

Принцип очищення і рециркуляції стічних вод.

Забруднена вода, що утворюється в процесі мийки автомобілей, збирається в трьохсекціонному грязевідстійнику (септику), що розташований на території СТО. Конструкція септика забезпечує збір нафтопродуктів і твердого осаду, які виводяться на спеціалізовані зливні станції.

Очищена вода з септиком насосом подається на фільтри установки очистки і рециркуляції стічних вод («Аквариус») і акумулюються в накопичувальну ємність. З ємності установки насос-автомат подає воду на ручний апарат високого тиску придатний для мийки автомобілів.

Техніко-економічні показники:

1. Основний вид діяльності                            – ремонт легкових автомобілів та          мийка і чистка автомобілів

2. Потужність станції                                      – 12 одиниць/добу

3. Загальна чисельність працюючих              – 5 особи/зміну

4. Кількість змін                                               – 1

5. Площа забудови СТО                                  – 0,0863 м2

6. Будівельний об’єм                                       – 1 147,5 м3

7. Ступінь вогнестійкості                                – II

8. Категорія виробничого процесу 	 – В, Д

9. Клас відповідальності                                 – СС2

Характеристика видів використання території.

Територія, що аналізується, поділена на зони функціонального призначення (згідно ДСТУ-НББ.1.1-12:2011):

- житлову;

- сільськогосподарську;

- транспортної інфраструктури;

-  інженерної інфраструктури.

1. Житлова зона представлена присадибною житловою забудовою, що розташована за межами смт Мала Данилівка по вул. Гагаріна.

2. Сільськогосподарська зона містить:

- земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства.

3. Зона транспортної інфраструктури являє собою сформовану мережу вулиць та проїздів вздовж автодороги Харків – Золочів, що забезпечують зовнішні та внутрішні зв’язки з населеними пунктами селищної ради, району та області.

Вулиці та дороги на території, що розглядається, поділені на категорії:

- територіальна автодорога районного значення (Т 21-03);

- житлові вулиці (в межах житлової забудови).

До зони транспортної інфраструктури відноситься СТО та автостоянка на 5 машино-місць.

4. Зона інженерної інфраструктури містить:

- головні та розподільчі об’єкти інженерних мереж;

- магістральні інженерні мережі.

В проекті частина інженерних мереж розглядається як супутні види до переважного користування.

7. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території.

Режим забудови території спрямований на виявлення потреб перспективної містобудівельної діяльності (раціонального використання території населення для розміщення об’єктів соціальної та інженерної інфраструктури та подальшого формування диференційованої транспортної інфраструктури).

Аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження подальшого розвитку дорожнього сервісу, дав змогу зробити висновки, що послуги дорожньо-транспорного сервісу є перспективним в своєму розвитку, а саме:

1. Розміщення об’єкту станції технічного обслуговування легкових автомобілів в зоні впливу обласного центру на базі якої отримує подальше формування Харківська приміська зона.

2. Підвищення рівня автомобілізації, об’ємів перевезень і рухомості населення країни.

3. Підвищення рівня зовнішньої і внутрішньої транспортної та інженерної інфраструктури.

4. Розміщення СТО ремонту та мийки легкових автомобілів в санітарно-захисній зоні від автодороги Харків-Золочів.

8.  Переважні, супутні і допустимі види використання території.

Містобудівні умови і обмеження.

Територія в межах детального плану є частиною житлової та громадської забудови, що сформувалася на землях Дергачівського району.

Згідно містобудівних регламентів проектом встановлені:

-   переважні види користування;

-    супутні види дозволеного використання;

-   граничні параметри дозволеного будівництва.

До переважних видів використання в межах ДПТ відносяться територія

об’єкту станції технічного обслуговування легкових автомобілів, а саме:

-  2 поста технічного огляду (ТО) і технічного ремонту (ТР) легкових автомобілів;

-  2 поста миття автомобілів;

-  пост ТР для виконання шиномонтажних і вулканізаційних робіт;

-  побутові приміщення.

До супутніх видів переважного використання в межах ДПТ відносяться:

-   об’єкти інженерної інфраструктури підприємств (газопровід середнього тиску, водопровід, кабель зв’язку);

-   мережа під’їздів;

-   об’єкти комунального призначення підприємства (трьохсекційний грязьовий відстійник оборотного водопостачання, побутові очисні споруди, нафтомаслоуловлювач, сміттєзбірники).

Сумарна площа об’єктів супутнього використання не може перевищувати загальну площу переважних та допустимих видів користування.

Містобудівні умови та обмеження.

Містобудівні умови і обмеження, щодо розміщення об'єктів різних видів використання, згідно вимог діючих на території України нормативних документів, перелік яких наведений в розділі «Загальні відомості».

На територію детального плану розповсюджуються наступні містобудівні умови і обмеження:

- Висота                                                                           − 4,0 м

- Щільність забудови земельної ділянки                          − 30,0 %

- Мінімально-допустимі відстані будівлі до:

-  червоної лінії                                                              −  по червоній

лінії

- Пам’ятки культурної спадщини, межі історичних

ареалів, зони охоронюваного ландшафту, зони

охорони археологічного культурного шару,  охоронні

зони об’єктів заповідного фонду, прибережні

захисні смуги – в межах території ДПТ                         −  відсутні

- Планувальні обмеження (до житлової і громадської забудови):

- СЗЗ від автодороги IV технічної категорії Харків-Золочів      – 50 м;

- відстань від будівлі до локальних

очисних споруд продуктивністю до 1 м3/добу                         – 5 м;

- охоронна зона повітряної ВЛ-10 кВт                                       – 10 м;

- охоронна зона електричної мережі до 1 кВт                            – 2,0 м;

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018  п. И.1 обов'язкові відстані до фундаментів будинків становлять:

- від водопроводу                                                                       – 5,0 м;

- від каналізації                                                                          – 3,0 м;

- від газопроводу середнього тиску                                            – 4,0 м;

- від газопроводу низького тиску                                                – 2,0 м;

- від кабелю зв’язку                                                                    – 0,6 м;

- відстань між будівлями залежить від ступеню вогнестійкості.

9. Основні принципи планувально-просторової організації території.

Центральна частина Дергачівського району до складу якого відноситься територія проектування, має сформовану лінійну планувальну структуру, яка утворилася вздовж дороги Харків – Золочів, південної залізниці та ріки Лопань.

Автодорога Харків – Золочів взяла на себе роль основної планувальної вісі. Вона об'єднує найбільш значні структурні утворення поселень, розташованих вздовж.

Станція технічного обслуговування, що проектуються, знаходяться в зоні впливу автодороги Харків-Золочів і передбачає обслуговування транзитного транспорту дрібним ремонтом, регулювання систем та експрес діагностикою.

При розробці ДПТ враховані:

-   функціональне зонування територій;

-   техніко-економічна ефективність планувальних рішень;

-   рельєф, природо-кліматичні і геологічні умови місцевості;

-   санітарні та пожежні розриви між будівлями;

-   технологічні і інженерно-технологічні вимоги;

-   розташування існуючих мереж.

За результатами інженерно-будівельної оцінки, територія сприятлива для забудови.

10. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів.

Дорожня мережа території, що підлягає аналізу, існуюча і є складовою дорожньо-транспортної мережі  Козачолопанської селищної ради.

Крізь населені пункти  пролягає дорога  IV  категорії Харків – Золочів, яка передбачена для обслуговування пасажирських і вантажних перевезень міжрайонного  значення, а також як дорога внутрішнього  значення для населених пунктів повздовж неї.

Усі транспорті мережі на території, що аналізується, поділені на категорії:

-  територіальна дорога районного значення Т-2103 (ІV технічної категорії, СЗЗ-50 м);

-  житлові вулиці в районі житлової забудови (не категоровані).

Вантажні та пасажирські перевезення на громадському транспорті передбачені по автодорозі Харків – Золочів та залізницею, зупиночна станція «Лозовенька».

Проектними рішеннями передбачено влаштування в’їзду з автодороги Харків-Золочів та відкритої автомобільної стоянки для відвідувачів та працівників СТО.

По території проектування СТО  передбачено проїзд загального користування - проїзд до індивідуальних гаражів, що розміщені на присадибній ділянці по вул. Гагаріна, 83.

В проекті передбачені заходи щодо забезпечення безпечності руху транспорту і пішоходів, врахована необхідність забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єкту проектування згідно ДБН В.2.2-17:2006.

А саме передбачено:

- ширина шляхів руху 1,8 м;

- повздовжній ухил шляху – до 5 %;

- поперечний ухил – в межах 1-2 %;

- висота бордюрів пішохідних шляхів – 0,05 м;

- висота бортового каменю на перетині з проїзною частиною – 0,04 м;

- покриття пішохідних шляхів руху неслизькими матеріалами.

На території  СТО та автомийки створена транспортна мережа, що забезпечує:

-   вільний під’їзд до усіх будівель і споруд СТО та до індивідуальних гаражів присадибної ділянки по вул. Гагаріна, 83;

-   ширину під’їздів передбачено з урахуванням проїзду пожежної машини;

-  організацію виїзду з території, що проектується;

- влаштування автопарковки на 5 машино-місць для легкового (тимчасового)  транспорту, так і технологічного;

- всі дороги, під’їзди, на ділянці передбачені з твердим покриттям з урахуванням проїзду пожежних машин.

Для підвищення безпеки руху в нічні години при в’їзді на територію  СТО передбачається освітлення ліхтарями, згідно з вимогами ДСТУ 3787-97.

11. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж і споруд.

Водопостачання та каналізація.

Водопостачання

Водопостачання на питні, виробничо-побутові і пожежні потреби передбачено від існуючого водогону селища Мала Данилівка, що пролягає на відстані 50,0  м від ділянки проектування.

На проектний період проектом передбачена існуюча об’єднана централізована система водопостачання на господарчо-побутові та пожежні потреби III категорії надійності з пластикових труб діаметром 100 мм.

- Розрахункові витрати водоспоживання

на господарсько-побутові потреби                             –  0,5 м3/доб.

- Розрахункові витрати водоспоживання

на виробничі потреби (автомийка)                             – 0,1 м3/доб.

Для автомийки, ручного типу, передбачено встановлення системи зворотнього водопостачання (установка очищення і  рециркуляції стічних вод типу «Аквариус») у вигляді окремих замкнутих циклів для миття автомобілів, миття агрегатів, вузлів і деталей. На заключній стадії мийного процесу передбачено обмивання зовнішніх поверхонь кузовів автомобілів свіжою водою (80 л зворотної води на миття кузова і низу автомобіля та 20 л свіжої води з системи господарсько-питного водопроводу на ополіскування кузова автомобіля).

Пожежогасіння

Оскільки об’єкт проектування розташований за межами населених пунктів, кількість пожеж на його території розраховується окремо (ДБН В.2.5-74:2013 п. 6.2.11).

Згідно  з  ДБН В.25-74:2013 табл. 3; ДБН В.2.5-6.4:2012 табл. 3; 4, п.8.4 кількість одночасних пожеж, витрати води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння в населеному пункті залежить від:

- площі об’єкту проектування                                 – 0,0863 га

- висоти будівель                                                      – 1-2 поверхи

- об’єму будівлі, що потребує

найбільшої кількості води для пожежогасіння

(пожежний відсік)                                                  – 0,38 тис. м3

Будівлі СТО, що проектуються, прийняті II ступеню вогнестійкості з категорією виробничого процесу В.

В відповідності до нормативних вимог, в межах ДПТ прийняті такі розрахункові дані:

- кількість одночасних пожеж                                    – 1

- витрати води на зовнішнє пожежогасіння               – 10 л/сек

- тривалість пожежі                                                    – 3 години

- радіус обслуговування пожгідрантами                     – 200 м

-  витрати води на 1 пожежу                                       – 108 л/сек

- діаметр водопроводу                                                 – 100 мм

Зовнішнє гасіння пожежі території, що проектується передбачається від пожежного гідранта встановленого на кільцевій водопровідній мережі смт Мала Данилівка на відстані 115,0 м до найдальнішої будівлі на території, що розглядається.

Розміщення будівель на об’єкті проектування забудови та відстань між ними; трасування доріг, під'їздів та інженерних мереж прийняті відповідно до вимог 	ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій».

Каналізація

Каналізування  побутових приміщень передбачено на локальні каналізаційні очисні споруди біологічної очистки стічних вод типу «Джерело» продуктивністю до 3 м3/доб. (або двохкамерний септик).

Доочищення стічних вод передбачене в фільтраційно-збагачувальній споруді (колодязі). Очищені стоки акумулюються в накопичувальну ємкість з послідуючим вивозом на зливні споруди  спеціалізованим транспортом відповідно договору з спеціалізованими підприємствами (за домовленістю).

Осад, підлягає висушуванню і вивозу на сміттєзвалища разом з побуто-вими відходами.

«Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/77721 від 24.12.2014 р.» додається.

Відстань від очисних споруд продуктивністю до 1 м3/доб. до будівель становить 5 метрів (ДБН Б.2.2-12:2018).

Забруднена вода, що утворюється в процесі мийки автомобілей, збирається в трьохсекціонному грязевідстійнику (септику), що розташований на території СТО. Конструкція септика забезпечує збір нафтопродуктів і твердого осаду, які виводяться на спеціалізовані зливні станції.

Очищена вода з септиком насосом подається на фільтри установки очистки і рециркуляції стічних вод («Аквариус») і акумулюються в накопичувальну ємність. З ємності установки насос-автомат подає воду на ручний апарат високого тиску придатний для мийки автомобілів.

Енергопостачання.

Електропостачання

Електропостачання об’єкту будівництва заплановано від джерел об’єднаної енергосистеми.

Витрати електроенергії підприємством буде визначатися  на наступних стадіях проектування, згідно технологічних розрахунків.

Опалення

Опалення запропоноване автономне (в об’ємі побутової будівлі) від локальної теплогенераторної розрахункової потужності, яка працює на газовому паливі.

Приміщення теплогенераторної обладнане загальнообмінною вентиляцією і димовими трубами. Висота димових труб розраховується згідно спроможності  котла  і  нормативної  кількості  приземної  концентрації пилу 0,4 мГ на  1 куб.м повітря.

Гаряча вода передбачена від електричного водонагрівача.

Газопостачання.

Газопостачання об'єктів проектування передбачено від газопроводу середнього тиску, що розташований на території проектування гр. Бровко М.М.

Санітарне очищення.

Для підтримки задовільного санітарного стану проектної території утворюється система очистки від твердих побутових відходів шляхом їх вивозу відповідно договорів з комунальними службами району або села. Збір твердих побутових відходів передбачений роздільний з облаштуванням майданчика обладнаного для розміщення контейнерів для тимчасового зберігання ТПВ. Організація збору і вивезення ТПВ здійснити в відповідності до вимог закону України «Про відходи».

12. Інженерна підготовка та інженерний захист території.

Об’єкт проектування, розташований на лівому схилі річки Лопань. Абсолютні відмітки території що проектується – 124,1 -124,7 м. Перепад землі становить 0,6 м, ухил –  0,1 %о.

За результатами інженерно-будівельної оцінки території відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», територія підприємства, що проектується, не потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві (I категорія земель за ступеню придатності під забудову).

Існуючий рельєф місцевості, що розглядається, має незначний ухил в західному напрямку.

Організація рельєфу ділянки, що проектується, вирішена сумісно з прилеглою територією.

Збирання та відведення поверхневих вод з території, що проектується, передбачено влаштуванням проїзних частин доріг з нормативними ухилами в плані і профілі.

Дощові стоки забруднені автотранспортом проходять попередню очистку в брудовідстійниках та нафто- масло- уловлювачах з послідуючим відведенням за межі об’єкту проектування.

13. Комплексний благоустрій та озеленення території.

Озеленення на території, що підлягає аналізу, існуюче, розташоване уздовж головної автодороги Харків-Золочів. Воно грає роль санітарно-захисної зони від дороги.

На ділянці об’єкту проектування, передбачене озеленення по всій вільній від забудови та мощення території.

До комплексного благоустрою території відносяться:

-   організація рельєфу;

-   будівництво проїжджих частин під’їздів та паркувального майданчику з твердим покриттям, тротуарів;

-   встановлення урн, сміттєзбірників;

-   встановлення реклами;

-   огорожа території підприємства.

14. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього                  середовища.

Існуючий природний та екологічний стан території, що розглядається, та аналіз проблем, що склалися, відпрацьований  у розділі  «Аналіз існуючої містобудівної ситуації» пояснювальної записки.

В проекті ДПТ розглянуті запропоновані заходи планувального характеру, що сприяють поліпшенню стану навколишнього середовища та організації санітарно-захисної зони згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

Заходи щодо поліпшення повітряного середовища.

Джерела  забруднення повітря на території, що аналізується є:

-   автомобільний транспорт;

-   теплогенераторні на твердому та газовому паливі (топочні) в присадибній житловій забудові.

Для зниження забруднення повітряного середовища від всілякого транспорту намічається озеленення території підприємств та вулиць з використанням дерев, стійких до забруднення атмосфери і ґрунту.

Для розсіювання викидів від котлів на  газовому паливі передбачені  димові труби  розрахункової висоти. Висоти труб залежать від спроможності котлів і розраховуються індивідуально на максимальну  приземну концентрацію пилу 0,4 мГ на 1 куб.м повітря.

Заходи по захисту водного басейну від забруднення.

Заходи по охороні поверхневих та підземних вод складаються:

- з забезпечення відводу та очистки поверхневих вод;

- з забезпечення відводу та очистки виробничих та господарсько-побутових стоків.

Згідно інженерно-будівельної оцінки території, ділянка, що розглядається, відноситься до І категорії, що не потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві.

Містобудівні заходи по захисту ґрунтів.

На забруднення ґрунтів мають вплив майже всі вищеперераховані джерела (автотранспорт, теплогенераторні та інші).

До заходів по охороні ґрунтів належить очистка території селища від твердих побутових  відходів, що планово вивозиться на полігон  твердих побутових  відходів Дергачівського району.

Родючий ґрунт, порушений при будівництві, пропонується  використовувати на благоустрій та рекультивацію малоцінних земель.

Заходи по захисту від шуму.

Основні джерела шуму на проектуємій території автомобільний транспорт.

Для боротьби з шумом в проекті передбачений ряд заходів:

-  розвиток рекреаційної зеленої зони з розміщенням шумозахисних дерев з густою кроною;

-  розміщення будинків на відстані 6 метрів від червоної лінії.

Вимір рівня звуку від житлової вулиці до житлового будинку:

-  Шумова характеристика житлової вулиці                         - 73 ДБА

-  Нормативний рівень звуку в спальні                                - 30 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок віконних блоків

з прокладками (металопластикові)                                    - 42 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок озеленення                    - 5 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок відстані (середня)         - 8 ДБА

-  Розрахунковий рівень звуку в спальні житлового

будинку                                                                             - 18 ДБА

що менше нормативного рівня звуку на                            - 12 ДБА

Як захід до подальшого зниження рівня шуму передбачено використання сучасних шумозахисних матеріалів, озеленення деревами та кущами з густою кроною та ін.

Захист від  електромагнітних випромінювань.

На території селища джерела випромінювання електромагнітних хвиль, такі як радіопередавальні, радіотелевізійні, радіолокальні станції відсутні.

Вздовж території, що проектується, пролягає високовольтна лінія електромереж ВЛ - 10 кВт.

15. Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи.

Згідно вимог діючого ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації» та інших нормативно-правових актів з цього питання, розроблення проектних рішень інженерно-технічних заходів цивільної оборони на стадії ДПТ не передбачене. Даний розділ виконується в складі генерального плану населеного пункту або окремим проектом по завданню на проектування.

Планувальні заходи, спрямовані на попередження пожежі.

В проекті відпрацьований один із видів надзвичайної ситуації техногенного характеру, що спричиняється пожежею.

Пожежна безпека об’єкту проектування забезпечується комплексом проектних рішень спрямованих насамперед на попередження пожежі, а також заходів до її ліквідації.

Планувальні заходи, щодо попередження пожежі, згідно нормативним вимогам містять:

- дотримання нормативної відстані від існуючої забудови до об’єкту проектування;

- забезпечення нормативних протипожежних розривів між будівлями та спорудами в межах ДПТ;

- забезпечення об’єкту проектування безпечними шляхами евакуації людей та матеріальних цінностей;

- виготовлення внутрішньо-квартальних проїздів та майданчиків з твердим покриттям з можливістю проїзду пожежних машин;

- забезпечення нормативних відстаней від існуючих інженерних мереж та споруд до проїздів;

- забезпечення нормативних відстаней від існуючих інженерних мереж та споруд до проїздів;

- забезпечення зовнішнього гасіння пожеж від пожгідрантів, розрахунковою ємності з дотриманням радіусів обслуговування (200 метрів).

Розрахунок витрат води на зовнішнє пожежогасіння виконано в розділі 3.6.1 «Водопостачання та каналізація» пояснювальної записки.

Розрахунок потужності пожежного депо і його оснащення.

За даними ГУ ДСУНС у Харківській області об’єкт проектування (за межами населених пунктів) знаходиться в районі виїзду діючої пожежної частини 53ДПРЧ м. Дергачі (вул. Панфілова, 8), що знаходиться на відстані 1,25 км від об’єкту проектування. Час прибуття – 5 хвилин.

Згідно нормативних даних та розрахункам радіуси обслуговування пожежних депо становить:

- для садибної і громадської забудови                                                – 3 км;

- для виробничих об'єктів категорії «В» з щільністю забудови менш ніж 50% і категорією «Д»                                                                         – 4 км;

- для виробничих об'єктів з щільністю забудови  більше ніж 50% – 2 км.

Підприємство, що проектується має щільність забудови 30 % і радіус обслуговування становить 4 км.

Розрахунок радіусів обслуговування визначається по шляхам з твердим покриттям до найбільш віддаленої будівлі.

Існуюче пождепо на 2 спецавтомобіля відповідає  нормативним вимогам щодо потужності і радіусу обслуговування об’єкту проектування.

5. Перелік вихідних даних.

1. Розпорядження Дергачівської РДА від 15 червня 2018 року № 293.

2. Завдання на розроблення детального плану території.

3.Державні вимоги видані Департаментом містобудування та архітектури Харківської ОДА.

4. Інженерно-геодезична зйомка ділянки, масштабу 1 : 500, виконана приватним підприємством «Перспектива-Земля» у 2018 році.

5. Державний акт на право власності на земельну ділянку, кадастровий номер 6322055900:00:003:1044 від 26.05.2008 року.

6. Державний акт на право приватної власності на землю від 05.03.1997 року.

7. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 24.01.2012 р.

8. Технічний паспорт на житловий будинок, виконаний КП «Інвенрос» від 19.12.2011 року.

9. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 24.12.2015р. за №05.03.02-04/77721 по експлуатації малих очисних споруд «Джерело».

10. Лист Малоданилівської селищної ради з інформацією про стан кладовища від 16.11.2018 року № 02-21/П-961.

11. Інвестиційні наміри забудовника.

12. Паспорт на установку очистки и рециркуляции сточных вод «Аквариус».

6. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

| Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |
| --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Етап від 3 років до 7 років | Етап від 7 років до 15 років |
| Територія ділянки в межах ДПТ в тому числі: | га | 0,2977 |  | 0,2977 |
| Земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства | га | 0,1477 |  | - |
| Територія об’єкту проектування (СТО та автомийка) в тому числі: | га | - |  | 0,0863 |
| - площа під будівлями та спорудами | га | - |  | 0,0255 |
| - площа під проїздами та ділянками з твердим покриттям | га | - |  | 0,0426 |
| - зелені насадження | га | - |  | 0,0182 |
| Територія земельної ділянки присадибної забудови в тому числі: | га | 0,1500 |  | 0,2114 |
| - площа під будівлями та спорудами | га | 0,0118 |  | 0,0361 |
| - площа під проїздами та ділянками з твердим покриттям | га | 0,0119 |  | 0,0104 |
| - зелені насадження, город | га | 0,1263 |  | 0,1649 |
| Інженерне обладнання |  |  |  |  |
| Водопостачання | м3/добу | − |  | 1,7 |
| Каналізація | м3/добу | − |  | 3 |
| Електропостачання | кВт | - | - |  |
| Інженерна підготовка та благоустрій | га | - | - |  |
| Теплопостачання | кВт | - |  |  |
| Охорона навколишнього середовища |  |  |  |  |
| Санітарно-захисна зона в межах ДПТ від газопроводу середнього тиску та кабелю зв’язку | га | 0,0331 |  | 0,0331 |

Наведені техніко-економічні та технологічні показники щодо щільності забудови, загальної площі будівель та споруд, можуть дещо коригуватись. Остаточна щільність забудови та загальна площа будівель та споруд буде уточнена на наступних, більш детальних стадіях проектування.

ДОДАТКИ

В. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА