УКРАЇНА

Харківська область

Дергачівський район

КП  «АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО ДЕРГАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ»

Кваліфікаційний сертифікат серії АА №001676 від 18.06.2013 р.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

для визначення можливості  будівництва на ній православного храму на території Солоницівської селищної ради за межами населених пунктів Дергачівського району Харківської області

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Замовник : Дергачівська районна державна адміністрація                         Шифр:     15/01/02-2017

## Директор КП “Архітектурне бюро

## Дергачівського району ”			                                /О.І. Устименко/

Головний архітектор проекту                                             /Д.С. Калита/

М. ДЕРГАЧІ

2017

АВТОРСЬКИЙ СКЛАД

Список осіб, які приймали участь у розробці детального плану території

| № з/п | Розділи | Займана посада | Прізвище, ініціали |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Архітектурно-планувальне рішення | архітектор | Калита Д.С. |

Проект розроблений на основі діючих норм, правил і стандартів.

Головний архітектор проекту                                          Д.С. Калита

СКЛАД І ЗМІСТ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

| № п/п | Назва розділу |  |
| --- | --- | --- |
|  | А. Пояснювальна записка |
| 1. | Вступ. |  |
| 1.1. | Загальні відомості. |  |
| 2. | Аналіз існуючої містобудівної ситуації. |  |
| 2.1. | Соціально – економічні та містобудівні умови. |  |
| 2.2. | Природні умови. |  |
| 2.3. | Стисла історична довідка. |  |
| 2.4. | Оцінка існуючого стану території проектування. |  |
| 3. | Проектні пропозиції. |  |
| 3.1. | Встановлення режиму забудови території для перспективної містобудівної діяльності. |  |
| 3.1.1 | Основні принципи структурно-планувальної організації території |  |
| 3.2. | Територіальний аспект. |  |
| 3.2.1 | Розподіл території за функціональним призначенням і характеристика видів використання території в межах ДПТ. |  |
| 3.2.2 | Переважні, супутні і допустимі види використання території в межах ДПТ та містобудівні умови і обмеження щодо їх розміщення |  |
| 3.2.3 | Архітектурно-планувальні рішення території, що проектується. |  |
| 3.3 | Соціальний аспект. |  |
| 3.4 | Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту та пішоходів. |  |
| 3.5 | Інженерна підготовка та інженерний захист території. |  |
| 3.6 | Комплексний благоустрій та озеленення території. |  |
| 3.7 | Інженерне забезпечення території. Розміщення інженерних мереж і споруд. |  |
| 3.7.1 | Водопостачання та каналізація. |  |
| 3.7.2 | Енергопостачання (електропостачання, опалення). |  |
| 3.7.3 | Газопостачання. |  |
| 3.8. | Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища. |  |
| 3.8.1 | Заходи щодо поліпшення повітряного середовища. |  |
| 3.8.2 | Заходи по захисту водного басейну від забруднення. |  |
| 3.8.3 | Заходи по захисту ґрунтів. |  |
| 3.8.4 | Заходи по захисту від шуму. |  |
| 3.8.5 | Захист від електромагнітних випромінювань. |  |
| 4. | Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи. |  |
| 5. | Перелік вихідних даних. |  |
| 6. | Основні техніко-економічні показники детального плану. |  |
|  | Б. Графічні матеріали |  |
| 1. | Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі району, М 1:50 000, ситуаційний план М 1: 10 000 | ГП-1 |
| 2. | План існуючого стану території зі схемою планувальних обмежень, М 1:5000. | ГП-2 |
| 3. | Проектний план з планом червоних ліній поєднаний зі схемою організації руху транспорту і пішоходів, М 1:1000. | ГП-3 |
| 4. | Схема інженерних мереж і споруд і використання підземного простору, М 1:1000. | ГП-4 |
| 5. | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування, М 1:1000. | ГП-5 |

1.ВСТУП

Детальний план території для визначення можливості будівництва на ній православного храму на території Солоницівської селищної ради за межами населених пунктів Дергачівського району Харківської області, розроблено КП «Архітектурне бюро Дергачівського району» на замовлення Дергачівської райдержадміністрації.

Рішення детального плану не суперечить функціональному призначенню та містобудівному зонуванню території, що визначені в проекті Генерального плану с. Подвірки, що розроблений у 2019 році.

Детальний план території виконано з метою будівництва православногохраму на території Солоницівської селищної ради за межами населених пунктів Дергачівського району Харківської області, на  підставі:

1.  Розпорядження районної Державної адміністрації Харківської області №572 від 30 листопада 2016 року.

2. Державних вимог наданих Департаментом містобудування та архітектури                     Харківської ОДА.

3. Договору на виготовлення проектно-містобудівної документації між замовником та  КП «Архітектурне бюро Дергачівського району»;

- Завдання на проектування.

Детальний план містить графічні і текстові матеріали, склад яких відповідає                   ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

Пропозиції детального плану мають бути реалізовані протягом нормативного розрахункового терміну до 2025 року (згідно п. 4.4 з врахуванням  можливих  інвестиційних намірів будівництва для відповідної території).

Топографічну основу проекту складає геодезична зйомка   М 1:500, виконана у 2017 році КП «Архітектурне бюро Дергачівського району».

При проектуванні використана  схема районного планування Дергачівського сільського адміністративного району розроблена інститутом «Харківпроект» у 1984 році.

  - . ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території уточнює положення містобудівного об’єкту в структурі району та визначає планувальну організацію і розвиток відповідної території.

Детальний план території розробляється для вирішення ряду питань:

- визначення усіх планувальних обмежень існуючого використання території;

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території;

- обґрунтування потреб, доцільності і обсягів використання територій;

- забезпечення території інженерно-транспортними мережами;

- забезпечення екологічної безпеки.

Розроблення детального плану виконано на підставі наступних нормативних документів:

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Земельний Кодекс України;

- ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;

- ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»;

- Державні санітарні правила  проектування та забудови населених пунктів.1996р.;

- ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

- ДСТУ 8767:2018 «Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду. Комплектування пожежними автомобілями та проектування;

- ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомашин»;

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів;

- ДБН В.2.3-4-2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»;

- ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні    положення проектування»;

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні  положення проектування»;

- ДБН В.2.5-20-2001 «Газоснабжение»;

- ПУЕ-2009 Правила устройства электроустановок;

- «Правила пожежної безпеки в Україні», затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 року №1417, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за № 252/26697;

- ДБН В.1.1-5-2007. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно - технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони у містобудівної документації»;

- ДБН Б.2.2-5;2011 «Благоустрій території»;

- ДБН В.2.2-16-2005 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади»;

- Посібник з проектування до ДБН В.2.2-9-99 «Культові будинки та споруди різних конфесій».

- Аналіз існуючої містобудівної ситуації.

2.1.  Соціально-економічні та містобудівні умови.

Даним проектом розглядається територія, що розташована в західній частині Дергачівського району Харківської області, в с. Подвірки, на території Солоницівської селищної ради  за межами населених пунктів Дергачівського району Харківської області.

Дергачівський район розташовується в північній частині Харківської області. Адміністративний центр району – місто Дергачі. Дергачівський район межує: на півночі – з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Російської Федерації (протяжність кордону – 16 км), на заході – з Золочівським і Богодухівським, на півдні – з Валківським, і Харківським районами Харківської області.

Солоницівка – селище міського типу, адміністративний центр Солоницівської селищної ради. Селище міського типу Солоницівка знаходиться на річці Уда (переважно лівий берег), вище за течією на відстані 1 км розташований смт. Пересічне, нижче за течією на відстані менше 1 км — села Подвірки і Надточії.

Відстань до райцентру становить 27 км і проходить автошляхом Р46 та дорогою місцевого значення.

По селищу проходить автомобільна дорога Т 2106. Поряд з селищем проходить залізниця, станції Шпаківка, Подвірки, Куряж.

Північно-західна частина селища, яка знаходиться на правому березі річки Уди — колишнє село Баси. Північна частина селища — колишні населені пункти.

Смт. Солоницівка відноситься до урбанізованого ядра Харківської агломерації. Особливістю Харківської агломерації, як багатовісевій, є розвиток радіальних коридорів урбанізації, які, як правило, формуються повздовж магістральних доріг та річок.

Один з таких коридорів урбанізації склався повздовж автодороги Харків-Суми.

В цій зоні розташовані такі населені пункти Дергачівського району: с. Подвірки,  смт. Солоницівка,   смт. Пересічне, с. Двурічний кут, смт. Вільшани.

На території, що проектується, згідно завдання на проектування передбачено розміщення православного храму на території Солоницівської селищної ради за межами населених пунктів  Дергачівського району Харківської області.

2.2. Природні умови

Село Подвірки розташоване в лівобережній частині України, в південно-західній частині Дергачівського району. Територію району включають в Середньоросійську лісостепову фізико-географічну провінцію, район міститься у недостатньо вологій, теплій агрокліматичній зоні. Клімат – помірно-континентальний.

В орографічному відношенні територія району приурочена до південно-західного схилу Середньоросійської височини. Поверхня – хвиляста, рівнина, з добре вираженим долинно-балковим рельєфом та розвиненою яружно-балковою мережею. Загальне пониження поверхні – у південному напрямку, максимальні відмітки висот в північній частині району складають 220 –222 м, мінімальні приурочені до заплав річок – 101,2 м (заплава р. Уди), 104,1 м (заплава р. Лопань).

Кліматичні умови

У відповідності до архітектурно-будівельного кліматичного районування території України, с. Подвірки розташоване в межах Північно-західного Кліматичного району, основні показники якого наведені в Таблиці 1.1. За фізико-географічним зонуванням територія ділянки проектування розташована в підзоні ІІ-В1 (Полісся) кліматичної зони ІІ-В, яка є сприятливою для всіх видів будівництва.

Таблиця 1.1

| Температура повітря, °С | Кількість опадів за рік, мм | Відносна вологість у липні, % | Середня швидкість вітру у січні, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Середня за | Абсолютний мінімум | Абсолютний максимум |  |  |  |
| Січень | Липень |  |  |  |  |  |
| Від -5 | Від +18 | Від -37 | Від +37 | Від 550 | Від 65 | Від 3 |
| до -8 | до +20 | до -40 | до +40 | до 700 | до 75 | до 4 |

Показники середньомісячної температури зовнішнього повітря наведені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

| Місяць | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| °С | -5,9 | -5,1 | 0,0 | 9,0 | 15,5 | 18,9 | 20,7 | 19,7 | 14,1 | 7,5 | 1,0 | -3,7 |

При цьому, значення температури зовнішнього повітря, які використовуються в будівництві, мають наступні значення:

- середня за рік: 7,6 °С;

- найхолодніша доба (забезпечення 0,98): -31 °С;

- найхолодніша доба (забезпечення 0,92): -28 °С;

- найхолодніша п'ятиденка (забезпечення 0,98): -26 °С;

- найхолодніша п'ятиденка (забезпечення 0,92): -23 °С;

- найжаркіша доба (забезпечення 0,95): 29 °С;

- найжаркіша доба (забезпечення 0,99): 25 °С.

Тривалість періоду із середньодобовою температурою зовнішнього повітря:

- ≤ 8 °С складає 179 діб (середня температура -1,0 °С);

- ≤ 10 °С складає 196 діб (середня температура -0,2 °С);

- ≥21 °С складає 37 діб (середня температура 20,9 °С).

Природно-кліматичні показники, які використовуються в будівництві, мають наступні значення:

- розрахункова температура зовнішнього повітря: -23 (С;

- середня температура опалювального періоду: 21 °С;

- термін опалювального періоду – 189 днів;

- середньорічна кількість опадів: 522 мм;

- максимальна глибина промерзання ґрунтів: 1,1 м;

- потужність вітру: 450 Па;

- переважний напрямок вітру: південно-східний, північно-західний;

- вага снігового покриву: 1,6 кПа.

Гідрографічні умови

Гідрографічна мережа місцевості представлена р. Уди і невеличкими ставками. Місцевість, що прилягає до долини річки, низинно-рівнинна. Долина р. Уди місцями нечітко виражена, з пологими схилами, що зливаються з прилеглою місцевістю. Заплава річки лугова, місцями заболочена. Береги в більшості своїй задерновані, місцями порослі чагарниками і болотяною рослинністю. Місцевість, що прилягає до ставків, низинно-рівнинна. Береги  – лугові, місцями заболочені. Площа кожного не перевищує 3 га.

В графічних матеріалах прибережні захисні смуги водойм визначені згідно ст. 60, ЗКУ і прийняті по обидва береги р. Уди та навколо ставків уздовж урізу води шириною:

- для річки Уди – 50 метрів;

- для малих річок, струмків і потічків, а також ставків, площею менше 3 гектарів – 25 метрів.

Геологічна будова. Ґрунтовий покрив

В геоморфологічному відношенні проектуєма територія розташована в межах центрального грабена Дніпровсько-Донецької западини.

Рельєф села Подвірки являє собою слабо хвилясту лісову рівнину, характеризується різними схилами, міжбалочними  просторами, які добре дреновані. Ерозійні процеси проявляються слабо. Навесні в результаті паводків територія населеного пункту не підтоплюється. Зон підтоплення, паводків в населеному пункті немає, небезпечні геологічні процеси відсутні.

Територія села розташована в смузі чорноземів, що є характерним для лісостепової зони. Певні інженерно-будівельні умови території, що розглядається, залежать від геологічної будови і геоморфологічних особливостей. На території села, згідно генерального плану, виділено 4 інженерно-геологічних райони.

До І району віднесені території несприятливі для забудови. Цей район охвачує територію пойми р. Уди, яка представляє собою низовинну містами заболочену рівнину. Для всієї цієї території характерно високе стояння рівня ґрунтових вод, і мінливість впродовж року і періодична затоляємість паводковими водами до абсолютної відмітки 110,75 м один раз в 100 років. Пойма річки і тельвегі балок складені алювіальними глинистими відкладеннями, часто замульованими.

Територія, що розглядається детальним планом відноситься до ІІ району, який охвачує територію зайняту другою /боровою/ терасою. Абсолютні відмітки цієї території становлять 111-33 м до 107-72 м. Складається цей район алювіальними різнозернистими та мілкозернистими пісками і супісями. Допустимі навантаження на піски і супісі в залежності від їх гранулометричного складу і ступені обводненості можуть бути прийняті до 2,0 кг/см2. Ґрунтові води залягають на глибині від 0,5 до 1,5 м від поверхні землі. Зазначений район, в основному обмежено сприятливий під забудову і потребує комплексних інженерних заходів. В гідрогеологічному відношенні територія, що розглядається, відноситься до району де найбільш перспективними є водоносні горизонти заключені в каневсько-бугатських пісках (90 – 100 м) та сумській світі (55 – 65 м).

2.3. Стисла історична довідка

Історично Харківська область, до складу якої входять населені пункти

Солоницівської ради, належить до регіону Слобожанщини. З кінця Х століття територія Слобожанщини входила до складу давньоруських держав. Слов'янські поселення існували тут до ХІІІ століття і були знищені навалами татар. В ХVІ ст. для укріплення меж Московська держава проводить політику заселення «Дикого поля».

Активне заселення південних меж держави «Дикого поля» відбулось в 1648-1654 р. Поряд з військовими укріпленнями виникали поселення – «слободи». Одним з таких поселень є  смт. Солоницівка, що виникло в 1650 році.

Основні заняття слобожан - полювання та рибацтво. Поступово населення почало освоювати різноманітні ремесла.

В 1932 році в селищі Солоницівка виникла промартіль  ім. 3 п'ятирічки, на базі якої в 1958 році була збудована меблева фабрика.

В 1958 році почав своє існування завод силікатних виробів.

За даними на 1864 рік у казенному селі Підмонастирський підворок Пересічнянської волості Харківського повіту, мешкало 110 осіб (61 чоловічої статі та 49 — жіночої), налічувалось 11 дворових господарств.

Село постраждало внаслідок геноциду українського народу, проведеного урядом СССР в 1932—1933 роках, кількість встановлених жертв в Солоницівці, Куряжанці та Подвірках — 166 людей.

Значну роль в формуванні Солоницівської Селищної ради займає промисловість.

У кінці 1960-х – на початку 1970-х років розпочалось проектування та будівництво Харківської ТЕЦ-5 розпочалася. Гіганти машинобудування – ХТЗ, Електроважмаш, ФЕД, турбінний завод та інші – для свого подальшого розвитку вимагали усе більше енергії. Стало очевидним, що Харківському мегаполісу не вистачає енергогенеруючих потужностей.  Тому у 1969 році було прийняте рішення про будівництво у передмісті Харкова, на неродючому болотистому ґрунті нової потужної теплоелектроцентралі, яка б змогла задовольнити значну частину потреб міста, що зростає, в електроенергії та теплі.  Розробку технічного проекту станції було доручено Харківському відділенню інституту «Атомтеплоелектропроект», який було виконано у 1972 році з урахуванням останніх на той час досягнень вітчизняної науки і техніки, а 16 лютого 1973 року - затверджено технічний проект Харківської ТЕЦ-5. Підготовчі роботи до будівництва розпочалися навесні 1974 р.: у березні навколишні місця оглушив гуркіт потужної землерийної техніки. Спочатку на болота вивозили та відсипали сотні тисяч тон ґрунту. Потім узялись за зведення корпусів. Один за одним підіймались головний, ремонтний та адміністративний корпуси, прокладалися на естакадах трубопроводи, зростала 100-метрова, а потім й 330-метрова димові труби. 19 грудня 1979 року був виконаний запуск першого енергоблоку потужністю 120 МВт. Саме цей день, 20 грудня 1979 р., прийнято вважати Днем народження Харківської ТЕЦ-5. Життя вимагало введення в дію нових потужностей, і майже через рік, 30 жовтня 1980 р., було включено ще один блок такої ж потужності, як і перший. Чотири водогрійних котли були послідовно введені в роботу в період з 1979 по 1987 рр. Третій енергоблок, більше ніж удвічі потужніший за обидва попередніх, запрацював 2 вересня 1990 р. Це дозволило Харківській ТЕЦ-5 стати в один ряд з найпотужнішими теплоелектроцентралями України.

На території селищної ради розташована державна установа «Курязька виховна колонія імені А.С. Макаренка». Колонію названо за іменами річки Куряж та поселення Куряжанка, біля яких 28 квітня 1673 року було засновано Преображенський монастир.

Після 1917 року монастир використали для розміщення дитячого будинку, а 15 червня 1926 року сюди з-під Полтави переїхала дитяча колонія імені О.М. Горького, на чолі з її керівником – талановитим вихователем Антоном Семеновичем Макаренком.

У Куряжі А.С. Макаренко працював до липня 1928 року, і на принципах самоврядування та господарського розрахунку дитячої трудової колонії створив «школу-господарство». Колишні безпритульні навчалися у школі і працювали в сільськогосподарському виробництві. Досвід роботи з перевиховання юної людини педагог-новатор описав у всесвітньо відомій книзі «Педагогічна поема».

У воєнну пору з вересня 1941 року Курязька колонія була евакуйована в місто Томськ. Після визволення Харкова в серпні 1943 року Курязька виховно-трудова колонія організувалася заново, як закрита установа.

Предметом  гордості  є  музей А.С. Макаренка, відкритий до 100-річчя з дня народження видатного педагога 13 березня 1988 року, коли під егідою ЮНЕСКО педагогічна громадськість всього світу відмічала цю подію. В музеї серед багатьох експонатів зберігається прапор колонії ім. О.М. Горького. В квітні 2013 року, після капітального ремонту будівлі, реставрації експонатів музею і з нагоди 125-ї річниці з дня народження А.С.Макаренка, музеєві було надане «друге життя». Сьогодні це сучасний центр науково-педагогічної роботи, на базі якого окрім екскурсій проводяться різноманітні заходи обласного та державного рівня, спрямовані на вивчення педагогічної спадщини великого педагога – А.С.Макаренка та сучасної історії розвитку та діяльності Державної кримінально-виконавчої системи держави. Для цього у 2013 році в музеї було відкрито нову експозицію, яка саме й представляє сучасне життя пенітенціарної служби.

2.4.  Оцінка існуючого стану території  проектування.

Детальний план розроблений в цілях забезпечення сталого розвитку території, встановлення параметрів планованого розвитку елементів планувальної структури, визначення можливості розміщення нових об’єктів нерухомого майна на території Солоницівської селищної ради за межами населених пунктів Дергачівського району Харківської області. Містобудівна документація виконана з метою формування території і використання її як єдиного комплексу, що має необхідні за функціональним призначенням складові з відповідною інфраструктурою.

Загальна площа території, що розглядається детальним планом складає орієнтовно 0,4700га.

Зазначена територія межує:

- на півночі та заходу – внутрішньо квартальна автодорога.

- на півдні – вільні землі за межами населених пунктів (заболочена місцевість).

- зі сходу – на відстані 25.0м. від проектованої земельної ділянки протікає струмок.

- з заходу – на відстані 20.0м. від проектованої земельної ділянки пролягає ВЛ-110 кВ.

Розглянута територія забезпечена зручними транспортним під'їздом. Вздовж західної та північної сторін земельної ділянки проходить внутрішньо квартальна дорога. (згідно генерального плану с. Подвірки розробленого в 2019 році.). Існуюча проїжджа частина придатна для під'їзду пожежного і будівельного автотранспорту до проектуємої території.

Існуюче пожежне депо на 2 пожежних автомобіля, розташовано на території смт. Солоницівка, на відстані орієнтовно 3,00 км від території, що розглядається.

В цілому, територія, що розглядається, має вигідне містобудівне розміщення в структурі населеного пункту, зручні автомобільні зв'язки, джерело питної води забезпечить постійне відвідування православного храму. Передпроектний містобудівний аналіз – «Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту» – дивись графічну частину детального плану (аркуш ГП-1).

- Проектні пропозиції.

На основі аналізу містобудівної ситуації та розвитку можливо зробити висновок, що дана місцевість не забезпечена об’єктами соціального обслуговування.

За завданням на проектування в проекті передбачено розміщення православного храму на території Солоницівської селищної ради  за межами населених пунктів Дергачівського району Харківської області.

За типом православний храм належить до церков. Оскільки у безпосередньому наближенні до ділянки розташування знаходиться населений  пункт, використання православного храму як приходської церкви з повним циклом богослужінь є можливим та доцільним.

Ділянка храму розташована за межами охоронних зон ВЛ-110кв, та водоохоронної зони від струмка. Покриття доріжок виконується з тротуарної плитки. Навколо храму організовано круговий обхід для організації хресної ходи з розширенням вимощеної доріжки перед входами і вівтарем. У північній  частині території храму обладнується зона відпочинку з встановленням садових лав і висадкою дерев.

Храм має паперть з боку західного входу. Другий вхід організовано з північного боку; він обладнується пандусом.

При розроблені архітектурної концепції храму передбачено набір належних приміщень для організації богослужінь і щоденного його функціонування: нави (основного приміщення) для прихожан, вівтарної частини, нартексу (передхрам’я) з розташуванням у ньому лавки для товарів церковного вжитку, дзвіниці, службового приміщення.

У вівтарній частині передбачено розміщення необхідних елементів православного храму: Престолу з розташованими за ним запрестольним хрестом і семисвічником, запрестольного образу, жертовника, Царського місця з кріслом архієрея і священників храму. У вівтарі зберігаються виносні хрест і образи, корогви. Окремо виділені зони дияконника (обладнаного знаряддям для приготування Святих Дарів) і ризниці. Зона дияконника обладнується меблевою стійкою для приготування Святих Дарів, де передбачено встановлення рукомийника і електричної плитки.

Іконостас храму розділяє наву і вівтар і матиме три входи: царські врата, північний і південний. Кількість ярусів і організація іконостасу визначатиметься при його замовленні спеціалізованому виробнику. При цьому висота іконостасу мусить бути такою, аби забезпечити вільний обіг повітря між основною частиною храму і вівтарем.

Перед іконостасом розташована солея з амвоном, піднесені над рівнем основної підлоги на одну сходинку. У північній частині солеї передбачене місце для відправи сповіді.

У північній частині храму розташовується поминальний канун.

Місце для хору визначено  у центральній частині храму, біля південно-західного стовпа. Хори мають ширину 2 м і обладнуються амвоном регента, шафою для богослужбових книг і хорових партитур, амвоном дяка для читанням Св. Письма під час служби. На хорах передбачене локальне освітлення. Між хорами і місцем перебування священників під час служби забезпечено зоровий зв’язок.

У храмі встановлюються лави для сидіння: одна у нартексі і дві у західній частині нави.

У нартексі у північній частині розташовано церковний кіоск, обладнаний стійкою-вітриною і настінною вітриною для продажу товарів церковного вжитку і богослужбових книг. У південній частині організовано інформаційний куточок з дошкою оголошень і скринею для збору пожертв.

Храм має дзвіницю, розташовану над головним входом з західного боку. Вхід на майданчик дзвону організований гвинтовими сходами. З урахуванням типу храму, на дзвіниці передбачено один дзвін-благовіст. Майданчик дзвіниці має перильну огорожу і захищений металевими ґратами від проникнення птахів.

На антресолі дзвіниці розташовується приміщення для переоблачення і відпочинку священика.

Передбачене використання відвідувачами санвузлу в існуючій адмінбудівлі та існуючий біотуалет в районі проектуємої будівлі.

Для організації прибирання храму виділене окреме приміщення прибирального інвентарю з входом з нартексу. Приміщення обладнане умивальником баком для води.

3.1. Встановлення режиму забудови території для перспективної містобудівної діяльності.

Режим використання та забудови території ДПТ,  як її невід’ємної частини, напряму зв’язаний з структурно-планувальною організацією с. Подвірки, яка розвинута в межах існуючих інженерно-транспортних мережах.

На режим використання та забудови території також впливають планувальні обмеження санітарно-гігієнічного, техногенного та природного характеру.

повітряна мережа електропостачання ВЛ 110кВ (охоронна зона – 20 м., в обидві сторони від проекцій крайніх проводів, згідно ДБН Б.2.2-12:2018);

санітарно захисна зона від струмка (– 25м.,  в обидві сторони від струмка ДБН Б.2.2-12:2018);

3.1.1. Основні принципи структурно – планувальної організації території

Православний храм розташовується поза охоронними зонами повітряної лінії електромереж та та санітарно захисною зоною струмка за межами населених пунктів Солоницівської селищної ради в районі джерела питної води, на вільній від забудови і зелених насаджень ділянці. Компонування будівлі здійснюється відповідно до Православного канону – по вісі з заходу на схід, тобто, в конкретних умовах, паралельно під’їзду до храму з паркувальним майданчиком.

Передбачено організацію зручних підходів до храму і його входів, а також влаштування заїзного карману для автотранспорту. Біля входів організуються розширені майданчики для відвідувачів. Навколо храму організовується круговий обхід для можливості Хресної ходи з розширеними ділянками біля апсиди і входів. Майданчики і доріжки передбачені з твердим покриттям. У північній частині, що примикає до вхідної групи, організовується зона відпочинку відвідувачів з установленням садових лавок і висадженням дерев та будівництва господарської будівлі.

Територія храму має огородження і зовнішнє освітлення.

Розміри храму визначені з урахуванням орієнтовної чисельності відвідувачів – на розрахунок до 50-и осіб. При повному заповненні храм здатен прийняти до ста осіб.

За компонувальною схемою храм являє собою властивий традиціям українського сакрального зодчества «тетраконх» з квадратною у плані центральною частиною, оточеною з чотирьох боків пониженими приділами (конхами). Центральна частина храму має розміри в осях 9х9 м, бічні приділи – 4,5 м. У східному приділі за іконостасом розташовується вівтарна частина з дияконником і ризницею. З західної частини до основного об’єму храму прибудовано нартекс і за ним – дзвіницю, у якій розташовано головний вхід.

Основну позначку храму (0,000) піднесено від планувального рівня землі на 1,0 м. Висота храму від рівня підлоги до верху хреста – 30 м.

Другий вхід до храму організовано через північний приділ і обладнано окрім сходів пандусом для використання відвідувачами з особливими потребами у мобільності.

Храм організовано так, аби при русі ним від входу відбувалося поступове розкриття простору вгору по лінії тамбур-нартекс-приділ-центральна частина, що завершується куполом. Висота від підлоги до куполу храму зсередини – 18,0 м. Приділи примикають до центральної частини, утворюючи арки, що зорово підпирають пірамідальної форми підкупольний простір.

Природне освітлення здійснюється через високі  (4,8 м) вікна у північному і південному приділах, півкруглої форми вікна підкупольного простору і вісім вікон у барабані куполу. Вівтар має три вікна арочної форми.

Храм має два входи: основний з розлогою папертю і сходами на два боки і боковий у північній частині зі сходами і пандусом. Ганки мають металеве декоративне коване або зварне огородження, що виконуються на замовлення спеціалізованою фірмою за погодженим замовником і автором проекту ескізам.

Архітектурний образ храму вирішений у рамках притаманного Православній Церкві традиціоналізму і побудований на поєднанні властивих українській церковній традиції часів «мазепинського бароко» композиційних прийомів (схема «тетраконха», характерна гранчаста форма куполів) і властивих європейській архітектурній традиції оформленню і декору – виражені пілястри і карнизи на фасадах, рустівка цокольної частини, форми покрівель складної конфігурації з характерними слуховими вікнами, розкріповки барочного типу на кутах будівлі, тощо. Ступінчастий, пірамідальний за силуетом зовнішній вигляд храму викликає також певні алюзії з українськими дерев’яними церквами.

Втілення об’ємно-просторового рішення у будівельних конструкціях передбачається за наступною конструктивною схемою:

- центральна частина розмірами у плані 9×9 м до позначки +10,600 являє собою суцільну конструкцію з монолітного залізобетону і включає до себе чотири опірні стовпи г-подібної форми, підпружні арки і монолітне завершення, що є основою для конструкції куполу. Використання залізобетону дозволило виконати арки без затяжок, що було б проблематично здійснити у разі виконання конструкцій з цегли;

- бічні приділи з абсидою, нартекс і дзвіниця будуються з силікатної цегли, завершуючись монолітними поясами і ділянками пласких перекриттів;

- підкупольне  шатро з півциркульними вікнами, барабан і сам купол, а також покриття приділів і центральної частини нартексу, виконуються у металевому каркасі з влаштуванням по ньому утепленої сандвіч-конструкції. У металевому каркасі виконується і «холодне» покриття дзвіниці. Главки з хрестами  центрального куполу з позначки +25,730 і дзвіниці з позначки +12,290 виготовляються на замовлення спеціалізованою фірмою відповідно до архітектурного рішення проекту і монтуються на металоконструкції у готовому вигляді.

Фасади будівлі опоряджуються штукатуренням під фарбування. При цьому елементи декору фарбуються у білий колір на тлі тонованої у бежевий відтінок основної поверхні стін. Цокольна частина включно з ґанками опоряджується плитами полірованого граніту.

Покрівлі (включно з куполом) перекриваються м’якою бітумною черепицею зеленого кольору. Главки куполів – позолочені. 	Водовідведення – зовнішнє через водостічні системи з лотками і трубами.

Вікна і вітражі передбачені металопластикові з одинарним склопакетом. Колір рам – коричневий під колір дерева. Зовнішні двері – металеві, ламіновані під текстуру дерева.

Підлоги передбачаються з фінішним шаром з керамогранітних плит з декоративним малюнком укладення.

Всередині передбачене високоякісне штукатурення поверхонь під подальший розпис храму.

3.2. Територіальний аспект.

3.2.1 Розподіл території за функціональним призначенням і характеристика видів використання (зонінг).

Територія, що аналізується, складається з наступної зони функціонального призначення (згідно ДСТУ-НББ.1.1-12:2011):

-  громадську;

1. Громадська  зона сконцентрована по всій території проектуємої земельної ділянки.

3.2.2 Переважні, супутні і допустимі види використання території в межах ДПТ та містобудівні умови і обмеження, що до їх

розміщення.

Територія в межах детального плану є частиною земель запасу.

Згідно містобудівних регламентів проектом встановлені:

-   переважні види користування;

-    супутні види дозволеного використання;

-   граничні параметри дозволеного будівництва.

До переважних видів використання в межах ДПТ відносяться території:

-   об’єкти громадської забудови;

Під’їзд до громадських об’єктів а також пакувальний майданчик  і інженерні споруди в межах ДПТ відносяться також до переважних видів користування.

До супутніх видів переважного використання в межах ДПТ відносяться:

-   протипожежні споруди (пожежні резервуари);

-   мережа під’їздів та стоянок на ділянках об’єктів проектування;

-   об’єкти комунального призначення (малі очисні споруди, вбиральні, господарчі будівлі, сміттєзбірники).

Сумарна площа об’єктів супутнього використання не може перевищувати загальну площу переважних та допустимих видів користування.

Певні містобудівні умови та обмеження, що до розміщення об’єктів різних видів використання проектом встановлені, згідно до вимог діючих на території України нормативних документів, перелік яких наведений в розділі «Загальні відомості» та ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011. «Настанова про склад і зміст плану зонування території (Зонінг).

- Висота                                                                           − 30.0 метри.

- Відсоток забудови земельної ділянки

-  храму                                                                          −  8,9 %

охорони археологічного культурного шару,  охоронні

зони об’єктів заповідного фонду, прибережні

захисні смуги – в межах території ДПТ                   −  відсутні

- Планувальні обмеження (до громадської забудови):

- відстань від будівлі до локальних

очисних спорудпродуктивністю до 1 м3/добу                        – 5 м;

- охоронна зона повітряної ВЛ-0,40 кВт                                   – 2,0 м;

- Згідно ДБН Б.2.2-12:2018  п. И.1 обов'язкові відстані до фундаментів будинків становлять:

- від водопроводу                                                                      – 5,0 м;

- від каналізації                                                                         – 3,0 м;

- від газопроводу високого тиску                                            – 7,0 м;

- від газопроводу низького тиску                                            – 2,0 м;

- відстань між будівлями залежить від ступеню вогнестійкості.

На територію детального плану розповсюджуються наступні планувальні обмеження:

- санітарно захисна зона від струмка – 25 м;

- охоронна зона повітряної мережі електропостачання ВЛ 110кВ (охоронна зона – 20 м., в обидві сторони від проекцій крайніх проводів, згідно ДБН Б.2.2-12:2018);

Згідно СНиП ІІ-89-80* табл. 1* - відстані між будинками в залежності від ступеню вогнестійкості (III ступень вогнестійкості) становить 8,0 м.

Згідно ДБН В 2.5-74:2013 п.13.3.4 відстань пожрезервуарів до будинків залежить від ступеню вогнестійкості будівлі (III ступень вогнестійкості – 30,0

3.2.3 Архітектурно-планувальні рішення території, що проектується.

Будівля храму передбачена складною, хрестоподібною в плані, одноповерховою в центральній частині та нартексі, трирівневою  у дзвіниці, має розміри в осях 18,0х21,0 м.

Середина центральної частини 9,0х9,0 м в плані висотою до низу металевого куполу покриття  з відм. +10,130 м являє собою суцільну квадратну монолітну залізобетонну конструкцію від підошви фундаментів до низу спирання на неї конструкцій металевого восьмерика. Дана конструкція слугує елементом жорсткості для всієї будівлі.

Колони елемента жорсткості передбачені монолітні залізобетонні складні (г-подібні у плані і мають розміри 1,8х1,8 м зі стінками завтовшки 0,4 м і потовщенням у кутах. Висота колон – 6,63 м до низу монолітних залізобетонних стін. Стіни завтовшки 0,4 м на кутах повторюють конфігурацію колон в плані, мають по фасадам  арочні прорізи. Загальна висота обв’язувальних стін складає 3,530 м.

Фундаменти під колони проектуються стовпчастими, монолітними залізобетонними ( свайного типу).

Під підошвою фундаментів виконується підготовка завтовшки 100 мм, що виходить за зовнішні грані фундаментів на 100 мм.

До середньої частини примикають чотири приділи 6 м завширшки і 4,2 м у довжину. Стіні приділів запроектовані з силікатної цегли завтовшки 510 мм. По верху стін передбачені монолітні залізобетонні обв’язувальні пояси перерізом 380х300(h) мм. По верху поясів улаштовуються монолітні залізобетонні плити перекриття завтовшки 100 мм. Загальна висота конструкцій перекриття приділів складає 400 мм.

По стіні по вісі 1 між вісями Г-Д передбачено улаштування монолітної залізобетонноі арочної перемички .

Фундаменти під стіни приділів проектуються стрічковими з фундаментних блоків за ДСТУ Б В.2.6-108:2010 з монолітними бетонними вставками. Під фундаментними блоками передбачаються монолітні залізобетонні стрічки перерізом 1500х300(h) мм.

Під підошвою фундаментів виконується підготовка завтовшки 100 мм., що виходить за зовнішні грані фундаментів на 100 мм.

Між стовпчастими фундаментами під колони та стрічковими фундаментами під стіни приділів передбачається улаштування деформаційних швів з двох шарів руберойду.

По верху стін з фундаментних блоків на відм. -0,300 до відм. -0,030 запроектовані монолітні залізобетонні обв’язочні пояси перерізом 600х270(h) мм. Стіни нартексу та дзвіниці запроектовані з силікатної цегли завтовшки 510 мм.

Плити  перекриття дзвіниці на відм. +2,750 та +5,450 передбачено монолітними залізобетонними.

По верху стін дзвіниці передбачено монолітний залізобетонний оголовок з плитою перекриття завтовшки 120 мм.

Фундаменти під стіні нартексу та дзвіниці проектуються стрічковими з фундаментних блоків за ДСТУ Б В.2.6-108:2010 з монолітними бетонними вставками. Під фундаментними блоками під стіни нартексу передбачаються монолітні залізобетонні стрічки 1500х300(h) мм, які переходять у монолітну залізобетонну плиту під дзвіницю. Конструкції стрічок та плити проектуються із бетону..

По верху стін з фундаментних блоків на відм. -0,300 до відм. -0,030 запроектовані монолітні залізобетонні  обв’язочні пояси перерізом 600х270(h) мм. Поверхні фундаментів, що стикуються з ґрунтом, необхідно покрити гарячим бітумом у два шари по холодній бітумній ґрунтовці у один шар.

Несучі будівельні конструкції споруди та їх основи розраховано на дію постійних, тимчасових та особливих навантажень:

а)	постійні навантаження:

власна вага несучих конструкцій;

власна вага покриття и перекриття;

власна вага стінового огородження;

б)	тимчасові (довготривалі) навантаження:

власна вага обладнання;

в)	тимчасові (короткочасні) навантаження:

корисні навантаження (монтажні, від ремонтних матеріалів, людей та т.ін.);

снігове навантаження;

вітрове навантаження.

Розрахунки  будівельних конструкцій виконано на всі можливі для кожної споруди види і сполучення навантажень.

Для забезпечення безпечної експлуатації будівлі у разі виникнення пожежі несучі та огороджувальні будівельні конструкції виготовлені з негорючих будівельних матеріалів (група горючості НГ) відповідно до вимог ДБН В. 1.1-7-2002 та ГОСТ 25192-82.

Оскільки конструкції виготовлені тільки з негорючих матеріалів, вони належать до групи М0 (межа поширення вогню дорівнює 0 см) без проведення випробувань згідно з ДБН В.1.1-7-2002.

Техніко-економічні показники:

1. Площа ділянки в межах ДПТ                                       -  0,4700га.

2. Територія проектування                                               -  0,1700 га.

в тому числі:

-  площа забудови                                                       -  0,0370 га.

-  площа території  з твердим покриттям                 -  0,0720 га.

-  зелені насадження                                                   -  0,0610 га

3.3. Соціальний аспект.

В проекті передбачено будівництво православного храму.

Проектом передбачено розміщення:

- Православний храм.

- Господарська будівля.

3.4. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту та пішоходів.

Вулично-дорожня мережа на території, що розглядається, є складовою дорожньо-транспортної мережі с. Подвірки:

-  внутрішньо квартальні проїзди (не категоровані);

-  під’їзна дорога (не категорована).

Територія ДПТ прилягає до під’їзної дороги, що має зв'язок з автодорогою Харків-Суми.

Мережа існуючих доріг та під’їздів придатна для проїзду пожежного автотранспорту.

В місцях зупинок передбачені «кармани» та пішохідні перетини.

При організації руху транспорту та пішоходів врахована необхідність забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення  до об’єкту проектування, згідно ДБН В.2.2-17:2006.

А саме передбачено:

-   ширина шляхів руху 1,8 м;

-   повздовжній ухил - шляху до 5 %;

-   поперечний ухил - в межах 1-2%;

-   висота бордюрів пішохідних шляхів - 0,05 м;

-   висота бортового каменю на перетині з проїзною частиною - 0,04 м;

-   покриття пішохідних шляхів руху неслизькими будівельними матеріалами;

-   обладнання входу  пандусом;

-   розміри сходів - 0,4 х 0,12 (h) м;

-   влаштування спеціалізованих місць для людей з особливими вадами  на автостоянках шириною 3,5 м.

Для короткочасного зберігання легкового транспорту, передбачені автостоянки.

3.5. Інженерна підготовка та інженерний захист території.

За результатами інженерно-будівельної оцінки території відповідно до табл.12.1 ДБН Б.2.2-12:2018 територія проектування не потребує інженерних заходів при будівництві (I категорія земель за ступеню придатності під забудову).

Організація рельєфу ділянки, що проектується, вирішена сумісно з прилеглою територією.

Збирання та відведення поверхневих вод з іншої території, передбачено влаштуванням проїзних частин з нормативними ухилами в плані і профілі з застосуванням   відкритого водовідводу (лотки, кювети) з послідуючим видаленням стічних вод за межі проектуємої земельної ділянки.

3.6. Комплексний благоустрій та озеленення території.

Сортамент зелених насаджень необхідно визначити на послідуючих стадіях проектування, виходячи з призначення та дендрологічних характеристик. В даному випадку це деревно-чагарникові насадження, які виконують роль механічного і біологічного фільтра, що сприяє захисту від газів, пилу та шуму.

На проектуємій території передбачається застосування горизонтального озеленення, газони, клумби та квітники.

До комплексного благоустрою території відносяться:

-   організація рельєфу, влаштування дощової каналізації;

-   будівництво під’їздів, тротуарів та паркувальних майданчиків з твердим покриттям;

-   покриття площі для масових заходів тротуарною плиткою з жорсткою поверхнею;

-   встановлення лавок,  урн, сміттєзбірників, освітлення;

При проектуванні об’єктів благоустрою передбачені заходи, щодо створення безбар’єрного середовища для маломобільних груп населення.

З метою ефективності експлуатації  громадських будівель запропоноване облаштування їх універсальними вхідними вузлами, що адаптовані до потреб інвалідів.

Елементи благоустрою, що можуть стати перешкодою для інвалідів заплановано розміщати за межами пішохідної зони.

3.7. Інженерне забезпечення території. Розміщення інженерних мереж і споруд.

3.7.1 Водопостачання та каналізація.

Водопостачання

Цим проектом передбачається будівництво систем водопостачання та каналізації православного храму, що розташований у Дергачівському районі Харківської області. На підставі архітектурно-будівельних рішень передбачається водопостачання та каналізування умивальника, встановленого в коморі прибирального інвентарю.

Джерелом води системи господарчо-питного водопостачання  храму є привозна вода, що відповідає вимогам «Вода питна» згідно ДСанПиН 2.2.4.171-10.

Вода зберігається у пластмасовому баку об’ємом 100л (Ø480мм, h=700мм), який для створення необхідного тиску встановлений на металевій підставці висотою 1м.

Система гарячого водопостачання даним проектом не передбачається.

Стічні води від умивальника, що встановлений в коморі притирального інвентарю, самопливом по системі трубопроводів скидаються в локальну каналізаційну очисну споруду біологічної очистки стічних вод типу «Джерело» продуктивністю до 1.75 м3 на добу.  Раз на місяць стічні води  повинні вивозитись асенізаційною машиною в місця, узгоджені з місцевими органами СЕС.

Витрати води на пожежогасіння об’єкту проектування.

Згідно  з  ДБН В.2.5-74:2013 табл. 3, кількість одночасних пожеж і витрати води на зовнішнє пожежогасіння залежить від населення села та висоти будинків, і становить:

- населення села                                                                        – 15 670 особи;

- кількість одночасних пожарів                                                – 1;

- тривалість пожежі для будинків III ступеню вогнестійкості  – 3 год;

- радіус обслуговування пожежним резервуаром                    – 200 м;

- витрати води на зовнішнє пожежогасіння                              – 10 л/с;

- витрати води на внутрішнє пожежогасіння

- трьохгодинний запас води на нужди пожежогасіння             – 108 м3;

- об’єм резервуарів запасу води                                                  – (2х60) м3.

Трьохгодинний протипожежний запас води зберігається у двох резервуарах запасу води об’ємом (2х60) м3.

Розміщення громадської забудови та відстань між ними; трасування доріг, під’їздів та інженерних мереж прийняті відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2018.

Каналізація

Каналізування об’єкту проектування  від умивальника, що встановлений в коморі протирального інвентарю, самопливом по системі трубопроводів скидаються в локальну каналізаційну очисну споруду біологічної очистки стічних вод типу «Джерело» продуктивністю до 1.75 м3 на добу.  Стоки після комплексної очистки скидаються у ємкість з подальшим видаленням з території шляхом їх вивозу спец. транспортом, відповідно договорів з комунальними службами району. Відстань біосептику від громадських будівель має бути не менше 5,0м.

В приміщені господарської будівлі передбачений санвузол.

3.7.2 Енергопостачання.

Електропостачання

У приміщеннях церкви передбачається робоче і аварійне освітлення.

На прилеглій території храму передбачається зовнішнє освітлення.

Робоче освітлення притвору, середньої частини і вівтаря передбачається багатоламповими люстрами (панікадило у центральній частині, полі кадила у приділах) і настінними бра зі світлодіодним лампами. Освітлення безпеки влаштовується в основних приміщеннях храму. У допоміжних і технічних приміщеннях будівлі передбачається використання світильників з лампами розжарювання. Зовнішнє освітлення передбачається від освітлювальних комплексів «КО-2» з натрієвими лампами.

Установки робочого і аварійного освітлення храму відносяться до ІІІ категорії по надійності електропостачання по ПУЕ.

Живлення мережі електроосвітлення запроектовано  від ввідно-розподільчого щита ВРЩ:

- робочого та зовнішнього – від автоматичних вимикачів QF16, QF17 ВРЩ відповідно;

- аварійного – від верхніх затискачів ввідного автоматичного вимикача ВРЩ.

Напруга мережі загального освітлення прийнята ~380/220 В.

Встановлена потужність робочого освітлення становить близько 8,0 кВт,

Встановлена потужність аварійного освітлення становить близько 2,0 кВт,

Встановлена потужність світильників зовнішнього освітлення  становить близько 4,0 кВт

Опалення

Проектом передбачене опалення приміщень православного храму Розрахункова температура зовнішнього повітря: – зимова опалювальна – мінус 23°С. Джерелом теплопостачання для опалення є електроенергія. Опалення передбачене електричними конвекторами (А1-А16). Електричні конвектори оснащені електромеханічними термостатами для встановлення і підтримання необхідної температури в приміщенні. Всі конвектори встановлюються на висоті 200 мм від підлоги.

Таблиця 1 Витрати тепла

| Найменування будiвлi (споруди) | Об’єм, м3 | Період року при t °С | Витрататепла (електричної енергії), кВт | Витрата холоду, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на опалення | на вентиляцію | Загальнi |  |
| Православний храм | - | -23 | 30,4 | - | 32 | - |

3.7.3 Газопостачання.

Відсутнє.

3.8 Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

Для підтримки задовільного санітарного стану проектної території утворюється система очистки від твердих побутових відходів шляхом їх вивозу відповідно договорів з комунальними службами району або села. Збір твердих побутових відходів передбачений роздільний з облаштуванням майданчиків обладнаних для розміщення контейнерів для тимчасового зберігання ТПВ. Організація збору і вивезення ТПВ здійснити в відповідності до вимог закону України «Про відходи».

Існуючий природний та екологічний стан території, що розглядається, та аналіз проблем, що склалися, відпрацьований  у розділі  «Аналіз існуючої містобудівної ситуації» пояснювальної записки.

В проекті ДПТ розглянуті та запропоновані заходи планувального характеру, що сприяють поліпшенню стану навколишнього середовища та організації санітарно-захисної зони згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

3.8.1 Заходи щодо поліпшення повітряного середовища.

Джерела  забруднення повітря на території, що аналізується є:

-   автомобільний транспорт;

Для зниження забруднення повітряного середовища від всілякого транспорту передбачено озеленення зони відпочинку та проїздів з використанням дерев та чагарників, стійких до забруднення атмосфери і ґрунту.

4.8.2 Заходи по захисту водного басейну від забруднення.

Згідно інженерно-будівельної оцінки території, ділянка, що розглядається, відноситься до І категорії, що не потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві.

4.8.3 Містобудівні заходи по захисту ґрунтів.

На забруднення ґрунтів мають вплив майже всі вищеперераховані джерела (автотранспорт та інші).

До заходів по охороні ґрунтів належить очистка території від твердих побутових  відходів, що планово вивозиться на полігон  твердих побутових  відходів Дергачівського району.

Родючий ґрунт, порушений при будівництві, пропонується  використовувати на благоустрій та рекультивацію малоцінних земель.

3.8.4 Заходи по захисту від шуму.

Основні джерела шуму на проектуємій території – автомобільний транспорт.

Для боротьби з шумом в проекті передбачений ряд заходів:

- розвиток зеленої зони з розміщенням шумозахисних дерев з густою кроною;

- розміщення житлових будинків на відстані 6 метрів від червоної лінії.

Вимір рівня звуку від магістральної дороги державного значення до садових будинків:

- Шумова характеристика транспортних потоків

на дорозі з вантажним рухом (окружна дорога Харкова)    - 87 ДБА

Нормативний рівень звуку в спальні 25 ДБА

- Зниження рівня звуку за рахунок віконних блоків

з прокладками (металопластикові)                                        - 42 ДБА

- Зниження рівня звуку за рахунок озеленення                      - 8 ДБА

- Зниження рівня звуку за рахунок відстані (середня)           - 24 ДБА

- Розрахунковий рівень звуку в спальні житлового

будинку                                                                                     - 13 ДБА

що менше нормативного рівня звуку на                                - 12 ДБА

Як захід до подальшого зниження рівня шуму передбачено використання сучасних шумозахисних матеріалів, озеленення деревами та кущами з густою кроною та ін.

3.8.5  Захист від електромагнітних випромінювань.

На території, що проектується, джерела випромінювання електромагнітних хвиль, такі як радіопередавальні, радіотелевізійні, радіолокальні станції відсутні.

На відстані 27 метрів від об’єктів проектування пролягає високовольтна лінія електромереж 110 кВ (санітарно-захиста зона – 20 м).

4. Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи.

Згідно вимог діючого ДБН Б. 1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації» та інших нормативно-правових актів з цього питання, розроблення проектних рішень інженерно-технічних заходів цивільної оборони на стадії ДПТ не передбачене. Даний розділ виконується в складі генерального плану населеного пункту або окремим проектом по завданню на проектування.

Пожежна безпека об’єкту проектування забезпечується комплексом проектних рішень спрямованих насамперед на попередження пожежі, а також заходів до її ліквідації.

Планувальні заходи, що до попередження пожежі, згідно нормативним вимогам містять:

-   дотримання нормативної відстані від існуючої забудови до об’єкту проектування;

-   забезпечення нормативних протипожежних розривів між будівлями та спорудами в межах ДПТ;

-   забезпечення об’єкту проектування безпечними шляхами евакуації людей та матеріальних цінностей;

-   виготовлення внутрішньо-квартальних проїздів та майданчиків з твердим покриттям з можливістю проїзду пожежних машин;

-   забезпечення нормативних відстаней від існуючих інженерних мереж та споруд до проїздів;

-   забезпечення зовнішнього гасіння пожеж від пожгідрантів, розрахунковою ємкості з дотриманням радіусів обслуговування (200 метрів).

Розрахунок витрат води на зовнішнє пожежогасіння виконано в розділі 3.9.1 «Водопостачання та каналізація» пояснювальної записки.

Розрахунок кількості та потужності пожежних депо в населеному пункті відбувається за даними щодо чисельності населення села, характеру забудови, потужністю та місцем розташуванням виробничої зони.

Розрахункові данні:

- населення населеного пункту                                         – 15 670  осіб;

- кількість пожеж                                                              – 1;

- найвища забудова                                                           – 9 поверхи;

- витрати води на зовнішнє і внутрішнє пожежогасіння – (108) м3

- радіус обслуговування пождепо                                     – 3 км.

Нормативна кількість пожежних депо становить 1 пождепо на 1 спецавтомобіль і 1 резервний спец. автомобіль.

С. Подвірки  знаходиться в радіусі обслуговування (по дорогам загального  користування)  з  твердим  покриттям  пожежної  частини  62 ДПРП (ІІ типу) Відстань від пожежних депо до об’єкту проектування 3,0 км.

6. Перелік вихідних даних.

1. Розпорядження районної Державної адміністрації Харківської області №572 від 30 листопада 2016 року.

2. Завдання на розроблення детального плану території.

3.Державні вимоги видані Департаментом містобудування та архітектури Харківської ОДА.

4. Довідка відділу у Дергачівському районі Головного управління Держгеокадастру у Харківській області від 12.12.2016 року 19-20.18-0,3-3528/14-16.

5. Геодезична зйомка М 1:500, виконана у 2017 році КП «Архітектурне бюро Дергачівського району».

7. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

| Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |
| --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Етап від 3 років до 7 років | Етап від 7 років до 15 років |
| Територія ділянки в межах ДПТ в тому числі: | га | 0,4700 |  |  |
| Територія проектування в тому числі: | га |  |  | 0,1700 |
| - будинки та споруди | га |  |  | 0,0370 |
| - майданчики з твердим покриттям | га |  |  | 0,0720 |
| - зелені насадження обмеженого користування | га |  |  | 0,0610 |
| Інженерне обладнання |  |  |  |  |
| Водопостачання | м3/добу | − |  | 0,1 |
| Каналізація | м3/добу | − |  | до 1 |
| Електропостачання | кВт | - |  |  |
| Інженерна підготовка та благоустрій | га | - | - |  |
| Газопостачання | кВт | - |  | - |
| Охорона навколишнього середовища |  |  |  |  |
| Санітарно-захисні зони в межах ДПТ | га | - |  | - |

Наведені техніко-економічні та технологічні показники щодо щільності забудови, загальної площі будівель та споруд, можуть дещо коригуватись. Остаточна щільність забудови та загальна площа будівель та споруд буде уточнена на наступних, більш детальних стадіях проектування.

ДОДАТКИ

В. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА