УКРАЇНА

Харківська область

Дергачівський район

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРСПЕКТИВА – ДІ»

Кваліфікаційний сертифікат серії АА №001676 від 18.06.2013 р.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

для визначення можливості розміщення об’єктів дорожнього сервісу

на території Малоданилівської селищної ради за межами населених пунктів

Дергачівського району Харківської області

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

том і

Замовник : Дергачівська районна                                  Шифр:      1/2019

## державна адміністрація

## Директор ПП “Перспектива ДІ ”			                           /Ю.П. Бушева/

Головний архітектор проекту                                             /Д.С. Калита/

М. ДЕРГАЧІ

2019

СКЛАД ПРОЕКТУ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

|  | № тому | Позначення | Найменування | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Том 1 | 1/2019 | Детальний план території |  |
|  |  | 1/2019 - ПЗ | Пояснювальна записка |  |
|  |  |  | Перелік вихідних даних |  |
|  |  | 1/2019 - ГП | Графічні матеріали |  |
|  |  |  | Матеріали на електронних носіях |  |
|  |  | СD - диск | Графічні та текстові матеріали детального плану території |  |
|  | Том 2 | 1/2019 - ОП | Основні положення |  |
|  |  | 1/2019 – ОП.ПЗ | Текстові матеріали |  |
|  |  | 1/2019 – ОП.ГП | Графічні матеріали |  |
|  | ВІДОМОСТІ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТУ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ |
|  | Лист | Найменування | Примітка |
|  | 1. | Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі району, М 1:5000, М 1:50000. | ГП-1 |
|  | 2. | План існуючого стану території зі схемою планувальних обмежень, М 1:500. | ГП-2 |
|  | 3. | Проектний план з планом червоних ліній, М 1:500. | ГП-3 |
|  | 4. | Схема організації руху транспорту і пішоходів, М 1:500. | ГП-4 |
|  | 5. | Схема інженерних мереж і споруд і використання підземного простору, М 1:500. | ГП-5 |
|  | 6. | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування, М 1:500. | ГП-6 |

СКЛАД ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

|  | 1. | Вступ. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Загальні відомості. |
|  | 3. | Природні, соціально-економічні і містобудівні умови. |
|  | 4. | Стисла історична довідка. |
|  | 5. | Оцінка існуючої ситуації. |
|  | 6. | Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови, яка пропонується та характеристика видів використання території. |
|  | 7. | Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території. |
|  | 8. | Переважні, супутні і допустимі види використання території. Містобудівні умови і обмеження. |
|  | 9. | Основні принципи планувально-просторої організації території. |
|  | 10. | Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів. |
|  | 11. | Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж і споруд. |
|  | 12. | Інженерна підготовка та інженерний захист території. |
|  | 13. | Комплексний благоустрій та озеленення території. |
|  | 14. | Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища. |
|  | 15. | Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи. |
|  | 16. | Заходи щодо реалізації детального плану. |
|  | 17. | Перелік вихідних даних. |
|  | 18. | Основні техніко-економічні показники детального плану. |

1. ВСТУП

Детальний план території, розроблено ПП «Перспектива-ДІ» на замовлення Дергачівської районної державної адміністрації.

Рішення детального плану не суперечить функціональному призначенню та містобудівному зонуванню території, що визначені в Схемі планування території Харківської області, розробленої Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» та затвердженої рішенням Харківської обласної ради у 2010 році.

Детальний план території виконано з метою розміщення об’єктів дорожнього сервісу для обслуговування легкових автомобілів за межами населених пунктів на території Малоданилівської  селищної  ради  Дергачівського району Харківської області, на  підставі:

1.  Розпорядження голови Дергачівської районної державної адміністрації  Харківської області від 03 жовтня 2018 року № 495.

2. Державних вимог наданих Департаментом містобудування та архітектури                     Харківської ОДА.

3. Договору на виготовлення проектно-містобудівної документації між замовником та  ПП «Перспектива-ДІ».

- Завдання на проектування.

При розробці детального плану території враховано:

-  дані чергового кадастрового плану території Малоданилівської селищної ради, за межами населених пунктів;

-  існуюча містобудівна ситуація;

-  природно-ландшафтна характеристика району.

Топографічну основу проекту складає геодезична зйомка   М 1:500, виконана у 2018 року ПП «Перспектива-Земля».

Пропозиції детального плану мають бути реалізовані протягом нормативного розрахункового терміну до 2021 року (згідно п. 4.4 з врахуванням  можливих  інвестиційних намірів будівництва для відповідної території).

На основі затвердженого детального плану території з урахуванням його положень, розробляється проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб.

2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території уточнює положення містобудівного об’єкту в структурі району та визначає планувальну організацію і розвиток відповідної території.

Детальний план території розробляється для вирішення ряду питань:

- визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки за межами населеного пункту з метою розміщення об’єкту будівництва;

- визначення усіх планувальних обмежень існуючого використання території;

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території;

- обґрунтування потреб, доцільності і обсягів використання територій;

- забезпечення території інженерно-транспортними мережами;

- забезпечення екологічної безпеки.

Розроблення детального плану виконано на підставі наступних нормативних документів:

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Земельний Кодекс України;

- ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;

- Державні санітарні правила  проектування та забудови населених пунктів.1996р.;

- ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

- ДСТУ 8767:2018 «Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду. Комплектування пожежними автомобілями та проектування;

- ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомашин»;

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення»;

- ДБН В.2.3-4-2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»;

- ДБН В.2.3-15-2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні    положення проектування»;

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні  положення проектування»;

- ДБН В.2.5-20-2001 «Газоснабжение»;

- ПУЕ-2009 Правила устройства электроустановок;

- «Правила пожежної безпеки в Україні», затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 року №1417, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за № 252/26697.

3.  Природні, соціально-економічні та містобудівні умови.

Даним проектом розглядається територія, що розташована у центральній частині Дергачівського району Харківської області, на території Малоданилівської селищної ради, за межами населених пунктів.

До складу Малоданилівської селищної ради відносяться також села Черкаська Лозова, Зайченки, Караван, Лужок, Чайковка та селище Лісне.

Селище Мала Данилівка розташоване на відстані 5 км  від  райцентру  (м. Дергачі) і 14 км від обласного центру і примикає до окружної дороги Харкова (М-03).

Селище Мала Данилівка (населення 7471 осіб) розташоване на лівому боці ріки Лопань в місці впадання в неї ріки Лозовенька, що поділяє селище на дві частини. Крізь селище проходить автодорога (Т-2103) Харків-Золочів та залізниця Харків-Казача Лопань- Бєлгород. На території селища розташовані дві залізничні платформи – Підгородня та Лозовеньки.

Наявність природно-ресурсного потенціалу (насамперед родючих земель) зумовила розвиток села у сільськогосподарському напрямку.

На території Малоданилівської селищної ради площею 9437 га проживає 13 572 мешканців (дані 2017 року).

Більша частина населених пунктів Дергачівського району, в тому числі і Мала Данилівка, знаходяться в зоні впливу м. Харкова.

Територія проектування розташована на відстані 500 метрів на захід від межі м. Дергачі на території Малоданилівської селищної ради на узбіччі дороги Харків-Золочів, яка є складовою «коридорів» урбанізації міста Харкова.

Місцеположення та рельєф

В геоморфологічному відношенні територія Малоданилівської селищної ради знаходиться в межах другої (борової) тераси, притерасового пониження, в межах третьої лісової тераси і частково в заплаві річки Лопань.

Район, що проектується, розташовано на третій (однолєсовой) терасі, яка складена з пісків, вкритих маломовним горизонтом верхнечетвертинних суглинків.

Абсолютні відмітки ділянки, що проектується, становить 140,74-136,63 м.

Рельєф ділянки має ухил в західному напрямку.

Клімат району, що розглядається, помірно-континентальний. Літо спекотне, іноді посушливе, зима малосніжна з частими відлигами.

Середньорічна температура повітря – +6,9оС

Згідно кліматичного зонування територія відноситься до IIВ фізико-географічного    району, де несприятлива орієнтація будівель знаходиться в межах 310º-50º.

Розрахункові будівельні температури повітря становлять:

- Середня температура самої холодної доби  – -28(С.

- Зимня вентиляційна температура – -10оС.

- Середня температура самого холодного тижня – -23(С.

- Середня температура опалювального періоду  – -1,7°С.

Інші розрахункові данні:

- Термін опалювального періоду – 189 діб.

- Середня тривалість без морозного періоду – 158 діб.

- Середнє число діб з хуртовинами – 22 діб.

- Середнє число діб з суховіями – 13 діб.

- Середня висота снігу – 7-14 см.

- Максимальна глибина промерзання ґрунтів – 130 см.

- Середня кількість опадів – 516 мм.

- Переважний напрямок вітру 	– в теплий період – південно-західний і західний;

– в холодний період – східний, південно-східний.

- Відносна вологість повітря – зимою – 85-87 %

влітку – 55-66%

В геоструктурному відношенні район знаходиться на північно-східному крилі Дніпровсько-Донецької впадини, що складається з товщі осадових порід крейдяного, третинного і четвертинного віку.

Гідрогеологічні умови характеризуються водоносними горизонтами в крейдових, харківських, маргельно-крейдових відкладеннях.

Водоносний горизонт в четвертинних відкладеннях використовується населенням для шахтних колодязів (вода не відповідає нормативним показникам якості).

В водоносному горизонті  харківських відкладень (глибина 120 м, дебіт 6 м3/год.) – вода має підвищену жорсткість та вміст заліза.

Водоносний горизонт в нижньокрейдових відкладеннях (глибина 600 м, дебіт 40-60 м3/год.).

Інженерно-будівельні умови залежать від геоморфологічних умов і геологічної будови території.

Основою для фундаментів служать суглинки. Допустимі навантаження на ґрунти до 2,5 кг/см2 в залежності від просадочних ґрунтів. Ґрунтові води в зоні будівництва залягають на глибині більш ніж 5 м від поверхні землі.

В цілому природні та інженерно-будівельні умови сприятливі для будівництва.

4. Стисла історична довідка.

Історично Харківська область, до складу якої входить територія Малоданилівської селищної ради, належить до регіону Слобожанщини. З кінця Х століття територія Слобожанщини входила до складу давньоруських держав. Слов'янські поселення існували тут до ХІІІ століття і були знищені навалами татар. Після навалу татар тривалий час ця територія була безлюдною і тому отримала назву «Дикого поля».

Перші спогади про поселення Мала Данилівка відбулися у 1714 році, коли Слободська Україна почала інтенсивно заселятися вихідцями з правобережної України, які рятувалися від польсько-шляхетського гніту. Як правило, місця поселень були захищені лісами та іншими природними перешкодами.

Згодом виникла Дергачівська козацька слобода, що стала частиною захисної лінії міст-фортець (Бєлгородська лінія захисту меж Російської імперії). В 1680 році ця лінія була зруйнована навалом татар.

Активне заселення південних окраїн «Дикого поля» пов’язане  з будівництвом з 1730 року Української оборонної лінії, що потребувало багато робочої сили. Поряд із захисними спорудами почали виникати поселення.

І вже у 1765 році за наказом Катерини I із слобідських полків була створена Слободсько-Українська губернія.

В кінці XVIII і на початку XIX століть почався розвиток промисловості, ремесел та дрібнотоварного підприємства.

Революційні події майже не торкнулись мешканців Дергачівського району. Після встановлення Радянської влади (1920 рік) в районі першочергову увагу приділено розвитку економіки.

Так в Дергачівському районі з’явились:

- в1928 році – цегловий завод;

- в 1930 році – Дергачівський державний механічний турбокомпресорний завод;

- в 1922 році – Харківський зооінститут (на базі сільськогосподарського училища);

- в 1926 році – санаторій «Березівськи мінеральні води»;

- в 1932 році – почалось формування Куряжського промвузла.

Завдяки багатим природним ресурсам (родючі землі та ліси) на території Дергачівського району, а в тому числі і на території Малоданилівської селищної ради, відбувається розвиток сільського господарства – рослинництва, тваринництва та супутніх підприємств по їх переробці. Найбільш великі з них – Харківська, Токарівська, Протопопівська птахоферми.

Селище Мала Данилівка є центром Малоданилівської селищної ради, до складу якої входять також села Черкаська Лозова, Зайченки, Караван, Лужок, Чайковка та селище Лісне. На території селищної ради мешкає 13142 особи, в тому числі в с. м. т. Мала Данилівка – 7471 особа.

У селі функціонують:

-    Харківська державна зооветеринарна академія;

- загальноосвітня школа I-III ступенів;

- дитячий дошкільний заклад;

- музична школа;

- амбулаторія загальної практики сімейного типу;

- адміністративна будівля;

- кафе;

- магазини;

- стадіон і клуб ХДЗВА;

- храм Іоана Златоуста.

Історичні пам'ятки:

-      на території селищної ради є кургани скіфських поселень;

-      братські могили воїнів ВВ;

-      музей історії Харківської державної зооветеринарної академії.

5.  Оцінка існуючої ситуації.

Територія, що проектується, під розміщення станцій технічного обслуговування легкових автомобілів розташована з півночі смт Мала Данилівка, обмежена  вулицею  Гагаріна, кварталами приватної житлової забудови, яка відбулася в 1992-2005 р., за межами населеного пункту. Територія об’єкту проектування, загальною площею 0,6994 га, складається з двох приватних ділянок: для  ведення  особистого  селянського господарства, площею 0,1100 га та 0,5894 га (землі сільськогосподарського призначення), які підлягають зміні цільового призначення земель сільськогосподарського призначення на землі для розміщення об’єктів транспортної інфраструктури.

За даними державного земельного кадастру територія детального плану та прилеглі землі знаходяться в державній та приватній власності з визначеним цільовим призначенням, а саме:

-  землі транспорту;

- землі житлової забудови;

- землі сільськогосподарського призначення;

- землі захисних насаджень;

- землі комунальної власності;

- землі комунального призначення.

На території проектування та в межах аналізу, знаходяться:

- Землі транспорту.

Автодорога IV категорії Харків – Золочів пролягає на відстані 20 метрів від об’єктів проектування.

Санітарно-захисна зона від дороги дорівнює 50 метрів. Від автодороги Харків-Золочів формується під’їзд на ділянки користування.

2. Землі житлової забудови.

Земельні  ділянки  садибної  житлової  забудови  розташовані   за   межами смт Мала Данилівка по вул. Гагаріна належать громадянам на праві особистої власності.

3. Землі сільськогосподарського призначення.

Приватні земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства.

Земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, що проектуються, підлягають зміні цільового призначення під об’єкти станції технічного обслуговування.

4. Землі захисних насаджень.

Земельні ділянки вкриті лісовою (деревною та чагарниковою) рослинністю, розташовані вздовж проектуємих земельних ділянок.

5. Землі комунальної власності.

До них, як правило, відносяться землі обмежено-придатні і не придатні під забудову та землі в санітарно-захисних зонах.

6. Землі комунального призначення.

Через земельну ділянку, площею 0,11 га, пролягає:

- ВЛ 10 кВ;

- газопровід середнього тиску.

Через земельну ділянку, площею 0,5894 га, пролягає:

- газопровід середнього тиску.

Вздовж території проектування проходять:

- ВЛ 10 кВ;

- кабель зв’язку;

- газопровід середнього тиску.

Характеристика об’єкту проектування.

Територія   об’єкту   проектування,  загальною   площею  0,6994 га,   розташована на території Малоданилівської селищної ради за межами населених пунктів Дергачівського району Харківської області і складається з двох ділянок, а саме:

-  земельна ділянка, площею 0,1100 га, для ведення особистого селянського господарства, згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 908252863220, номер запису про право власності: 27565030 від 20.08.2018 р. належить гр. Косолапенку Юрію Юрійовичу (дивитись додатки);

-  земельна ділянка, площею 0,5894 га, для ведення особистого селянського господарства, згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 505445163220, номер запису про право власності: 7750858 від 19.11.2014 р. належить гр. Зінченку Олександру Олександровичу (дивитись додатки).

Земельна ділянка № І гр. Косолапенка Ю.Ю., площею 0,1100 га,  обмежена:

-    з півночі – земельною ділянкою для ведення особистого селянського  господарства;

- зі сходу – червоною лінією вул. Гагаріна;

- з півдня  –  червоною лінією вул. Гната Хоткевича;

- з заходу – земельною ділянкою захисних насаджень та автодорогою Харків-Золочів.

Територія вільна від забудови та багаторічних зелених насаджень.

Земельна ділянка № ІІ гр. Зінченка О.О., площею 0,5894 га,  обмежена:

-    з півночі – червоною лінією вул. Гната Хоткевича;

-    зі сходу  – червоною лінією вул. Гагаріна;

- з півдня  –   земельною   ділянкою  для   ведення  особистого  селянського  господарства;

- з заходу – земельною ділянкою захисних насаджень та автодорогою Харків-Золочів.

Територія вільна від забудови та багаторічних зелених насаджень.

Частина території об’єкту проектування потрапляє  в санітарно-захисні зони від газопроводу середнього тиску та автодороги ІV технічної категорії, що встановлені до житлової та громадської забудови і не є обмеженнями для об’єктів дорожнього сервісу.

Вздовж території проектування проходять:

-  ВЛ 10 кВ (мережі АТ «Харківобленерго»);

-  кабель зв’язку;

-  газопровід середнього тиску;

Під’їзд до об’єкту проектування – з автодороги Харків – Золочів.

Стан навколишнього середовища задовільний.

6.  Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови, структура забудови, яка пропонується.

В цілому територія, що розглядається, має конкурентні переважні територіальні ресурси. Зона впливу обласного центру, наявність транспортних та інженерних мереж та підвищення рівня автомобілізації в країні створюють всі умови для розвитку дорожньо-транспортного сервісу, що насамперед, забезпечить безпечність та комфорт водіїв та пасажирів.

Для забезпечення автомобільних переміщень при постійно зростаючому

рівні автомобілізації, необхідно нарощувати кількість об’єктів автосервісного

обслуговування, зокрема автомийок.

Згідно завдання на проектування, в проекті відпрацьовано намір розміщення станцій технічного обслуговування легкових автомобілів на земельних ділянках для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,1100 га та 0,5894 га за умови зміни їх цільового призначення для розміщення об’єктів транспортної інфраструктури на території Малоданилівської селищної ради за межами населених пунктів Дергачівського району Харківської області.

На  земельній  ділянці № І,  площею  0,1100 га, проектом передбачено розміщення підприємства з надання послуг по технічному огляді та технічному ремонту легкових автомобілів.

На території підприємства передбачене розміщення:

- 3 поста технічного огляду та технічного ремонту легкових автомобілів, розміром 12,0 х 15,7 м, ІІ ступінь вогнестійкості з категорією виробничого процесу «В» для технічного огляду і ремонту автомобілів, включає такі види робіт: заміна мастила, фільтрів, ремонтні роботи ходової, трансмісії, тормозної системи, рульового управління, електродвигуна, розвал-сходження, електрообладнання, тонування машин, програмування чіп-ключів, очистка інжекторів (ультразвук), заправка кондиціонерів, установка лобового скла тощо;

- придорожнього пункту харчування розміром 8,0 х 9,9 м, ІІ ступінь вогнестійкості для обслуговування персоналу та відвідувачів СТО;

- адміністративно-побутових приміщень (кімната прийому їжі, душева, роздягальня, санітарна кімната), розміром 8,0 х 12,0 м, два поверхи,   ІІ ступінь вогнестійкості;

- комунальної зони, що містить:

- дворову вбиральню;

- побутові очисні споруди біологічної очистки;

- нафтомаслоуловлювач;

- сміттєзбірник.

До території підприємства передбачено облаштування під’їзду  з автомагістралі Харків-Золочів по існуючій вулиці Гната Хоткевича.

Техніко-економічні показники:

1. Основний вид діяльності                            – ремонт легкових автомобілів

2. Потужність станції                                      – 6 одиниць/добу

3. Загальна чисельність працюючих              – 5 осіб/зміну

4. Кількість змін                                               – 1

5. Площа забудови СТО                                  – 367,6 м2

6. Будівельний об’єм                                       – 1 654,2 м3

7. Ступінь вогнестійкості                                – II

8. Категорія виробничого процесу 	 – В

9. Клас відповідальності                                 – СС2

На земельній ділянці № ІІ, площею 0,5894 га, проектом передбачено розміщення 2-х окремих  підприємств: перше - з надання послуг по технічному огляді, технічному ремонту та миттю легкових автомобілів, друге - з надання послуг по технічному огляді, технічному ремонту легкових автомобілів.

На території підприємства № І площею 0,2580 га передбачене розміщення:

- 3 поста технічного огляду та технічного ремонту легкових автомобілів, розміром 10,0 х 15,0 м, ІІ ступінь вогнестійкості з категорією виробничого процесу «В» для технічного огляду і ремонту автомобілів, включає такі види робіт: заміна мастила, фільтрів, ремонтні роботи ходової, трансмісії, тормозної системи, рульового управління, електродвигуна, розвал-сходження, електрообладнання тощо;

- пост технічного ремонту  для   виконання    шиномонтажних    і   вулканізаційних робіт розміром 5,0 х 10,0 м, ІІ ступені вогнестійкості з категорією виробничого процесу «В» для проведення комплексу робіт по зняттю та установці коліс автомобіля, монтажу і демонтажу шин, підготовці дисків коліс з кільцями до монтажу;

- 4 поста для миття легкових автомобілів  (автомийки ручного типу), розміром 10,0 х 20,0 м, ІІ ступінь вогнестійкості з категорією виробничого процесу «Д». Мийка включає такі види робіт:  мийка автомобіля, чистка салону, мийка двигуна, полірування кузова, натирання й полірування всього салону, тощо. Для миття машин передбачена установка очищення і рециркуляції стічних вод типу «Аквариус» в приміщенні автомийки. Установка для очищення і рециркуляції стічних вод являє собою розбірний металевий каркас, виконаний з нержавіючої сталі і пофарбований порошковою фарбою. На каркасі закріплені необхідні компоненти системи;

- придорожнього пункту харчування розміром 9,5 х 10,0 м, ІІ ступінь вогнестійкості для обслуговування персоналу та відвідувачів СТО;

- адміністративно-побутових приміщень (кімната прийому їжі, душева, роздягальня, санітарна кімната), розміром 6,0 х 10,0 м,  ІІ ступінь вогнестійкості;

- комунальної зони, що містить:

-  пожежні резервуари 2х60 м3;

- побутові очисні споруди біологічної очистки;

- трьохсекційний грязьовий відстійник оборотного водопостачання;

- сміттєзбірник.

- автопарковки на 5 машиномісць.

До території підприємства передбачено облаштування під’їзду  з автомагістралі Харків-Золочів по існуючій вулиці Гната Хоткевича.

Техніко-економічні показники:

1. Основний вид діяльності                            – ремонт легкових автомобілів та

автомийка

2. Потужність станції                                      – 10 одиниць/добу

3. Загальна чисельність працюючих              – 10 осіб/зміну

4. Кількість змін                                               – 1

5. Площа забудови СТО                                  – 553,3 м2

6. Будівельний об’єм                                       – 2 489,85 м3

7. Ступінь вогнестійкості                                – II

8. Категорія виробничого процесу 	 – В, Д

9. Клас відповідальності                                 – СС2

Принцип очищення і рециркуляції стічних вод.

Забруднена вода, що утворюється в процесі мийки автомобілів, збирається в трьохсекціонному грязевідстійнику (септику), що розташований на території СТО. Конструкція септика забезпечує збір нафтопродуктів і твердого осаду, які вивозяться на спеціалізовані зливні станції.

Очищена вода з септиком насосом подається на фільтри установки очистки і рециркуляції стічних вод типу («Аквариус») і акумулюються в накопичувальну ємність. З ємності установки насос-автомат подає воду на ручний апарат високого тиску придатний для мийки автомобілів.

На території підприємства № ІІ площею 0,3211 га передбачене розміщення:

- 2 поста технічного огляду та технічного ремонту легкових автомобілів та вантажного транспорту, розміром 10,0 х 10,0 м, ІІ ступінь вогнестійкості з категорією виробничого процесу «В» для технічного огляду і ремонту автомобілів, включає такі види робіт: заміна мастила, фільтрів, ремонтні роботи ходової, трансмісії, тормозної системи, рульового управління, електродвигуна, розвал-сходження, електрообладнання тощо;

- приміщення для зберігання шин розміром 10,0 х 20,0 м, ІІ ступінь вогнестійкості з категорією виробничого процесу «В»;

- адміністративно-побутових приміщень (кімната прийому їжі, душева, роздягальня, санітарна кімната), розміром 7,0 х 10,0 м,  ІІ ступінь вогнестійкості;

- придорожнього пункту харчування розміром 10,0 х 13,5 м, ІІ ступінь вогнестійкості для обслуговування персоналу та відвідувачів СТО;

- придорожнього пункту торгівлі (магазин автозапчастин) розміром 10,0 х 10,0 м, ІІ ступінь вогнестійкості;

- комунальної зони, що містить:

- побутові очисні споруди біологічної очистки;

- нафтомаслоуловлювач;

- сміттєзбірник.

- автопарковки на 5 машиномісць.

До території підприємства передбачено облаштування проектуємого під’їзду з автомагістралі Харків-Золочів.

Частина земельної ділянки, площею 0,0103 га, що розташована в охоронній зоні газопроводу середнього тиску, передбачена під облаштування пішохідного тротуару загального користування по вул. Гната Хоткевича.

Техніко-економічні показники:

1. Основний вид діяльності                            – ремонт легкових автомобілів

2. Потужність станції                                      – 10 одиниць/добу

3. Загальна чисельність працюючих              – 7 особи/зміну

4. Кількість змін                                               – 1

5. Площа забудови СТО                                  – 703,17 м2

6. Будівельний об’єм                                       – 3 164,26 м3

7. Ступінь вогнестійкості                                – II

8. Категорія виробничого процесу 	 – В

9. Клас відповідальності                                 – СС2

Характеристика видів використання території.

Територія, що аналізується, поділена на зони функціонального призначення (згідно ДСТУ-НББ.1.1-12:2011):

- житлову;

- сільськогосподарську;

- захисних насаджень;

- транспортної інфраструктури;

-  інженерної інфраструктури.

1. Житлова зона представлена присадибною житловою забудовою, що розташована за межами смт Мала Данилівка по вул. Гагаріна.

2. Сільськогосподарська зона містить:

- земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства.

3. Зона захисних насаджень представлена лісовою (деревною та чагарниковою) рослинністю, розташована вздовж проектуємих земельних ділянок.

3. Зона транспортної інфраструктури являє собою сформовану мережу вулиць та проїздів вздовж автодороги Харків – Золочів, що забезпечують зовнішні та внутрішні зв’язки з населеними пунктами селищної ради, району та області.

Вулиці та дороги на території, що розглядається, поділені на категорії:

- територіальна автодорога районного значення (Т 21-03);

- житлові вулиці (в межах житлової забудови).

До зони транспортної інфраструктури відносяться СТО та мийка.

4. Зона інженерної інфраструктури містить:

- головні та розподільчі об’єкти інженерних мереж;

- магістральні інженерні мережі.

В проекті частина інженерних мереж розглядається як супутні види до переважного користування.

7. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території.

Режим забудови території спрямований на виявлення потреб перспективної містобудівельної діяльності (раціонального використання території населення для розміщення об’єктів соціальної та інженерної інфраструктури та подальшого формування диференційованої транспортної інфраструктури).

Аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження подальшого розвитку дорожнього сервісу, дав змогу зробити висновки, що послуги дорожньо-транспорного сервісу є перспективним в своєму розвитку, а саме:

1. Розміщення об’єктів станцій технічного обслуговування легкових автомобілів в зоні впливу обласного центру на базі якої отримує подальше формування Харківська приміська зона.

2. Підвищення рівня автомобілізації, об’ємів перевезень і рухомості населення країни.

3. Підвищення рівня зовнішньої і внутрішньої транспортної та інженерної інфраструктури.

4. Розміщення СТО ремонту та мийки легкових автомобілів в санітарно-захисній зоні від автодороги Харків-Золочів.

8.  Переважні, супутні і допустимі види використання території.

Містобудівні умови і обмеження.

Територія в межах детального плану є частиною житлової та громадської забудови, що сформувалася на землях Дергачівського району.

Згідно містобудівних регламентів проектом встановлені:

-   переважні види користування;

-    супутні види дозволеного використання;

-   граничні параметри дозволеного будівництва.

До переважних видів використання в межах ДПТ відносяться територія

об’єктів станцій технічного обслуговування легкових автомобілів, а саме:

На території підприємства гр. Косолапенка Ю.Ю., площею 0,1100 га,  передбачено:

- 3 поста технічного огляду (ТО) і технічного ремонту (ТР) легкових автомобілів;

- придорожній пункту харчування (в складі СТО);

- адміністративно-побутові приміщення;

- дворову вбиральню.

На території підприємства № І  гр. Зінченка О.О., площею 0,2580 га,  передбачено:

−	3 поста технічного огляду (ТО) і технічного ремонту (ТР) легкових автомобілів;

- пост технічного ремонту для виконання шино монтажних і вулканізаційних робіт;

- 4 поста мийки легкових автомобілів;

−	придорожній пункту харчування (в складі СТО);

−	адміністративно-побутові приміщення.

На території підприємства № ІІ  гр. Зінченка О.О., площею 0,3211 га,  передбачено:

−	2 поста технічного огляду (ТО) і технічного ремонту (ТР) легкових автомобілів та вантажного транспорту;

−	приміщення для зберігання шин;

−	придорожній пункт харчування (в складі СТО);

- придорожній пункт торгівлі (магазин автозапчастин);

−	адміністративно-побутові приміщення.

До супутніх видів переважного використання в межах ДПТ відносяться:

-   об’єкти інженерної інфраструктури підприємств (газопровід середнього тиску, ВЛ 10 кВ, каналізація);

-   мережа під’їздів;

-   об’єкти комунального призначення підприємств (пожежні резервуари 2х60 м3, трьохсекційний грязьовий відстійник оборотного водопостачання, побутові очисні споруди, нафтомаслоуловлювачі, сміттєзбірники).

Сумарна площа об’єктів супутнього використання не може перевищувати загальну площу переважних та допустимих видів користування.

Містобудівні умови та обмеження.

Містобудівні умови і обмеження, щодо розміщення об'єктів різних видів використання, згідно вимог діючих на території України нормативних документів, перелік яких наведений в розділі «Загальні відомості».

На територію детального плану розповсюджуються наступні містобудівні умови і обмеження:

Висота будівель (проектна)                                         −  8,0 м

- Щільність забудови земельної ділянки:

- гр. Косолапенка Ю.Ю., площею 0,11 га                      − 33,4 %

- гр. Зінченка О.О., площею 0,2580 га                     − 21,4  %

- гр. Зінченка О.О., площею 0,3211 га                     − 22,0 %

- Відстані будівель до червоної лінії:

- Земельна ділянка гр. Косолапенка Ю.Ю.,

площею 0,11 га                                                        − 2,5 м;  2,5-3,1 м;

6,4 м

−   Земельна ділянка  гр. Зінченка О.О.,

площею 0,2580 га                                                 − 3,0 м; 14,4 м;

4,75- 5,00 м

−   Земельна ділянка  гр. Зінченка О.О.,

площею 0,3211 га                                                  − 3,0 м; 16,8 м

- Пам’ятки культурної спадщини, межі історичних

ареалів, зони охоронюваного ландшафту, зони

охорони археологічного культурного шару,

охоронні зони об’єктів заповідного фонду,

прибережні захисні смуги – в межах території ДПТ   −  відсутні

- Планувальні обмеження (до житлової

і громадської забудови):

- СЗЗ від автодороги IV технічної категорії

Харків-Золочів                                                          – 50 м;

- охоронна зона повітряної ВЛ-10 кВт                        – 10 м;

- охоронна зона електричної мережі до 1 кВт             – 2,0 м;

- Відстані від будівель та споруд встановлені

згідно ДБН Б.2.2-12:2018 і ДБН В.2.5-74:2013:

- від СТО (13 постів) до житлового будинку (табл. 10.1)  – 25,0 м;

- від септика продуктивністю 1м3/добу (табл. 6.7)            – 5,0 м;

- між будівлями залежить від ступеню

вогнестійкості будівель (табл. 12.2);

- від пожрезервуарів до будівель II ступеню

вогнестійкості  (ДБН В.2.5-74:2013, п.13, 3.4)                   – 10,0 м.

9. Основні принципи планувально-просторової організації території.

Центральна частина Дергачівського району до складу якого відноситься територія проектування, має сформовану лінійну планувальну структуру, яка утворилася вздовж дороги Харків – Золочів, південної залізниці та ріки Лопань.

Автодорога Харків – Золочів взяла на себе роль основної планувальної вісі. Вона об'єднує найбільш значні структурні утворення поселень, розташованих вздовж.

Станції технічного обслуговування, що проектуються, знаходяться в зоні впливу автодороги Харків-Золочів і передбачають обслуговування транзитного транспорту дрібним ремонтом, регулювання систем та експрес діагностикою.

При розробці ДПТ враховані:

-   функціональне зонування територій;

-   техніко-економічна ефективність планувальних рішень;

-   рельєф, природо-кліматичні і геологічні умови місцевості;

-   санітарні та пожежні розриви між будівлями;

-   технологічні і інженерно-технологічні вимоги;

-   розташування існуючих мереж.

За результатами інженерно-будівельної оцінки, територія сприятлива для забудови.

10. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів.

Дорожня мережа території, що підлягає аналізу, існуюча і є складовою дорожньо-транспортної мережі Дергачівського району.

Крізь населені пункти  пролягає дорога  IV  категорії Харків – Золочів, яка передбачена для обслуговування пасажирських і вантажних перевезень міжрайонного  значення, а також як дорога внутрішнього  значення для населених пунктів повздовж неї.

Усі транспорті мережі на території, що аналізується, поділені на категорії:

-  територіальна дорога районного значення Т-2103 (ІV технічної категорії, СЗЗ-50 м);

-  житлові вулиці в районі житлової забудови (не категоровані).

Вантажні та пасажирські перевезення на громадському транспорті передбачені по автодорозі Харків – Золочів та залізницею.

Проектними  рішеннями  передбачено  облаштування  існуючого вʼїзду  з вул. Гната Хоткевича та проектуємого вʼїзду на територію СТО з автодороги Харків-Золочів.

Рух пішоходів передбачено по житловим вулицям.

В проекті передбачені заходи щодо забезпечення безпечності руху транспорту і пішоходів, врахована необхідність забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єкту проектування згідно ДБН В.2.2-17:2006. (Дивитись креслення ГП-4.)

А саме передбачено:

- ширина шляхів руху 1,8 м;

- повздовжній ухил шляху – до 5 %;

- поперечний ухил – в межах 1-2 %;

- висота бордюрів пішохідних шляхів – 0,05 м;

- висота бортового каменю на перетині з проїзною частиною – 0,04 м;

- покриття пішохідних шляхів руху неслизькими матеріалами.

На території  СТО та автомийки створена транспортна мережа, що забезпечує:

-   вільний під’їзд до усіх будівель і споруд СТО;

-   ширину під’їздів передбачено з урахуванням проїзду пожежної машини;

-  організацію виїздів з територій, що проектуються;

- влаштування автопарковки на 10 машино-місць для легкового (тимчасового)  транспорту, так і технологічного;

- всі дороги, під’їзди, на ділянках передбачені з твердим покриттям з урахуванням проїзду пожежних машин.

Для підвищення безпеки руху в нічні години при в’їздах на територію  СТО передбачається освітлення ліхтарями, згідно з вимогами ДСТУ 3787-97.

11. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж і споруд.

Водопостачання та каналізація.

Водопостачання

Водопостачання на виробничі, господарсько-побутові потреби – вода привозна.

Вода доставляється з пунктів розливу спеціалізованими організаціями за договором.

Збереження води передбачено в місцях і ємностях, що відповідають державним санітарним вимогам.

Для зберігання питної води передбачена чиста закрита тара, захищена від потрапляння прямих сонячних промінів. Температура зберігання від 5°С до 20°С. Як варіант бутильована вода.

Вода на виробничі та господарсько-побутові потреби зберігається в ємностях, розміщених під стелею будівель.

Вода для протипожежних потреб зберігається в проектуємих пожежних резервуарах на території станції.

- Розрахункові витрати водоспоживання

на господарсько-побутові потреби                            –  0,5 м3/доб.

- Розрахункові витрати водоспоживання

на виробничі потреби (автомийка)                            – 0,3 м3/доб.

- Розрахункові витрати води на зовнішнє

пожежогасіння                                                             – 10 л/сек.

Для автомийки, ручного типу, передбачено встановлення системи зворотнього водопостачання (установка очищення і  рециркуляції стічних вод типу «Аквариус») у вигляді окремих замкнутих циклів для миття автомобілів, миття агрегатів, вузлів і деталей. На заключній стадії мийного процесу передбачено обмивання зовнішніх поверхонь кузовів автомобілів свіжою водою (80 л зворотної води на миття кузова і низу автомобіля та 20 л свіжої води з системи господарсько-питного водопроводу на ополіскування кузова автомобіля).

Пожежогасіння

Оскільки об’єкт проектування розташований за межами населених пунктів, кількість пожеж на його території розраховується окремо (ДБН В.2.5-74:2013 п. 6.2.11).

Згідно  з  ДБН В.25-74:2013 табл. 3; ДБН В.2.5-6.4:2012 табл. 3; 4, п.8.4 кількість одночасних пожеж, витрати води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння в населеному пункті залежить від:

- площі об’єкту проектування                                 – 0,6891 га

- висоти будівель                                                       – 1-2 поверхи

- об’єму будівлі, що потребує

найбільшої кількості води для пожежогасіння

(пожежний відсік)                                                  – 0,53 тис. м3

Будівлі СТО, що проектуються, прийняті II ступеню вогнестійкості з категорією виробничого процесу В і Д (автомийка).

В відповідності до нормативних вимог, в межах ДПТ прийняті такі розрахункові дані:

- кількість одночасних пожеж                                  – 1

- витрати води на зовнішнє пожежогасіння            – 10 л/сек

- тривалість пожежі                                                   – 3 години

- радіус обслуговування пожгідрантами                 – 200 м

-  витрати води на 1 пожежу                                     – 108 л/сек

Зовнішнє гасіння пожежі територій, що проектуються, передбачається від пожежного резервуару встановленого на території станції технічного обслуговування  гр. Зінченка О.О. на відстані 125,0 м до найдальнішої будівлі на території, що розглядається.

Розміщення будівель на об’єктах проектування забудови та відстань між ними; трасування доріг, під'їздів та інженерних мереж прийняті відповідно до вимог 	ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій».

Каналізація

Каналізування  побутових приміщень передбачено на локальні каналізаційні очисні споруди біологічної очистки стічних вод типу «Джерело» продуктивністю до 3 м3/доб. (або двохкамерний септик).

Доочищення стічних вод передбачене в фільтраційно-збагачувальній споруді (колодязі). Очищені стоки акумулюються в накопичувальну ємкість з послідуючим вивозом на зливні споруди  спеціалізованим транспортом відповідно договору з спеціалізованими підприємствами (за домовленістю).

Осад, підлягає висушуванню і вивозу на сміттєзвалища разом з побуто-вими відходами.

«Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/77721 від 24.12.2014 р.» додається.

Відстань від очисних споруд продуктивністю до 1 м3/доб. до будівель становить 5 метрів (ДБН Б.2.2-12:2018).

Розрахункова кількість стічних вод – 0,5 м3/добу.

Забруднена вода, що утворюється в процесі мийки автомобілей, збирається в трьохсекціонному грязевідстійнику (септику), що розташований на території СТО. Конструкція септика забезпечує збір нафтопродуктів і твердого осаду, які виводяться на спеціалізовані зливні станції.

Очищена вода з септиком насосом подається на фільтри установки очистки і рециркуляції стічних вод («Аквариус») і акумулюються в накопичувальну ємність. З ємності установки насос-автомат подає воду на ручний апарат високого тиску придатний для мийки автомобілів.

Енергопостачання.

Електропостачання

Електропостачання об’єктів будівництва заплановано від джерел об’єднаної енергосистеми.

Витрати електроенергії підприємствами буде визначатися  на наступних стадіях проектування, згідно технологічних розрахунків.

Розрахункова потужність струмоприймачів – 50 кВт.

Опалення

Опалення підприємства № І гр. Косолапенка Ю.Ю запропоноване автономне (в об’ємі побутових будівель) від локальної теплогенераторної розрахункової потужності, яка працює на газовому паливі.

Приміщення теплогенераторної обладнане загальнообмінною вентиляцією і димовими трубами. Висота димових труб розраховується згідно спроможності  котла  і  нормативної  кількості  приземної  концентрації пилу 0,4 мГ на  1 куб.м повітря.

Опалення підприємства № ІІ, ІІІ гр. Зінченка О.О.  передбачено електричне.

Газопостачання.

Газопостачання об'єктів проектування передбачено від газопроводу середнього тиску, що розташований на території проектування.

Санітарне очищення.

Для підтримки задовільного санітарного стану проектної території утворюється система очистки від твердих побутових відходів шляхом їх вивозу відповідно договорів з комунальними службами району. Збір твердих побутових відходів передбачений роздільний з облаштуванням майданчика обладнаного для розміщення контейнерів для тимчасового зберігання ТПВ на кожній території СТО. Організація збору і вивезення ТПВ здійснити в відповідності до вимог закону України «Про відходи».

12. Інженерна підготовка та інженерний захист території.

Об’єкти проектування, розташовані на лівому схилі річки Лопань. Абсолютні відмітки території, що проектується: земельної ділянки № І – 140,74-139,28 м., перепад землі  становить  1,46 м, ухил –  36,0 %о; земельної  ділянки  № ІІ – 139,75-137,94 м., перепад землі становить 1,8 м, ухил –  19,1 %о; земельної  ділянки  № ІІІ – 138,35-136,65 м.,  перепад землі становить 1,7 м, ухил –  15,8 %о.

За результатами інженерно-будівельної оцінки території відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», територія підприємств, що проектується, не потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві (I категорія земель за ступеню придатності під забудову).

Існуючий рельєф місцевості, що розглядається, має незначний ухил в південно-східному напрямку.

Організація рельєфу ділянок, що проектуються, вирішена сумісно з прилеглою територією.

Збирання та відведення поверхневих вод з території, що проектується, передбачено влаштуванням проїзних частин доріг з нормативними ухилами в плані і профілі.

Дощові стоки забруднені автотранспортом проходять попередню очистку в брудовідстійниках та нафто- масло- уловлювачах з послідуючим відведенням за межі об’єкту проектування.

13. Комплексний благоустрій та озеленення території.

Озеленення на території, що підлягає аналізу, існуюче, розташоване уздовж головної автодороги Харків-Золочів. Воно грає роль санітарно-захисної зони від дороги.

На ділянках об’єктів проектування, передбачене озеленення по всій вільній від забудови та мощення території.

До комплексного благоустрою території відносяться:

-   організація рельєфу;

-   будівництво проїжджих частин під’їздів та паркувального майданчику з твердим покриттям, тротуарів;

-   встановлення урн, сміттєзбірників;

-   встановлення реклами;

-   огорожа території підприємства.

14. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього                  середовища.

Існуючий природний та екологічний стан території, що розглядається, та аналіз проблем, що склалися, відпрацьований  у розділі  «Аналіз існуючої містобудівної ситуації» пояснювальної записки.

В проекті ДПТ розглянуті запропоновані заходи планувального характеру, що сприяють поліпшенню стану навколишнього середовища та організації санітарно-захисної зони згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

Заходи щодо поліпшення повітряного середовища.

Джерела  забруднення повітря на території, що аналізується є:

-   автомобільний транспорт;

-   теплогенераторні на твердому та газовому паливі (топочні) в присадибній житловій забудові.

Для зниження забруднення повітряного середовища від всілякого транспорту намічається озеленення території підприємств та вулиць з використанням дерев, стійких до забруднення атмосфери і ґрунту.

Для розсіювання викидів від котлів на  газовому паливі передбачені  димові труби  розрахункової висоти. Висоти труб залежать від спроможності котлів і розраховуються індивідуально на максимальну  приземну концентрацію пилу 0,4 мГ на 1 куб.м повітря.

Заходи по захисту водного басейну від забруднення.

Заходи по охороні поверхневих та підземних вод складаються:

- з забезпечення відводу та очистки поверхневих вод;

- з забезпечення відводу та очистки виробничих та господарсько-побутових стоків.

Згідно інженерно-будівельної оцінки території, ділянки, що розглядаються, відносяться до І категорії, що не потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві.

Містобудівні заходи по захисту ґрунтів.

На забруднення ґрунтів мають вплив майже всі вищеперераховані джерела (автотранспорт, теплогенераторні та інші).

До заходів по охороні ґрунтів належить очистка території проектування від твердих побутових  відходів, що планово вивозиться на полігон  твердих побутових  відходів Дергачівського району.

Родючий ґрунт, порушений при будівництві, пропонується  використовувати на благоустрій та рекультивацію малоцінних земель.

Заходи по захисту від шуму.

Основні джерела шуму на проектуємій території автомобільний транспорт.

Для боротьби з шумом в проекті передбачений ряд заходів:

-  розвиток рекреаційної зеленої зони з розміщенням шумозахисних дерев з густою кроною.

Вимір рівня звуку від житлової вулиці до житлового будинку:

-  Шумова характеристика житлової вулиці                         - 73 ДБА

-  Нормативний рівень звуку в спальні                                - 30 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок віконних блоків

з прокладками (металопластикові)                                    - 42 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок озеленення                    - 5 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок відстані (середня)         - 8 ДБА

-  Розрахунковий рівень звуку в спальні житлового

будинку                                                                             - 18 ДБА

що менше нормативного рівня звуку на                            - 12 ДБА

В проекті передбачено максимальне можливе зниження шумових навантажень на території присадибної житлової забудови шляхом застосування:

•	архітектурно-планувальних засобів, що містять максимально мо-жливу відстань  виробничих будівель, інженерного обладнання, розміщення під’їздів від житлової забудови;

•	акустичних засобів, що містять влаштування акустичних екранів (постійно діюча перешкода) до яких відносяться будівлі підприємства, що розташовані глухими стінами до житлової вулиці, огорожа підприємства, озеленення всієї вільної від забудови і твердим покриттям території підприємства.

Повздовж огорожі зі сторони житлової забудови передбачені шуму-захисні багаторічні зелені насадження і вертикальне озеленення.

Захист від  електромагнітних випромінювань.

На території селища джерела випромінювання електромагнітних хвиль, такі як радіопередавальні, радіотелевізійні, радіолокальні станції відсутні.

Вздовж та по території, що проектується, пролягає високовольтна лінія електромереж ВЛ - 10 кВт.

15. Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи.

Згідно вимог діючого ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації» та інших нормативно-правових актів з цього питання, розроблення проектних рішень інженерно-технічних заходів цивільної оборони на стадії ДПТ не передбачене. Даний розділ виконується в складі генерального плану населеного пункту або окремим проектом по завданню на проектування.

Планувальні заходи, спрямовані на попередження пожежі.

В проекті відпрацьований один із видів надзвичайної ситуації техногенного характеру, що спричиняється пожежею.

Пожежна безпека об’єктів проектування забезпечується комплексом проектних рішень спрямованих насамперед на попередження пожежі, а також заходів до її ліквідації.

Планувальні заходи, щодо попередження пожежі, згідно нормативним вимогам містять:

- дотримання нормативної відстані від існуючої забудови до об’єктів проектування;

- забезпечення нормативних протипожежних розривів між будівлями та спорудами в межах ДПТ;

- забезпечення об’єктів проектування безпечними шляхами евакуації людей та матеріальних цінностей;

- виготовлення внутрішньо-квартальних проїздів та майданчиків з твердим покриттям з можливістю проїзду пожежних машин;

- забезпечення нормативних відстаней від існуючих інженерних мереж та споруд до проїздів;

- забезпечення нормативних відстаней від існуючих інженерних мереж та споруд до проїздів;

- забезпечення зовнішнього гасіння пожеж від пожежних резервуарів.

Розрахунок витрат води на зовнішнє пожежогасіння виконано в розділі 3.6.1 «Водопостачання та каналізація» пояснювальної записки.

Розрахунок потужності пожежного депо і його оснащення.

За даними ГУ ДСУНС у Харківській області об’єкти проектування (за межами населених пунктів) знаходяться в районі виїзду діючої пожежної частини 53ДПРЧ м. Дергачі (вул. Панфілова, 8), що знаходиться на відстані 1,5 км від об’єктів проектування. Час прибуття – 5 хвилин.

Згідно нормативних даних та розрахункам радіуси обслуговування пожежних депо становить:

- для садибної і громадської забудови                                                – 3 км;

- для виробничих об'єктів категорії «В» з щільністю забудови менш ніж 50% і категорією «Д»                                                                         – 4 км;

- для виробничих об'єктів з щільністю забудови  більше ніж 50% – 2 км.

Підприємства, що проектуються мають щільність забудови 21,4 - 33,4 % і радіус обслуговування становить 4 км.

Розрахунок радіусів обслуговування визначається по шляхам з твердим покриттям до найбільш віддаленої будівлі.

Існуюче пождепо на 2 спецавтомобіля відповідає  нормативним вимогам щодо потужності і радіусу обслуговування об’єкту проектування.

16. Заходи щодо реалізації детального плану.

Виходячи з вимог Закону України «Про регулювання містобудівної документації» з метою організації комплексної забудови території, яка є засобом забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, детальним планом території для визначення можливості розміщення об’єктів дорожнього сервісу на території Малоданилівської селищної ради за межами населених пунктів Дергачівського району Харківської області, визначено та уточнено планувальну організацію, функціональне та цільове використання території.

Розміщення СТО легкових автомобілів на ділянці зі зміною цільового призначення (під землі транспортної інфраструктури) забезпечить більш ефективне використання території проектування.

Розроблення ДПТ підлягає громадським слуханням, щодо врахування громадських інтересів і режиму забудови території, визначеної для містобудівних потреб.

Після розгляду детального плану території архітектурно-містобудівною радою при Департаменті містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, містобудівна документація затверджується Розпорядженням голови Дергачівської районної державної адміністрації  Харківської області.

Затверджений проект детального плану території є підставою для отримання містобудівних умов і обмежень для послідуючих стадій проектування.

Враховуючи основні рішення ДПТ, щодо освоєння території, в проекті передбачений один етап реалізації терміном від 3 до 7 років.

17. Перелік вихідних даних.

1. Розпорядження Дергачівської РДА від 03 жовтня 2018 року № 495.

2.Рішення Малоданилівської селищної ради ХІХ сесії VII скликання від 13.12.2018 року № 32.

3. Завдання на розроблення детального плану території.

4. Державні вимоги видані Департаментом містобудування та архітектури Харківської ОДА.

5. Довідка відділлу у Дергачівському районі Головного управління Держгеокадастру у Харківській області від 13.06.2019 року № 28-20-0.23,18-733/109-19.

6. Інженерно-геодезична зйомка ділянки, масштабу 1 : 500, виконана приватним підприємством «Перспектива-Земля» у 2019 році.

7. Договір купівлі - продажу земельної ділянки HAЕ 612039 реєстр № 1510 площею 0,5894 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий № 6322055900:03:000:0148.

8. Договір купівлі - продажу земельної ділянки HНК 609314 реєстр № 1986 площею 0,1100 га для ведення особистого селянського господарства, кадастровий № 6322055900:03:000:0169.

9. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 908252863220, номер запису про право власності: 27565030 від 20.08.2018 р.

10. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 505445163220, номер запису про право власності: 7750858 від 19.11.2014 р.

11. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, номер витягу НВ-6307225622019 від 31.01.2019 року.

12. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, номер ви-тягу НВ-6306029522018 від 23.05.2018 року.

13. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 24.12.2015р. за №05.03.02-04/77721 по експлуатації малих очисних споруд «Джерело».

14. Інвестиційні наміри забудовника гр. Косолапенка Ю.Ю.

15. Інвестиційні наміри забудовника гр. Зінченка О.О.

18. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

| Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |
| --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Етап від 3 років до 7 років | Етап від 7 років до 15 років |
| Територія ділянки в межах ДПТ в тому числі: | га | 0,7293 |  | 0,7293 |
| Територія підприємства СТО гр. Косолапенка Ю.Ю. в тому числі: | га | 0,1100 |  | 0,1100 |
| - площа під будівлями та спорудами | га | - |  | 0,0368 |
| - площа під проїздами та ділянками з твердим покриттям | га | - |  | 0,0570 |
| - зелені насадження | га | - |  | 0,0162 |
| Територія підприємства СТО та мийки – гр. Зінченка О.О. в тому числі: | га | 0,5894 |  | 0,5894 |
| Територія підприємства № І СТО та мийки – гр. Зінченка О.О. в тому числі: | га | 0,2580 |  | 0,2580 |
| - площа під будівлями та спорудами | га | - |  | 0,0533 |
| - площа під проїздами та ділянками з твердим покриттям | га | - |  | 0,1525 |
| - зелені насадження | га | - |  | 0,0522 |
| Територія підприємства № ІІ СТО – гр. Зінченка О.О. в тому числі: | га | 0,3211 |  | 0,3211 |
| - площа під будівлями та спорудами | га | - |  | 0,0703 |
| - площа під проїздами та ділянками з твердим покриттям | га | - |  | 0,1900 |
| Територія ділянки пішохідного тротуару по вул. Гната Хоткевича | га | 0,0103 |  | 0,0103 |
| Територія земель комунальної власності Малоданилівської селищної ради (в межах ДПТ) | га | 0,0299 |  | 0,0299 |
| Інженерне обладнання |  | - |  |  |
| Водопостачання | м3/добу | - |  | 0,8 |
| Каналізація | м3/добу | - |  | 0,5 |
| Електропостачання | кВт | - | - | 50 |
| Інженерна підготовка та благоустрій | га | - | - |  |
| Теплопостачання | кВт | - | - |  |
| Охорона навколишнього середовища |  |  |  |  |
| Санітарно-захисна зона, в межах ДПТ, від газопроводу середнього тиску та ВЛ 10 кВ (земельна ділянка гр. Косолапенка Ю.Ю.) | га | 0,0412 |  | 0,0412 |
| Санітарно-захисна зона, в межах ДПТ, від газопроводу середнього тиску (земельна ділянка гр. Зінченка О.О.) | га | 0,0903 |  | 0,0903 |

Наведені техніко-економічні та технологічні показники щодо щільності забудови, загальної площі будівель та споруд, можуть дещо коригуватись. Остаточна щільність забудови та загальна площа будівель та споруд буде уточнена на наступних, більш детальних стадіях проектування.

ДОДАТКИ

В. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА